Общество с ограниченной ответственностью

«Научно-проектная организация

«Южный градостроительный центр»

| Арх.№______________ | Заказ: 12-2009 Заказчик: Комитет Республики Ингушетия по архитектуре и градостроительству |
| --- | --- |

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

МО ГОРОДСКОЙ ОКРУГ КАРАБУЛАК

РЕСПУБЛИКИ ИНГУШЕТИЯ

МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ПРОЕКТА ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА

Том I. Материалы по обоснованию проекта генерального плана

МО городской округ Карабулак

Книга 1. Анализ состояния территории, проблем и направлений комплексного развития.

Директор ООО «НПО «ЮРГЦ»				           Ю.Н. Трухачёв

Ростов-на-Дону

2010г.

СОДЕРЖАНИЕ ПРОЕКТА ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА

МО  городской округ Карабулак

| № п/п | Наименование раздела | гриф | Масштаб, формат | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Положение о территориальном планировании: |
| 1 | Раздел I. Цели и задачи территориального планирования | н/с | Сшив формата А4 |  |
| 2 | Раздел II. Мероприятия по территориальному планированию |  |  |  |
| 3 | Приложения к разделу IV |  |  |  |
|  | Графические материалы генерального плана: |
| 4 | Раздел III. Схема границ территорий, земель и ограничений. | н/с | М 1:25 000 М 1:5000 | на 2 листах |
| 5 | Раздел IV. Схема границ существующих и планируемых земельных участков для размещения объектов федерального регионального и местного значения | н/с | М 1:25 000 М 1:5000 | на 2 листах |
| 6. | Схема границ функциональных зон | н/с | М 1:5000 | на 1 листе |
|  | Материалы по обоснованию проекта генерального плана в текстовой форме: |
| 7 | Том I. Книга 1. Анализ состояния территории, проблем и направлений комплексного развития. | ДСП | Сшив формата А4 |  |
| 8 | Том I. Книга 2. Природные условия и экологическое положение. Перечень факторов риска возникновения ЧС природного и техногенного характера | н/с | Сшив формата А4 |  |
| 9. | Том II. Обоснование вариантов и предложений по территориальному планированию. Перечень мероприятий по территориальному планированию. Этапы их реализации. | н/с | Сшив формата А4 |  |
|  | Материалы по обоснованию проекта генерального плана в графической форме: |
| 10 | Положение МО «городской округ Карабулак» в составе Республики Ингушетия | н/с | М1:100 000 | на 1 листе |
| 11 | Схема современного использования территории (опорный план) | ДСП | М 1:25 000 М 1:5000 | на 2 листах |
| 12 | Схема ограничений использования территорий | ДСП | М 1:25 000 М 1:5000 | на 2 листах |
| 13 | Схема результатов анализа комплексного развития территории | ДСП | М 1:25 000 М 1:5000 | на 2 листах |
| 14 | Схема перспективного развития территории (проектный план) | ДСП | М 1:25 000 М 1:5000 | на 2 листах |
| 15 | Схема размещения учреждений обслуживания | н/с | М 1:5000 | на 1 листе |
| 16 | Схема развития транспортной инфраструктуры | ДСП | М 1:5000 | на 1 листе |
| 17 | Схема инженерных сетей и инженерной подготовки | ДСП | М 1:25 000 | на 1 листе |
| 18 | Схема сетей водоснабжения и канализации и инженерной подготовки | ДСП | М 1:5000 | на 1 листе |
| 19 | Схема сетей теплоснабжения и развития газоснабжения | ДСП | М 1:5000 | на 1 листе |
| 20 | Схема сетей электроснабжения и связи | ДСП | М 1:5000 | на 1 листе |

Авторский коллектив:

Трухачёв Ю.Н. 	Директор, руководитель проекта, заслуженный архитектор России, советник Российской академии архитектуры и строительных наук

Прохоров А.Ю.         Главный архитектор проекта

Бережная В.Н.           Главный специалист

Приваленко В.В.	главный специалист по экологии, доктор биологических наук, кандидат геолого-минералогических наук, главный научный сотрудник Южного регионального отделения РАН, профессор

Кизицкий М.И.	кандидат географических наук, доцент ЮФУ, эксперт-экономист градостроительства ООО «НПО «ЮРГЦ»;

Богачев И.В.	экономист

при участии: 	архитектора I категории Чеботарёва Д.В., инженеров Мерзликиной Ю.А., Хохлачева Р.В., техников-проектировщиков I категории Кривошлыкова В.А., Даньшиной Т.А

Техническое обеспечение проекта – инженер-программист М.Ю. Трухачёв, корректор Титова Л.А.

Графические материалы генерального плана разработаны с использованием ГИС «Object Land 2.6.3.» Проведение вспомогательных операций с графическими материалами осуществлялось с использованием САПР «IntelliCAD», «AutoCAD», графических редакторов «Corel Draw», «Photoshop».

Создание и обработка текстовых и табличных материалов проводилась с использованием пакетов программ «Microsoft Office Small Business-2003», «Open Office.org. Professional. 2.0.1.»

При подготовке данного проекта использовано исключительно лицензионное программное обеспечение, являющееся собственностью ООО «НПО «ЮРГЦ».

Проект генерального плана подготовлен с использованием топографических материалов М 1:5 000 выполненных ООО НПАГП «Меридиан +» в 2009г, М 1:25 000 выполненных ФГУИ «Севкав АГП» в 2009г. предоставленных Комитетом Республики Ингушетия по архитектуре и градостроительству.

Содержание

Историко-градостроительная справка	6

Положение городского округа Карабулак в системе расселения  Республики Ингушетия	7

1.	Демография и трудовые ресурсы	9

1.1.	Динамика численности	9

1.2.	Воспроизводство населения	11

1.3.	Половозрастная структура населения	14

1.4.	Миграция населения	16

1.5.	Трудовые ресурсы	18

2.	Социально-экономическое положение	21

2.1.	Уровень и качество жизни	21

2.2.	Социальная сфера	25

2.3.	Экономика	31

3.	Архитектурно-планировочная организация территории	51

3.1.	Границы муниципального образования	51

3.2.	Планировочная структура территории	51

3.3.	Планировочное районирование	53

3.4.	Функциональное зонирование	56

3.5.	Земельный фонд	61

3.6.	Жилищный фонд	62

3.7.	Земельные участки и объекты капитального строительства федерального, регионального и местного значения	66

3.8.	Баланс территорий (современный)	72

4.	Планировочные ограничения	73

5.	Система обслуживания населения	77

5.1.	Размещение учреждений социальной сферы	77

5.2.	Размещение объектов торговли	79

5.3.	Культовые здания	79

5.4.	Коммунальные объекты	80

6.	Транспортный комплекс	81

6.1.	Внешний транспорт	81

6.2.	Улично-дорожная сеть	82

6.3.	Городской транспорт	85

7.	Инженерная инфраструктура	86

7.1.	Водоснабжение и водоотведение	86

7.2.	Энергоснабжение	90

7.3.	Газоснабжение	91

7.4.	Теплоснабжение	93

7.5.	Связь	93

8.	Инженерная подготовка территории	95

9.	Благоустройство	97

9.1.	Искусственные покрытия и малые формы	97

9.2.	Озеленение территории	98

9.3.	Освещение	99

9.4.	Мусороудаление и мусоропереработка	99

### Историко-градостроительная справка

Городской округ город Карабулак включает в себя территорию в 84,2 км2, на которой расположены город Карабулак и земли сельскохозяйственного использования. До революции населенный пункт имел наименование - станица Карабулакская Терской области. Станица была основана в 1859г. на месте разоренного села Элдырга-гал.

Поселок городского типа с 1962г. статус города с 1995г.

В 1980г. проектный институт «ЧечИнгушгражданпроект» разрабатывает проект генерального плана, совмещенного с ПДП для п.г.т. Карабулак. Основная часть города построена в соответствии с генеральным планом. С начала 90-х годов на территории города наблюдается резкое увеличение численности населения и массовое освоение новых территорий, в основном, в целях жилищного строительства.

### Положение городского округа Карабулак в системе расселения  Республики Ингушетия

Городской округ – город Карабулак -  включает в себя территорию в 8,4 тыс. га, на которой расположен один населенный пункт - город Карабулак, земли промышленного и сельскохозяйственного использования.

Численность населения 35,8 тыс. человек.

По территории городского округа и г. Карабулак проходит участок Северо – Кавказской железной дороги (направление Ростов-на-Дону – Баку). В непосредственной близости от границ городского проходит автомобильная автодорога федерального значения М-29 «Кавказ», региональные автодороги связывают город с федеральной автодорогой и рядом населенных пунктов РИ.

Город является одним из главных промышленных центров в РИ.

Муниципальное образование городской округ Карабулак находится в центральной части Республики Ингушетия на главной планировочной оси Республики. Городской округ занимает компактную территорию, вытянутую с севера на юг, земли городского округа расположены в долине р. Сунжа, на Сунженском хребте и в Алханчуртской долине.

Земли городского округа граничат с севера с территориями Малгобекского района, с востока с территорией Сунженского района, с юга и запада с землями Назрановского района.

Город Карабулак находится на расстоянии 16 км от республиканского центра г. Магас, в 14 км от г. Назрань и в 12 км от ст. Орджоникидзевская.

Таблица 1.

Общие показатели городских округов Республики Ингушетия

| Наименование | Численность населения (чел.) | Общая площадь (тыс. га) | Год присвоения статуса города |
| --- | --- | --- | --- |
| г. Магас | 415 | 1,26 | 1995 |
| г. Назрань | 111 322 | 10,2 | 1967 |
| г. Малгобек | 45 612 | 6,75 | 1939 |
| г. Карабулак | 35 818 | 8,36 | 1995 |
| Всего по РИ | 508 900 | 362,8 |  |

По сравнению с другими городскими округами РИ г. Карабулак имеет средние показатели по территории и по численности населения.

Расселение в городском округе имеет ярко выраженный линейный характер, основная застройка сосредоточена между р. Сунжей и железнодорожной линией Назрань – Грозный и является в настоящее время составной частью республиканской зоны активного градостроительного освоения, пересекающей всю территорию РИ от г. Назрань до ст. Орджоникидзевская. В силу сложившихся современных особенностей освоения территорий и компактности РИ население города имеет прочные сложившиеся трудовые, бытовые и социально-культурные связи с основной частью городов и сел центра Республики.

Расположение муниципального образования в центральной части Республики Ингушетия на главной планировочной и транспортной оси определяет г. Карабулак как один из центров системы расселения в равнинной части Республики Ингушетия.

Учитывая преимущества территориального расположения городского округа в РИ и одну из лучших транспортных и инженерных инфраструктур, территория муниципального образования «городской округ Карабулак» имеет значительные возможности укрепить позиции одной из главных точек роста на территории РИ и в дальнейшем стать одним из центров межмуниципального обслуживания на территории центральной части Республики Ингушетия.

## Демография и трудовые ресурсы

### Динамика численности

Население - один из первостепенных, главных элементов формирования градостроительной системы любого уровня. Анализ демографической ситуации является одной из важнейших составляющих оценки социально-экономического состояния объекта исследования. Возрастной, половой и национальный составы населения во многом определяют перспективы и проблемы рынка труда, а значит, и трудовой потенциал той или иной территории.

В Республике Ингушетии на территории 3,6 тыс. км2 проживали на 1 января 2008 года 499,5 тыс. человек. Численность населения городского округа г. Карабулак на 1 января 2008 года составила 35 тыс. человек, проживающих на территории 82 км2. Доля жителей г. Карабулак составляет 7 % от общего населения Республики Ингушетии (рис. 1.1.1). Это третий по величине город Республики.

Рис. 1.1.1.

Численность населения г. Карабулак в общей численности населения Республики Ингушетия

Современные тенденции в динамике численности населения формировались на протяжении десятилетий. По темпам роста населения в последние десятилетия Республика Ингушетия не имела себе равных среди субъектов Российской Федерации. За период с 1990 по 2008 годы численность её населения возросла в 2,6 раза (192 тыс. и 499 тыс. человек соответственно). Для сравнения, в целом по ЮФО численность населения за указанный период увеличилась лишь на 8,6%, а по РФ уменьшилась на 4,2%. Аналогичная демографическая ситуация наблюдается и в г. Карабулак. За период с 1990 по 2008 годы численность населения города возросла в 3,7 раз (9,4 тыс. и 35 тыс. человек соответственно) (рис. 1.1.2).

Рис. 1.1.2.

Динамика численности населения г. Карабулак, тыс. человек

На динамику численности населения города важное влияние оказали внешние миграционные процессы. Бурный рост населения в 1990-е годы был вызван в основном массовым наплывом вынужденных переселенцев из соседних регионов в связи с известными военно-политическими событиями на Северном Кавказе. В 2000-е годы наблюдается относительно плавный рост численности населения городов Республики Ингушетия (табл. 1.1.1).

Таблица 1.1.1.

Динамика численности населения городов Республики Ингушетия

|  | 1989 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2008 в % к 1989 | 2008 в % к 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назрань | 18,2 | 125,4 | 127,3 | 128,8 | 130,2 | 132,2 | 134,3 | 738% | 107% |
| Малгобек | 20,4 | 42,0 | 42,3 | 42,9 | 43,4 | 44,0 | 44,7 | 219% | 106% |
| Карабулак | 9,4 | 31,3 | 32,4 | 33,1 | 34,0 | 34,6 | 35,1 | 373% | 112% |

Как видно из таблицы 1.1.1, после 2003 года во всех городах Республики наблюдается рост численности населения. При этом наибольшее увеличение численности населения на современном этапе демонстрирует город Карабулак.

Динамика численности населения напрямую зависит от показателей естественного и механического движения населения, которые в сумме дают общее представление об изменении численности населения того или иного населенного пункта.

Значительный вклад в высокие темпы роста численности населения городов Республики вносит естественный прирост. Лишь во второй половине 1990-х и 2000-м годах в результате крупномасштабного наплыва беженцев из районов военно-политических конфликтов на территории Северного Кавказа миграционный прирост намного превышал естественную его составляющую. Это явление создало серьезные социальные, экономические, политические, экологические и другие проблемы для небольшой по территории и густозаселенной Ингушетии.

В 2006 г. миграционный прирост населения г. Карабулак составил более 90 человек. Уже в 2007 году тот же показатель снизился практически в 2,7 раза (табл. 1.1.2).

Таблица 1.1.2.

Динамика естественного, механического и общего прироста (убыли) населения городов Республики Ингушетия, чел.

|  | Естественный прирост | Миграционный прирост | Общий прирост |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2006г. | 2007г. | 2006г. | 2007г. | 2006г. | 2007г. |
| Всего по республике | 5561 | 6659 | 138 | 174 | 5699 | 6833 |
| г. Назрань | 1592 | 2050 | 137 | 28 | 1729 | 2078 |
| г. Малгобек | 623 | 656 | -6 | -52 | 617 | 604 |
| г. Карабулак | 184 | 226 | 91 | 34 | 275 | 260 |

При увеличивающемся естественном приросте населения в последние годы в г. Карабулак отмечается постепенное снижение общего прироста населения за счет резкого уменьшения миграционного прироста.

### Воспроизводство населения

Одним из определяющих факторов динамики численности населения является естественное движение населения. Как для г. Карабулак, так и всех городских округов Республики Ингушетия за весь период рыночных преобразований характерен сильно выраженный естественный прирост населения. Однако масштабы его в г. Карабулак значительно ниже.

За последние годы ситуация с рождаемостью в г. Карабулак немного улучшилась. Если в 2006 году на 1000 жителей было порядка 8,1 рождений, то к 2007 году этот показатель увеличился до 9,2. Тем не менее, уровень рождаемости в г. Карабулак остается одним из самых низких в Республике (табл. 1.2.1). Уровень рождаемости в городе не достигает и средне-российского показателя (11,3 ‰ в 2006 году).

Таблица 1.2.1.

Динамика рождаемости городов Республики Ингушетия

|  | число родившихся, чел. | в т.ч. на 1000 жителей |
| --- | --- | --- |
|  | 2006г. | 2007г. | 2006г. | 2007г. |
| Всего по республике | 7391 | 8284 | 15,2 | 16,8 |
| г. Назрань | 2167 | 2539 | 16,6 | 19,2 |
| г.Малгобек | 797 | 803 | 18,3 | 18,2 |
| г. Карабулак | 274 | 319 | 8,1 | 9,2 |

Некоторый рост в последние годы уровня рождаемости, наблюдаемый практически во всех субъектах страны, включая и Ингушетию, в основном связан с вступлением в детородный возраст расширенного контингента женщин, рожденных в период относительного бума рождаемости в 1980-е годы и, скорее всего, носит временный характер.

Крайне негативной тенденцией, сложившейся в последние годы, является увеличение смертности среди лиц молодого и среднего возраста. Особую тревогу при этом вызывает опережающий рост смертности мужского населения. Число умерших в трудоспособном возрасте мужчин превышает соответствующий показатель женщин (правда, с учетом того, что трудоспособный возраст последних на 5 лет короче, чем у мужчин).

Молодость возрастной структуры населения Республики в сочетании с относительно высоким уровнем медицинского обслуживания и в целом здоровым образом жизни (без алкогольной зависимости) обеспечивает Ингушетии наименьший среди регионов страны уровень смертности населения. По данным за 2007 г. в г. Карабулак этот уровень составлял всего лишь 2,7‰, что в 4,5 раза меньше, чем в среднем по ЮФО и в 5,6 раза – чем по стране в целом (табл. 1.2.2).

Таблица 1.2.2.

Динамика смертности городов Республики Ингушетия

|  | число умерших, чел. | в т.ч. на 1000 жителей |
| --- | --- | --- |
|  | 2006г. | 2007г. | 2006г. | 2007г. |
| Всего по республике | 1830 | 1625 | 3,8 | 3,3 |
| г. Назрань | 575 | 489 | 4,4 | 3,7 |
| г. Малгобек | 174 | 147 | 4,0 | 3,3 |
| г. Карабулак | 90 | 93 | 2,6 | 2,7 |

За период с 1995 по 2007 годы общий коэффициент смертности в Республике уменьшился почти в 2 раза (с 6,8 до 3,3‰ соответственно). За этот же промежуток времени в среднем по стране и Российской Федерации этот показатель претерпел лишь незначительное изменение в сторону уменьшения. В настоящее время Республика Ингушетия находится в низшей точке кривой, отражающей динамику уровня смертности, но по мере неизбежного в дальнейшем уменьшения рождаемости и старения населения он будет иметь тенденцию к росту.

В отличие от общей смертности, весьма неблагоприятной в Ингушетии является детская смертность. За период с 1995 г. по 2006 гг. этот показатель в Республике, как правило, превышал 24‰, а в 2000 году достигал недопустимо большой величины - 33‰.

Четко прослеживаемой тенденции сокращения младенческой смертности, как это имеет место в среднем по стране и ЮФО, в Республике Ингушетия в последнее десятилетие пока не наблюдается. В то же время, в какой-то мере обнадеживает показатель 2007 года, когда коэффициент детской смертности в Республике снизился до 19‰. Правда, и эта величина примерно в 1,6 раза выше соответствующего значения в среднем в ЮФО и в 2 раза – по Российской Федерации.

Основной причиной смертности детей в возрасте до 1 года являются состояния, возникающие в перинатальном периоде (около 2/3 от всех случаев смертности детей данной возрастной группы). Более 12% приходится на врожденные аномалии, смертность от которых в 2000-е годы резко возросла (5 случаев в 2002 г. и 19 в 2007 г.). В качестве положительного момента следует отметить резкое уменьшение случаев смертности от инфекционных и паразитарных болезней.

В структуре причин смертности населения Республики ведущие позиции занимают болезни системы кровообращения – около 45% в 2007 г., новообразования – 17,2% и несчастные случаи – 10,2%. В составе последних выделяются в качестве причин смертности транспортные травмы и убийства. Особенно велика доля этих факторов в смертности мужчин трудоспособного возраста.

В результате, в г. Карабулак за последние годы рыночных преобразований сложился большой  естественный прирост населения (рис. 1.2.1).

Рис. 1.2.1.

Динамика основных показателей воспроизводства населения г. Карабулак

При этом ситуация в г. Карабулак по данному показателю менее благоприятна, чем в среднем по Республике Ингушетия (табл. 1.2.3).

Таблица 1.2.3.

Динамика естественного прироста населения городов Республики Ингушетия

|  | Естественный прирост, чел. | в т.ч. на 1000 жителей |
| --- | --- | --- |
|  | 2006 | 2007 | 2006 | 2007 |
| Всего по республике | 5561 | 6659 | 11,4 | 13,5 |
| г. Назрань | 1592 | 2050 | 12,2 | 15,5 |
| г. Малгобек | 623 | 656 | 14,3 | 14,9 |
| г. Карабулак | 184 | 226 | 5,4 | 6,5 |

Так, если в Республике Ингушетия естественный прирост в расчете на 1000 жителей в 2007 году составил 13,5 человек, то в исследуемом городе этот показатель значительно ниже – 6,5 ‰.

Намного благоприятнее, чем в среднем по стране и в подавляющем большинстве её регионов ситуация в Республике Ингушетия и по таким показателям воспроизводства населения как брачность и разводимость. По данным на 2007 года на 1000 браков в Республике приходилось в 5 раз меньше разводов, чем в среднем по Российской Федерации (108 и 543 соответственно). С середины 2000-х годов наметилась относительно слабая тенденция роста коэффициентов как брачности, так и разводимости. Однако, в целом данные составляющие естественного движения населения в Республике характеризуются относительной стабильностью, обеспечивая вместе с другими факторами устойчивые процессы воспроизводства, половой и возрастной структуры населения региона.

### Половозрастная структура населения

В отличие от Дагестана и Чеченской Республики, выделяющихся в масштабе страны относительно сбалансированным соотношением между мужчинами и женщинами, для Республики Ингушетия характерна сравнительно резко выраженная половая диспропорция. Так, по данным на конец 2007г. на долю мужчин в г. Карабулак приходилось 45,8% от всего населения города, что лишь немногим уступало среднему по стране показателю.

На половой структуре населения Республики все еще сказываются повышенные потери мужского населения в годы Второй мировой войны и депортации ингушского этноса. Послевоенный процесс диспропорции к середине 1990-х годов практически прекратился и в последующие годы наметилась слабо выраженная тенденция её нарастания со стабилизацией в последнее пятилетие.

Преобладание женщин над мужчинами характерно для всех возрастных групп населения Республики. Исключение составляли лишь возрастные группы 0-4 лет, 25-29 и 95-99 лет, где на начало 2008 г. имело место незначительное превышение мальчиков (52,2%). Наиболее низким удельным весом мужчин выделялись возрастная группа 60-64 лет (39,7%).

От подавляющего большинства субъектов Российской Федерации Республика Ингушетия в целом, как и г. Карабулак в частности, резко отличается возрастной структурой населения. Высокий уровень рождаемости обеспечил городу весьма высокий удельный вес лиц моложе трудоспособного возраста – 26,6% на начало 2008 года, что почти в 1,5 раза превышает соответствующий общероссийский показатель (15,8%) (рис. 1.3.1).

Рис. 1.3.1.

Возрастная структура населения г. Карабулак

Согласно классификации ООН, старым считается то государство, где доля пожилых людей (65 лет и старше) составляет 7%. В г. Карабулак данный показатель несколько выше – 8,5%. Специфика Республики Ингушетии, как и ее городов, включая г. Карабулак, проявляется в том, что старение населения здесь вызывается также и ростом продолжительности жизни. Тем не менее, с 2003 года просматривается четко выраженная тенденция роста удельного веса пожилых в структуре населения города, хотя проблема старения на данном этапе пока не актуальна.

Изменение возрастной структуры населения в сильной степени влияет на показатель демографической нагрузки — соотношение численности населения трудоспособного и нетрудоспособного возраста (табл. 1.3.1).

Таблица 1.3.1.

Половозрастная структура населения г. Карабулак, на начало 2009 г., %

|  | Все население | в том числе |
| --- | --- | --- |
|  |  | мужчины | женщины |
| Все население | 100 | 43,5 | 56,4 |
| в т. ч. |  |  |  |
| Дети (муж. и жен. 0-15) | 26,6 | 48,8 | 51,2 |
| Трудоспособный возраст (муж 16-59, жен. 16-54) | 64,8 | 46,5 | 53,4 |
| Старше трудоспособного возраста (муж.60+, жен. 55+) | 8,5 | 32,1 | 67,8 |
| в т.ч. 70 лет и старше | 3,3 | 37,8 | 62,1 |

Одной из главных причин уменьшения доли мужчин в последнее десятилетие явилась их повышенная смертность в сравнении с динамикой соответствующего показателя у женщин. Рост половой диспропорции – одно из наиболее опасных демографических явлений, так как негативно отражается на ряде других показателей демографической ситуации, в частности, воспроизводстве его населения, возрастной структуре, обеспеченности трудовыми ресурсами, семейном климате и т.д.

За период с 1990 по 2008 гг. в возрастной структуре населения Республики Ингушетия резко вырос удельный вес лиц в трудоспособном возрасте – с 50,9% до 61,7% соответственно. Доминирование в демографической нагрузке групп населения моложе трудоспособного возраста является важной предпосылкой хорошей обеспеченности трудовыми ресурсами региона и на расчетную перспективу.

Наглядно половозрастную структуру населения г. Карабулак демонстрирует половозрастная пирамида (рис. 1.3.2). Суженная нижняя часть пирамиды свидетельствует о малом количестве детей, сдвинутость пирамиды в старших возрастах вправо – о доминировании в пожилом возрасте женского населения.

Также четко прослеживаются в пирамиде так называемые «провалы»: в категории 60-64 года – лица, рожденные в годы Второй мировой войны.

Контуры половозрастной пирамиды гораздо ближе к половозрастным пирамидам развивающихся, чем развитых стран, включая и Россию в целом, и подавляющее большинство её регионов. В то же время, в отличие от развивающихся стран, для половозрастной пирамиды г. Карабулак характерно сильно выраженное формирующееся узкое основание, представленное пока ещё только лишь возрастными категориями 0-4 лет, что явилось следствием резко сократившейся рождаемости с 2003 г.

Рис. 1.3.2.

Половозрастная пирамида населения г.Карабулак на 01.01.2009г.

| Мужчины | Возрастные категории 70 и старше 65-69 60-64 55-59 50-54 45-49 40-44 35-39 30-34 25-29 20-24 15-19 10-14 5-9 0-4 | Женщины |
| --- | --- | --- |

### Миграция населения

За последние два столетия на территории Ингушетии было несколько волн массовых миграций. В XVIII–XX вв. это заселение казаками Сунженской оборонительной линии, переселение ингушей из горных районов, активное привлечение русского населения, затем высылка всех ингушей в Казахстан и Сибирь в 1944 г. и возвращение в конце 1950-х годов. Миграции переходного периода были связаны с осетино-ингушским конфликтом 1992 г., в ходе которого 60–70 тыс. ингушей переселилось в Ингушетию. Одновременно ее активно покидали русские, сведя к минимуму русскую диаспору. Две чеченские войны 1994 и 1999–2000 гг. дали республике около 100–110 тыс. беженцев, которые к середине 2000-х годов либо растворились в городах и селах республики, построив или купив жилье, либо вернулись в Чечню.

По официальным данным, сейчас в республике около 40 тыс. беженцев — 27 тыс. человек из Чечни и 13 тыс. человек из Северной Осетии. Если будет найдено решение по осетино-ингушскому конфликту, то возможен миграционный отток из республики в Пригородный район Северной Осетии. Пока же ситуация стабилизировалась, и миграционное движение населения в последние годы минимально (4–5 тыс. человек в год), почти половина этого потока приходится на внутрирегиональную миграцию.

Помимо официально учитываемой миграции, в республике существуют большая маятниковая и сезонная трудовая миграция. Значительное число ингушей занято в секторах экономики Москвы, нефтегазодобывающих округов Тюменской области, Сибири и Дальнего Востока, равнинных регионов Северного Кавказа. Сами ингушские власти оценивают число соотечественников, занятых за пределами республики, в несколько десятков тысяч человек.

По данным переписи 2002 г. Ингушетия — самый моноэтничный регион России, если рассматривать ингушей и чеченцев как единую группу вайнахов (97,7%). Из них 77,3% отнесли себя к ингушам, а 20,4% к чеченцам. В г. Карабулак насчитывается достаточно большая группа вайнахов, не относящих себя четко к той или иной национальности. Ингушетия имеет наименьшую в РФ долю русского населения (1,2%), основная его часть покинула республику в постсоветский период, но исход начался еще в 1970–1980-е годы. Другие этнические группы насчитывают всего несколько десятков человек и не имеют четких ареалов проживания.

Этническая однородность Ингушетии дополняется религиозной, причем активное распространение веры растет: в республике зарегистрировано 15 мусульманских общин, действуют 45 мечетей и 26 медресе под началом Духовного управления мусульман Ингушетии. Во всех школах республики введено с 5-го класса преподавание основ традиционного ислама (два урока в неделю).

Для миграционных процессов г. Карабулак в последние годы характерны следующие основные особенности:

- сравнительно небольшие масштабы и интенсивность внешних миграций (табл. 1.4.1);

- резкое сокращение масштабов и интенсивности миграций в 2000-е годы. Так, если суммарное число прибывших и выбывших в 2002 г. составляло более 400 человек, то к 2007 г. оно сократилось до 34 человек или более чем в десять раз;

- на протяжении всех 2000-х годов г. Карабулак имел положительное сальдо внешних миграций, однако четко выраженной тенденцией является его систематическое уменьшение;

- в структуре направлений потоков внешних миграций доминирующее место занимают миграции в пределах России. На их долю, как правило, приходится в отдельные годы от 95 до более 98%. При этом на внутрирегиональные и межрегиональные миграции приходилось в 2007 году примерно равное количество всего объема мигрантов;

- международные миграции в структуре миграционных потоков города занимает незначительный удельный вес.

Таблица 1.4.1.

Миграция населения городов Республики Ингушетия

|  | Число прибывших | Число выбывших | Миграционный прирост | в т.ч. на 1000 жителей |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2006г. | 2007г. | 2006г. | 2007г. | 2006г. | 2007г. | 2006г. | 2007г. |
| Всего по республике в том числе: | 1644 | 1887 | 1506 | 1713 | 138 | 174 | 0,28 | 0,35 |
| г. Назрань | 524 | 536 | 387 | 508 | 137 | 28 | 1,1 | 0,2 |
| г. Малгобек | 146 | 150 | 152 | 202 | -6 | -52 | -0,1 | -1,2 |
| г. Карабулак | 207 | 161 | 116 | 127 | 91 | 34 | 2,7 | 1,0 |

### Трудовые ресурсы

Город Карабулак относительно хорошо количественно обеспечен трудовыми ресурсами. Удельный вес населения в трудоспособном возрасте по данным на начало 2008 г. составлял 64,8% от всего населения региона, что превосходит средний показатель по ЮФО (61,9%) и среднероссийское значение (63,2%). Но, в отличие от отдельных регионов ЮФО и подавляющего их большинства в Российской Федерации в целом, город, выделяющийся молодостью возрастной структуры населения и повышенной рождаемостью, располагает весьма благоприятными предпосылками для дальнейшего воспроизводства населения в трудоспособном возрасте и, как следствие, для роста трудовых ресурсов.

По данным на начало 2008 года численность населения в трудоспособном возрасте в г. Карабулак составляла 22,7 тыс. человек. Однако, не все население в рабочем возрасте может трудиться. Часть его в возрасте от 16 до 55-60 лет по инвалидности, старости с льготным пенсионным обеспечением и другим условиям не способна к труду.

Таким образом, трудовые ресурсы г. Карабулак на начало 2008 г. составляли 96,3% от всего населения в трудоспособном возрасте. Помимо того, он располагает и резервом дополнительных трудовых ресурсов в лице части инвалидов, подростков и пенсионеров, которые заняты или могут быть заняты в общественной трудовой деятельности.

Республика Ингушетия выделяется относительно высокими темпами роста трудовых ресурсов. Так, за период с 2002 по начало 2008 г. они выросли на 8,4% (273,8 тыс. и 296,8 тыс. человек соответственно).

Сложнее ситуация в Республике с качественными показателями трудовых ресурсов. Ингушский этнос выделяется относительно высоким уровнем состояния здоровья населения в трудоспособном возрасте, что в значительной мере определяется здоровым образом жизни. Для него характерны исторически сложившиеся навыки и умения ухода за сельскохозяйственными животными, квалифицированного выполнения строительных работ и др. В то же время, сказывается отставание Республики в подготовке специалистов средними специальными учебными заведениями и вузами. В 2007/08 учебном году в расчете на 10 тыс. человек населения здесь насчитывалось лишь 48 студентов среднего звена образования, в то время как в среднем по ЮФО этот показатель составлял 146, а по Российской Федерации – 161 студент. Сходная ситуация и с подготовкой специалистов в вузах, где данные показатели составляют соответственно 202, 432 и 525 студентов на 10 тыс. населения.

В г. Карабулак использование трудовых ресурсов не отличается кардинально от общей ситуации в Республике (табл. 1.5.1).

Таблица 1.5.1.

Основные показатели использования трудовых ресурсов г. Карабулак

|  | 2000 | 2002 | 2004 | 2006 | 2008 | 2008г. в % к 2000г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Экономически активное население, чел. | 8412 | 7948 | 8444 | 8707 | 10456 | 124,3% |
| Среднегодовая численность занятых в экономике города | 1950 | 2088 | 1031 | 856 | 835 | 42,8% |
| Численность безработных | 7046 | 6740 | 6002 | 5920 | 6239 | 88,5% |
| в т.ч. зарегистрированных | 583 | 1520 | 2007 | 4116 | 4956 | 850,1% |
| Уровень безработицы по методологии МОТ, % | 83,8% | 84,8% | 71,1% | 68,0% | 59,7% | 71,2% |
| Уровень зарегистрированной безработицы, % | 6,9% | 19,1% | 23,8% | 47,3% | 47,4% | 683,9% |

Анализируя таблицу 1.5.1, можно сделать следующие выводы:

- численность экономически активного населения резко колеблется по отдельным годам – от 7,9 тыс. человек в 2002 г. до 10,4 тыс. в 2008;

- по уровню экономической активности населения (29,5% в 2008 г.) г. Карабулак не достигает даже среднереспубликанского значения, при этом в среднем по ЮФО этот показатель составлял 64,2%, а по Российской Федерации – 67,1%;

- среднегодовая численность занятых в экономике города составляет весьма небольшую величину от числа экономически активного населения – 8,0% в 2008 г., в то время как в среднем по ЮФО – 83,2%, а стране – 90,5%;

- беспрецедентно высокий уровень безработицы в городе (59,8% в 2008 г.). В среднем по ЮФО он составлял 11,7% и стране 6,1%. Зарегистрированная безработица составила в 2008 г. 47,4%;

- крайне ограниченные на данном этапе возможности для ликвидации или даже заметного сокращения уровня безработицы. Численность незанятых, зарегистрированных в службе занятости, в расчете на 1 предлагаемую вакансию в Республике достигает астрономической величины – 1590 в 2007 г. Достаточно отметить, что в среднем по ЮФО этот показатель составлял 4,5 человек, а по Российской Федерации – 1,5 человек на одну заявленную вакансию.

## Социально-экономическое положение

### Уровень и качество жизни

Вопросы организации оплаты и материального стимулирования труда тесно связаны с понятием «уровень жизни населения». Заработная плата является основным источником доходов подавляющего большинства населения, а величина реальной заработной платы во многом определяет материальное положение людей.

Уровень жизни населения определяется, с одной стороны, составом и величиной потребностей в различных жизненных благах (продукты питания, одежда, жилище, транспорт, различные коммунальные и бытовые услуги, образование, медицинское обслуживание, культурно-просветительные мероприятия и т.д.), с другой — возможностью их удовлетворения исходя из предложений на рынке товаров и услуг и реальных доходов людей, их заработной платы. В свою очередь и размер реальной заработной платы, и уровень жизни населения определяются степенью эффективности производства на основе использования достижений научно-технического прогресса, масштабом развития и качеством сферы услуг, образовательным и культурным уровнем населения.

Главной составляющей денежных доходов выступает заработная плата, по уровню которой г. Карабулак (6161,5 руб. в 2008 году) заметно уступает показателю в среднем по Республике Ингушетия  (9426,6 руб.).

Рассматривая динамику средней заработной платы видно, что темпы роста заработной платы города не уступают соответствующим показателям Республики в целом (рис. 2.1.1).

Рис. 2.1.1.

Динамика среднемесячной заработной платы в г. Карабулак и

Республики Ингушетия

Уровень заработной платы в настоящее время во всех сферах хозяйственной деятельности муниципального образования, как и Республики в целом, превышает прожиточный минимум практически в 1,5 раза.

Темпы роста денежных доходов в 2000-е годы в Республике Ингушетия несколько выше, чем по стране в целом, однако более замедленный рост зарплаты не позволит в ближайшие годы ликвидировать почти двукратное отставание в среднемесячной зарплате. В то же время, по уровню зарплаты (7285 рублей в 2007 г.) Ингушетия опережала большинство Республик ЮФО, а отставание от Российской Федерации было намного меньше, чем по среднедушевым доходам. Это связано с резким преобладанием в Республике незанятого населения, а, значит, и не имеющего такой составляющей денежных доходов, как заработная плата.

В составе денежных доходов населения Ингушетии приходилось на заработную плату в 2007 году лишь 24,7%, в то время как в среднем по стране – 41,4%. Намного выше в Республике в сравнении со страной в целом доля социальных выплат (17,2% и 11,6% соответственно) и доходов от предпринимательской деятельности (18,5% и 10,0%).

В городе  Карабулак в течение последних лет наблюдается рост выплат социального характера, о чем наглядно свидетельствуют данные таблицы 2.1.1.

Таблица 2.1.1.

Выплаты социального характера в г. Карабулак, тыс. руб.

|  | 2006 | 2007 | 2008 | 2008 в % к 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Детские пособия | 4264,2 | 3272,9 | 11562,6 | 271,2% |
| Пособия по безработице | 27314,4 | 53090 | 55864 | 204,5% |
| Пенсии | - | 179882,7 | 179882,7 | - |

Так, более чем в два раза увеличились выплаты по детским пособиям и безработице. В 2008 году численность получателей детских пособий составила 3539 человек.

В Республике Ингушетии повышена по сравнению с общероссийским уровнем доля групп населения с наименьшими доходами и понижена с наивысшими. В городе Карабулак, как и для Республики в целом, наблюдается характерная резкая дифференциация уровня заработной платы по отдельным видам экономической деятельности. Так, в сфере финансовой деятельности и государственного управления уровень зарплаты в 2008 году составил 10,6 тыс. рублей в месяц, что в 2,2 раза превышало соответствующий показатель в производственной сфере (4,7 тыс. рублей) и 3,7 раза в сельскохозяйственном производстве (2,8 тыс. рублей). Сложившиеся отраслевые и территориальные диспропорции в уровне зарплаты и денежных доходов населения в целом негативно сказываются на достижении устойчивого и сбалансированного развития города.

По удельному весу населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума (44,0% в 2007 г.) Республика Ингушетия занимает первое место в стране (без учета Чеченской Республики). В целом по стране на данную категорию населения приходилось лишь 13,4%.

Уровень жизни населения в значительной степени определяется структурой потребительских расходов населения. Как для Республики Ингушетия в целом, так и для города Карабулак в частности характерен очень высокий удельный вес расходов домашних хозяйств на покупку продуктов питания (66,2% в 2007 г.). Повышенное место в сравнении с большинством регионов страны занимают в расходах населения Республики предметы домашнего обихода и уход за домом (9,7% вместо 7,3% по стране в среднем). В то же время, в Ингушетии крайне низка доля образования (0,1%), здравоохранения (0,8%), культурных и рекреационных мероприятий (0,8%).

Крайне неблагоприятным из важных показателей уровня и качества жизни населения города Карабулак является обеспеченность жилищной площадью. По данным на 2008 г. общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя города, составляла всего лишь 8,6 м2, что почти в 2,5 раза меньше, чем в среднем по стране и в 1,3 раза меньше соответствующего показателя по Республике (таблица 2.1.2).

Обеспеченность жильем населения в городе Карабулак в последние годы имеет небольшую тенденцию к увеличению: 2006 год ( 7,8 м2/чел, 2007 год ( 8,2 м2/чел, 2008 год ( 8,6 м2/чел, но все равно не достигает среднереспубликанского значения. При этом более 25% всего жилого фонда находится в ветхом состоянии и около 5% в аварийном.

Намного благоприятнее в городе Карабулак ситуация с благоустройством жилищного фонда. Фактически по всем основным его показателям город превосходит среднереспубликанские и среднероссийские показатели, что наглядно демонстрируется данными таблицы, представленной выше.

По качеству жизни населения, индикаторами которого выступают наиболее важные показатели, в частности, коэффициент детской смертности, продолжительность жизни, уровень безработицы, удельный вес малообеспеченных, обеспеченность жильем, уровень преступности и др. Республика Ингушетия занимает одно из последних мест среди регионов ЮФО.

Таблица 2.1.2.

Общая площадь жилых помещений и основные показатели благоустройства жилищного фонда городов Республики Ингушетия

|  | Республика Ингушетия | г. Назрань | г. Малгобек | г. Карабулак |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего жилой фонд, тыс. м2 | 5550,1 | 1390,0 | 752,2 | 300,7 |
| Многоквартирные жилые дома, тыс. м2 | 3250,0 | 98,0 | 173,3 | 55,8 |
| Обеспеченность жильем, м2/чел | 11,1 | 10,4 | 16,8 | 8,6 |
| Оборудование жилого фонда, тыс. м2: |
| водопроводом | 5370,2 | 1134,2 | 752,2 | 300,7 |
| водоотведение | 4197,0 | 1313,0 | 563,3 | 300,7 |
| отопление | 5497,5 | 1333,3 | 752,2 | 300,7 |
| горячее водоснабжение | 4218,0 | 1235,4 | 649,0 | 155,4 |
| ванны (души) | 4357,8 | 1307,3 | 728,2 | 300,7 |
| газ | 5550,1 | 1390,0 | 752,2 | 300,7 |
| Удельный вес общей площади, оборудованной |
| водопроводом | 97% | 82% | 100% | 100% |
| водоотведение | 76% | 94% | 75% | 100% |
| отопление | 99% | 96% | 100% | 100% |
| горячее водоснабжение | 76% | 89% | 86% | 52% |
| ванны (души) | 79% | 94% | 97% | 100% |
| газ | 100% | 100% | 100% | 100% |

В целом же, по большинству показателей уровня и качества жизни населения за 2000-е годы ситуация в Республике Ингушетия заметно улучшилась по отношению к пороговым значениям, принятым в Российской Федерации. Это относится к снижению уровня детской смертности, отношению зарплаты к прожиточному минимуму, обеспеченности жильем, условному коэффициенту депопуляции и др.

По большинству из индикаторов уровня и качества жизни населения город Карабулак уступает принятым в Российской Федерации пороговым значениям.

Крайне неблагоприятно положение по коэффициенту младенческой смертности – в расчете на 1000 родившихся детей в возрасте до 1 года умерло в 2007г. 33 младенца – втрое выше порогового значения. Намного ниже принятого в стране предельно допустимого значения и обеспеченность населения города жильем – 8,6 м²/чел. (таблица 2.1.3).

Таблица 2.1.3.

Некоторые показатели уровня и качества жизни населения г. Карабулак, 20078г.

|  | Пороговые значения | Фактический уровень |
| --- | --- | --- |
| Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума, % | 10 | 94,3* |
| Средняя зарплата к прожиточному минимуму | 2,1 | 1,5 |
| Естественный прирост, ‰ | 3-8 | 6,5 |
| Младенческая смертность, ‰ | 10 | 33,0* |
| Условный коэффициент депопуляции (отношение числа умерших к числу родившихся) | 1,0-1,3 | 0,29 |
| Обеспеченность жильем, м2/чел. | 20 | 8,6 |
| Количество преступлений на 1000 человек населения | 24 | 4,4* |
| Уровень безработицы, % | 5 | 47,4 |

* - среднереспубликанский показатель

Из приведенных в таблице показателей лишь по естественному приросту и условному коэффициенту депопуляции город Карабулак не превысил пороговое значение, а зафиксированное количество совершенных преступлений в расчете на 1000 человек населения было намного меньше допустимого показателя.

Важным показателем уровня и качества жизни населения является обеспеченность жилищной площадью. В рамках республиканских целевых программ по обеспеченности населения доступным жильем и развитию жилищного строительства на 2010-2016 г.г. предусмотрено выполнение ряда подпрограмм, направленных на улучшение жилищной обеспеченности населения города (повышения показателя обеспеченности жильем до 18 м2/чел).

Для выполнения целевых программ необходимо администрации города разработать жилищную политику и гибкие организационные механизмы предоставления и перераспределения жилой площади исходя из специфики состояния жилого фонда и социально-демографического состава населения, новые принципы регулирования инвестиционного процесса по жилищному строительству, строительству объектов социальной инфраструктуры и развитию инженерно-транспортной сети.

Например, необходимо предусмотреть:

- повышение среднего уровня жилищной обеспеченности до 18 кв. м общей площади на человека, достижение сбалансированного спроса и предложения, соотношения частного и муниципального жилья;

- ускорение жилищного обеспечения очередников на основе комбинированной системы мер по финансированию строительства;

- организация кредитно-банковской системы предоставления ссуд, займов, кредитов для малоимущих слоев населения;

- создание ассоциаций, объединений, товариществ для совместного строительства и эксплуатации жилья;

- повысить качество услуг ЖКХ за счет развития конкуренции в сфере предоставления услуг и контроля со стороны жильцов за условиями соблюдения договора при оплате услуг (оценка качества и количества);

- меры, направленные на обеспечение высокого транспортно-эксплуатационного состояния улично-дорожной сети;

- повышение качества обслуживания населения (оптимизация маршрутной сети).

### Социальная сфера

Образование

Одним из ведущих подразделений социальной сферы города Карабулак является образование, представленное основными его структурными элементами: детскими дошкольными учреждениями, общеобразовательными школами.

В 2008 г. на долю образования в городе приходилось 18,1% от общего числа занятых в бюджетных организациях, а в расходах консолидированного бюджета города  – 45,9%.

По данным на начало 2008 года в городе Карабулак функционировало 2 детских дошкольных учреждений «Малышок» и «Солнышко», 4 дневных общеобразовательных школы, в том числе гимназия.

За период с 2003 по 2008 годы в городе не наблюдались существенные сдвиги в развитии системы дошкольного образования. В отличие от остальных городов Республики численность детей дошкольного возраста, посещающих муниципальные дошкольные учреждения, практически не менялась (таблица 2.2.1).

Таблица 2.2.1.

Основные показатели функционирования сети дошкольных образовательных учреждений по городам Республики Ингушетия

|  | Число ДДУ | Численность детей | Отношение фактич. к проектной численности в 2007/2008 уч.г |
| --- | --- | --- | --- |
|  | всего | по проекту | 2003/2004 уч.год | 2004/2005 уч.год | 2005/2006 уч.год | 2006/2007 уч.год | 2007/2008 уч.год |  |
| г.Назрань | 7 | 448 | 590 | 525 | 870 | 1055 | 1221 | 2,7 |
| г. Малгобек | 7 | 580 | 801 | 908 | 942 | 1025 | 1030 | 1,8 |
| г. Карабулак | 2 | 120 | 281 | 262 | 271 | 272 | 286 | 2,4 |

Как видно из таблицы 2.2.1, в отличие от других городов Республики в Карабулак численность детей в возрасте 2-6 лет, посещающих МДОУ, не изменилась за последние 5 лет. При этом в г. Назрань этот показатель увеличился более чем в два раза, а в городе Малгобек в 1,3 раза. Связано это с тем, что количество мест по проекту не увеличивается, хотя в последние годы благодаря большой рождаемости и положительному сальдо миграции количество детей дошкольного возраста возросло. В 2008 году в городе Карабулак насчитывалось более 1,47 тыс. детей возраста 2-6 лет, нуждающихся в дошкольных учреждениях. Степень охвата детей соответствующего возраста дошкольными учреждениями составляет 19%, что несколько выше данного показателя по Республике Ингушетия в целом.

Кроме упомянутых выше двух ДУ (муниципального «Малышок» и частного «Солнышко») на территории города расположены еще три нефункционирующих дошкольных учреждения: «Рябинка» - проектное число мест 120, «Колосок» - 60, и ДУ№1 – 120 мест по проекту. Эти дошкольные учреждения, 1970, 1975 и 1961 года постройки находятся в аварийном состоянии.

Из проблем развития детских дошкольных учреждений, помимо превышения предельной численности воспитанников, выделяются неудовлетворительное санитарно-техническое состояние учреждений, проблемы с водоснабжением, оснащенностью медкабинетов. В основном отсутствуют холодное и горячее водоснабжение, также отсутствуют сертификаты качества на пищевые продукты.

Исследуя основные показатели функционирования системы общеобразовательных учреждений в городе Карабулак, можно сделать вывод о том, что число учащихся практически не изменяется. При этом отношение фактической загруженности школ к проектной в городе одно из самых высоких среди городов Республики (таблица 2.2.2).

Таблица 2.2.2.

Основные показатели функционирования системы общеобразовательных учреждений по городам Республики Ингушетия

|  | Число ОУ | Численность учащихся | Отношение фактич. к проектной численности в 2007/2008 уч.г |
| --- | --- | --- | --- |
|  | всего | по проекту | 2003/2004 уч.год | 2004/2005 уч.год | 2005/2006 уч.год | 2006/2007 уч.год | 2007/2008 уч.год |  |
| г.Назрань | 23 | 10302 | 15849 | 14887 | 14259 | 14272 | 15095 | 1,5 |
| г. Малгобек | 10 | 4032 | 6578 | 5220 | 5076 | 5004 | 6079 | 1,5 |
| г. Карабулак | 4 | 2304 | 4385 | 4416 | 4513 | 4409 | 4357 | 1,9 |

Серьезной проблемой государственных и муниципальных дневных общеобразовательных учреждений является высокий удельный вес учащихся, занимающихся во вторую и третью смены ввиду острого дефицита ученических мест в функционирующих общеобразовательных учреждениях (таблица 2.2.3).

Таблица 2.2.3.

Сведения о дневных общеобразовательных учреждениях города в 2008 году в

г. Карабулак

|  | Сменность | Проектная мощность | Износ фондов, % | Год постройки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Карабулакская средняя школа №1 | 2 | 520 | 58 | 1961 |
| Карабулакская средняя школа №2 | 3 | 540 | 38 | 1979 |
| Карабулакская средняя школа №3 | 2 | 540 | 12 | 1998 |
| Гимназия | 2 | 704 | 0 | 2008 |

Как видно из таблицы 2.2.3, общеобразовательные учреждения в городе Карабулак в основном имеют малый износ фондов. В 2008 году построена гимназия на 704 места, имеющая большой спортзал, стадион.

Большинство из проблем, характерных для системы общеобразовательных учреждений Ингушетии в основном те же, что стоят и перед системой образования страны в целом:

- не соответствующая нормативам материально-техническая база;

- отсутствие в достаточном количестве общеобразовательных учреждений, имеющих возможность осуществлять процесс обучения в одну смену – удельный вес обучающихся в государственных и муниципальных дневных общеобразовательных учреждениях, занимающихся во вторую и третью смены, на начало 2007/08 учебного года составлял 46,6%;

- слабая обеспеченность государственных и муниципальных общеобразовательных учреждений персональными компьютерами – 1,2 рабочих мест с ПК на 100 учащихся (в среднем по ЮФО – 2,6, Российской Федерации – 3,4).

В городе предпринимаются меры по улучшению функционирования системы среднего общего образования, по укреплению материально-технической базы школ путем комплектования их предметными кабинетами, учебным оборудованием и наглядными пособиями, спортивным инвентарем, учебно-методической и художественной литературой и т.д. Позитивную роль сыграет реализация принятой в Республике целевой программы «Развитие системы образования Республики Ингушетия на 2008-2012 гг.».

Получила развитие в городе Карабулак и система дополнительного образования детей, представленная муниципальным учреждением внеклассной дневной формы обучения «Детская школа искусств». К сожалению, при износе основных фондов 100%, школа искусств 1959 года постройки не состоянии вместить всех желающих учащихся. Так, при проектной мощности в 210 мест фактически обучается только 160 учащихся.

Здравоохранение

Система здравоохранения города Карабулак представлена больничным учреждением «Карабулакская городская больница», амбулаторно-поликлиническим учреждением «Карабулакская поликлиника», станцией скорой медицинской помощи. Среди специализированных учреждений здравоохранения Республики в городе находится республиканский патологоанатомический диспансер, являющийся подведомственным субъектом РФ.

По многим из показателей функционирования системы здравоохранения город заметно уступает большинству регионов страны. Так, по числу больничных коек, мощности врачебных амбулаторно-поликлинических учреждений, численности врачей и среднего медицинского персонала в расчете на 10 000 человек населения город, как и  Республика в целом, сильно уступает среднероссийским значениям (таблица 2.2.4).

Таблица 2.2.4.

Обеспеченность врачами и средним медицинским персоналом г. Карабулак, оценочно

|  | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность врачей, человек | 65 | 67 | 68 | 70 | 71 |
| Численность среднего медицинского персонала, человек | 155 | 160 | 163 | 168 | 170 |

Число больничных коек по проекту составляет 70 человек, при фактической обеспеченности 106 коек (2008 год). При этом размещение коек по отделениям составляет: 30 – терапевтическое отделение, 30 – ревматологическое, 36 – кожно-венерологическое и 10 неврологическое. Заметим, что кожно-венерологическое и ревматологическое отделения - единственные на всей территории Республики.

Число больничных коек в Ингушетии в 2007 году в 2,3 раза в расчете на 10 тыс. жителей уступало соответствующему показателю в среднем по ЮФО и Российской Федерации. Примерно такой же масштаб отставания и по обеспеченности мощности амбулаторно-поликлинических учреждений. К тому же наблюдается характерный систематический рост посещений в смену амбулаторно-поликлинических учреждений в последнее десятилетие (рис. 2.2.1).

Рис. 2.2.1.

Рост посещений в смену АПУ в г. Карабулак

Так и в городе Карабулак при проектной мощности посещений в 167 человек, в действительности проводится в смену прием 497 больных (2008 год). Это не удивительно, т.к. количество лечебных учреждений за последние годы не менялось. Городская больница и поликлиника (1960 года постройки) не в состоянии обеспечить население качественными медицинскими услугами. При 100% укомплектованности медперсоналом и врачами учреждений наблюдается недостаток работников здравоохранения при расчете на 10 тыс. человек. Несколько обнадеживает опережающие темпы роста этих показателей в городе и Республике Ингушетия в целом в сравнении с другими регионами страны.

Как и в стране в целом и её регионах, в структуре зарегистрированных заболеваний в Республике выделяются болезни органов дыхания. На их долю в 2007 году приходилось 24,5% всех случаев заболеваний в регионе, что значительно меньше, чем в среднем по ЮФО (36,3%) и стране в целом (39,2%). Повышен в Республике уровень заболеваемости органов пищеварения (8,6%) и системы кровообращения (5,4%), что заметно превышает среднероссийские показатели (4,5 и 3,4% соответственно в 2007 году).

В числе позитивных особенностей функционирования системы здравоохранения Республики является наименьший среди регионов страны показатель прерывания беременности. Так, в 2007 г. на 1000 женщин 15-49 лет в Ингушетии произведено всего 7 абортов, в то время как в среднем по Российской Федерации – 38. На 100 родов в этом же году в Республике произведено 13 абортов, а в стране в целом – 92. Такое положение является следствием сложившихся в Республике менталитета и образа жизни населения и в целом положительно сказывается на воспроизводстве населения, состоянии его здоровья и продолжительности жизни, особенно женщин.

Культура

При всей важности всех «социальных» отраслей и направлений приоритетным социальным фактором, определяющим социально-экономическую перспективу поселения, является культура, несущая в себе самый мощный заряд созидающей или разрушающей социальной энергии.

На территории города Карабулак действуют городской Дом культуры с небольшим числом мест - 80 и количеством посещений более 4 тыс. в год, городская муниципальная библиотека с более 15 тыс. посещений в год. Также функционирует детская школа искусств, музей изобразительных искусств Республики Ингушетии и другие объекты культуры.

Однако статистические показатели развития культуры не дают всестороннего представления о её состоянии и особенностях в Республике и городе в частности. Отдельные элементы культуры находят свое проявление в повседневной жизни ингушского этноса, в котором глубоко заложены основы высокой нравственности, благородства, строгого следования традициям, уважительного отношения к родителям и старшим, широко развитого чувства собственного достоинства и т.д. Все это играет важную роль в обеспечении преемственности поколений, в воспроизводстве культурных и духовных ценностей народа, в гармоничном развитии общества и личности.

Рассмотрим социальные нормативы и нормы в соответствии с распоряжением правительства Российской федерации от 13 июля 2007 года № 923-р по некоторым показателям культурного сектора города Карабулак (таблица 2.2.5).

Как видно из данных, представленных в таблице, в г. Карабулак отсутствует ряд культурных заведений (детская библиотека, парк культуры и отдыха).

Не соответствует норме количество домов культуры, вместимость зрительного зала (по норме необходимо более 1,7 тыс. зрительских мест). Соответствует норме только наличие музея и школы искусств.

Таблица 2.2.5.

Некоторые показатели культурного сектора города Карабулак, 2008 год

|  | Пороговые значения | Фактический уровень города |
| --- | --- | --- |
| Библиотека | 2 | 1 |
| Детская библиотека | 1 | - |
| Дом культуры | 3 | 1 |
| Зрительских мест на 1 тыс. жителей | 50 | 2,3 |
| Парк культуры и отдыха | 1 | - |
| Музей | 1 | 1 |
| Детская школа искусств | 1 | 1 |

В то же время, изменения образа жизни населения, широкое распространение и использование новых информационных средств, другие факторы привели к заметному сокращению посещений объектов культуры. При этом необходимо заметить, что число учреждений культуры за последние годы не менялось.

Физкультура и спорт

Основу сети физкультурно-спортивной системы города Карабулак образуют сооружения общего пользования, представленные открытыми и крытыми стадионами всех типов, спортивными залами и др., в том числе:

- два стадиона и поле для футбола (общая площадь 2,2 тыс. м2);

- спортивные залы - 5 шт. (оценка существующей площади спортивных залов школ и ДЮСШ), площадь около 1940 м2;

- физкультурно-оздоровительный комплекс;

- плоскостные спортивные сооружения.

В секциях и группах по видам спорта занимается около 1 тыс. человек, в том числе более 800 детей.

Численность занятых в сфере физической культуры и спорта не меняется из года в год и составляет 11 человек. Средняя заработная плата в данной отрасли непроизводственной сферы составляет 4,5 – 5,5 тыс. руб.

Из национальных особенностей развития спорта в Ингушетии выделяется приоритет силовых его видов, в частности:

- вольная борьба;

- восточные единоборства;

- бокс;

- штанга.

Особое место среди них занимают спортивные единоборства, выступающие как исконно национальный вид спорта, идущий от генетических корней, образа жизни ингушского этноса.

### Экономика

Общий анализ состояния экономики

Город Карабулак находится в центральной части Республики Ингушетии. Земли городского округа граничат с землями Малгобекского, Сунженского и Назрановского районов, а также с землями города Назрань. Занимая выгодное положение по расположению территории, город имеет достаточно большой экономический потенциал. Основой для этого служат не только выгодное географическое положение территории, но и развитая транспортная сеть, многоотраслевая экономика, представленная как нефтеперерабатывающей промышленностью, так и сельским хозяйством.

Площадь территории города Карабулак составляет 8,2 тыс. га, в том числе застроенная площадь – 1,7 тыс. га. Население города составляет 35,0 (2008 год) человек, в том числе трудоспособное население составляет 64,8% или 22,7 тыс. человек.

В городе численность экономически активного населения составляет 10,4 тыс. человек. Основная доля трудящихся занята в промышленности, торговле и общественном питании, сельском хозяйстве, образовании и здравоохранении (таблица 2.3.1).

Таблица 2.3.1.

Показатели труда по городу Карабулак

|  | численность занятых | средняя заработная плата |
| --- | --- | --- |
|  | 2006 | 2007 | 2008 | 2006 | 2007 | 2008 |
| промышленность | 618 | 1223 | 424 | 5810 | 4972 | 7200 |
| сельское хозяйство | 55 | 15 | 107 | - | - | 2800 |
| строительство | - | 95 | 129 | - | - | 4633 |
| связь | 21 | 21 | 21 | 4500 | 5700 | 5500 |
| торговля и общественное питание | 304 | 105 | 205 | 3000 | 3500 | 3000 |
| здравоохранение | 183 | 254 | 212 | 4513 | 5500 | 5600 |
| образование | 361 | 450 | 378 | 4372 | 4646 | 7900 |
| культура и искусство | 22 | 22 | 29 | 2518 | 4657 | 4300 |
| др. отрасли | 435 | 256 | 73 | 4301 | 6185 | 10600 |

На территории города общее число предприятий и организаций составляет 257 ед., при этом 21 предприятие имеет государственную форму собственности.

В отличие от большинства других регионов России, в промышленном производстве которых ведущие позиции занимает вид экономической деятельности «Обрабатывающие производства», в Ингушетии по ряду показателей сложилось примерно равное соотношение между тремя структурными подразделениями промышленного производства. Более того, по важнейшему из показателей – объему отгруженной продукции, выполненных работ и услуг (30,2% в 2007 г.), «Обрабатывающие пр-ва» уступает как «Добыча полезных ископаемых» (35,7%), так и «Производство и распределение электроэнергии, газа и воды» - 34,1%. Еще в большей степени этот вид экономической деятельности уступает другим подразделениям промышленного производства по стоимости основных фондов – 12,1%. Столь скромное место обрабатывающих производств в промышленности Ингушетии является одним из существенных недостатков на данном этапе её развития.

В городе Карабулак промышленное производство представлено только одним из структурных подразделений Республики – добычей полезных ископаемых. Это обусловлено расположением на территории городского округа ряда месторождений полезных ископаемых:

- Карабулакское месторождение песчаников и песчано-гравийной смеси;

- Карабулакское месторождение ВПГС и строительного песка;

- Карабулакское месторождение керамзитовой глины;

- Карабулакская площадь- 4 глины;

- Карабулакское месторождение глины;

- Карабулак-Ачалучское месторождение нефти.

Таблица 2.3.2.

Объем отгруженной продукции (работ, услуг) по видам экономической деятельности в г. Карабулак, млн.руб.

|  | 2000 | 2002 | 2004 | 2006 | 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Добыча полезных ископаемых | 95,5 | 139,2 | 146,8 | 256,5 | 217,2 |
| Продукция сельского хозяйства | 0,4 | 2,5 | 4,0 | 1,3 | 8,9 |
| Объем услуг/работ по "Строительство" | 25,6 | 15,3 | 1,2 | 4,7 | 12,6 |
| Оборот розничной торговли | 9,7 | 32,5 | 33,6 | 15,6 | 33,9 |
| Оборот общественного питания | 1,2 | 2,5 | 2,0 | 2,3 | 5,5 |

Как видно из таблицы 2.3.2, на добычу полезных ископаемых приходится более 72% от общего объема отгруженной продукции (работ, услуг) по видам экономической деятельности. В последние годы второе место принадлежит торговле (более 12%) (рис.2.3.1).

Рис. 2.3.1.

Объем отгруженной продукции (работ, услуг) по видам экономической деятельности в г. Карабулак, %

2000                                                                                  2004

2008

При этом наибольший индекс прироста за последние годы имеет общественное питание (в 4,5 раза) и розничная торговля (в 3,9 раз). Наименьший индекс прироста имеет сельское хозяйство, хотя за последние три года число жителей города, занятых данным видом экономической деятельности, возросло в три раза.

Как видно из рисунка 2.3.1, объем работ по такому виду экономической деятельности как «Строительство» сократился в 2 раза в 2008 г. по отношению к 2000 году. При этом наименьший показатель наблюдался в 2004 году. С тех пор наметился некоторый подъем производства, об этом свидетельствует и увеличение числа занятых в строительстве за последние два года.

Важнейшей составляющей национального богатства Республики Ингушетия являются основные фонды. Для анализа состояния города Карабулак, как и Республики в целом, представляют интерес не только объем основных фондов в стоимостном выражении, но и их динамика, распределение по видам экономической деятельности, степень износа, фондовооруженность труда и др.

Рассматривая наличие и движение основных фондов по организациям с основным видом экономической деятельности, можно сделать следующие выводы:

1) большую долю (96% в 2000 году и 99% в 2008) по полной учетной стоимости имеют организации, специализирующиеся на «Добыче полезных ископаемых»;

2) за период с 2000 по 2008 год основные фонды по организациям всех видов основной экономической деятельности увеличились в 2,2 раза;

3) степень износа основных фондов составила в 2008 году 15%, что гораздо ниже средних показателей по Республике;

4) по видовой структуре основных фондов наибольшая доля приходится на машины и оборудование.

Сбалансированное и устойчивое развитие экономики в сильной степени определяется масштабами и структурой инвестиционных вложений в неё. Для инвестиционной деятельности в городе в последние годы характерны:

- с 2007 года возрос уровень инвестиций промышленного назначения и с тех пор находится на отметке 1863 тыс. руб;

- инвестиции в непроизводственную сферу в 2006 составили 88% от общего объема инвестиций, в последующие же годы данная сфера экономики не получала инвестиций;

- низкий уровень инвестиций в расчете на душу населения (53 руб. в 2008 году на одного жителя).

Для консолидированного бюджета города Карабулак в 2008 году характерна относительная сбалансированность его доходной и расходной частей. Доходы городского бюджета составили в 2008 году 106 млн. рублей. Большую часть доходов городского бюджета составляют безвозмездные поступления (86%) и налоговые доходы (12,6%).

Расходы консолидированного бюджета города в 2008 г. составили 103 млн. рублей, а главной их статьёй явились образование, государственное управление и здравоохранение. Наименьшая доля расходов бюджета приходится на ЖКХ, культуру.

Промышленность

По промышленному потенциалу Республика Ингушетия занимает весьма скромное место в индустриальном секторе экономики Российской Федерации. По подавляющему большинству видов промышленной продукции она занимает одно из последних мест среди регионов страны. В Республике фактически не производятся вообще отдельные из важных видов промышленной продукции, в частности, электроэнергия, законсервировано производство химических изделий, незначительное место занимают отдельные виды легкой и пищевой промышленности.

В городе Карабулак промышленное производство представлено только одним видом экономической деятельности – «Добыча полезных ископаемых».

Промышленность играет важную роль в экономике города. В 2008 г. на её долю приходилось 99% основных фондов и 100% объема инвестиций в основной капитал.

Со времени перехода на путь формирования рыночных отношений развитие промышленности города Карабулак характеризуется сильно выраженной нестабильностью. Наглядно это подтверждается данными индексов промышленного производства (рис. 2.3.2).

Рис. 2.3.2.

Индексы промышленного производства г. Карабулак по «Добыча полезных ископаемых » (в % к предыдущему году)

В числе факторов отмеченной траектории развития промышленного производства следует отметить рост тарифов на топливно-энергетические ресурсы и транспортные услуги, отсутствие оборотных средств, износ основных производственных фондов, сохраняющаяся энергоёмкая и низкоэффективная технология, низкая конкурентоспособность производимой продукции и др.

Доминирующей формой собственности в производстве промышленной продукции города является частная собственность. В 2008 г. на неё приходилось 91,8% всех предприятий города, что несколько выше показателя по Республике Ингушетия.

Серьезной проблемой развития промышленности является слабое использование уже созданных производственных мощностей. По подавляющему большинству предприятий степень использования производственных мощностей составляет менее 50%, а по отдельным их них они практически не используются.

Важную, хотя и далеко недостаточную роль в промышленном производстве Ингушетии играет малый бизнес. В 2008 г. на его долю приходилось 44,5% от общей численности жителей занятых в промышленности города. Предприятия малого бизнеса в 2008 г. получили прибыль в 132 млн. рублей, в то время как в целом по промышленному производству сальдированный финансовый результат в городе составил 217 млн. рублей убытка.

Вид экономической деятельности «Добыча полезных ископаемых» по данным на 2008 г. был представлен 6-ю предприятиями, в числе которых 1 предприятие по добыче топливно-энергетических ресурсов и 5 по добыче природных строительных материалов.

Основу данного вида экономической деятельности составляет добыча нефти. В данном секторе промышленности занята наибольшая численность работников среди всех предприятий промышленности (53%). Объем отгруженной продукции (работ, услуг) в данной отрасли характеризуется сильно выраженной нестабильностью. Наглядно это подтверждается данными индексов промышленного производства (рис. 2.3.3).

Рис. 2.3.3.

Основные показатели работы по виду деятельности «Добыча полезных ископаемых», сектор добыча нефти.

В настоящее время нефтедобывающая промышленность переживает значительные трудности. Залежи нефти, разрабатываемые с начала ХХ века, сильно истощены. В результате, индекс её добычи в последние годы снижался – 74,2% в 2004 г. и 0,88% в 2007 г. Соответственно сокращался и объем добываемой нефти. По оценкам специалистов, даже с учетом повышения эффективности использования фонда эксплуатации скважин, внедрения современных технологий и вторичных методов разработки месторождений, проблематична стабилизация добычи нефти в регионе на уже достигнутом уровне.

Гораздо скромнее по основным параметрам развития в составе вида экономической деятельности «Добыча полезных ископаемых» представлена добыча нерудных строительных материалов. По целому ряду параметров лидирующее положение в структуре обрабатывающих производств города занимает промышленность строительных материалов. Из 6 крупных промышленных предприятий Республики 5 относится к промышленности строительных материалов.

Развитие данной отрасли в регионе определяется как относительно ёмким внутренним рынком для реализации её продукции, так и разнообразной и богатой сырьевой базой, представленной крупными запасами известняков, песчаников, доломитов, песков, глин, песчано-гравийных смесей, сланцев и др. Характерными чертами данной отрасли являются относительно широкая география производственных объектов и ассортимент производимой продукции, а также сравнительная стабильность в объемах её производства.

Наиболее крупными предприятиями промышленности строительных материалов в г. Карабулак являются ОАО «Завод железобетонных изделий», ООО Мальтес,  ГУП «Ингушское карьероуправление» (таблица 2.3.3).

Таблица 2.3.3.

Основные показатели функционирования крупных предприятий промышленности строительных материалов в г. Карабулак, 2008 г.

| Наименование предприятий | Основные виды продукции | Численность занятых, чел. | Степень износа ОФ, % |
| --- | --- | --- | --- |
| ОАО «Завод железобетонных изделий» | железобетонные изделия | 81 | … |
| ООО «Мальтес» | ПВХ, кирпич, железобетонные изделия, пластиковые окна | 81 | … |
| ГУП «Ингушское карьероуправление» | нерудные строит. материалы | 26 | 42,1 |

В целом же, серьезной проблемой развития промышленности как Республики Ингушетии, так и г. Карабулак в частности является низкая рентабельность или нерентабельность вообще предприятий. Нерентабельность вызвана как технической отсталостью (устаревшие и изношенные основные фонды), так и неэффективной организационно-правовой формой отдельных предприятий, в частности, наличием такой формы, как государственные унитарные предприятия.

Рассмотрим подробно основные показатели функционирования крупных предприятий промышленности города:

1) Карабулакское нефтегазодобывающее предприятие (ОАО «ИНГП»). Форма собственности – государственная. Занимается добычей нефти. На рис. 2.3.4 а) представлены динамика численности занятых на предприятии и объемы производства тонн нефти. Как видно из данных, представленных на рисунке, объемы добычи нефти сократились в 4,8 раза за последние семь лет. Причем наблюдается постоянная динамика сокращения добычи при практически неизменном количестве занятых на предприятии. Это свидетельствует об истощении нефтяных недр и, как следствие, возможном прекращении деятельности предприятия.

2) ГУП «Ингушское карьероуправление». Форма собственности – государственная. Занимается добычей песка, глины, ПГС. На рис. 2.3.4 б) представлены динамика численности занятых на предприятии и объемы производства тыс. м3. Несмотря на то, что в последние годы наблюдается снижение числа работающих на предприятии, предприятие остается в разряде стабильно работающих. Объемы выпускаемой продукции возросли в 3,7 раз за последние десять лет.

3) ООО «Мальтес». Форма собственности – частная. Занимается производством ПВХ, кирпича, ЖБ изделий, пластиковых окон и дверей. На рис. 2.3.4 в) представлены динамика численности занятых на предприятии и объемы производства в млн. руб.  Судя по данным, представленным на рисунке, предприятие можно отнести к динамично развивающимся. За последние годы в два раза увеличилась численность работающих и в двадцать раз возрос годовой оборот предприятия. Коэффициент использования производственных мощностей – 95.

4) ООО «Аргон». Форма собственности – частная. Вид выпускаемой продукции – инертные материалы. После ряда лет динамичного развития (2001 – 2004 года) предприятие сократило в 2005 году в 13 раз объем производства, но в последующие годы смогло восстановить производство, вернув на прежний уровень и даже превысив в 2008 году свои прежние показатели в объеме производимой продукции. О динамичном развитии предприятия в последние три года свидетельствует и увеличение численности работников  в 5 раз (рис. 2.3.4 г).

а) Карабулакское нефтегазодобывающее                                                                             б) ГУП «Ингушское карьероуправление»

предприятие (ОАО «ИНГП»)

в) ООО «Мальтес»                                                                                                                 г) ООО «Аргон»

Рис. 2.3.4.

Динамика численности занятых на  предприятиях и объемы производства

Сельское хозяйство

Сельское хозяйство является одной из отраслей экономики г. Карабулак. По данным на 2008 г. на долю данного сектора экономики проходилось 7% от всех занятых в хозяйственном комплексе региона, 2% основных фондов и 3% от всего объема отгруженной продукции. Для сравнения, в среднем по Ингушетии последний показатель составил 20,4%, а по стране в целом – 4,9%. В то же время, в отличие от округа и Российской Федерации в городе практически нулевой уровень инвестиций в основной капитал сельского хозяйства. Недостаточное развитие отрасли  наблюдается и по среднедушевому производству сельскохозяйственной продукции. В 2008 г. этот показатель составлял в городе Карабулак 250 рублей, в то время как в среднем по стране он равнялся 14,8 тыс. рублей, а по ЮФО – 20,5 тыс. рублей.

Базовой основой развития сельского хозяйства Республики, как и других регионов страны, являются сельскохозяйственные угодья, в частности, пашня, сенокосы, пастбища и многолетние насаждения. На начало 2008 года сельскохозяйственные угодья, используемые землепользователями, занимающимися сельскохозяйственным производством, составляли 165,4 тыс. га или около половины всей территории Республики.

Земли сельскохозяйственного назначения в городе Карабулак составляют более 30% от общего земельного фонда. Из земель сельскохозяйственного назначения преобладает пашня, пастбища и сенокосы, 73,2, 17,6 и 8,8% соответственно (таблица 2.3.4). При этом посевные площади распределены практически поровну между крестьянскими хозяйствами и сельскохозяйственными организациями. Так, на долю сельскохозяйственных организаций приходится 1730 га пашни и 220 га сенокосов, а крестьянско-фермерские хозяйства, которых в городе насчитывается 43, имеют в распоряжении 1940 га пашни.

Таблица 2.3.4.

Виды сельскохозяйственных угодий г. Карабулак, 2008

| с/х угодья | Земли всех землепользователей, га | % |
| --- | --- | --- |
| пашни | 3447 | 73,2% |
| пастбища | 830 | 17,6% |
| сенокосы | 416 | 8,8% |
| многолетние насаждения | 15 | 0,3% |

Следует иметь в виду, что степень обеспеченности сельскохозяйственными угодьями в Ингушетии намного ниже, чем в большинстве других регионов страны. Так, в расчете на одного жителя в Республике приходится 0,24 га сельскохозяйственных угодий, в то время как в среднем по стране 1,2 га, а по ЮФО – 1,5 га. Еще хуже положение Ингушетии по обеспеченности пашней – 0,13 га в округе. К тому же, темпы сокращения этих показателей в Республике значительно выше ввиду опережающего роста численности её населения.

Степень обеспеченности сельскохозяйственными угодьями не достигает среднереспубликанских значений, так, на одного жителя в городе Карабулак приходится:

0,11 га сельскохозяйственных угодий;

0,09 га пашни.

За годы формирования рыночных отношений весьма резкие колебания по отдельным временным промежуткам претерпел объем производимой в Республике объем сельскохозяйственной продукции. Так, резкое сокращение объема производства в 1990-е годы сменилось существенным ростом в первой половине 2000-х годов, а затем спадом в последующие годы. Для динамики индекса физического объема продукции растениеводства характерны гораздо более резкие колебания по отдельным годам в сравнении с соответствующим показателем для животноводства. В основном, это определяется значительно большей зависимостью земледелия от климатических условий, особенно количества выпадаемых осадков. Необходимо отметить, что в 2006 году в г. Карабулак произошло резкое сокращение объема продукции сельского хозяйства, что было характерно для растениеводства и животноводства одновременно. Так, индекс производства продукции  в % к 2005 году составил 19 и 17,3% соответственно. При этом 2007 год принес заметное увеличение объемов производства сельскохозяйственной продукции (рис. 2.3.5).

Необходимо отметить, что в городе сложилась следующая структура хозяйств:

- производственный кооператив СХК «Карабулак» - сотрудников 11 чел., специализация – растениеводство (озимый ячмень, овес, кукуруза, подсолнечник, многолетние травы);

- государственное унитарное предприятие ГУП «Колос» - сотрудников 12 чел., специализация – растениеводство (пшеница, озимый ячмень, овес, кукуруза, подсолнечник, многолетние травы);

- крестьянско-фермерские хозяйства – 43 хозяйства (110 работников),  специализация – растениеводство (пшеница, ячмень яровой и озимый, овес, кукуруза, подсолнечник, однолетние и многолетние травы), животноводство (КРС, овцы, птица);

- личные подсобные хозяйства – 1155 шт. (2008 г.), специализация – животноводство (КРС, овцы и козы, птица).

Из особенностей динамики сельскохозяйственного производства следует отметить относительную стабильность в развитии животноводства в Республике в сравнении с большинством других регионов страны. В Ингушетии не столь резко выражены масштабы обвального сокращения поголовья основных видов сельскохозяйственных животных в 1990-е годы, как это имело место в среднем по ЮФО и Российской Федерации. В значительной мере благодаря животноводству темпы роста стоимости сельскохозяйственной продукции (в текущих ценах) намного опережали соответствующий показатель других регионов страны.

Для структуры сельского хозяйства характерно заметное преобладание продукции животноводства, что определяется не столько высоким уровнем его развития, как это имеет место в большинстве высокоразвитых стран Западной Европы, сколько обеспеченностью естественными кормовыми угодьями, исторически сложившимися навыками ухода за домашними животными ингушского этноса и ограниченными возможностями развития земледелия в регионе.

Рис. 2.3.5.

Динамика с/х продукции всех производителей, тыс. руб.

Соотношение между стоимостью продукции растениеводства и животноводства в городе заметно колеблется по отдельным годам, что в основном объясняется неустойчивостью в развитии земледелия. Так, если в 2001 г. на долю растениеводства приходилось 60,0% от всего объема продукции аграрного сектора, то в 2008 г. лишь 35,5% (рис. 2.3.6). Резко различаются соотношением продукции растениеводства и животноводства отдельные категории хозяйств. Если в сельскохозяйственных организациях абсолютной доминантой является растениеводство (от 82 до 92% в последние годы), то в крестьянских (фермерских) хозяйствах столь же высока доля животноводства. При этом резкий скачок удельного веса животноводства в последних произошел лишь в 2006 г. Наиболее сбалансированной структурой сельского хозяйства выделяются хозяйства населения, но и для них характерно преобладание животноводства.

За годы формирования рыночных отношений, особенно в 1990-е годы, резко ухудшилась материально-техническая база сельскохозяйственного производства Республики Ингушетии. По ряду показателей этот процесс находит свое продолжение и в 2000-е годы. Так, только за период с 2002 по 2007 гг. количество тракторов в расчете на 1000 га пашни в сельскохозяйственных организациях региона уменьшилось почти в 1,5 раза (с 15 до 10,6 единиц). За этот же период нагрузка на один трактор в данной категории хозяйств увеличилась с 66 до 94 га (в 2006 г. – 123 га). Благоприятнее ситуация с обеспеченностью комбайнами – в расчете на 1000 га количество зерноуборочных комбайнов (8 штук) не изменилось за рассматриваемый период, а кукурузоуборочных даже увеличилось (с 2 в 2002 г. до 10 в 2006 г. и 7 в 2007 г.).

Рис. 2.3.6.

Динамика с/х продукции растениеводства и животноводства

в % отношении

В городе Карабулак материально-техническая база сельскохозяйственного производства состоит из 6 тракторов и 4 зерноуборочных комбайнов. Нагрузка на один трактор пашни в сельскохозяйственных организациях составляет 235 га, на один комбайн - 352 га.

В числе серьезных проблем, стоящих в настоящее время перед аграрным сектором экономики Республики Ингушетия в целом и перед сельскохозяйственными организациями города Карабулак в частности, выделяются следующие:

- ограниченные ресурсы важнейшего вида сельскохозяйственных угодий – пашни (0,09 га в расчете на одного жителя);

- слабая материально-техническая база отрасли, особенно составляющих интенсивные направления её развития;

- низкий удельный вес в производстве продукции сельского хозяйства КФХ и сельскохозяйственных организаций, т.е. наиболее прогрессивных с позиции роста концентрации и специализации производства, использования современной техники и технологий, роста производительности труда, эффективности и конкурентоспособности;

- недостаточная обеспеченность внутренних потребностей в основных видах продовольственных ресурсов и, как следствие, зависимость от внешних их поставок.

Растениеводство

Земледелие в городе заметно уступает животноводству по стоимости производимой продукции. Но значение его исключительно велико, так как данная отрасль не только удовлетворяет потребности населения во многих видах продовольствия, но и обеспечивает потребности в кормах животноводство.

Природные условия благоприятны для возделывания многих земледельческих культур, что предопределило сложную структуру растениеводства. Структура посевных площадей, а значит и роль отдельных отраслей растениеводства за последнее неполное десятилетие претерпели существенные изменения. Доминировавшие в посевах поселения зерновые были потеснены техническими и кормовыми культурами. Практически неизменной осталась лишь доля овоще-бахчевых культур и картофелеводства. Подобные колебания объясняются рядом причин: изменениями экономической политики на отдельных этапах развития, чередованием благоприятных и неблагоприятных для развития сельского хозяйства лет, рыночной конъюнктурой и др. Некоторые из них, в частности, обвальное сокращение площади и удельного веса в посевах кормовых культур, носят явно выраженный негативный характер.

В городе большая часть посевных площадей в 2008 году была отведена на зерновые культуры (68%) (рис. 2.3.7).

Рис. 2.3.7.

Структура посевных площадей сельскохозяйственных культур всех категорий хозяйств в 2008 году, га

Отдельные категории сельскохозяйственных производителей резко различаются по их месту и удельному весу в возделывании отдельных видов земледельческих культур.

Так, сельскохозяйственные предприятия доминируют в посевах кормовых культур (52,3% в 2007 г.) и занимают ведущие позиции в посевных площадях под техническими (72,7%) культурами. Крестьянские (фермерские) хозяйства, в основном, специализируются на возделывании зерновых (примерно по 2/3 от площади их посева во всех категориях хозяйств).

Наиболее сбалансированной структурой посевных площадей среди отдельных категорий хозяйств в городе Карабулак выделяются сельскохозяйственные организации, в которых почти половина  возделываемых земель в 2008 г. была занята под зерновыми культурами, 34,9% - под кормовыми и 13,4% - под техническими культурами (рис. 2.3.8).

Рис. .2.3.8.

Структура посевных площадей отдельных категорий хозяйств, 2008 г., %

В крестьянских (фермерских) хозяйствах наиболее высокую долю по сравнению с другими категориями хозяйств составляют зерновые (почти 78%) и кормовые культуры (19,6%) при весьма скромном удельном весе технических, картофеля и овощных культур.

Зерновое хозяйство – базовая отрасль растениеводства Республики Ингушетия. Наиболее характерными чертами его развития с начала 1990-х годов явились следующие:

- крайняя нестабильность по основным параметрам развития. За период с 1995 по 2007 гг. полярные показатели по площади посева зерновых составляли 52,1 тыс. га в 2002 г. и 30,6 тыс. га в 2006 г., валовому сбору – 80,2 тыс. т в 1995 г. и 19,3 тыс. т в 1998 г., урожайности – 30,5 ц/га в 1999 г. и 9,2 ц/га в 1998 г.;

- низкая урожайность зерновых культур. Более того, в среднем за пятилетие с 1995 по 1999 гг. она составляла примерно 18 ц/га, а за последнее анализируемое пятилетие – всего лишь 15,9 ц/га. Если в целом по России и ЮФО прослеживается тенденция роста урожайности зерновых, то в Ингушетии в лучшем случае консервация этого показателя. В исследуемом муниципальном образовании урожайность зерновых культур в 2008 году составила 6,2 ц/га.

- темпы роста населения намного опережают динамику валового сбора зерновых. В результате резко снижается обеспеченность зерном собственного производства. В 2008 г. на душу населения было произведено в городе 32 кг зерна. Для сравнения, в среднем по России в расчете на одного её жителя производилось в 2007 г. 576 кг зерна, а в ЮФО – 1047 кг.

Слабая зерновая база – серьезная проблема обеспечения продовольственной безопасности и повышения продуктивности животноводства за счет концентрированных кормов.

Из особенностей видовой структуры посевных площадей и валового сбора зерновых культур выделяются следующие:

- ведущее место в посевах и валовом сборе зерновых занимают озимые пшеница и ячмень, меняясь местами по отдельным годам. На эти две культуры приходится, как правило, от 50 до 60% от посевной площади всех зерновых культур и около 2/3 их валового сбора;

- высокий удельный вес в посевных площадях и валовом сборе зерновых занимают яровые кукуруза на зерно и овес. Но, ввиду меньшей урожайности в сравнении с пшеницей и ячменем, их доля в посевах зерновых несколько выше, чем в валовом сборе (таблица 2.3.5).

Таблица 2.3.5.

Структура посевных площадей зерновых культур в 2008 году, га

|  | Сельскохозяйственные организации | Крестьянско-фермерские хозяйства |
| --- | --- | --- |
| Зерновые всего, в т.ч. | 617 | 1499 |
| озимая пшеница | 192 | 125 |
| озимый ячмень | 145 | 615 |
| овес | 190 | 481 |
| кукуруза на зерно | 90 | 278 |

Технические культуры, особенно с учетом их высокой товарности в отличие от других земледельческих культур, играют весьма важную роль в аграрном секторе экономики. Их удельный вес в структуре посевных площадей сельскохозяйственных организаций муниципального образования в последние годы колеблется от 12 до 14%, что почти в 2 раза превышает средний показатель по стране в целом и лишь немногим уступает по ЮФО.

Характерной особенностью возделывания технических культур является сильно выраженная нестабильность и резкие колебания площади их посева, валового сбора и урожайности по отдельным годам, что определяется влиянием преимущественно природных и организационно-хозяйственных факторов.

В составе технических культур ведущее место занимает подсолнечник, на долю которого в последние годы приходится практически вся площадь посева культур данной отраслевой группы.

Полевое кормопроизводство – непременное условие высокого уровня развития животноводства. Сокращение посевных площадей кормовых культур сопровождалось одновременным уменьшением урожайности и, как следствие, валового сбора кормовых культур. Кормовое полеводство представлено в городе однолетними и многолетними травами.

Республика Ингушетия располагает благоприятными природными и социально-экономическими предпосылками для культивирования плодовых, ягодных насаждений и виноградарства. Потенциальные возможности развития данных видов растениеводства в Республике используются далеко не полностью. В отличие от плодово-ягодных насаждений урожайность виноградников относительно стабильная, но уменьшение их площадей привело к резкому сокращению валового сбора винограда. В городе Карабулак данная отрасль растениеводства представлена только в хозяйствах населения. В 2008 году на плодово-ягодные насаждения было отведено более 2150 га.

Животноводство

Животноводство – ведущая отрасль сельскохозяйственного производства города Карабулак. На его долю по отдельным годам приходится от 49 до 74% всей стоимости продукции агарного сектора экономики региона. В составе данной отрасли получили развитие почти все основные виды сельскохозяйственных животных: крупный рогатый скот, овцеводство, коневодство, птицеводство и др. Исключение составляет лишь свиноводство, практически прекратившее свое развитие в Республике Ингушетия в последние годы.

Как и в других регионах страны, поголовье основных видов сельскохозяйственных животных в Ингушетии за годы формирования рыночных отношений заметно сократилось. Низшая точка этого показателя пришлась на 1998 г. В 2000-е годы поголовье крупного рогатого скота и овец стабилизировалось и даже несколько возросло, особенно овец. Но падение поголовья птицы продолжилось и в 2000-е годы, за исключением крестьянских (фермерских) хозяйств, демонстрировавших существенное увеличение поголовья данного скороспелого вида с/х животных. Сельскохозяйственные предприятия с 2005 г. фактически прекратили разведение птицы.

Весьма резко по структуре животноводства города Карабулак различаются отдельные категории хозяйств. Так, по данным на начало 2009 г. в хозяйствах населения доминирующее место занимает крупный рогатый скот (74,1% в условных головах) и низкий удельный вес по сравнению с коллективно-фермерскими хозяйствами овцеводство (12,3%) (таблица 2.3.6).

Таблица 2.3.6.

Поголовье основных видов сельскохозяйственных животных в 2008 году

|  | КФХ | ЛПХ |
| --- | --- | --- |
| КРС | 320 | 1025 |
| в т.ч. коровы | 180 | 402 |
| овцы и козы | 900 | 485 |
| лошади | 85 | 85 |
| птица | 1800 | 6200 |

В г. Карабулак сельскохозяйственные организации, занимающиеся животноводством, вообще не представлены.

Сокращение поголовья сельскохозяйственных животных в 1990-е годы сопровождалось существенным уменьшением в Ингушетии и объема производства основных видов животноводческой продукции. Однако, в 2000-е годы ситуация в этом отношении заметно улучшилась – производство мяса, молока, шерсти, меда существенно возросло. Исключение составило лишь производство яиц – за период с 2002 по 2007 год оно уменьшилось на 58,7%.

Доминирующее положение по производству мяса, молока и яиц, т.е. видов животноводческой продукции, составляющих основу продовольственной базы города, занимают хозяйства населения. В 2008 г. на их долю приходилось 85,2% мяса, 85,1% молока и 77,5% яиц от общего объема их производства в регионе. Лишь по объему и удельному весу шерсти они уступают крестьянским (фермерским) хозяйствам.

Непроизводственная сфера.

Непроизводственная сфера города Карабулак представлена широким спектром видов услуг, в числе которых выделяются транспортный и коммуникационный комплексы, розничная торговля, общественное питание, жилищно-коммунальные услуги, банковская деятельность, бытовые услуги населению и другие.

Город Карабулак является узлом транспортного комплекса Республики Ингушетии, выполняющим транзитные грузоперевозки.

Город расположен в эпицентре транспортных коридоров Назрань – Грозный, Ростов - Баку. Отраслевая структура транспортного комплекса города представлена железнодорожным, автомобильным и трубопроводным транспортом. Автомобильные дороги пронизывают практически всю территорию города.

К дорогам межмуниципального значения, проходящим через город, относят: Карабулак - Яндаре, Карабулак - Ср. Ачалуки - Гайрбекюрт и др. Индивидуальный автомобильный транспорт представлен более чем на 90% легковыми автомобилями. В городе имеется несколько индивидуальных предпринимателей, оказывающих услуги населению по ремонту авто-мототехники на дому.

Железнодорожный транспорт города в данное время находится в негативном состоянии, поэтому перспективы увеличения грузовой перевозки связаны с реконструкцией раз. Карабулакский на участке движения ст. Слепцовская - ст. Грозный и с ростом промышленного и сельскохозяйственного производства.

Комплекс коммуникаций города Карабулак, обеспечивая перемещение главного экономического ресурса и одновременно продукта – информации, представлен практически всеми основными видами связи: почтовой, телеграфной, факсимильной, компьютерной и др. В настоящее время в городе работает почтовое отделение, оказывающее услуги населению в области связи.

Важное место в непроизводственной сфере муниципального образования занимают розничная торговля и общественное питание. В г. Карабулак объем розничной торговли за период с 2003 по 2008 годы незначительно возрос (на 3%). При этом за этот же период рост общественного питания увеличился в 2,9 раза (таблица 2.3.7).

Таблица 2.3.7.

Основные показатели оборота розничной торговли и общественного питания в г. Карабулак (тыс.руб.)

|  | 2003 | 2005 | 2008 | 2008/2003% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Розничная торговля | 32880,0 | 26466,0 | 33948,0 | 103 |
| Общественное питание | 1900,0 | 1500,0 | 5500,0 | 289 |

Республика Ингушетия входит в небольшое число регионов России, товарная структура оборота розничной торговли в которых характеризуется преобладанием продовольственных над непродовольственными товарами. При этом, если в среднем по ЮФО и стране доля продовольственных товаров в составе оборота розничной торговли за 2000-е годы постоянно уменьшается, то в Ингушетии, как и в городе Карабулак в частности, во второй половине десятилетия растет.

В городе Карабулак, как и в стране в целом, по форме собственности можно выделить как государственные, так и негосударственные объекты розничной торговли. Из всех функционирующих объектов на долю частных приходится более 90%. Торговлю продуктами питания и промышленными товарами осуществляют предприятия, имеющие также и смешанную форму собственности. Практически все магазины и павильоны, реализующие продовольственные товары, имеют лицензию на продажу алкогольных напитков.

Интегральным показателем состояния непроизводственной сферы Республики являются платные услуги населению. Их объем за период с 2000 по 2007 годы возрос в 20,2 раза в фактически действующих ценах. Это один из самых высоких в стране показателей. В среднем по стране он увеличился в 5,7 раза, а по ЮФО – в 6,3 раза.

Специфической особенностью платных услуг населению являются резкие колебания их структуры по отдельным периодам и даже годам. Так, в 1995 г. доминирующее место в ней занимали бытовые услуги – 57,9% от общей их стоимости, в 2000-м году на первый план выдвинулись коммунальные услуги – 46,0%, в 2005-м году транспортные услуги – 56,5%, а в 2007-м году услуги связи – 52,2%.

В составе бытовых услуг г. Карабулак выделяется ремонт сложной бытовой техники и аппаратуры, на долю которого приходится около половины всей стоимости бытовых услуг региона. Высокий удельный вес занимают ремонт и строительство жилья, ремонт и пошив одежды.

По объему бытовых услуг на душу населения (84 рубля в 2007 г.) Ингушетия занимала предпоследнее место среди регионов России. К тому же и по темпам роста этого показателя в 2000-е годы она сильно уступала подавляющему большинству регионов страны. С 2000 по 2007 годы среднедушевой объем бытовых услуг в Республике вырос в 2,8 раза, в то время как в среднем по ЮФО – в 4,6 раза, а Российской Федерации – в 3,8 раза.

В качестве наиболее востребованных услуг в городе можно привести:

- ремонт часов, бытовой техники, обуви и изготовление ключей;

- ремонт оргтехники;

- изготовление мебели, установка окон, дверей и др.;

- установка и продажа электросчетчиков;

- парикмахерские, фотоателье;

- ритуальные услуги.

## Архитектурно-планировочная организация территории

### Границы муниципального образования

Границы городского округа город Карабулак установлены и нанесены в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003г №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и законом Республики Ингушетия от 23 февраля 2009 г. № 5-РЗ «Об установлении границ муниципальных образований Республики Ингушетия и наделении их статусом сельского поселения, муниципального района и городского округа».

В пределах этих границ и действует настоящий генеральный план. В графической части проекта границы нанесены по описанию границ приведенного в вышеуказанном законе. Городской округ Карабулак в настоящее время не имеет территориальных споров с соседними муниципальными образованиями.

Таблица 3.1.1.

Некоторые показатели территории и населения городского округа Карабулак

| Наименование показателя | Ед.изм. | Значение |
| --- | --- | --- |
| Территория | км2 | 83 |
| Население | тыс.чел. | 35,8 |
| Плотность населения | чел./км2 | 431 |
| Застроенная часть | км2 | 9,46 |
| Плотность населения в застроенной части | чел./км2 | 3784 |

### Планировочная структура территории

Основным планировочным принципом генерального плана является создание характерного и обоснованного для муниципального образования планировочного каркаса и структуры на основе сложившейся застройки города с учетом природных условий и существующего использования территории.

Территория городского округа Карабулак расположена в центральной части Республики Ингушетия. Условно возможно разделить территорию городского округа на три зоны:

- Малоосвоенную степную зону, расположенную на Сунженском хребте и в Алханчуртской долине с расположенными на ее территории землями сельскохозяйственного использования и участками нефтедобычи;

- Наиболее освоенную зону между поймой р. Сунжа и региональной автодорогой Карабулак – Средние Ачалуки. На ее территории расположены основные селитебные и промышленные кварталы города Карабулак и большинство транспортной и инженерной инфраструктуры;

- Пойменную зону, находящуюся в пойме р. Сунжа с расположенными на ее территории предприятиями по добыче строительных материалов и земельных участков, пригодных для рекреационного использования.

Город Карабулак расположен между южными склонами Сунженского хребта и поймой р. Сунжа как и большинство населенных пунктов РИ, находящихся на главной планировочной оси Назрань – Орджоникидзевская. Через северную часть территории города проходит участок железной дороги Назрань – Грозный, через центр города параллельно р. Сунжа - региональная автодорога Назрань – Грозный.

Планировочная структура наиболее освоенной территории городского округа Карабулак состоит из:

- основных застроенных территорий города, расположенных между поймой р. Сунжа и железнодорожной линией Назрань - Грозный, состоящих из жилых микрорайонов и разрозненных промышленных, коммунально-складских площадок и земель сельскохозяйственного использования;

- формирующегося промышленного района между южными склонами Сунженского хребта, региональной автодорогой Карабулак – Средние Ачалуки и  железнодорожной линией Назрань – Грозный, в границах которого расположены основные промышленные и транспортные предприятия городского округа;

- рекреационных территорий в пойме р. Сунжа.

Основой планировочного каркаса городского округа выступают железная дорога, региональные автомобильные дороги Назрань – Грозный, Карабулак – Средние Ачалуки и река Сунжа.

Важнейшими особенностями современной планировочной ситуации на территории городского округа Карабулак» являются:

- Бурный рост в последние 10 лет селитебных территорий города и, соответственно, отсутствие резервных территорий для жилищного строительства;

- Разделение города железнодорожной линией Назрань – Грозный на 2 части, ослабленные транспортные связи между ними и между микрорайонами города;

- Сращивание селитебных районов г. Карабулак с жилыми районами села Плиево и ст. Троицкая;

- Размещение нового IV жилого микрорайона в бывшей промышленной части города;

- Формирование на южной границе городского округа на землях сельского поселения Яндаре нового жилого микрорайона, планировочно тяготеющего к г. Карабулак;

- Размещение в западной части города площадки строительства Ингушской газотурбинной электростанции.

Основной проблемой в существующей планировочной структуре города является отсутствие четкой планировочной структуры и, как следствие, хаотичная застройка свободных территорий в целях жилищного, гражданского и промышленного строительства, и слабый планировочный каркас города, в настоящее время не соответствующий возросшей численности населения города.

### Планировочное районирование

В основу планировочного районирования города положено разделение территории города на расчетные градостроительные районы, при определении границ расчетных градостроительных районов учитывалось существующее условное разделение города на микрорайоны с некоторым изменением и уточнением их границ.

Всего на территории г. Карабулак выделяется пять условных градостроительных районов – Центральный (ЦГР), I, II, III, IV, а также два промышленных (ПГР) и один рекреационный район (РГР).

Рис. 3.3.1.

Планировочное районирование территории города.

При анализе планировочных градостроительных районов рассмотрен и находящийся вне границ городского округа Карабулак, но непосредственно к ним примыкающий V условный градостроительный район, на территории которого осуществляется строительство многоэтажного жилого образования «Яндаре». Вне зависимости от его формального нахождения в границах сельского поселения Яндаре или в границах городского округа Карабулак данный условный градостроительный район будет тяготеть к городу Карабулак и его социальной, транспортной и инженерной инфраструктуре.

Условный градостроительный район (далее также – УГР) – это часть селитебной территории, выделенная на основе общности сложившихся культурно-бытовых связей и наличия элементов первой ступени обслуживания (повседневного уровня) и отделённая от остальных расчётных градостроительных районов магистралями городского и районного значения, природными препятствиями, линиями внешнего транспорта, внеселитебными территориями.

Деление территории города на УГР необходимо для детального анализа его селитебной территории, параметров развития территорий. Применительно к УГР даются основные планировочные решения, дифференцируемые для разных частей территории. Впоследствии, применительно к УГР разрабатываются проекты планировки и межевания территории, где проектные решения генерального плана получают бóльшую степень детализации.

Таблица 3.3.1.

Характеристики условных градостроительных районов, выделенных на территории г. Карабулак.

| Наименование | Площадь планировочного района, га | Площадь, занятая жилой застройкой (без площади отводов), га | Площадь жилой застройки (с отводами), га | Население, тыс. чел. (оценка) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Центральный градостроительный район (ЦГР) | 522.5 | 287.2 | 319.8 | 18850 |
| I градостроительный район (I УГР) | 116.6 | 52.1 | 71.5 | 3930 |
| II градостроительный район (II УГР) | 243.2 | 60.6 | 98.3 | 5400 |
| III градостроительный район | 177.0 | - | 55.7 | 3060 |
| IV градостроительный район | 323.9 | - | 135.8 | 7500 |
| V градостроительный район | 44.6 | 14.0 | 14.0 | 2400 |
| Восточный промышленный район | 732.0 | - | - | - |
| Западный промышленный район (формирующийся) | 68.0 | - | - | - |
| Рекреационный район | 265.0 | 7.0 | 7.0 | 385 |

### Функциональное зонирование

Важной социальной функцией города в отношении его жителей является организация всех видов социально-бытового обслуживания, культурной и общественной жизни населения. Каждый населенный пункт или его часть (независимо от функционального назначения) должна представлять собой социально насыщенную среду с естественным нарастанием насыщения социально-общественными функциями в центре города.

Общественные зоны.

В городе Карабулак общественный центр в силу исторических особенностей территориального освоения (поэтапного освоения территории от реки Сунжа в степную зону) сформировался на компактной территории. В настоящее время организации и учреждения общественного центра города расположены на 2-х участках:

Характерной чертой современного Карабулака является сравнительно малое количество общественных зон. Их удельный вес в структуре зонирования города составляет всего 0,2% городской территории или 0,65% селитьбы. При этом более 57% общественных зон относятся к зонам объектов социальной инфраструктуры.

Таблица 3.4.1.

Общественные зоны и их удельный вес в городской застройке.

| Наименование функциональных зон | площадь, га | удельный вес среди всех общественных зон | удельный вес в городской территории, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Общественно-деловые центры | 0,6 | 3,71 | 0,007 |
| Коммерческие и торговые зоны | 6,25 | 38,63 | 0,075 |
| Зоны объектов здравоохранения и социального обеспечения | 2,68 | 16,56 | 0,027 |
| Зоны объектов образования | 6,65 | 41,10 | 0,080 |
| ВСЕГО: | 16,18 | 100,00 | 0,189 |

Зоны общественных центров выделены на участках, занимаемых преимущественно застройкой общественно-делового назначения. Наибольшей концентрации общественно-деловая застройка достигает в старом центре города, на двух участках: по ул. Джабагиева и в районе пересечения ул. Кирова и ул. Осканова. Зоны общественных центров занимают 0,6га.

Зона торговых и коммерческих объектов занимает 6,25 га. В неё включены рынки, торговые центры, другие объекты, связанные с торговлей и обслуживанием торговых учреждений. Наибольший участок в пределах указанной зоны занимает рынок.

Зона объектов здравоохранения и социального обеспечения занимает 2,68 га и выделена на участках, занятых соответствующими учреждениями независимо от ведомственной принадлежности.

Зона объектов образования представлена общеобразовательными и дошкольными детскими учреждениями и выделена на территории 6,65 га на участках соответствующих учреждений. При этом некоторые ДДУ, которые невозможно вычленить из структуры жилья, учтены в соответствующих жилых зонах.

Жилые зоны.

Всего жилые зоны занимают 406,91 га или 16.32% всей селитебной территории города.

В группе жилых зон на опорном плане выделены четыре функциональные зоны. Это зона индивидуальной жилой застройки, зона малоэтажной жилой застройки многоквартирными домами (2-х этажными), среднеэтажная жилая застройка многоквартирными домами (3-4 этажа) и многоэтажными многоквартирными домами (5 этажей).

Зона индивидуальной жилой застройки занимает 393,4 га и доминирует в селитебной территории. Территориально она расположена по всему городу и составляет основу для всех градостроительных районов, расположенных в его пределах. С конца 80-х годов прошлого века в г. Карабулак, как и в иных населенных пунктах РИ, начинается массовое индивидуальное жилищное строительство.

Среди малоэтажной застройки в Карабулаке можно выделить две типологические группы:

1. Индивидуальные жилые дома постройки до 1990г. с обширным приусадебным участком, используемым в личном подсобном хозяйстве, в т.ч. для содержания мелких домашних животных, птицы и т.п. Такие домовладения характеризуются относительным разнообразием планировки самих жилых домов, наличием развитых хозяйственных построек, огородов, садов. Жилые дома, как правило, стоят с отступом от красной линии. Сами дома в подавляющем большинстве одно-, двухэтажные. Площади участков таких домовладений колеблются от 500 до 1000 кв.м.

2. Индивидуальные жилые дома коттеджного типа, построенные в последние 20 лет. Для таких домов характерно разнообразие планировочных схем, этажность, как правило, 2-3 этажа, наличие мансард, мезонинов, на территории устраивается разнообразные хозяйственные постройки, практически на каждом участке имеются капитальные гаражи, домовладения характеризуются наличием глухих каменных оград, достигающих высоты 4 и более метров. Для домовладений этой группы характерны средние размеры участков – от 400 до 800 кв.м.

Невозможно выделить зону преобладания тех или иных типологических групп, поскольку индивидуальная жилая застройка в городе крайне перемешана, что является следствием общей неорганизованности планировочной структуры, формировавшейся посредством разновременных несвязанных и несистематизированных этапов застройки и реконструкции различных территорий города.

Зоны малоэтажной и среднеэтажной многоквартирной жилой застройки включают в себя застройку домами секционного типа.

Для этих групп характерна застройка преимущественно типовыми домами секционного типа с благоустроенными дворами общего пользования. В зависимости от времени возведения жилья можно выделить две подгруппы: здания, построенные в пятидесятые годы ХХ века по типовым проектам классической школы и здания, построенные в шестидесятые-семидесятые годы ХХ века по типовым проектам, выполненным в русле индустриального домостроения. Дворы общего пользования при домах заполнены гаражами, в т.ч. и капитального типа, часть земельных участков разделена заборами. В настоящее время часть квартир, особенно расположенных на первых этажах, имеют различные пристройки, в результате чего до неузнаваемости меняется внешний облик здания.

Зона многоэтажной жилой застройки многоквартирными домами. К ней отнесены территории, занятые жилой застройкой высотой 5 этажей, представленной типовыми и, реже, индивидуальными жилыми домами секционного типа, строившимися комплексно в 3 кварталах города (2 на ул. Осканова и 1 на ул. Джабагиева) и на обособленном участке в районе пересечения ул. Промысловой с ул. Джабагиева. Все многоквартирные жилые дома расположены в центральной части города.

Зона отводов под жилищное строительство представлена пятью крупными земельными участками и отдельными жилыми группами на всей территории города. Большинство земельных отводов произведено в последние 5 лет, без единой градостроительной концепции. Земельные участки предоставлены для индивидуального жилищного строительства. Практически все земельные участки не обеспечены инженерной и транспортной инфраструктурой. Земельные участки отведены зачастую без учета санитарно-защитных зон и санитарных разрывов, по части участков проходят инженерные коммуникации, отсутствует привязка к транспортной системе города и резервы для строительства обслуживающих учреждения социальной инфраструктуры. Часть земельных отводов в дальнейшем будут препятствовать развитию транспортной, социальной  и инженерной инфраструктуры города.

Баланс территорий, занятых жилыми зонами, представлен в таблице 3.4.2.

Таблица .3.4.2.

Жилые зоны и их удельный вес в городской застройке.

| Наименование функциональных зон | площадь, га | удельный вес среди всех жилых зон | удельный вес в городской территории, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Зоны индивидуальной жилой застройки | 393,4 | 57,17 | 4,74 |
| Зона отвода под жилищное строительство | 281,2 | 40,87 | 3,39 |
| Зоны малоэтажной многоквартирной жилой застройки | 4,4 | 0,64 | 0,05 |
| Зоны среднеэтажной многоквартирной жилой застройки | 2,0 | 0,29 | 0,02 |
| Зоны многоэтажной многоквартирной жилой застройки | 7,1 | 1,03 | 0,09 |
| ВСЕГО: | 688,1 | 100,00 | 8,29 |

Производственные и коммунальные зоны.

Производственные и коммунальные зоны выделены на территории объектов коммунальной инфраструктуры, складских, объектов производственного назначения в соответствии с данными о наличии и составе таких объектов, предоставленными Администрацией города. На основе этих данных производилось отнесение промышленных и коммунальных объектов к тем или иным классам опасности, что также легло в основу схемы зон с особыми условиями использования территорий.

Производственные зоны занимают 191,8 га.

Коммунально-складские зоны занимают 20,2 га.

В общей сложности производственными и коммунальными объектами занято 212,0 га. Это территории сформированных производственных зон и отдельных предприятий, разбросанных в пределах селитьбы. Структура промышленных зон описана выше. На территории Карабулака можно выделить две производственно-коммунальных зоны: «Восточная» и «Западная (формирующаяся)». Указанные промзоны объединяют чуть более половины промышленных и коммунально-складских предприятий, при этом среди оставшихся половину занимают предприятия, занимающие большие участки, но не использующие их в полной мере. Это карьеры по добыче строительного сырья, птицефабрика, прочие предприятия. Среди предприятий, не входящих в промзоны, площадка, занимаемая таким крупным предприятием, как кирпичный завод ПК «Кооператор», мукомольный завод ООО «Сердолик».

В целом, промышленные зоны города не упорядочены, включают в себя множество неудобий, нарушенных и бросовых земель, не упорядочена также система внутренних проездов, инженерных коммуникаций.

Зона инженерной инфраструктуры занимает 10,67 га или 0,13% городской территории. В неё включены площадки, занимаемые сооружениями водоснабжения, водоотведения, электросетей и т.п. Часть объектов инженерной инфраструктуры (например, строящиеся КОС) находятся вне границ городского округа.

Рекреационная зона.

Рекреационные зоны включают в себя пять видов и занимают территорию 923,95 га (11,13%). Отличительной чертой Карабулака является то, что на его территории отсутствуют оборудованные зоны массового отдыха населения. Несмотря на то, что на территории города имеется река Сунжа, использование её живописных склонов для рекреации затруднено из-за особенностей гидрологического режима горной реки. Преимущественным видом отдыха остаётся массовый отдых выходного дня, с организацией пикников, выездов «на природу» и т.п. Для этого используются не только зеленые насаждения общего пользования и пойма р. Сунжа, но и санитарные зоны, вообще любой островок зелёных насаждений. При низком уровне бытовой культуры отдыхающих это приводит к загрязнению и захламлению озеленённых территорий. В условиях острой нехватки рекреационных территорий в какой-то степени их роль играют коллективные сады. Зоны физкультуры и спорта представлены одним стадионом, расположенным на затеснённой площадке.

Прочие функциональные зоны.

Зоны сельскохозяйственного использования, специальные зоны, улично-дорожная сеть, зоны неиспользуемых природных территорий и акватории водных объектов выделены по обмеру опорного плана. Их удельный вес в городской территории представлен в таблице 3.4.3.

Таблица 3.4.3.

Зоны сельскохозяйственного использования, специальные зоны, зоны неиспользуемых природных территорий и прочие территории.

| Наименование территорий | площадь, га | удельный вес, % |
| --- | --- | --- |
| Зоны сельскохозяйственного использования: | 5632,4 | 67,86 |
| Зона сельскохозяйственного производства | 66,7 | 0,8 |
| Зона сельхозугодий | 5548.0 | 66,85 |
| Коллективные сады | 17,7 | 0,21 |
| Специальные зоны: | 28,85 | 0,35 |
| Зоны кладбищ | 7,9 | 0,1 |
| Зона режимных объектов | 20,5 | 0,24 |
| Зоны размещения отходов производства и потребления | 0,45 | 0.01 |
| Улично-дорожная сеть города | 150,0 | 1,8 |
| Зона неиспользуемых природных территорий | 683,5 | 8,23 |
| Зона нарушенных природных территорий | 34,0 | 0,41 |
| Акватории водных объектов | 80,9 | 0,97 |
| Прочие | 127.37 | 1,53 |

### Земельный фонд

Общая площадь городского округа Карабулак в утвержденных границах в соответствии с законом Республики Ингушетия от 23 февраля 2009 г. № 5-РЗ "Об установлении границ муниципальных образований Республики Ингушетия и наделении их статусом сельского поселения, муниципального района и городского округа» по обмеру картографического материала составляет 84,2 км². По сведениям, приведенном в ежегодном докладе «О состоянии и использовании  земель города Карабулак», общая площадь городского округа составляет 83,6 км². Окончательная площадь городского округа может быть установлена только после проведения специальных землеустроительных работ по установлению границ городского округа и их выносу в натуру. В дальнейшем анализируются только те земли, данные о которых предоставлены в официальных документах Роснедвижимости.

В настоящее время считается, что границы городского округа и населенного пункта г. Карабулак совпадают и все земли относятся к землям категории «земли населенных пунктов».

Земельный фонд г. Карабулак по состоянию на 01.01.2009г. составляет 8361га. Распределение земель по использованию представлено в таблице 3.5.1.

Таблица 3.5.1.

| Использование земель | Площадь, га |
| --- | --- |
| Земли сельскохозяйственного использования в том числе: Земли сельхозпредприятий Земли КФХ | 6884 5104 1780 |
| Земли населённых пунктов | 698 |
| Земли промышленности и транспорта | 522 |
| Земли запаса | 257 |
| Итого | 8361 |

Распределение земель по использованию показывает преобладание земель сельскохозяйственного использования.

Земли промышленности, транспорта и связи составляют 6,3% земель г.Карабулак.

Структура угодий представлена в таблице 3.5.2.

Таблица 3.5.2.

| Угодья | Площадь |
| --- | --- |
| Пашни | 4015 |
| Многолетние насаждения | 157 |
| Сенокосы | 417 |
| Пастбища | 2877 |
| Лесные земли |  |
| Древесно-кустарниковых растений | 43 |
| Под водой | 94 |
| Земли застройки | 203 |
| Под дорогами | 221 |
| Болот | 4 |
| Нарушенные земли | 5 |
| Прочих земель | 325 |
| Итого | 8361 |

Основные земли сельскохозяйственного использования закреплены за:

ГУП «Карабулак»			4371га;

СОКСО «Карабулак»			446га;

Крестьянско-фермерские хозяйства 1780га;

П/ф «Западная»				50га;

ЗАО «Армхи»				237га.

Площадь орошаемых земель в городском округе г. Карабулак составляет 418га.

Включение всех земель городского округа в земли населенных пунктов имеет неоднозначные последствия. Земли населенных пунктов имеют более высокую кадастровую оценку и соответственно более высокие платежи в бюджет, что в свою очередь уменьшает их инвестиционную привлекательность и снижает доходность сельскохозяйственного производства. Для осуществления строительства земли населенных пунктов не требуют перевода из одной категории в другую, что соответственно может привести к неконтролируемому изъятию из сельскохозяйственного оборота сельскохозяйственных угодий.

### Жилищный фонд

Важнейшей частью социальной инфраструктуры, призванной обеспечивать удовлетворение социально-бытовых нужд человека, является жилье и его качество.

Жилые зоны в городе Карабулак подразделяются на:

  - зоны индивидуальной жилой застройки;

  - зоны малоэтажной высокоплотной жилой застройки (до 2-х этажей);

  - зоны среднеэтажной жилой застройки (до 4-х этажей);

  - зоны многоэтажной жилой застройки (5 этажей);

  - зоны отводов под жилищное строительство.

Табл. 3.6.1.

Размещение жилищного фонда, тыс. кв. м

|  | На конец года |
| --- | --- |
|  | 2006 г. | 2007 г. | 2008 г. |
| Всего по Республике | 5259,3 | 5488,7 | 5550,1 |
| г. Карабулак | 267,9 | 284,0 | 300,7 |

Жилищный фонд г. Карабулак составляет 5,4% от общего объема жилищного фонда Республики Ингушетия.

Наибольший процент площади жилых зон в населенном пункте занимает зона индивидуальной жилой застройки, представленная жилыми домами с приусадебными участками.

В муниципальном образовании городской округ Карабулак находится 1130 квартир, расположенных в многоквартирных домах, которые представлены тремя зонами: малоэтажная, среднеэтажная и многоэтажная.

Малоэтажная высокоплотная многоквартирная жилая застройка представлена 2-х этажными многоквартирными секционными домами с общими дворовыми территориями. Данная застройка расположена в центральной части города по улицам Рабочая, Джабагиева, Балкоева, Нефтяная. Застройка этого типа занимает 4,4 га площади (1,0% жилых зон).

Среднеэтажная многоквартирная жилая застройка представлена 3-4-х этажными многоквартирными домами. Застройка данного типа также расположена в центральной части г. Карабулак по улице Осканова. Среднеэтажная многоквартирная застройка занимает около 2 га площади (0,5% жилых зон).

Многоэтажная многоквартирная жилая застройка представлена 5-ти этажными многоквартирными домами. Данная застройка расположена в центральной части населенного пункта по улицам Градусова, Загородная, Осканова, Рабочая, Джабагиева, Балкоева. Данный тип застройки занимает 7,1 га площади (1,7% жилых зон).

Зона индивидуальной жилой застройки в городе Карабулак представлена преимущественно жилыми домами в 1-3 этажа. Площадь этой зоны – более 400 га (96,7% от общей площади жилых зон).

Рис. 3.6.1.

Распределение территории, занятой жилой застройкой.

Общая площадь территории, занятой жилой застройкой в населенном пункте, составляет 413,42 га.

На конец 2008 года 5687,8 кв. м жилищного фонда в МО размещено в ветхих и аварийных строениях. Численность проживающих в жилых помещениях, непригодных для проживания, на конец 2008 года составила 624 человека.

Из общего объема, непригодного для проживания жилья Республики Ингушетии, 8,2% находится в г. Карабулак.

Жилой фонд в городе Карабулак составляет 300,7 тыс. кв. м, с показателем жилищной обеспеченности 8,4 кв. м на одного человека (по данным 2008 года). Несмотря на то, что средняя обеспеченность жильем на 1 жителя в муниципальном образовании постепенно возрастает, этот показатель ниже среднероссийского уровня (по России на 1 жителя в 2005 году приходилось 20,8 кв. метров площади жилья) и среднереспубликанского (по Республике Ингушетия жилищная обеспеченность на конец 2008 года составила 11,1 кв. м на одного человека).

Рис. 3.6.2.

Распределение жилищного фонда по формам собственности

В МО городской округ Карабулак из всего жилищного фонда 288,8 тыс. м2 находится в частной собственности граждан. В муниципальной собственности находится 11,9 тыс. м2.

Количество жилья, построенного в городе Карабулак за последние годы, указано в таблице 3.6.2.

Табл. 3.6.2.

Жилищное строительство в муниципальном образовании

| Показатель | 2006 год | 2007 год | 2008 год | Всего за эти годы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод в действие зданий жилого и нежилого назначения, тыс. м2 | 1,44 | 3,89 | 11,3 | 16,63 |
| % жилых домов, построенных населением за счет собственных средств | 100 | 100 | 100 | 100 |

Уровень благоустройства жилищного фонда за последние годы вырос незначительно, за исключением жилья, оборудованного центральным отоплением, удельный вес которого упал. В 2008 г. в целом по МО городской округ Карабулак 100% жилищного фонда было оборудовано системой централизованного водоснабжения, 51,7% - канализацией, 18,5% - центральным отоплением и централизованным горячим водоснабжением, 100% - газоснабжением.

Рис. 3.6.3.

Уровень благоустройства жилищного фонда на 2008 год.

В городе Карабулак наибольший удельный вес благоустройства жилого фонда по видам инженерного оборудования приходится на газоснабжение и на централизованное водоснабжение, наименьший – на оборудование центральным отоплением. Но, учитывая, что подавляющее большинство жилого фонда представлено объектами индивидуального жилищного строительства (более 80% всего жилищного фонда муниципального образования), оборудованного автономными системами отопления и горячего водоснабжения, уровень данных видов благоустройства достигает 80-90%.

222,9 тыс. кв. м жилья в муниципальном образовании городской округ Карабулак размещено в кирпичных и других каменных зданиях, 1,3 тыс. кв. м жилья - в панельных домах, 7,2 тыс. кв. м – в блочных, 69,3 тыс. кв. м – в смешанных.

Рис. 3.6.4.

Распределение жилого фонда по материалу стен.

Проблема обеспечения населения жильем в городе остается острой. Строительство необходимой инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры не соответствует темпам жилищного строительства. Освоение новых земельных участков осуществляется при отсутствии единой общегородской концепции жилищного строительства, что, соответственно, приводит к возникновению различных противоречий. Часть произведенных отводов под индивидуальное жилищное строительство выполнено в санитарно-защитных зонах, разрывах и непосредственно на инженерных сетях. Недостаточными темпами осуществляется обновление ветхого и аварийного жилищного фонда.

Необходимо проведение направленной жилищной политики в г. Карабулак с целью перехода от практически бесконтрольного и стихийного индивидуального жилищного строительства к системному и комплексному строительству жилья как индивидуального, так и среднеэтажного.

### Земельные участки и объекты капитального строительства федерального, регионального и местного значения

Земельные участки и объекты капитального строительства федерального значения на территории городского округа Карабулак представлены в соответствии с информацией территориального органа Росимущества по РИ в таблице 3.7.1.

Таблица 3.7.1.

Объекты капитального строительства, являющиеся в федеральной собственности по состоянию на 01.01.2009г.

| п/п | Наименование | Адрес | Площадь объектов (кв.м) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | ГУ «Ингушский центр гидрометеорологии и мониторингу природной среды» | г.Карабулак в 170м на юго-восток от пер.ул. Чкалова и Балкоева | 0,05 |
| 2. | ГУ «Ингушский центр гидрометеорологии и мониторингу природной среды» | г.Карабулак в 60м на юго-восток от пер.ул. Чкалова и Балкоева | 0,05 |
| 3. | Ингушский таможенный пост Минераловодской таможни | г.Карабулак ул.Осканова,30 | 0,5117 |
| 4. | Управление ГПС | г.Карабулак ул. Промысловая 1 | 0,798 |
| 5. | УФПС по РИ | г.Карабулак ул. Осканова 84а | 0,0101 |
| 6. | Отдел Федеральной миграционной службы России по РИ | Г.Карабулак, в 450м. на ю-в. От перек.дорог Назрань-Ордж. И Ачалуки-Яндырка | 0,06 |
| 7. | Минераловодское отделение СКЖД | Г.Карабулак | 68,55 |
| 8. | ФГУП «Ингушское» по племенной работе | г.Карабулак | 2 |
| 9. | МВД по РИ (кинологическая служба) | Г.Карабулак ул.Промысловая.1 | 1,8 |
| 10. | МВД по РИ (полигон) | Г.Карабулак ул.Промысловая.1 | 3,0 |
| 11. | МВД по РИ (ОМОН) | Г.Карабулак ул.Промысловая.1 | 5,0 |
| 12. | ГОВД г.Карабулак | г.Карабулак ул.Промысловая 1 | 0,1732 |
| 13. | Отдел вневедомственной охраны при Карабулакском ГОВД | г.Карабулак | 0 |
| 14. | Прокуратура г.Карабулак | Г.Карабулак ул.Джабагиева | 0,15 |
| 15. | Следственный комитет | Г.Карабулак, северная часть | 0,15 |
| 16. | Управление федеральной службы судебных приставов по РИ | Г.Карабулак ул.Евдощенко 53 | 0,788 |
| 17. | ОАО «Ингушэлектросвязь» | г. Карабулак ул.Градусова 36 | 0,0346 |
| 18. | ОАО «Ингушэлектросвязь» | г. Карабулак ул.Осканова 84 | 0,067 |

Земельные участки и объекты капитального строительства регионального значения на территории городского округа перечислены в соответствии с информацией, представленной Министерством имущественных и земельных отношений РИ. В настоящее время в связи с образованием органов местного самоуправления в городском округе происходит постепенное наделение имуществом (передача из республиканской собственности) органов местного самоуправления в целях исполнения ими своих полномочий. В ниже приведенной таблице 3.7.2 приведен перечень недвижимого имущества РИ по состоянию на начало 2009г. за исключением объектов находящихся в стадии передачи в муниципальную собственность городского округа

Таблица 3.7.2.

Объекты капитального строительства, являющиеся собственностью РИ по состоянию на 01.01.2009г.

| /п | Наименование | Наименование объекта недвижимости | Адрес | Площадь объектов (кв.м) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Государственное учреждение "Республиканский кожно-венерологический диспансер" | стационарное отделение - 1994г. | Республика Ингушетия, г. Карабулак ул. Балкоева | 345 |
| 2. | Министерство по физической культуре, спорту и туризму РИ | ФОК-1997г.* | Республика Ингушетия г. Карабулак ул. Промысловая, 1 | 1008 |
| 3. | Государственное учреждение "Ингушский государственный музей изобразительных искусств" | здание музея 1958 | Республика Ингушетия г. Карабулак ул. Джабагиева 139 | 520 |
| 4. | Государственное учреждение "Детская школа искусств г. Карабулак" | Административное здание 1959г. | Республика Ингушетия г. Карабулак ул. Рабочая, 1 | 302 |
| 5. | Государственное унитарное предприятие "Дорожный сервис" | административное здание-1996г. | Республика Ингушетия г. Карабулак ул. ул. Осканова, 1а | 78 |
| 6. | Государственное унитарное предприятие "Ингушопторг" | административное здание | Республика Ингушетия г. Карабулак | 0 |
|  |  | склад | Республика Ингушетия г. Карабулак | 452 |
|  |  | склад | Республика Ингушетия г. Карабулак | 452 |
|  |  | сооружение | Республика Ингушетия г. Карабулак | 0 |
|  |  | хозяйственный блок | Республика Ингушетия г. Карабулак | 0 |
| 7 | Администрация г. Карабулак | здание аптеки - 1984г. | Республика Ингушетия г. Карабулак ул. Джабагиева, 35 | 148.5 |
| 8 | Администрация г. Карабулак | квартира - 1984г. | Республика Ингушетия г. Карабулак ул. Балкоева 30/29 | 31 |
| 9 | Администрация г. Карабулак | квартира - 1984г. | Республика Ингушетия г. Карабулак ул. Балкоева 30/32 | 70 |
| 10 | Администрация г. Карабулак | квартира - 2003г. | Республика Ингушетия г. Карабулак ул. Балкоева 30/31 |  |
| 11 | Государственное унитарное предприятие "Птицефабрика "Ингушетия" | корпус №2 - 1966г.* | Республика Ингушетия, Сунженский район, г. Карабулак ул. Колхозная | 1100 |
|  |  | корпус №3 - 1970г.* | Республика Ингушетия, Сунженский район, г. Карабулак ул. Колхозная | 960 |
|  |  | корпус №4 - 1972г.* | Республика Ингушетия, Сунженский район, г. Карабулак ул. Колхозная | 890 |
|  |  | корпус №6 - 1955г.* | Республика Ингушетия, Сунженский район, г. Карабулак ул. Колхозная | 1200 |
|  |  | корпус №7 - 1959г.* | Республика Ингушетия, Сунженский район, г. Карабулак ул. Колхозная | 1200 |
|  |  | корпус №8 - 1972г.* | Республика Ингушетия, Сунженский район, г. Карабулак ул. Колхозная | 1200 |
|  |  | корпус №1 - 1957г.* | Республика Ингушетия, Сунженский район, г. Карабулак ул. Колхозная | 1100 |
|  |  | подстанция - 1975г.* | Республика Ингушетия, Сунженский район, г. Карабулак ул. Колхозная | 0 |
|  |  | ветеринарный блок - 1982г.* | Республика Ингушетия, Сунженский район, г. Карабулак ул. Колхозная | 0 |
|  |  | корпус №9 - 1966г.* | Республика Ингушетия, Сунженский район, г. Карабулак ул. Колхозная | 1200 |
|  |  | сторожевая будка -1978г. | Республика Ингушетия, Сунженский район, г. Карабулак | 0 |
|  |  | пожарный водоем - 1980г.* | Республика Ингушетия, Сунженский район, г. Карабулак ул. Колхозная | 0 |
|  |  | сан. пропуск - 1983г.* | Республика Ингушетия, Сунженский район, г. Карабулак ул. Колхозная | 26 |
|  |  | пометохранилище - 1984г.* | Республика Ингушетия, г. Карабулак ул. Колхозная | 150 |
|  |  | артскважина - 1993г.* | Республика Ингушетия, Сунженский район, г. Карабулак ул. Колхозная | 5 |
|  |  | грейдерная дорога - 1981г.* | Республика Ингушетия, Сунженский район, г. Карабулак ул. Колхозная | 0 |
| 12 | Государственное унитарное предприятие "Карабулак" | ЗАВ-10 1972 | Республика Ингушетия г. Карабулак | 0 |
|  |  | кульстан - 1964г. | Республика Ингушетия г. Карабулак | 0 |
|  |  | зернохранилище - 1964г. | Республика Ингушетия г. Карабулак | 600 |
|  |  | весовая на центральном току - 1972г. | Республика Ингушетия г. Карабулак | 0 |
|  |  | зернохранилище - 1963г. | Республика Ингушетия г. Карабулак | 0 |
|  |  | зерносклад - 1962г. | Республика Ингушетия г. Карабулак | 0 |
|  |  | зернохранилище №1 - 1963г. | Республика Ингушетия г. Карабулак | 0 |
|  |  | зернохранилище №2 - 1963г. | Республика Ингушетия г. Карабулак | 0 |
|  |  | зернохранилище №3 - 1963г. | Республика Ингушетия г. Карабулак | 0 |
|  |  | кошара на МТФ №1 - 1972г. | Республика Ингушетия г. Карабулак | 0 |
|  |  | родильное отделение МТФ-1- 1977г. | Республика Ингушетия г. Карабулак | 0 |
|  |  | здание молодняка МТФ-1 - 1977г. | Республика Ингушетия г. Карабулак | 0 |
|  |  | коровник на МТФ № 1 - 1977г. | Республика Ингушетия г. Карабулак | 1920 |
|  |  | коровник на МТФ № 1 - 1977г. | Республика Ингушетия г. Карабулак | 0 |
|  |  | ОТФ №2 - 1985г. | Республика Ингушетия г. Карабулак | 80 |
|  |  | кошара - 1985г. | Республика Ингушетия г. Карабулак | 0 |
| 13 | Государственное унитарное предприятие "Карабулак" | жилой дом на ОТФ №3 - 1980г. | Республика Ингушетия г. Карабулак | 49 |
| 14 | Государственное унитарное предприятие "Карабулак" | кошара на ОТФ - 1967г. | Республика Ингушетия г. Карабулак | 0 |
|  |  | кошара 1964 | Республика Ингушетия г. Карабулак | 0 |
|  |  | жилой дом МТФ- 1989г. | Республика Ингушетия г. Карабулак | 0 |
|  |  | сарай для тракторов - 1965г. | Республика Ингушетия г. Карабулак | 0 |
|  |  | столярная мастерская - 1956г. | Республика Ингушетия г. Карабулак | 200 |
| 15 | Государственное управление автомобильных дорог РИ "Ингушавтодор" | а\д Карабулак Яндырка | Республика Ингушетия | 0 |

В таблице 3.7.3 перечислены объекты, находящиеся в собственности МО городской округ Карабулак. Учитывая, что в настоящее время происходит процесс наделения органов местного самоуправления городского округа имуществом посредством передачи части объектов из республиканского имущества в муниципальное имущество (таким образом, часть объектов могут одновременно быть представлены в таблицах 3.7.2 и 3.7.3). В графической части проекта объекты муниципальной собственности городского округа указаны по данным администрации городского округа (и, соответственно, исключены из  республиканской собственности). В соответствии с полномочиями городского округа, установленных Федеральным законом 131-ФЗ, данное имущество в ближайшее время должно быть передано в муниципальную собственность.

Таблица 3.7.3.

Объекты, находящиеся и передаваемые  в собственности городского округа.

| № п/п | Наименование объекта муниципальной собственности | Местоположение, описание границ участка | Площадь земельного участка | Категория земель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Детский сад №1* | ул.Осканова | 0,0698 | земли н/п |
| 2 | Школа №2* | ул.Осканова, 69 | 1,58 | земли н/п |
| 3 | Школа №1* | ул.Осканова, 120 | 1,32 | земли н/п |
| 4 | Школа №3* | ул. Осканова, 139 | 1,8 | земли н/п |
| 5 | Гимназия* | ул. Фрунзе, 12 | 2,2 | земли н/п |
| 6 | Жилой до*м учителей | ул. Первомайская ,61 |  | земли н/п |
| 7 | Парк «Славы» | ул.Осканова | 1,10 | земли н/п |
| 8 | Парк | ул.Осканова | 0,90 | земли н/п |
| 9 | Сквер | ул.Осканова | 0,27 | земли н/п |
| 10 | Стадион им. Зязикова* | ул.Джабагиева | 4,6 | земли н/п |
| 11 | Дом культуры* | ул.Осканова | 0,04 | земли н/п |
| 12 | Центр детского творчества* | ул. Балкоева, 33 |  | земли н/п |
| 13 | Городская библиотека* | ул. Осканова |  | земли н/п |
| 14 | д/с «Малышок*» | ул.Градусова | 0,57 | земли н/п |
| 15 | д/с «Рябинка»* | ул.Джабагиева | 0,38 | земли н/п |
| 16 | д/с «Колосокок*» | ул, Чапаева, 62 | 0,8 | земли н/п |
| 17 | ПУЖКХ | ул.Промысловая | 0,28 | земли н/п |
| 18 | Здание администрации* | ул.Джабагиева, 141 | 0,11 | земли н/п |
| 19 | Промжилбаза* | ул.Осканова | 3,62 | земли н/п |
| 20 | ООО «Сказка»* | ул.Осканова | 0,17 | земли н/п |
| 21 | Больница* | ул.Рабочая | 0,08 | земли н/п |
| 22 | Поликлиника* | ул.Рабочая | 0,07 | земли н/п |
| 23 | Инфекционная больница* | ул.Балкоева | 0,62 | земли н/п |
| 24 | Торговые ряды* | ул. Кирова |  | земли н/п |
| 25 | Здание медресе | ул. Кирова, 41 |  | земли н/п |
| 26 | Нежилые помещения (столовая, склад) | ул. Осканова,28 |  | земли н/п |
| 27 | Пруд отстойник | восточная часть города |  | земли н/п |
| 28 | Имущество Промжилбазы* | ул. Осканова, 2 |  | земли н/п |

* - объекты, по разным источникам находящиеся в республиканской и муниципальной собственности.

На территории городского округа находится часть имущественного комплекса Сунженского группового водовода.

Земельные участки и объекты капитального строительства федерального, регионального и местного значения отображены в графической части проекта.

### Баланс территорий (современный)

Таблица 3.8.1.

| № п.п. | Наименование | Ед. изм. | Площадь | % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Общая площадь МО городской округ Карабулак | Км2 | 8300 |  |
| 2. | Застроенная территория* | Га | 2411,9 | 100 |
| 3. | Площадь жилой застройки всего: в том числе: -одноэтажная застройка (включая ИЖС) -малоэтажная высокоплотная -среднеэтажная застройка -многоэтажная застройка | Га | 406,91 393,4 4,4 2,0 7,1 | 16,87 16,31 0.18 0.09 0,29 |
| 4. | Общественно-деловая (зона городского центра) | Га | 0,6 | 0,02 |
| 5. | Промышленная и коммунально-складская зоны | Га | 212,0 | 8,79 |
| 6. | Земли общего пользования | Га | 1034,0 | 42,89 |
| 7. | Зеленые насаждения общего пользования | Га | 41,36 | 1,71 |
| 8. | Зоны транспорта, связи, инженерных коммуникаций | Га | 10,67 | 0,44 |
| 9. | Сельскохозяйственные и прочие территории | Га | 706,36 | 29,29 |

*- по причине отсутствия городской черты территория  определена в условных границах по застроенной территории.

Анализ использования земель в границах муниципального образования показал, что основным территориальным резервом для развития промышленности, коммунальных, транспортных и рекреационных предприятий в расчетный срок и за его пределами будут служить земли сельскохозяйственного использования.

## Планировочные ограничения

В соответствии со статьёй 1 Градостроительного кодекса РФ зонами с особыми условиями использования территорий называются охранные, санитарно-защитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, водоохранные зоны, зоны охраны источников питьевого водоснабжения, зоны охраняемых объектов, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации.

На территории муниципального образования городской округ Карабулак находятся следующие зоны с особыми условиями использования территорий:

- санитарно-защитные зоны;

- санитарные разрывы от линейных объектов инженерной и транспортной инфраструктуры;

- зоны охраны объектов культурного наследия;

- водоохранные зоны;

- зоны охраны источников питьевого водоснабжения;

- зоны ограничений градостроительной деятельности по условиям добычи полезных ископаемых;

- зоны, подверженные воздействию чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

В графической части проекта отображены все вышеперечисленные зоны с особыми условиями использования территории.

Санитарно-защитные зоны выделены на основе СанПиН  2.2.1/2.1.1.1200-03 для объектов производственного и коммунального назначения. Из числа сельскохозяйственных объектов, имеющих соответствующую санитарную зону, выделена птицефабрика «Ингушетия». В настоящее время часть предприятий, имеющих санитарно-защитные зоны, не работают и находятся в стадии банкротства, смены собственника и смены вида производственной деятельности. Проектом генерального плана предлагается перепрофилирование части промышленных и коммунально-складских территорий, расположенных в селитебной части города, с выносом вредных производств в промышленную зону города. Новые промышленные и коммунальные предприятия предлагается размещать на свободных и реконструируемых территориях промышленных зон г. Карабулак (в северной и восточной промышленных зонах).

Санитарные разрывы от магистральных инженерных и транспортных линейных объектов выделены по СанПиН  2.2.1/2.1.1.1200-03 по нескольким категориям – разрыв до жилья, разрыв до объектов водоснабжения, разрыв до населённых пунктов. В зависимости от назначения объекта и его мощности в проекте отображены максимальные из упомянутых разрывов (до 300м). Предполагается, что при осуществлении деятельности по строительству будет осуществляться дальнейшая оценка конкретной площадки, намечаемой для строительства, с точки зрения нахождения её в пределах разрыва для данного объекта.

Зоны охраны объектов культурного наследия не показаны, ввиду того, что для объектов культурного наследия, расположенных в пределах города, не проводились работы по установлению индивидуальных охранных зон.

Места расположения объектов культурного наследия выделены в Разделе III утверждаемой части проекта генерального плана и показаны в составе комплексного анализа в графических материалах по обоснованию проекта генерального плана.

Объекты культурного наследия федерального значения на территории городского округа отсутствуют.

Памятники истории и культуры (археологии) регионального значения, выявленные на территории городского округа в количестве 4-х объектов (Постановление Правительства Республики Ингушетия от 9 января 2001 г. №4), расположены в границах городского округа и перечислены в таблице 4.1.

Таблица 4.1.

Перечень памятников истории муниципального значения

| № | Наименование и дата сооружения памятника истории и культуры (археологии) | Местонахождение памятника истории и культуры (археологии) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Карабулакское городище N 1 III вв. | г. Карабулак, В, 1 км от пойменной террасы, в 100 м от автодороги Карабулак-Орджоникидзевская |
| 2. | Карабулакский курган III тыс. до н.э. | г. Карабулак, в северная часть города, завод "химреагентов", С-З, 1,5 км |
| 3. | Курганная группа N 1 III-II до н.э. - IV вв. до н.э. | г. Карабулак, В, 500 м, на левом берегу р. Сунжа |
| 4. | Курганная группа N 2 II тыс. до н.э.- IV в. до н.э. | г. Карабулак, Ю-В, 1,5 км, федеральная автотрасса "Кавказ", С-З, 500 м |

Памятники истории муниципального значения (захоронения) советского периода, выявленные на территории городского округа в количестве 3-х объектов (Приложение №2 к Постановлению Правительства Республики Ингушетия от 25 апреля 2005 г. №78), расположены в г. Карабулак и перечислены в таблице 4.2.

Таблица 4.2.

Перечень памятников истории муниципального значения

| № | Наименование и дата сооружения памятника истории и культуры | Местонахождение памятника истории и культуры |
| --- | --- | --- |
| 1. | Братская могила участников гражданской войны, погибших в 1918-1919 гг. (установлен обелиск) | г. Карабулак, сквер |
| 2. | Братская могила советских воинов, погибших в ВОВ 1941-45 гг. | г. Карабулак, кладбище |
| 3. | Памятник советским воинам-землякам, не вернувшимся с войны 1941-45 гг. | г. Карабулак, Центр. парк культуры и отдыха |

Сведения о границах территорий объектов культурного наследия и охранных зон таких объектов, расположенных на территории городского округа, отсутствуют.

Водоохранные зоны отображены в соответствии с положениями Водного кодекса РФ (от 03.03.06г. №74-ФЗ). На территории муниципального образования отображена водоохранная зона объектов водного комплекса реки Сунжа в соответствии с положением ст. 65 Водного кодекса РФ. Границы прибрежных защитных полос не отображаются, т.к. отсутствует документация об их установлении.

В пределах водоохранных зон запрещается размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений, движение и стоянка транспортных средств в необорудованных местах.

Допускаются проектирование, размещение, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

Зоны охраны источников питьевого водоснабжения установлены в соответствии с требованиями СанПиН, на схеме показаны зоны санитарной охраны первого пояса подземных источников питьевого водоснабжения, резервуаров и напорно-регулирующих сооружений, используемых для хозяйственно-питьевого водоснабжения.

На территории первого пояса зоны санитарной охраны выполняются специальные мероприятия по благоустройству территории и предотвращению её загрязнения согласно СанПиН 2.1.4.1110-02. Ввиду того, что почти вся территория первых поясов охраны расположена в пределах самих водозаборных  и иных сооружений, здесь не приводится описание этих мероприятий.

На территории второго пояса зоны санитарной охраны источников водоснабжения выполняются специальные мероприятия по благоустройству, не допускается размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обуславливающих опасность микробного загрязнения подземных вод, применение удобрений и ядохимикатов, рубка и реконструкция зеленых насаждений.

Проекты по определению второго пояса зон санитарной охраны источников хозяйственно-питьевого водоснабжения отсутствуют, в графической части проекта генерального плана указаны только земельные участки водозаборов и водопроводных сооружений.

Зоны ограничений градостроительной деятельности по условиям добычи полезных ископаемых выделены на месте залегания полезных ископаемых на территории муниципального образования. В пределах муниципального образования находятся месторождения углеводородного сырья, питьевых и минеральных вод и строительных материалов. В соответствии с законом РФ «О недрах» (от 21.02.1992г. №2395-1, ст.25) «…застройка площадей залегания полезных ископаемых, а также размещение в местах их залегания подземных сооружений допускается с разрешения федерального органа управления государственным фондом недр или его территориальных органов и органов государственного горного надзора только при условии обеспечения возможности извлечения полезных ископаемых или доказанности экономической целесообразности застройки».

Зоны, подверженные воздействию чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера выделены на основе данных паспорта безопасности. В соответствии с ним вся территория муниципального образования подвержена воздействию ЧС природного характера в виде шквального усиления ветра и ливневых осадков.

Вся пойменная часть городского округа находится в зоне возможного затопления и подтопления при 1% паводке и при освоении требует проведения специальных инженерных мероприятий. В настоящее время отсутствует расчетная отметка 1% паводка на р. Сунжа. В проекте генерального плана до определения отметки 1% паводка вся пойма р. Сунжа отнесена к зоне возможного затопления и подтопления. В соответствии с п. 8.6 СНиП 2.07.01-89* без проведения специальных мероприятий в указанной зоне запрещается строительство жилых и общественных зданий.

При паводках в городе возможно подтопление улиц Балкоева, Заречная, Промысловая.

В районе ул. Балкоева в результате боковой эрозии р. Сунжа происходит постепенное обрушение берега и жилых кварталов.

Вся территория городского округа г. Карабулак находится в сейсмоопасной зоне с интенсивностью землетрясений 8-9 балов.

На территории муниципального образования городской округ Карабулак имеются зоны, подверженные техногенным ЧС. Среди них наиболее значительные:

- зона химически опасного объекта, использующего в работе бихромат натрия, Карабулакский завод химических реагентов (ООО «Химреагент»);

- зона аварии на железнодорожном транспорте;

- зона аварии на промышленных площадках Карабулакского нефтегазодобывающего предприятия (НГДП) «Ингушнефтегазпром»;

- зона аварии на магистральном газопроводе-отводе и АГРС;

- зона аварии на нефтебазах и складах;

- зоны аварий от АЗС.

Зоны особо охраняемых природных территорий на территории городского округа отсутствуют.

## Система обслуживания населения

Анализ обеспеченности объектами социальной сферы проводился на основе данных, предоставленных Администрацией городской округа г. Карабулак.

В проекте генерального плана отсутствуют положения о конкретном размещении таких элементов обслуживания, как мелкие предприятия торговли и общественного питания, аптеки, и т.п., поскольку в условиях рыночной экономики нет смысла нормировать размещение указанных объектов – потребность в них определяет рынок, рыночными методами происходит и удовлетворение этой потребности. Зоны возможного размещения вышеуказанных объектов отображаются и детализируются в последующих правилах землепользования и застройки. Для обеспечения необходимого минимума обеспеченности объектами социальной сферы необходимо рассматривать такие виды объектов, как детские дошкольные учреждения, общеобразовательные школы, больницы и амбулаторно-поликлинические учреждения, объекты физкультуры и спорта, культурно-развлекательные и коммунальные объекты.

### Размещение учреждений социальной сферы

Учитывая, что в разделе 2.2.подробно проанализированы учреждения социальной сферы, расположенные в г. Карабулак, в настоящем разделе рассмотрены только вопросы территориального размещения объектов

Образовательные учреждения.

Сеть детских дошкольных учреждений за последние пятнадцать лет претерпела значительные изменения, связанные как с резким увеличением численности населения в городе, так и использованием существующих зданий детских садов для вынужденных переселенцев, и с экономическими причинами: прекращением деятельности ряда организаций, содержавших ведомственные детские сады. В 2009г. по данным социального отдела Администрации, в городе ранее насчитывалось 4 детских сада, расположены они были в центральной части города. В настоящее время, деятельность осуществляет только один детский сад №2 «Малышок» расположенный на ул. Рабочая. Нормативный радиус обслуживания дошкольных учреждений составляет 500 метров. Таким образом, кроме недостатка мест, территориально не охваченными дошкольным образованием, остаётся большинство районов города.

Сеть общеобразовательных учреждений г. Карабулак представлена 4-мя дневными общеобразовательными учреждениями, все  учреждения предоставляют  три ступени общего образования (начальное, основное и среднее). Вечерняя (сменная) школа в городе отсутствует.

Территориально общеобразовательные учреждения города расположены в центральном микрорайоне города. Нормативный радиус обслуживания общеобразовательных учреждений составляет 750 метров (500 м для начальных классов). Таким образом, территории I, II, III и IV микрорайонов города испытывают напряженность в доступности к данным учреждениям.

Учреждения дополнительного образования детей представлены  детской школой искусств, расположенной по ул. Рабочая, 1.

Иные образовательные учреждения на территории города отсутствуют.

Учреждения здравоохранения

Государственные лечебные учреждения г. Карабулак находятся на балансе Министерства здравоохранения РИ и образуют единую систему здравоохранения, оказывающую первичную, специализированную, стационарную помощь населению города и представлены Карабулакской городской больницей, расположенной на ул. Рабочая, 8. В комплексе с больницей расположено отделение скорой медицинской помощи на 2 автомобиля.

Инфекционное отделение больницы расположено на обособленном земельном участке.

Существующие здания больницы типа имеют высокий процент износа зданий и сооружений, практически все нуждаются в капитальном ремонте.

Поликлиника (150 посещений в смену) находится на балансе Министерства здравоохранения РИ и расположена на ул. Рабочая, 6.

На территории города расположена ведомственная поликлиника МВД РИ.

Территориально объекты здравоохранения, располагаясь в центральной части города, территориально размещены в наиболее благоприятном по доступности районе города. Но техническое состояние объектов здравоохранения не соответствует требованиям действующих норм. Ограниченные земельные участки не позволяют выполнить необходимую реконструкцию. Таким образом, необходимо новое строительство комплекса городской больницы.

Учреждения культуры

Учреждения культуры г. Карабулак представлены:

- 1 библиотекой;

- Городским домом культуры;

- Государственным музеем изобразительных искусств РИ.

Учреждения культуры расположены в центральной части города Карабулак, что обеспечивает равномерную доступность из всех его районов.

Физкультура и спорт

Сеть объектов физкультурно-спортивной направленности в г. Карабулак сохранена и представлена одной детско-юношеской спортивной школой, физкультурно-оздоровительным комплексом, одним стадионом и спортивными залами при образовательных учреждениях. Бассейнов на территории города нет.

Городской (районный) стадион расположен в юго-восточной части города на ул. Джабагиева на территории, примыкающей к пойме р. Сунжа и требует проведения работ по новому строительству спортивных сооружений, реконструкции существующих плоскостных сооружений и комплексному благоустройству. ФОК и детско-юношеская спортивная школа расположена по ул. Промысловая и является единственным специализированным спортивным учреждением в городе.

В настоящее время существующие объекты физической культуры и спорта не соответствуют возросшей в несколько раз численности населения и территориальному росту селитебных территорий города.

### Размещение объектов торговли

В настоящее время данная сфера обслуживания, являясь полностью рыночной, не требует капитальных вложений из государственного и местного бюджетов. Но рыночные механизмы в части размещения объектов торговли, общественного питания и бытового обслуживания зачастую входят в противоречие с интересами различных групп населения и требуют регулирования со стороны органов местного самоуправления.

Объекты торговли в муниципальном образовании представлены предприятиями повседневного и периодического обслуживания (более 200 объектов торговли и общественного питания). Существующие нормы обеспеченности указанными объектами  превышены более чем в три раза, что положительно характеризует данную сферу услуг в муниципальном образовании. Жители города получают недостающее уникальное обслуживание в предприятиях торговли г. Назрань, в зоне влияния которого находится городской округ. Особенности географического расположения города и его растущая численность населения предполагают дальнейшее развитие сферы торговли для обслуживания населения города и рядом расположенных населенных пунктов Назрановского и Сунженского районов.

Объекты торговли повседневного обслуживания равномерно распределены по территории города. Объекты торговли периодического обслуживания сконцентрированы в центральной части города, в формирующейся торговой зоне, расположенной на участках улиц Джабагиева, Промысловой, Осканова, Кирова.

В отдельную зону размещения предприятий торговли возможно выделить территории вдоль въездов в город по ул. Осканова, Шоссейной, Джабагиева, Промысловой.

Город Карабулак не располагает крупными торговыми центрами и торговыми комплексами.

Развитие объектов торговли в городе в настоящее время носит стихийных слабоуправляемый характер, размещение объектов выполняется хаотично и создает дополнительные трудности в движении транспорта и пешеходов, более того, имеет в общей массе неблагоустроенный и неприглядный внешний вид.

### Культовые здания

Культовые здания представлены:

- Центральной мусульманской мечетью расположенной в центральной исторической части города на пересечении ул. Зязикова и ул. Градусова;

- Православной церковью;

- Шестью малыми мусульманскими мечетями, расположенные в жилых районах города.

Расположение мечетей обеспечивает равную доступность из всех районов города. Таким образом, население города обеспечено культовыми зданиями.

### Коммунальные объекты

Гостиницы.

На территории МО городской округ Карабулак в настоящее время отсутствуют гостиницы. В связи с развитием придорожного сервиса в городе возможно строительство мини-гостиниц при центрах обслуживания транзитного транспорта.

Потребность в гостиницах согласно рекомендуемой СНиП 2.07.01-89* норме – 210 мест на 2009г.

Общественные уборные.

Муниципальное образование «городской округ Карабулак» не имеет сети общественных уборных. Потребность согласно рекомендуемой СНиП 2.07.01-89* норме – 36 мест на 2009г.

Бани.

По данным паспорта муниципального образования на территории города Карабулак не имеется муниципальной бани и прачечной. Существует также несколько небольших частных  саун, сведений о которых не предоставлено.

Кладбища.

На территории города расположены два кладбища.

Мусульманское кладбище расположено в южной части города на правом берегу р. Сунжа, имеет резервы для расширения.

Христианское кладбище находится на западе центральной части города на земельных участках между ул. Бочалова и железнодорожной линией, площадь кладбищ соответственно 4,5 и 3,4 Га. Территория христианского кладбища  окружена жилыми кварталами, нормируемый санитарный разрыв не выдержан.

Пожарные депо.

На территории города имеется подразделение государственной пожарной охраны - ПЧ-4, расположенная в северной части города, ул. Заводская, 1. Таким образом, вся территория  в соответствии с действующими нормами (Федеральный закон от 22.07.2008 № 123 ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности») обеспечивается пожарной охраной.

## Транспортный комплекс

### Внешний транспорт

Город Карабулак имеет следующие виды сообщений – железнодорожный и автомобильный транспорт. Строительство железных и автомобильных дорог исторически осуществлено для связей республик Северного Кавказа с остальной страной и вывоза продукции, в том числе и из нефтедобывающих и сельскохозяйственных районов Республики Ингушетия. Авиационное обслуживание население получает в аэропорте «Магас», расположенном в 9 км от города.

Железнодорожный транспорт.

Город находится на железнодорожной линии Беслан – Грозный Северо–Кавказской железной дороги.

Однопутная железная дорога, проходящая через Карабулак, соединяет разъезд Карабулакский со станциями Назрань и Слепцовская. По причине отсутствия в настоящее время движения на участке железной дороги Слепцовская – Грозный разъезд Карабулакский расположен на тупиковой ветке железной дороги и движение возможно только со стороны г. Назрань. Железнодорожным транспортом выполняются только грузовые перевозки. Разъезд Карабулак в настоящее время закрыт для пассажирского движения по причине отсутствия на данном участке дороги пассажирского движения.

Ранее через разъезд Карабулакский кроме грузовых поездов осуществлялось ежедневное движения пассажирских поездов дальнего следования  в направлении на: Грозный, Махачкалу, Астрахань и Баку (ныне не осуществляется) и пригородных электропоездов. В настоящее время поездки, как в местном, так и в дальнем сообщении жители города осуществляют через станции Назрань (14 км), Беслан, Котляревская.

Станция Карабулак имеет разветвленную сеть подъездных путей (самую большую в РИ), основная часть отгружаемой железнодорожным транспортом нефти, добытой на территории РИ, выполняется через станцию Карабулак.

Автомобильный транспорт.

Основным видом транспорта в городе является автомобильный.

В непосредственной близости от территории города (1,5-2км) проходит участок федеральной автодороги М-29 «Кавказ» (Е-50 по европейской классификации), связывающий республики Северного Кавказа с центральной Россией и Закавказьем. Дорога имеет асфальтобетонное покрытие и ширину проезжей части 8м.

По этой трассе идёт основной поток транзитного, грузового и пассажирского автотранспорта.

К городу подходят две автодороги регионального значения: Назрань – Грозный и Карабулак – Ср. Ачалуки.

Рис. 6.1.1.

Разьезд Карабулакский

Дорога Назрань – Грозный пересекает вся территорию города в широтном направлении с запада на восток, проходя через селитебные его кварталы. Дорога Ср. Ачалуки – Карабулак пересекает территорию города с севера на юг с выходом на федеральную автодорогу М-29. Эти дороги имеют асфальтобетонное покрытие и ширину проезжей части 7-8м.

Единственным видом внешнего пассажирского транспорта для Карабулака является автобусное сообщение. Основную нагрузку берут на себя автобусные маршруты Назрань – Слепцовская и Назрань – Грозный.

Трубопроводный транспорт.

В настоящее время трубопроводный транспорт представлен участком газопровода-отвода, промысловыми нефтепроводами и газопроводами ОАО «Ингушнефтегазпром».

### Улично-дорожная сеть

Улично-дорожная сеть города представляет собой сложную схему, основанную на сочетании главных транспортно-планировочной осей – ул. Осканова и ул. Джабагиева, по которым в настоящее время проходит региональная автодорога Назрань – Грозный и ул. Промысловая, по которой проходит участок региональной автодороги Ср. Ачалуки – Карабулак с последующим выходом на федеральную автодорогу М-29 «Кавказ». Улицы Кирова и Заречная выполняют роль дублера главной меридиональной оси по ул. Промысловой, имея также выход на федеральную автодорогу. Сетка кварталов города не имеет единой системы размера, существенно отличаясь в зависимости от времени освоения территории города. Наиболее жесткая планировочная структура кварталов представлена в центральном градостроительном районе. В микрорайонах комплексной среднеэтажной застройки улично-дорожная сеть более редкая, что обусловлено самой структурой микрорайонной застройки.

Главным недостатком улично-дорожной сети города Карабулак является недостаток широтных и меридиональных транспортных связей между условными градостроительными районами города, представленные единичными сквозными проездами через территорию города, как в широтном, так и в меридиональном направлениях (ул. Осканова, Джабагиева, Промысловая) и, как следствие - перепробег автотранспорта в сообщении между микрорайонами и кварталами города, зачастую расположенных на смежных территориях. Связь селитебной части города с промышленной зоной осуществляется также в  одном месте (к тому же  через железнодорожный переезд) в одном уровне. Ширина улиц в красных линиях и количественные и качественные характеристики дорожного покрытия не соответствуют современным требованиям и интенсивности автомобильного движения. На земельных участках, предоставленных для индивидуального жилищного строительства, дорожная инфраструктура отсутствует практически повсеместно.

Магистральные улицы и дороги.

Сеть магистральных дорог города направлена на формирование кратчайших связей центра города с периферийными районами и промышленной зоной. В основе  магистральной сети лежит главная транспортная ось  города  – ул. Осканова и ул. Джабагиева, объединяющие основные улицы и районы города.

Основными магистралями общегородского значения являются:

ул. Осканова,  ул. Джабагиева, ул. Шоссейная – является частью региональной автодороги Назрань – Грозный и связывает город  с западным и восточными районами РИ..

По магистрали осуществляется интенсивное движение как  транзитного автотранспорта, в т.ч. автобусов, так и местного автотранспорта. Транспортные развязки отсутствуют, регулирующих движение светофорных постов недостаточно. Дублирующие местные проезды вдоль основной дороги также отсутствуют. На магистраль осуществляется выезд с поперечных улиц Центрального I, II, III условных градостроительных районов города, кроме того, с территорий предприятий, организаций и объектов торговли, расположенных на указанных улицах.

Протяжённость магистрали – 6,0 км, ширина проезжей части 2 полосы, в красных линиях – 13-30 м.

- ул. Промысловая –  улица, связывающая промышленную зону города и его центр с правым берегом р. Сунжа и с федеральной автодорогой М-29 «Кавказ». Длина  магистрали – 4,3 км, ширина проезжей части - 2 полосы, в красных линиях – 21-110м.

- ул. Кирова, ул. Заречная – улицы, связывающие центральные кварталы города с правым берегом р. Сунжа и с федеральной автодорогой М-29 «Кавказ». Длина магистрали – 3,0 км, ширина проезжей части - 2 полосы, в красных линиях – 17 - 26м.

Общая протяжённость магистралей городского значения 13,3 км. Плотность магистральной сети в застроенной части города 0,75 км/км2.

Магистралями районного значения достаточно условно в настоящее время можно считать улицы: Заводскую, Степную, Градусова, Бочалова, Революционную и незначительные участки других улиц, по которым осуществляется связь жилых кварталов с магистральными улицами. Общая протяжённость – 9,7 км, ширина проезжей части – 2 полосы, в красных линиях - 15-30м.

Основной грузовой дорогой возможно считать автодорогу по ул. Промышленной, соединяющей промышленные территории города с ул. Промысловой.

Всего протяжённость магистралей всех классов 23 км. Плотность магистральной сети города 1,3 км/км2.

Остальные улицы города являются жилыми.

В целом, транспортная система муниципального образования справляется с существующими потоками, которые являются сколько-нибудь значительными только на ул. Шоссейная, Осканова, Джабагиева, Промысловой, Кирова и на периферии распределяются по незагруженной сети магистралей и жилых улиц. Вместе с тем, на территории города имеется ряд «слабых мест» и недостатков в планировке транспортной системы и организации движения. Таковыми являются:

- Отсутствие улиц дублеров  главных магистралей города.

- Присутствие транзитного движения через главные магистрали города.

- Отсутствие прямого сообщения между II, III условными градостроительными районами города и промышленной зоной города.

- Наличие на территории охраняемого переезда через железнодорожные пути на въезде в промышленную зону, который вследствие увеличения интенсивности движения по нему поездов будет закрыт долгое время.

- Интенсивное неупорядоченное пешеходное движение по улицам города, особенно по ул. Осканова и Джабагиева.

- Недостаточная ширина улиц города в красных линиях.

- Отсутствие твёрдого покрытия на большинстве улиц в районах малоэтажной застройки.

- Неудовлетворительное качество асфальтового покрытия на большинстве улиц города.

- Отсутствие системы тротуаров по основным направлениям пешеходного движения.

### Городской транспорт

По информации, представленной ОГАИ по г. Карабулак, количество автотранспорта в городском округе составляет 4023 автомобиля. Уровень обеспеченности легковым автотранспортом населения достиг 110 автомобилей на 1000 жителей, прогнозируется увеличение уровня обеспеченности легковым автотранспортом к 2013 году до 150 автомобилей и в расчетный срок (до 2018 года)  до 200 автомобилей на 1000 человек.

Значительное увеличение числа автомобилей потребует существенного расширения территорий, предназначенных для постоянного и временного хранения автотранспорта.

Таблица 6.3.1.

Средний уровень автомобилизации в городском округе

| Транспортные средства | Кол-во транспортных средств на 1000 жителей | Население тыс. жителей | Транспортные средства, шт. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2013г. | 2018г. | 2013г. | 2018г. | 2013г. | 2018г. |
| Легковые авто. принадлежащие населению | 150 | 200 | 37,1 | 39,2 | 5565 | 7840 |
| Ведомственные, такси, прокат | 8 | 10 |  |  | 296 | 392 |
| Грузовые авто. (у населения) | 30 | 50 |  |  | 1110 | 1960 |

Предполагается, что ведомственные и грузовые автомобили будут находиться на хранении в коммунально-складской и промышленной зонах города. Для постоянного и временного хранения легковых автомобилей населения в гаражах и  на открытых стоянках потребуется  к 2013г. 17Га территории, к 2016г. еще 6,5Га территории. Но, учитывая, что более 70% автопарка будет храниться на земельных участках индивидуальной застройки, для решения проблемы хранения предлагается организовать 5-7 платных охраняемых автостоянок, что позволит не только избежать неконтролируемой установки и строительства индивидуальных гаражей, но и пополнить поступления в бюджет города от арендной платы.

Городской транспорт в МО городской округ Карабулак представлен транзитными автобусными маршрутами и такси. Для доставки рабочих кадров до мест приложения труда используется ведомственный транспорт.

Пассажирскими перевозками занимается ГУП «Ингушавтотранс» и  частные предприниматели.

По причине существенного территориального роста города необходима организация новых автобусных маршрутов внутри города в связи с планируемыми работами по строительству и реконструкции автодорог возможно изменение схемы движения и организация новых автобусных маршрутов и маршрутных такси.. Для того, чтобы маршрутные автобусы и такси не препятствовали движению транспорта по улицам, необходимо устройство заездных карманов шириной не менее 3 метров, длиной не менее 18 метров.

## Инженерная инфраструктура

Инженерная инфраструктура представляет собой совокупность систем водоснабжения, канализации, электро-, газо- и теплоснабжения, призванных обеспечить функционирование и дальнейшее развитие поселений. Основной задачей инженерных разделов в составе генерального плана является определение долгосрочной перспективы развития инженерных систем.

### Водоснабжение и водоотведение

Водоснабжение.

Источником хозяйственно-питьевого и технического водоснабжения города Карабулак являются подземные источники пресных вод.

Город Карабулак имеет централизованную систему водоснабжения, которая обеспечивает снабжение водой из разных водозаборов.

Водоснабжение населенного пункта базируется на двух источниках – Орджоникидзевском месторождении и Альтиевском водозаборе в г. Назрани, а также скважинах, расположенных на территории города.

Орджоникидзевский водозабор обеспечивает водоснабжение центральной части города (часть города, которая расположена восточнее улицы Кирова). Магистральный водопровод проходит по улицам Кирова, Балкоева, Джабагиева, Степная, Дьякова, Бочалова, Промысловая.

Альтиевский водозабор г. Назрани обеспечивает водоснабжение западной части города. Магистральный водопровод проходит по улицам Зеленая, Зязикова, Градусова. В настоящее время жители, снабжение которых происходит из Альтиевского водозабора, испытывают дефицит воды.

Дополнительное снабжение водой населения происходит за счет скважин, расположенных на территории городского округа.

Согласно предоставленным данным ГУП «Водоканл» г. Карабулак объем потребляемой воды населением на питьевые нужды из скважин составляет 7,378 тыс. м3/сут.

Табл. 7.1.1.

Водозаборные сооружения города Карабулак.

| Наименование водозабора | Наименование источника водоснабжения | Местоположение водозабора | Год ввода в эксплуатацию | Износ а) здания; б) оборудования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Плиевские резервуары | Скважина №1 | с. Плиево; г. Карабулак | 1993 | а) 40%; б) 20% |
| Резервуары с 3-й площадки | Скважина №3 | г. Карабулак в районе птицефабрики | 2009 | а) -; б) - |
| Резервуар в районе бурплощадки | Скважина №4 | г. Карабулак 1-й микр. | 2006 | а) 50%; б) 40 |

Численность населения, обеспеченного питьевой и технической водой, составляет 35 тыс. человек, т. е. 100% (по данным администрации города).

Удельный расчетный дебит воды в сутки составляет 210 л/сутки на одного человека. Но, учитывая изношенность разводящих сетей, происходят потери добываемой воды на пути к потребителю. За счет этого реальные цифры водопотребления ниже («Государственный доклад…», 2008), следовательно, количество подаваемой воды в город значительно меньше.

Водопроводные сети, осуществляющие водоснабжение города Карабулак, имеют протяженность:

- магистральных сетей 35 км;

- разводящих сетей 68 км.

Количество напорно-регулирующих сооружений – 5шт.

Сети водоснабжения населенного пункта эксплуатируются коммунальной организацией ГУП «Водоканал». В настоящее время около 60% водопроводных сетей находятся в ветхом состоянии и требуют ремонта и реконструкции. Физический износ сетей составляет от 40-60%. Причиной этому послужила неправильная эксплуатация, отсутствие плановых и капитальных ремонтов. За счет этого происходит внутренняя коррозия водопроводных сетей и частые аварии, которые приводят к перебоям в снабжении населения водой, большим потерям воды.

Зоны санитарной охраны (ЗСО) источников питьевого водоснабжения не соблюдаются. Необходимо выполнить комплекс мероприятий по приведению зон охраны до соответствия нормативным требованиям.

Для предохранения источников водоснабжения от возможного загрязнения согласно СанПиН 2.1.4.1110-02 предусматривается три зоны водоохраны.

В 1-й пояс санитарной охраны включаются территории, на которых размещаются водозаборы, очистные сооружения, резервуары чистой воды с учетом их расширения. Территория 1 пояса ограждается и благоустраивается.

В зону 2-го и 3-го поясов подземных источников на основе специальных изысканий включаются территории, обеспечивающие надежную защиту водозабора от загрязнения.

В последние годы в Республике Ингушетия проблемам водоснабжения уделяется очень серьезное внимание, принята «Региональная программа обеспечения населения Республики Ингушетия питьевой водой».

При ее реализации основное внимание уделяется развитию внутриквартальных сетей и, к сожалению, очень малое – водозаборам и водоподготовке.

Управлением Роспотребнадзора по РИ в 2008 году в г. Карабулак были отобраны пробы питьевой подземной воды с целью выявления несоответствий ее качества требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Вода питьевая. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества». Исследования показали несоответствие нормативным требованиям воды из скважины №4 по показателям «общая жесткость» и «хлориды», из скважины №1 несоответствие по бактериологическим показателям. Проба воды из скважины №3 отвечает требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01.

Вспышки инфекционных заболеваний в населенном пункте в 2008 году не регистрировались, но эпидемиологическая ситуация по состоянию водных объектов остается напряженной.

В Ингушетии работает республиканская целевая программа «Чистая вода» на 2009-2010 годы. Программа характеризует комплекс мер по обеспечению качественной питьевой водой жителей населенных пунктов.

Основными целями Программы являются:

- обеспечение граждан питьевой водой нормативного качества в количестве, соответствующем нормам водопотребления, по доступным ценам в интересах удовлетворения их жизненных потребностей и охраны здоровья;

- обеспечение граждан бутилированной питьевой водой нормативного качества, строгий контроль за ее производством;

- обеспечение граждан эффективными и доступными системами доочистки питьевой воды (фильтрами);

- рациональное использование водных ресурсов.

В рамках проекта могут быть проработаны, в частности, вопросы определения порядка обеспечения населения чистой питьевой водой при чрезвычайных ситуациях, расширения практики использования подземных вод, строительства новых и защиты действующих водохранилищ и скважин.

Основные проблемы систем водоснабжения муниципального образования «городской округ Карабулак»:

- Отставание развития и реконструкции системы водоснабжения в период с 1990г. от темпов роста численности населения города и темпов жилищного строительства.

- Большой процент физического износа системы водоснабжения.

- Устаревшее, не энергоэффективное оборудование и технологии очистки и подачи воды.

- Энергозатратные схемы подачи воды, недостаточное развитие самотечных систем водоснабжения и использование подземных вод, не требующих водоочистки.

- Отсутствие оборудованных зон охраны источников питьевого водоснабжения.

- Слабая материальная база предприятий водоснабжения.

Водоотведение.

В г. Карабулак остро стоит вопрос с системой водоотведения. Жилищный фонд в населенном пункте, обеспеченный системой централизованной канализации, составляет 51,7%.

Централизованная система канализации в муниципальном образовании представлена существующим трубопроводом, проложенным в центральной части населенного пункта по улицам Градусова, Осканова, Джабагиева, Рабочая, Нефтяная, Промысловая. Канализационный трубопровод обеспечивает водоотведение жилых, административных, коммерческих объектов, объектов здравоохранения и образования в центральной части города Карабулак.

Существующие канализационные сети настолько несовременны и изношены, что существует постоянная угроза загрязнения хозяйственно-бытовыми стоками прилегающей территории. Темпы строительства канализационных сетей на порядок отстают от темпов жилищного строительства.

Пропускная способность существующих коллекторов не удовлетворяет сегодняшние потребности и нужды населения, которое значительно возросло за последние годы. Ввиду полного физического износа существующих коллекторов и их отсутствия в новых микрорайонах происходит излив нечистот на поверхность земли. Таким образом, возрастает угроза возникновения и распространения опасных заболеваний среди местного населения и загрязнения воды в поверхностных и подземных источниках водоснабжения.

Ранее канализационные стоки направлялись в отстойники промышленных предприятий города. В настоящее время неочищенные стоки сбрасываются в естественное понижение рельефа, пересекающее город с северо-запада на юго-восток, по которому проходит постоянный открытый поток неочищенных стоков, местные жители называют его «Вонючкой», по которому стоки стекают в р. Сунжа.

Существующая ситуация оказывает отрицательное влияние на экологию и, соответственно, создает угрозу жизни и здоровью жителям муниципального образования городской округ Карабулак.

Подвалы многих жилых домов в городе затоплены (подтоплены) сточными водами, что является дополнительным фактором загрязнения питьевой воды, поскольку все инженерные коммуникации проходят через подвальные помещения. Все это является фактором риска и способствует росту инфекционной заболеваемости.

В муниципальном образовании городской округ Карабулак значительное количество жилого фонда, объектов социальной сферы, общественных и промышленных зданий, не имеющих доступа к канализационной сети, имеют выгребные ямы и септики. Вывоз канализационных стоков осуществляется специальным автотранспортом. Нечистоты сливаются на необорудованные места, загрязняя окружающую среду.

В настоящее время выбрана площадка строительства на территории Троицкого сельского поселения Сунженского района, выполнен проект строительства очистных сооружений для города Карабулак и начато их строительство.

### Энергоснабжение

Электроснабжение потребителей городского округа Карабулак осуществляется от опорных электроподстанций, обслуживаемых ОАО “Карабулакские районные электрические сети”. Численность персонала 35 человек. Наименование вышестоящей организации ОАО “Ингушэнергосеть”.

Источниками электроснабжения для МО «Город Карабулак» являются подстанции: п/cт. Троицкая №1, п/ст. Троицкая №2, п/ст. Карабулак, п/ст. Плиево. Установленная мощность трансформаторов подстанций, а также максимальные загрузки приведены в таблице.

Таблица 7.2.1.

Характеристика подстанций в г. Карабулак:

| № п/п | Наименование п/c | Напряжение кВ | Количество и установленная мощность трансформаторов МВА | Нагрузка за 2005 г. МВА | Износ оборудования % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ПС Троицкая 1 | 35/6 | 3,2 | 2,1 | 57 |
| 2 | ПС Троицкая 2 | 35/6 | 6,5 | 2,2 | 57 |
| 3 | ПС Карабулак | 35/6 | 12,6 | 4,2 | 57 |
| 4 | ПС Плиево | 110/35/6 | 40 | 30 | 57 |

На сегодняшний день подстанция (ПС) “Плиево” является узловой подстанцией, осуществляющей подачу электроэнергии на большую часть РИ, в том числе и на г. Карабулак.

В настоящее время электроснабжение потребителей г.Карабулак осуществляется по сетям  напряжением 6 кВ от ТП 6/0,4 кВ. Общая протяженность линий 6-0,4 кВ составляет 203 км (износ составляет 57%), прокладка электрических сетей воздушная. Для понижения напряжения до 0,4 кВ построены и установлены ТП и  КТП разной мощности.

Общий расход электроэнергии всеми потребителями г. Карабулак за 2008 г. по данным «Карабулакские районные электрические сети» составил 1,383 млн. кВт/ч. Из них крупными и средними промпредприятиями – 1,005 млн. кВт/ч., жилищно-коммунальный сектор – 0,378 млн. кВт/ч.

ПС работают не на полную мощность. Фактическая загрузка п/cт. Троицкая №1 составляет 65%, п/ст., Троицкая №2 составляет 34%, п/ст. Карабулак составляет 33%, п/ст. Плиево составляет 75%.

Проблемной зоной существующей системы электроснабжения МО городской округ Карабулак является  инженерное оборудование 6-0,4кВ морально устаревшее, недостаточной мощности и не отвечающее современным требованиям (износ основного энергетического оборудования ПС и энергосетей около 57%), физическая усталость металлоконструкций ПС, большие потери электроэнергии при передаче, слабо развиты энергосберегающие технологии.

Также важным и требующим скорейшего решения является вопрос увеличения мощности путем строительства ТП и установки дополнительных КТП, реконструкции действующих и строительства новых разводящих линий 6-0,4 кВт в городе Карабулак, в особенности, в районах массового жилищного строительства, так как в данных районах при высоких темпах увеличения электропотребления остро ощущается дефицит существующих мощностей.

### Газоснабжение

Газоснабжение является динамично развивающейся отраслью инженерной инфраструктуры. Основным источником газоснабжения является природный газ. Сжиженный газ на территории г. Карабулак используется в незначительных объемах.

Организация, эксплуатирующая объекты газоснабжения – ОАО ЭПУ “Сунжагаз” Карабулакский газовый участок филиал-управление ОАО “Ингушгаз”.

Основными потребителями газа являются население, коммунально-бытовые учреждения и предприятия, местные котельные, сельскохозяйственные и промышленные предприятия, предприятия общественного питания.

Основной объем газа, поступающий на жизнеобеспечение жилого фонда, распределяется на эксплуатацию бытовых газовых приборов: газовые плиты, газовые водогрейные колонки, отопительные котлы.

Существующая схема газоснабжения является трехступенчатой и состоит из следующих элементов:

- сети низкого давления (до 0,005 Мпа); среднего давления (0,005-0,3 Мпа включительно); высокого давления (1 категории 0,6-1,2 Мпа, 2 категории 0,3–0,6 Мпа);

- головного газораспределительного пункта;

- газораспределительных пунктов, расположенных на территории г. Карабулак.

Система газоснабжения г. Карабулак запитана от Моздокской ГРС, через систему магистрального газопровода Моздок-Тбилиси и газопровода - отвода подходящего к с. Нестеровская. Также газопровод-отвод подходит к ГРС на севере г. Карабулак, от него к головному ГРП и далее к газораспределительным пунктам, расположенным на территории г. Карабулак.

Таблица 7.3.1.

Источники газоснабжения г. Карабулак

| Наименование ГРП | Местораспо-ложение | Пропускная способность, тыс. нм/час | Износ оборудования, % | Перспективы дальнейшего развития |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ГРП “ 0 ” | Промзона | 15600 | 60 | Замена |
| ГРП №1 | Ул. Осканова | 10400 | 60 | Замена |
| ГРП №2 | Ул. Зязикова | 10400 | 60 | Замена |
| ГРП №3 | Промзона ЖБИ | 10400 | 60 | Замена |

Газопроводы среднего давления служат для питания распределительных сетей низкого давления, а также для газоснабжения коммунально-бытовых объектов и предприятий. Газопроводы среднего и низкого давления являются основными артериями, питающими г. Карабулак, служат для транспортирования газа к жилым и общественным зданиям и коммунальным потребителям.

Карабулакское НГДП ОАО «Ингуштефтегазпром» для собственных нужд использует попутный газ, который подается на площадку предприятия по отдельному газопроводу.

Трассы газопроводов проложены с учетом транспортирования газа кратчайшим путем, т.е. из условия минимальной протяженности сети. Газорегуляторные пункты располагаются в центрах зон, которые они питают. Зона действия одного ГРП не перекрывается зоной действия другого. Количество ГРП предусмотрено таким образом, что при отключении одного из ГРП обеспеченность газом составит 75% номинальной производительности системы.

В настоящее время газифицировано 85% общей площади жилого фонда г. Карабулак.

Протяженность существующего газопровода составляет:

- газопровод низкого давления 124 км;

- газопровод среднего давления 14,1 км;

- газопровод высокого давления 9,08 км.

Общий расход газа всеми потребителями г. Карабулак за 2008 г. по данным ОАО ЭПУ “Сунжагаз” Карабулакский газовый участок составил 33,490 млн. куб. м. в год. Из них крупными и средними промпредприятиями – 5,2 млн. куб. м в год, жилищно-коммунальный сектор – 28,739 млн. куб. м в год.

На сегодняшний день большее количество газопроводов системы газоснабжения г. Карабулак находится в эксплуатации более 30-40 лет, т. е. практически полностью выработан технический ресурс (физический износ более 60 %).

По причине резкого увеличения жилого фонда появилась проблема с  пропускной способностью газопроводов. Это связано с несоответствием существующих диаметров газопроводов с диаметрами, которые были приняты по расчету.

По причине массового неконтролируемого самовольного занятия земельных участков и жилищного строительства, на части газопроводов высокого и среднего давления и их охранных зонах, осуществлено строительство жилых зданий и хозяйственных построек, что является грубейшим нарушением правил. Сохраняющаяся ситуация с нарушением охранных зон газопроводов в любой момент может привести к аварийной ситуации в городе, в том числе и с человеческими жертвами. Первоочередным мероприятием необходимо выполнить  вынос жилья из охранной зоны газопровода или осуществить перекладку газопровода.

### Теплоснабжение

Организация, эксплуатирующая источники теплоснабжения города – МУП “Карабулакское ПУЖКХ”, филиал-управление УЖКХ РИ. Численность персонала 26 человек.

В настоящее время на территории г. Карабулак источниками теплоснабжения являются маломощные котельные (котельная №1, котельная №2 и котельная №3), располагающиеся в центральной части г. Карабулак, снабжающие теплом административные, социальные объекты, а также малоэтажный и среднеэтажный жилой фонд. Данные котельные используют в качестве топлива природный сетевой газ.

Таблица 7.4.1.

Параметры источников теплоснабжения г. Карабулак.

| Наименование | Установ-ленная мощность, Гкал/час | Пропускная способность магистральных трубопроводов Гкал/час | Подключённая нагрузка, Гкал/час | Подключённая нагрузка договорная, Гкал/час | Износ оборудо-вания, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №1 | 2,2 | 2,75 | 1,1 |  | 80 |
| Котельная №2 | 1,8 | 2,5 | 1,4 |  | 40 |
| Котельная №3 | 0,35 | 0,5 | 0,3 |  | 30 |
| Итого: | 4,35 | 5,75 |  |  |  |

Индивидуальный сектор к системам централизованного отопления не подключен, отопление производится от автономных источников тепла.

Промышленные предприятия и организации используют для отопления и технологических процессов собственные котельные и топочные.

В настоящее время имеются следующие проблемы:

- износ котлов и оборудования котельных составляет от 30-80%;

- износ теплотрасс составляет более 50% и требует проведения работ по реконструкции и замене;

- низкая эффективность от использования котельных установок.

### Связь

В настоящее время развитие средств связи является наиболее динамично развивающейся отраслью как в России в целом, так и на территории города Карабулак.

Общая монтируемая емкость операторов проводной связи на территории города на 01.01.2009 года составила более 2 тысяч телефонных номеров, число абонентов превысило 0,9 тысяч, имеются свободные мощности на АТС.

На протяжении последних лет территория муниципального образования городской округ Карабулак освоена основными сотовыми операторами России с установкой необходимого оборудования и инфраструктуры для обслуживания населения. Вся территория города находится в зоне уверенного приема основных сотовых операторов.

Предприятия почтовой и электросвязи расположены в центральной части города.

Основные показатели представлены в таблице 7.5.1.

Таблица 7.5.1.

| № п/п | Показатели | Единица измерения | Современное состояние на 2006г |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Телефонная плотность фиксированной связи | номеров на 100 чел. | 2,4 |
| 2 | Уровень цифровизации местной телефонной связи | % | 100 |
| 3. | Проникновение подвижной связи | АУ/на 100чел. | 78 |
| 4. | Количество таксофонов | Шт. | 2 |
| 5. | Количество пунктов коллективного доступа к сети Интернет | Ед. | 1 |
| 5.1. | В том числе в отделениях почтовой связи | Ед. | 1 |
| 6. | Количество пользователей Интернет | Тыс.чел. | 102 |
| 7. | Количество отделений почтовой связи | Ед. | 1 |

Более современное средство связи – Интернет – охватывает лишь 7% населения.

Для обеспечения стабильного телерадиовещания Республики и города Карабулак построена и оснащена 112-метровая ретрансляционная башня на горе Карабулак. Это позволяет обеспечить телерадиовещанием около 100% территории Республики и повысить качество телевизионного сигнала.

## Инженерная подготовка территории

Инженерная подготовка территорий является одной из важнейших градостроительных задач.

Цель инженерной подготовки территории – улучшить физические характеристики территорий населенных пунктов, сделать их максимально пригодными и эффективными для промышленного и гражданского строительства, защитить от неблагоприятных физико-геологических процессов – карстовых явлений, затопления во время паводков, повышения уровня грунтовых вод, просадочных свойств грунта и т.п.

Первоочередной задачей инженерной подготовки является обеспечение поверхностного стока с территории города, предотвращение заболачивания территорий и образования на них пыли и грязи. Кроме придания проектируемым поверхностям требуемых уклонов и сооружения водоотводящих устройств, необходимо предусматривать защиту почвенных слоев от размыва поверхностными водами, а также от выветривания грунтов, что достигается путем озеленения или устройства покрытий.

Ливневая сеть водоотведения в г. Карабулак отсутствует.

Дождевые и паводковые воды с улиц населенного пункта по причине неровностей рельефа частично перемещаются в естественные понижения. Наиболее крупным стоком ливневых вод в городе Карабулак является канава, которая имеет направление юго-запад - северо-восток.

Поверхностные стоки по канаве и другим естественным понижениям рельефа без очистки стекаю в реку Сунжа. Вместе с потоком ливневых вод в канаву попадает мусор. Необходимо проведение мероприятий по очистке канавы.

Ливневые и талые воды также образуют на улицах города лужи и подтапливают здания и сооружения.

Защита территории от затопления.

Особое значение в борьбе с наводнениями и подтоплениями имеют мероприятия, направленные на устранение противоэрозийной, противооползневой и противоселевой опасности, а также административные меры, направленные на ограничение застройки и хозяйственного освоения паводкоопасных территорий.

В целях защиты населения от вредного  воздействия паводковых вод в Республике Ингушетия принято Постановление №339 от 17.08.2002 г. “О запрете отвода земельных участков в зонах, подверженных затоплению и подтоплению” также действует Постановление № 239 от 19.08.1998 г. “О водоохранных зонах (прибрежных защитных полос) рек, озер и водохранилищ Республики Ингушетия”.

Для уменьшения вредного воздействия вод проводятся берегоукрепительные работы и другие мероприятия по защите населения и объектов промышленного, хозяйственного назначения.

На территории г. Карабулак осуществлены следующие мероприятия по предотвращению подтопления территории:

- берегоукрепительные работы на р. Сунжа, протяженностью 800 м;

- дноуглубление и расчистка русла реки Сунжа.

Главным методом борьбы с наводнениями и в настоящее время является возведение дамб обвалования. Этот метод - наиболее простой и распространенный тип защиты, имеет и существенный недостаток: русло реки, несущее большое количество наносов, рано или поздно оказываются выше своих первоначальных отметок, отчего опасность наводнения еще более усиливается. Поэтому этот метод обычно сочетают с комплексом работ по улучшению пропускной способности русел: спрямление и расширение, расчистка, отсечение рукавов.

Также на территории г. Карабулак наблюдается береговая эрозия, которая зависит от количества, крупности влекомых наносов и геологического строения берегов. Для снижения или ликвидации эрозионных процессов необходимо строить берегозащитные сооружения или ежегодно производить русло-регулирующие работы.

Мероприятия по борьбе с оврагообразованием имеют преимущественно профилактический характер и включают организацию поверхностного стока; строительство нагорных канав со стороны повышения рельефа для перехвата стока с вышерасположенных участков; засыпку отвершков оврагов, укрепление их берегов и днища; устройство запруд, озеленение овражно-балочной сети.

Защита территории от карста сведена к проведению изыскательских работ на наличие карста, характера его проявления и установлению в соответствии с этим комплекса мероприятий.

Основные мероприятия по защите территории сводятся к предупреждению утечек из водопроводной сети, организации поверхностного стока, каптажу родников и благоустройству территории вокруг них.

Повышенная сейсмичность требует применения мероприятий по укреплению и усилению несущих конструкций зданий и сооружений и исключения строительства на разломах.

## Благоустройство

Работы, связанные с улучшением функциональных и эстетических качеств уже подготовленных в инженерном отношении территорий, относятся к работам по благоустройству. Значение благоустройства территорий очень велико. По уровню благоустройства можно судить не только о качестве инженерного обеспечения города, но и о качестве работы органов исполнительной власти. Федеральный закон №131 от 6 октября 2003 года «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» закрепил ответственность органов местного самоуправления за благоустройство территории. Состояние благоустройства города выступает своеобразным  «фасадом», по содержанию которого население определяет качество среды обитания и уровень работы органов исполнительной власти.

Многолетнее недофинансирование работ по содержанию существующих объектов благоустройства и отсутствие средств на строительство, приобретение  новых элементов требует особого внимания к данной сфере муниципального хозяйства.

### Искусственные покрытия и малые формы

Основным функциональным объектом благоустройства выступают искусственные покрытия (одежды) дорог, улиц, тротуаров, пешеходных дорожек и различных площадок. Искусственные покрытия должны обладать достаточной прочностью, обеспечивающей их устойчивость под динамической и статической нагрузкой в различные времена года в зависимости от их назначения.

Анализ селитебных, промышленных и коммунально-складских зон города выявил недостаточную обеспеченность территорий различными видами искусственных покрытий (качество существующих покрытий от хорошего до неудовлетворительного). Качество покрытий возрастает от периферийных районов  к центру города. Основной применяемый материал асфальтобетон. Недостаточно в городе пешеходных дорожек и площадок с применением тротуарной плитки.

Важный элемент благоустройства населенного пункта – малые архитектурные формы. При умелом использовании они позволяют существенно обогатить архитектурно-эстетический облик города даже при сравнительно ограниченных финансовых средствах. В застройке необходимы киоски, афишные тумбы, рекламные конструкции, витрины, дорожные знаки, указатели, беседки, ограды, скамейки, осветительные приборы и большое количество других функциональных и декоративных элементов среды населенного пункта. Малые архитектурные формы более других элементов благоустройства должны соответствовать своему окружению - архитектуре жилых, общественных, производственных зданий, характеру зеленых насаждений, масштабу пространств, рисунку и фактуре искусственного покрытия и т.д.

Территория города Карабулак по сравнению с другими городами минимально обеспечена малыми архитектурными формами. Вместе с тем, положение города как одного из промышленных центров РИ требует повышенного внимания к формированию эстетической и утилитарной сторон городской среды.

### Озеленение территории

Зеленые насаждения – один из важнейших элементов благоустройства. Окружающая среда, особенно в городах, оказывает значительное влияние на человека, поэтому в системе различных мероприятий по сохранению и улучшению окружающей среды важное место отводится озеленению городских территорий.

Озелененные территории обладают многими положительными свойствами: поглощают углекислоту, обогащают воздух кислородом, служат средством защиты от пыли, загрязнений атмосферного воздуха отходами промышленного производства и транспорта, в определенных условиях защищают от шума. Зеленые массивы улучшают микроклиматические условия, поскольку снижают силу ветра, увеличивают влажность воздуха, регулируют тепловой режим, в условиях города Карабулак защищают жилые районы от суровых климатических условий и вредного воздействий автомобильного транспорта. Значительную роль играют зеленые насаждения в формировании архитектурно-художественного облика города.

Климатические условия центра Республики Ингушетия создают благоприятные условия для произрастания большинства  деревьев, кустарников.

Система зеленых насаждений поселковых территорий представлена:

- зелеными насаждениями общего пользования на территории улиц и площадей, скверов и  городского парка;

- зелеными насаждениями ограниченного пользования на территориях детских дошкольных учреждений, школ, больницы, учреждений культуры;

- зелеными насаждениями специального назначения в санитарно-защитных зонах, на территории предприятий, учреждений.

В настоящее время (при норме на одного жителя 8м² озелененных территорий общего пользования с учетом рекреационных территорий) необходимо 28,5Га озелененных территорий общего пользования. Площадь зеленых насаждений общего пользования (парки, скверы, бульвары) составляет 9,2 Га, многолетние зеленые насаждения, в основном, в пойме р. Сунжа занимают 32,2 Га, таким образом, площадь зеленых насаждений достаточна для города. Существующее состояние зеленых насаждений города крайне неудовлетворительное и требует немедленного проведения работ по благоустройству территории.

Существенным недостатком имеющегося озеленения является ограниченный видовой состав деревьев и кустарника, что не позволяет методами озеленения улучшить архитектурно-художественный облик города.

### Освещение

Освещение - это средство не только для обеспечения нормального светового режима, но и для выявления архитектурных достоинств застройки в темное время суток. Освещение –  могучее средство пропаганды, информации и рекламы. Хорошее, грамотно выполненное освещение ассоциируется у населения с безопасностью, надежностью, достатком и успехом. Научно доказана зависимость: уровня освещенности улиц и уровня уличной преступности на них, уровня освещенности  и уровня аварийности на дорогах.

Освещение городских территорий в вечернее и ночное время – одна из важнейших задач благоустройства. Освещение города осуществляется правильным подбором искусственных источников света, помещенных в определенных местах и на определенной высоте с соответствующим расстоянием между ними.

В настоящее время большая часть застроенных городских территорий нуждается в освещении в ночное время.

### Мусороудаление и мусоропереработка

Организация сбора, вывоза, хранения и утилизации бытовых и промышленных отходов является одним из полномочий органов местного самоуправления.

В мероприятия по мусороудалению  и мусоропереработке входят работы по сбору и вывозу мусора от жилых, общественных и коммунально-бытовых зданий и работы по уличной зимней и летней уборке в целях обеспечения чистоты улиц и тротуаров, а так же дальнейшее хранение, переработка и утилизация отходов.

В городе санитарная очистка находится в стадии становления, сбор мусора осуществляется как в стандартные металлические контейнеры, так и кольцевыми маршрутами специализированным автотранспортом. Большинство площадок для сбора мусора не имеют твердого покрытия и не оборудовано ограждениями.

В промышленной зоне г. Карабулак построен завод по переработке ТБО. Более правильно назвать его завод по сортировке ТБО. В настоящее время предприятие не работает по причине несогласованности организаций, занимающихся вывозом мусора, и дирекцией завода.

Существующая санкционированная городская свалка расположена в пойме р. Сунжа в юго-западной части города, на значительном расстоянии от завода по переработке ТБО. Существующая свалка подлежит закрытию.

# Footnotes

По данным на 1.01.2009г.

По данным годовых отчетов Роснедвижимости

Ввиду того, что данные по поквартальной численности населения не были предоставлены Ростехинвентаризацией, оценка численности населения по УГР производилась по обмеру электронной подосновы проекта с умножением на среднюю жилобеспеченность по г.Карабулак.

Данные приведены из отчета отдела Роснедвижимости на 1.01.2009г.

По данным предоставленным администрацией городского округа Карабулак.

Письма ГУ Ингушский ЦГСМ от 19 июля 2009г.и СК ГМЦ от 04.02.2010г. № 07-10/105

В настоящее время предприятие не работает, отсутствует информация как о наличии на территории предприятия химических веществ, так и о дальнейших перспективах его работы.

Информация представлена только по общему количеству автомобилей.

Определено оценочно