Общество с ограниченной ответственностью

«Научно-проектная организация

«Южный градостроительный центр»

| Арх.№______________ | Заказ: 12-2009 Заказчик: Комитет Республики Ингушетия по архитектуре и градостроительству |
| --- | --- |

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

МО ГОРОДСКОЙ ОКРУГ КАРАБУЛАК

РЕСПУБЛИКИ ИНГУШЕТИЯ

МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ПРОЕКТА ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА

Том II. Обоснование вариантов и предложений по территориальному планированию. Перечень мероприятий по территориальному планированию. Этапы их реализации.

Директор ООО «НПО «ЮРГЦ»				           Ю.Н. Трухачёв

Ростов-на-Дону

2010г.

СОДЕРЖАНИЕ ПРОЕКТА ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА

МО ГОРОДСКОЙ ОКРУГ КАРАБУЛАК

| № п/п | Наименование раздела | гриф | Масштаб, формат | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Положение о территориальном планировании: |
| 1 | Раздел I. Цели и задачи территориального планирования | н/с | Сшив формата А4 |  |
| 2 | Раздел II. Мероприятия по территориальному планированию |  |  |  |
| 3 | Приложения к разделу IV |  |  |  |
|  | Графические материалы генерального плана: |
| 4 | Раздел III. Схема границ территорий, земель и ограничений. | н/с | М 1:25 000 М 1:5000 | на 2 листах |
| 5 | Раздел IV. Схема границ существующих и планируемых земельных участков для размещения объектов федерального регионального и местного значения | н/с | М 1:25 000 М 1:5000 | на 2 листах |
| 6. | Схема границ функциональных зон | н/с | М 1:5000 | на 1 листе |
|  | Материалы по обоснованию проекта генерального плана в текстовой форме: |
| 7 | Том I. Книга 1. Анализ состояния территории, проблем и направлений комплексного развития. | ДСП | Сшив формата А4 |  |
| 8 | Том I. Книга 2. Природные условия и экологическое положение. Перечень факторов риска возникновения ЧС природного и техногенного характера | н/с | Сшив формата А4 |  |
| 9. | Том II. Обоснование вариантов и предложений по территориальному планированию. Перечень мероприятий по территориальному планированию. Этапы их реализации. | н/с | Сшив формата А4 |  |
|  | Материалы по обоснованию проекта генерального плана в графической форме: |
| 10 | Положение МО «городской округ Карабулак» в составе Республики Ингушетия | н/с | М1:100 000 | на 1 листе |
| 11 | Схема современного использования территории (опорный план) | ДСП | М 1:25 000 М 1:5000 | на 2 листах |
| 12 | Схема ограничений использования территорий | ДСП | М 1:25 000 М 1:5000 | на 2 листах |
| 13 | Схема результатов анализа комплексного развития территории | ДСП | М 1:25 000 М 1:5000 | на 2 листах |
| 14 | Схема перспективного развития территории (проектный план) | ДСП | М 1:25 000 М 1:5000 | на 2 листах |
| 15 | Схема размещения учреждений обслуживания | н/с | М 1:5000 | на 1 листе |
| 16 | Схема развития транспортной инфраструктуры | ДСП | М 1:5000 | на 1 листе |
| 17 | Схема инженерных сетей и инженерной подготовки | ДСП | М 1:25 000 | на 1 листе |
| 18 | Схема сетей водоснабжения и канализации и инженерной подготовки | ДСП | М 1:5000 | на 1 листе |
| 19 | Схема сетей теплоснабжения и развития газоснабжения | ДСП | М 1:5000 | на 1 листе |
| 20 | Схема сетей электроснабжения и связи | ДСП | М 1:5000 | на 1 листе |
| 20 | Схема планируемых границ территорий, документация по планировке которых подлежит в первоочередном порядке | н/с | М 1:10 000 | на 1 листе |

Авторский коллектив:

Трухачёв Ю.Н. 	директор, руководитель проекта, заслуженный архитектор России, советник Российской академии архитектуры и строительных наук

Прохоров А.Ю.         главный архитектор проекта

Бережная В.Н.           главный специалист

Приваленко В.В.	главный специалист по экологии, доктор биологических наук, кандидат геолого-минералогических наук, главный научный сотрудник Южного регионального отделения РАН, профессор

Кизицкий М.И.	кандидат географических наук, доцент ЮФУ, эксперт-экономист градостроительства ООО «НПО «ЮРГЦ»;

Богачев И.В.	экономист

при участии: 	архитектора I категории Чеботарёва Д.В., инженеров Мерзликиной Ю.А., Хохлачева Р.В., техников-проектировщиков I категории Кривошлыкова В.А., Даньшиной Т.А

Техническое обеспечение проекта – инженер-программист М.Ю. Трухачёв, корректор Титова Л.А.

Графические материалы генерального плана разработаны с использованием ГИС «Object Land 2.6.3.» Проведение вспомогательных операций с графическими материалами осуществлялось с использованием САПР «IntelliCAD», «AutoCAD», графических редакторов «Corel Draw», «Photoshop».

Создание и обработка текстовых и табличных материалов проводилась с использованием пакетов программ «Microsoft Office Small Business-2003», «Open Office.org. Professional. 2.0.1.»

При подготовке данного проекта использовано исключительно лицензионное программное обеспечение, являющееся собственностью ООО «НПО «ЮРГЦ».

Содержание

1.	Прогноз развития территории	7

1.1.	Демографический прогноз	7

1.2.	Прогноз развития экономики муниципального образования	18

1.3.	Прогноз перспективного развития социальной сферы  г. Карабулак	26

1.4.	Базовый сценарий развития территории	42

2.	Формирование целей и задач территориального планирования. Обоснование вариантов решения задач территориального планирования	47

3.	Архитектурно-планировочная организация города (обоснование предложений по территориальному планированию, этапы их реализации)	50

3.1.	Границы муниципального образования	50

3.2.	Приоритеты в развитии городских территорий	51

3.3.	Функциональное зонирование	52

4.	Жилищное строительство (обоснование предложений по территориальному планированию, этапы их реализации	71

4.1.	Основные направления жилищного строительства	71

4.2.	Площадки жилищного строительства	73

5.	Обслуживание населения (обоснование предложений по территориальному планированию, этапы их реализации).	76

6.	Обслуживание населения (обоснование предложений по территориальному планированию, этапы их реализации)	78

6.1.	Учреждения образования	78

6.2.	Учреждения здравоохранения и социального обеспечения	81

6.3.	Учреждения культуры и искусства	83

6.4.	Спортивные и физкультурно-оздоровительные сооружения	85

6.5.	Коммунальные объекты	86

6.6.	Коммерческий сектор системы обслуживания населения	88

7.	Транспортный комплекс (обоснование предложений по территориальному планированию, этапы их реализации)	90

7.1.	Приоритеты развития транспортного комплекса	90

7.2.	Внешний транспорт	91

7.3.	Улично-дорожная сеть	92

7.4.	Городской транспорт	94

8.	Инженерная инфраструктура (обоснование предложений по территориальному планированию, этапы их реализации)	97

8.1.	Водоснабжение	97

8.2.	Водоотведение	101

8.3.	Газоснабжение	104

8.4.	Энергоснабжение	106

8.5.	Теплоснабжение	109

8.6.	Энергосбережение	110

8.7.	Связь	112

9.	Инженерная подготовка и благоустройство территории (обоснование предложений по территориальному планированию, этапы их реализации)	114

9.1.	Инженерная подготовка	114

9.2.	Благоустройство территории	122

9.3.	Озеленение территории	124

9.4.	Санитарная очистка территории	125

9.5.	Экологические мероприятия	127

10.	Правовое сопровождение градостроительной деятельности	129

10.1.	Градостроительное зонирование территории	129

10.2.	Мониторинг реализации генерального плана	131

11.	Перечень мероприятий по территориальному планированию	133

Приложения	150

## Прогноз развития территории

### Демографический прогноз

Демографический прогноз - это научно обоснованное предвидение основных параметров движения населения и будущей демографической ситуации: численности, возрастно-половой и семейной структуры, рождаемости, смертности, миграции. Необходимость демографического прогнозирования связана с задачами прогнозирования и планирования социально-экономических процессов в целом. Без предварительного демографического прогноза невозможно представить себе перспективы производства и потребления товаров и услуг, жилищного строительства, развития социальной инфраструктуры, здравоохранения и образования, пенсионной системы, решение геополитических проблем и т.д. Именно поэтому деятельность по прогнозированию динамики численности и структуры населения, численности и структуры семей, отдельных демографических процессов составляет важнейшую часть общей деятельности международных, государственных и неправительственных организаций, учреждений и научных институтов.

Из многих методов перспективных расчетов численности населения и других его показателей (экспертных оценок, экстраполяции, демографических моделей и других) в настоящей схеме использован метод передвижки возрастов. В отличие от других методов он характеризуется большей надежностью, создает возможности для построения многовариантных демографических прогнозов и определения не только перспективной численности населения исследуемой территории, но и его состав по полу и возрастным группам, количественные и качественные показатели трудовых ресурсов, объемы демографической нагрузки на трудоспособную часть населения и т.д.

В основу прогнозных расчетов основных показателей демографических процессов г. Карабулак положены сложившиеся в последние десятилетия сдвиги в динамике численности населения Республики Ингушетии, ЮФО и страны в целом, изменения в его половой и возрастной структуре, воспроизводстве, миграциях, социальном составе, занятости и т.д. Принимались во внимание также особенности географического положения города, политической ситуации в регионе, отечественные и мировые тенденции развития современных демографических процессов, этнический состав населения, его менталитет и национальные черты, степень устойчивости и сбалансированности хозяйственного комплекса и др.

Прогнозная численность населения города производилась на основе анализа трех важнейших факторов: рождаемости, смертности и внешних миграций. Расчеты производились по пятилетним возрастным группа на основе кратких таблиц смертности и повозрастных коэффициентов рождаемости женщин детородного возраста. Использовались также повозрастные коэффициенты миграционного прироста (убыли) населения г. Карабулак.

Расчеты и анализ изменений численности населения и других его важнейших показателей на расчетную перспективу производились по трем основным из возможных сценариев (вариантов) развития:

- низкому (инерционному);

- среднему (стабилизационному);

- высокому (оптимистическому).

Вероятность каждого из обозначенных сценариев развития демографических процессов в городе будет определяться сложным сочетанием социальных, политических и экономических факторов, в частности, масштабами и интенсивностью мероприятий по преодолению остаточных явлений социально-экономического кризиса, повышению уровня и качества жизни населения, обеспечению политической стабильности, социально направленной демографической политике и т.д.

В процессе расчетов основных демографических показателей на расчетную перспективу принимались во внимание прогнозные значения, разработанные ЦСУ Российской Федерации. Существенных расхождений прогнозных показателей схемы и ЦСУ не прослеживается. Данные по перспективной численности населения г. Карабулак по инерционному сценарию практически полностью совпадают. Некоторые расхождения имеют место по стабилизационному и оптимистическому сценариям. Нам представляются (и это подтверждается детальными расчетами) несколько завышенными количественные параметры числа жителей Республики и городских поселений, представленные ЦСУ на расчетную перспективу.

Все сценарии развития демографических процессов в городе приведут к существенному, хотя и разномасштабному, росту численности её населения, в основном, за счет увеличения количества женщин детородного возраста, уменьшения уровня детской смертности и смертности лиц средних возрастных категорий. А вот по третьему из основных факторов динамики перспективной численности населения прогнозируются резкие различия по сценариям:

- практически сохранение современного невысокого положительного сальдо внешних миграций при установлении стабилизационного сценария;

- невысокое сальдо в пределах 1‰ при инерционном сценарии;

- относительно крупное положительное сальдо при оптимистическом сценарии.

Всеми сценариями, особенно оптимистическим, прогнозируется рост количества женщин детородного возраста – главного фактора роста числа рожденных детей и, как следствие, увеличения численности населения г. Карабулак  (табл. 1.1.1).

Таблица 1.1.1.

Динамика численности женщин детородного возраста и рожденных детей на расчетные перспективные периоды

|  | 2008 | 2013 | 2018 | 2023 | 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Числен-ность женщин, тыс. чел. | Число рожден-ных детей | Числен-ность женщин, тыс. чел. | Число рожденных детей | Числен-ность женщин, тыс. чел. | Число рожденных детей | Числен-ность женщин, тыс. чел. | Число рожденных детей | Числен-ность женщин, тыс. чел. | Число рожденных детей |
| Инерционный сценарий |
| 15-19 | 2323 | 16 | 2061 | 14 | 1410 | 10 | 630 | 4 | 937 | 7 |
| 20-24 | 2215 | 91 | 2431 | 100 | 2165 | 89 | 1487 | 61 | 670 | 27 |
| 25-29 | 1790 | 97 | 2261 | 122 | 2479 | 134 | 2212 | 119 | 1522 | 82 |
| 30-34 | 1531 | 60 | 1719 | 67 | 2185 | 85 | 2400 | 94 | 2135 | 83 |
| 35-39 | 1493 | 39 | 1478 | 38 | 1649 | 43 | 2110 | 55 | 2321 | 60 |
| 40-44 | 1368 | 15 | 1447 | 16 | 1432 | 16 | 1588 | 17 | 2046 | 23 |
| 45-49 | 1345 | 1 | 1326 | 1 | 1380 | 1 | 1386 | 1 | 1525 | 2 |
| Всего 15-49 | 12065 | 319 | 12723 | 359 | 12701 | 378 | 11813 | 352 | 11157 | 284 |
| Стабилизационный сценарий |
| 15-19 | 2323 | 16 | 2061 | 55 | 1410 | 38 | 643 | 17 | 1377 | 46 |
| 20-24 | 2215 | 91 | 2431 | 195 | 2165 | 173 | 1487 | 119 | 683 | 55 |
| 25-29 | 1790 | 97 | 2289 | 153 | 2510 | 168 | 2213 | 148 | 1543 | 103 |
| 30-34 | 1531 | 60 | 1765 | 70 | 2263 | 90 | 2513 | 100 | 2187 | 87 |
| 35-39 | 1493 | 39 | 1478 | 30 | 1694 | 34 | 2241 | 44 | 2430 | 48 |
| 40-44 | 1368 | 15 | 1447 | 10 | 1432 | 10 | 1634 | 11 | 2175 | 14 |
| 45-49 | 1345 | 1 | 1326 | 1 | 1390 | 1 | 1386 | 1 | 1571 | 1 |
| Всего 15-49 | 12065 | 319 | 12796 | 514 | 12865 | 514 | 12116 | 441 | 11965 | 355 |

В дальнейшем механизм прогнозных расчетов будет приведен, в основном, лишь по наиболее вероятному из вариантов – стабилизационному сценарию, а итоговые расчетные значения – по всем сценариям.

Как видно из таблицы 1.1.2, при общем увеличении численности женщин детородного возраста за весь расчетный период произойдут весьма существенные сдвиги в их половозрастной структуре. Так, к 2018 г. на долю женщин с максимальной фертильностью (в возрасте от 20 до 34 лет) придется 53,9% от всех женщин детородного возраста, в то время как в 2008 г. они составляли 45,8%, а к 2028 г. составят 51,2%. Поэтому даже некоторое повышение общей рождаемости при стабилизационном сценарии по сравнению с инерционным всего лишь несколько затормозит, но не устранит уменьшение числа рожденных детей – с 514 в 2018 г. до 355 тыс. в 2028 г. При инерционном сценарии соответствующие показатели составят 378  и 284 рожденных детей, а оптимистическом – 650 и 426  детей.

Все сценарии развития демографических процессов на расчетную перспективу будут сопровождаться ростом числа умерших и соответствующего коэффициента смертности (табл. 1.1.2, рис. 1.1.1).

Таблица 1.1.2.

Прогноз динамики естественного и механического движения населения г. Карабулак по сценариям развития

|  | 2008 | 2013 | 2018 | 2023 | 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Инерционный сценарий, чел. |
| Родилось | 319 | 359 | 378 | 352 | 284 |
| Умерло | 97 | 103 | 121 | 136 | 151 |
| Естественный прирост (убыль) | 222 | 256 | 257 | 216 | 133 |
| Миграционный прирост (убыль) | 36 | 42 | 31 | 39 | 21 |
| Общий прирост (убыль) | 258 | 298 | 288 | 255 | 154 |
| в т.ч. на 1000 человек населения |
| Родилось | 8,9 | 10,0 | 10,5 | 9,8 | 7,9 |
| Умерло | 2,7 | 2,9 | 3,4 | 3,8 | 4,2 |
| Естественный прирост (убыль) | 6,2 | 7,1 | 7,2 | 6,0 | 3,7 |
| Миграционный прирост (убыль) | 1,0 | 1,2 | 0,9 | 1,1 | 0,6 |
| Общий прирост (убыль) | 7,2 | 8,3 | 8,0 | 7,1 | 4,3 |
| Оптимистический вариант |
| Родилось | 319 | 669 | 650 | 529 | 426 |
| Умерло | 97 | 93 | 106 | 120 | 135 |
| Естественный прирост (убыль) | 222 | 576 | 543 | 409 | 291 |
| Миграционный прирост (убыль) | 34 | 99 | 96 | 124 | 58 |
| Общий прирост (убыль) | 256 | 675 | 640 | 533 | 349 |
| в т.ч. на 1000 жителей |
| Родилось | 8,9 | 18,7 | 18,1 | 14,8 | 11,9 |
| Умерло | 2,7 | 2,6 | 3,0 | 3,4 | 3,8 |
| Естественный прирост (убыль) | 6,2 | 16,1 | 15,2 | 11,4 | 8,1 |
| Миграционный прирост (убыль) | 0,9 | 2,8 | 2,7 | 3,5 | 1,6 |
| Общий прирост (убыль) | 7,1 | 18,8 | 17,9 | 14,9 | 9,8 |

В настоящее время в городе сложился минимальный показатель уровня смертности среди городов Республики Ингушетия (2,7‰ в 2008 г.). В дальнейшем неизбежным станет его рост – с 2,7‰ в 2008 г. до 4,2‰ в 2028 г. по инерционному сценарию развития, до 3,8‰ по оптимистическому сценарию. Пониженный коэффициент смертности и меньшее число умерших при установлении последних сценариев будет определяться уменьшением уровня смертности, особенно детской, а также в молодых и средних возрастных группах, в основном, за счет улучшения работы системы здравоохранения.

Резкое превышение рождаемости над смертностью по всем сценариям развития обеспечит городу высокие темпы естественного прироста населения на протяжении всего расчетного периода. Однако, кривая его динамики претерпит весьма существенную трансформацию – рост до 2018 г. и последующее резкое сокращение к 2028 г. в результате наложения прогнозируемого уменьшения рождаемости на еще более крупномасштабное увеличение смертности.

Республика Ингушетия в последние годы имела положительное сальдо внешних миграций. Без учета трудно прогнозируемых политических факторов и исходя из современной и перспективной социально-экономической ситуации, регион не имеет предпосылок для широкомасштабного притока мигрантов на расчетный период. Гораздо более вероятным, особенно из-за массовой безработицы, является уменьшение миграционного прироста в г. Карабулак. Именно это и прогнозируется при установлении инерционного сценария развития – к 2028 г. 21 человек. Стабилизационным сценарием предусматривается сохранение положительного сальдо миграций на современном уровне, а оптимистическим – крупное положительное сальдо внешних миграций (58 в 2028 г.). Однако, развитие данного процесса по последнему варианту представляется весьма маловероятным.

В целом же, на расчетную перспективу прогнозируется, в основном за счет естественного прироста, существенный общий прирост населения города – с 256 человек в 2008 г. до 675 в 2013 г. и 349 тыс. в 2028 г. По инерционному сценарию  – 258, 298 и 154 человека.

На основе исходных данных половой и возрастной структуры населения города на начало 2008 г., а также данных таблиц смертности и повозрастных коэффициентов рождаемости, произведен прогнозный расчет перспективной численности населения региона до 2028 г. по трем сценариям развития демографических процессов. Последовательный процесс расчетов с использованием метода передвижки возрастов по одному из вероятных сценариев – оптимистическому – приведен в таблицах 1.1.3-1.1.6.

Инерционный сценарий

Оптимистический сценарий

Рис. 1.1.1.

Прогноз динамики естественного и механического движения населения г. Карабулак на расчетную перспективу

Таблица 1.1.3.

Прогноз численности населения г. Карабулак на 1.01.2013 г., оптимистический сценарий

| Возрастные группы населения | Численность населения на 1.01.2008 г. | Число умерших за 2008-2012 г., чел. | Миграционный прирост (убыль) за 2008-2012 гг., чел. | Численность населения, на 1.01.2013 г., чел. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего, в т.ч. | 35818 | 463 | 493 | 37268 |
| 0-4 | 1394 | 39 | 7 | 1561 |
| 5-9 | 2700 | 11 | 41 | 1395 |
| 10-14 | 3873 | 13 | 97 | 2786 |
| 15-19 | 4204 | 12 | 210 | 4070 |
| 20-24 | 4094 | 18 | 205 | 4397 |
| 25-29 | 3749 | 55 | 94 | 4170 |
| 30-34 | 2733 | 29 | -68 | 3625 |
| 35-3 | 2643 | 31 | -53 | 2651 |
| 40-44 | 2339 | 42 | -35 | 2577 |
| 45-49 | 2426 | 57 | -61 | 2236 |
| 50-54 | 1919 | 48 | -10 | 2360 |
| 55-59 | 1250 | 19 | 38 | 1909 |
| 60-64 | 558 | 11 | 20 | 1251 |
| 65-69 | 713 | 13 | 4 | 550 |
| 70-74 | 563 | 28 | 3 | 703 |
| 75-79 | 365 | 24 | 2 | 537 |
| 80-84 | 157 | 10 | 1 | 342 |
| 85 и старше | 138 | 4 | 1 | 148 |

Таблица 1.1.4.

Прогноз численности населения г. Карабулак на 1.01.2018 г., оптимистический сценарий

| Возрастные группы населения | Численность населения на 1.01.2013 г. | Число умерших за 2013-2017 гг., чел. | Миграционный прирост (убыль) за 2013-2017 гг., чел. | Численность населения, на 1.01.2018 г., чел. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего, в т.ч. | 37268 | 532 | 481 | 40374 |
| 0-4 | 1561 | 44 | 8 | 3308 |
| 5-9 | 1395 | 6 | 14 | 1531 |
| 10-14 | 2786 | 9 | 70 | 1460 |
| 15-19 | 4070 | 11 | 204 | 2980 |
| 20-24 | 4397 | 19 | 220 | 4279 |
| 25-29 | 4170 | 62 | 104 | 4482 |
| 30-34 | 3625 | 39 | -91 | 4018 |
| 35-3 | 2651 | 31 | -53 | 3533 |
| 40-44 | 2577 | 47 | -39 | 2581 |
| 45-49 | 2236 | 52 | -56 | 2474 |
| 50-54 | 2360 | 35 | -12 | 2172 |
| 55-59 | 1909 | 38 | 57 | 2382 |
| 60-64 | 1251 | 34 | 44 | 1914 |
| 65-69 | 550 | 10 | 3 | 1220 |
| 70-74 | 703 | 34 | 4 | 544 |
| 75-79 | 537 | 36 | 3 | 671 |
| 80-84 | 342 | 21 | 2 | 503 |
| 85 и старше | 148 | 4 | 1 | 321 |

Таблица 1.1.5.

Прогноз численности населения г. Карабулак на 1.01.2023 г., оптимистический сценарий

| Возрастные группы населения | Численность населения на 1.01.2018 г. | Число умерших за 2018-2022 гг., чел. | Миграционный прирост (убыль) за 2018-2022 гг., чел. | Численность населения, на 1.01.2023 г., чел. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего, в т.ч. | 40374 | 601 | 622 | 43288 |
| 0-4 | 3308 | 43 | 17 | 3223 |
| 5-9 | 1531 | 6 | 15 | 3280 |
| 10-14 | 1460 | 5 | 36 | 1562 |
| 15-19 | 2980 | 8 | 149 | 1604 |
| 20-24 | 4279 | 18 | 107 | 3079 |
| 25-29 | 4482 | 66 | 224 | 4484 |
| 30-34 | 4018 | 43 | 100 | 4517 |
| 35-3 | 3533 | 41 | -71 | 3904 |
| 40-44 | 2581 | 47 | -39 | 3453 |
| 45-49 | 2474 | 58 | -62 | 2472 |
| 50-54 | 2172 | 33 | -11 | 2406 |
| 55-59 | 2382 | 48 | 71 | 2211 |
| 60-64 | 1914 | 52 | 67 | 2401 |
| 65-69 | 1220 | 22 | 6 | 1869 |
| 70-74 | 544 | 27 | 3 | 1201 |
| 75-79 | 671 | 44 | 3 | 521 |
| 80-84 | 503 | 31 | 3 | 629 |
| 85 и старше | 321 | 9 | 2 | 474 |

Таблица 1.1.6.

Прогноз численности населения г. Карабулак на 1.01.2028 г., оптимистический сценарий

| Возрастные группы населения | Численность населения на 1.01.2023 г. | Число умерших за 2023-2027 гг., чел. | Миграционный прирост (убыль) за 2023-2027 гг., чел. | Численность населения, на 1.01.2028 г., чел. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего, в т.ч. | 43288 | 674 | 291 | 45044 |
| 0-4 | 3223 | 32 | 16 | 2614 |
| 5-9 | 3280 | 13 | 33 | 3223 |
| 10-14 | 1562 | 5 | 39 | 3306 |
| 15-19 | 1604 | 4 | 80 | 1637 |
| 20-24 | 3079 | 13 | 154 | 1753 |
| 25-29 | 4484 | 66 | 112 | 3178 |
| 30-34 | 4517 | 49 | -113 | 4305 |
| 35-3 | 3904 | 46 | -78 | 4390 |
| 40-44 | 3453 | 63 | -52 | 3806 |
| 45-49 | 2472 | 58 | -62 | 3329 |
| 50-54 | 2406 | 36 | -12 | 2403 |
| 55-59 | 2211 | 44 | 66 | 2436 |
| 60-64 | 2401 | 65 | 84 | 2250 |
| 65-69 | 1869 | 33 | 9 | 2345 |
| 70-74 | 1201 | 59 | 6 | 1841 |
| 75-79 | 521 | 34 | 3 | 1144 |
| 80-84 | 629 | 39 | 3 | 490 |
| 85 и старше | 474 | 14 | 2 | 593 |

Расчеты перспективной численности населения г. Карабулак производились в интервале пятилетних возрастных категорий. Особого внимания потребовало определение численности еще не родившихся к соответствующим годам детей. С этой целью производились переумножения численности женщин отдельных детородных групп на соответствующие им возрастные коэффициенты рождаемости с последующей корректировкой последних для отдельных временных перспективных этапов.

Рис.1.1.2.

Прогноз динамики численности населения г. Карабулак на период до 2028 г. по трем сценариям развития, на начало года, тыс. человек

Степень вероятности развития демографических процессов города на расчетную перспективу по каждому из трех возможных сценариев представляется весьма сложной задачей. Лучшими предпосылками и более высокими шансами для развития обладает стабилизационный сценарий. Главной составляющей из предпосылок для развития по данному сценарию выступают весьма существенные резервы для сокращения младенческой смертности и смертности среди молодых и средних возрастных категорий населения. В сочетании с консервацией на современном уровне миграционного прироста и небольшого роста рождаемости этот сценарий обеспечит относительно ровный и вполне приемлемый рост численности населения города – с 35,8 тыс. человек на начало 2008 г. до 42,3 тыс. человек на начало 2028 г. с некоторым замедлением темпов прироста к концу расчетного периода (табл. 1.1.7).

Таблица 1.1.7.

Прогноз динамики численности населения г. Карабулак на период до 2028 г. по трем сценариям развития, на начало года, тыс. человек

| Сценарии развития | 2008 | 2013 | 2018 | 2023 | 2028 | 2028 г. в % к 2008 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Инерционный | 35818 | 36904 | 38033 | 39038 | 39593 | 110,5 |
| Стабилизационный | 35818 | 37086 | 39203 | 41163 | 42318 | 118,1 |
| Оптимистический | 35818 | 37268 | 40374 | 43288 | 45044 | 125,8 |

Оптимистический сценарий развития демографических процессов в г. Карабулак может иметь место при существенном росте рождаемости, дальнейшем снижении смертности и резком увеличении притока внешних мигрантов. Первый и третий факторы весьма маловероятны, что вообще ставит под сомнение возможность реализации данного сценария в пределах расчетного периода.

Тем не менее, возможность развития Ингушетии по оптимистическому сценарию не исключается и будет определяться её способностью к быстрому преодолению остаточных кризисных явлений в социальной и производственной сферах, эффективностью мероприятий по уменьшению детской смертности и по созданию условий для привлечения внешних мигрантов. Развитие демографических процессов по данному сценарию обеспечит рост численности населения до 45 тыс. человек к концу расчетного периода.

При условии сохранения сложившихся в последние годы тенденций социально-экономического развития весьма велика вероятность установления в городе инерционного сценария. Главными его составляющими будут консервация современного уровня рождаемости, некоторый рост смертности из-за старения населения и отрицательное сальдо внешних миграций. Но инерционный сценарий не будет сопровождаться столь катастрофичными последствиями не расчетный период, как это станет неизбежным для подавляющего большинства других регионов России. Так, численность населения при данном сценарии к 2028 г. возрастет в Республике на 10% по сравнению с 2008 г.

По прогнозным расчетам заметные сдвиги произойдут и в возрастной структуре населения. По всем сценариям уменьшится удельный вес, а по стабилизационному и особенно инерционному сценариям и абсолютная численность лиц в возрасте от 0 до 15 лет (табл. 1.1.8). Все сценарии будут сопровождаться ростом численности и удельного веса лиц в трудоспособном возрасте. Но особенно резкие перемены в сторону роста этих показателей прогнозируются по возрастным категориям 60 (55) лет и выше. Так, по инерционному сценарию их численность за период с начала 2008 по начало 2028 года возрастет в 2,6 раза, по стабилизационному – в 2,85 раза и оптимистическому – в 3 раза. К 2028 г. численность лиц пенсионного возраста по оптимистическому сценарию (126,6 тыс. человек) лишь немногим будет уступать соответствующему значению лиц в детском возрасте (154,0 тыс. человек).

Таблица 1.1.8.

Прогноз численности населения г. Карабулак по основным возрастным группам, на начало года, тыс. человек

| Возрастные группы | 2008 | 2013 | 2018 | 2023 | 2028 | 2028 г. в % к 2008 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Инерционный сценарий |
| 0-15 | 8,0 | 5,7 | 4,6 | 5,0 | 5,1 | 63,9% |
| 16-59 (54) | 24,7 | 26,7 | 27,0 | 25,9 | 24,6 | 99,7% |
| 60 (55) и старше | 3,2 | 4,5 | 6,4 | 8,2 | 9,9 | 308,4% |
| Всего | 35,8 | 36,9 | 38,0 | 39,0 | 39,6 | 110,6% |
| Стабилизационный сценарий |
| 0-15 | 8,0 | 5,7 | 5,5 | 5,6 | 7,1 | 89,1% |
| 16-59 (54) | 24,7 | 26,8 | 27,3 | 26,7 | 25,3 | 102,3% |
| 60 (55) и старше | 3,2 | 4,6 | 6,4 | 7,3 | 9,9 | 310,3% |
| Всего | 35,8 | 37,1 | 39,2 | 39,7 | 42,3 | 118,2% |
| Оптимистический сценарий |
| 0-15 | 8,0 | 5,7 | 6,3 | 6,3 | 9,1 | 114,3% |
| 16-59 (54) | 24,7 | 27,0 | 27,6 | 27,6 | 25,9 | 104,9% |
| 60 (55) и старше | 3,2 | 4,6 | 6,5 | 6,5 | 10,0 | 312,1% |
| Всего | 35,8 | 37,3 | 40,4 | 40,4 | 45,0 | 125,8% |

Неблагоприятные изменения за расчетный период прогнозируются и в структуре трудовых ресурсов города. Так, резко уменьшится численность и удельный вес молодых возрастных групп населения в трудоспособном возрасте, в частности, от 16 до 29 лет. Одновременно резко возрастут соответствующие показатели возрастных групп 30-44 лет и особенно 45-59 (54) лет. Таким образом, прогнозируется заметное «постарение» трудовых ресурсов по всем возможным сценариям развития с дальнейшим обострением за пределами расчетного периода. Помимо количественной обеспеченности трудовыми ресурсами это отразится и на их качестве.

Перспективное развитие демографических процессов будет сопровождаться существенными изменениями и в демографической нагрузке на трудоспособную часть населения города. По всем прогнозным сценариям демографическая нагрузка за расчетный период возрастет – от 35% по инерционному сценарию до 63% по оптимистическому (табл. 1.1.9).

Таблица 1.1.9.

Прогноз коэффициентов демографической нагрузки г. Карабулак на расчетную перспективу (на 1000 человек трудоспособного возраста приходится лиц в нетрудоспособном возрасте), на начало года, тыс. человек

|  | 2008 | 2013 | 2018 | 2023 | 2028 | 2028 г. в % к 2008 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Инерционный сценарий |
| Всего, в т.ч. | 451 | 383 | 408 | 509 | 608 | 135% |
| моложе трудоспособного возраста | 323 | 213 | 171 | 192 | 208 | 64% |
| старше трудоспособного возраста | 129 | 170 | 237 | 316 | 401 | 312% |
| Стабилизационный сценарий |
| Всего, в т.ч. | 451 | 383 | 436 | 485 | 675 | 149,5% |
| моложе трудоспособного возраста | 323 | 213 | 200 | 211 | 282 | 87,4% |
| старше трудоспособного возраста | 129 | 170 | 236 | 274 | 393 | 305,6% |
| Оптимистический сценарий |
| Всего, в т.ч. | 451 | 383 | 463 | 463 | 738 | 163,5% |
| моложе трудоспособного возраста | 323 | 213 | 228 | 228 | 353 | 109,3% |
| старше трудоспособного возраста | 129 | 169 | 234 | 234 | 385 | 299,7% |

Но этот рост будет происходить только за счет лиц старше трудоспособного возраста.

Демографическая нагрузка за счет лиц моложе трудоспособного возраста на расчетный период будет уменьшаться не только относительно, но и в абсолютном выражении по всем сценариям развития.

В целом же, демографическая ситуация в г. Карабулак на расчетную перспективу, несмотря на прогнозируемое ухудшение по ряду параметров, останется намного благоприятнее в сравнении с подавляющим большинством других регионов ЮФО и страны в целом.

### Прогноз развития экономики муниципального образования

В основу прогноза перспективного развития экономики города Карабулак положены проведенный выше анализ современного состояния и особенностей геополитического и экономико-географического положения региона, его природно-ресурсного потенциала, демографической ситуации и обеспеченности трудовыми ресурсами, развития и размещения основных отраслей сферы материального производства и сферы услуг. В сочетании с ретроспективным подходом это предоставляет возможность оптимизации процессов планирования и прогнозирования выявлять слабые и сильные стороны объекта исследования, избежать повторения ошибок прошлых этапов развития.

Исключительно важным при этом является учет современных и перспективных отечественных и мировых закономерностей и тенденций развития отдельных отраслей сферы материального производства и непроизводственной сферы.

Разработка прогноза перспективного развития экономики Республики велась в соответствии и с учетом основных положений «Стратегии социально-экономического развития регионов Российской Федерации», «Прогноза развития России на 15-летнюю перспективу», республиканской Стратегии «Социально-экономическое развитие Республики Ингушетия на 2009-2020 гг. и на период до 2030 года», «Концепции промышленной политики Республики Ингушетия на 2010-2016 гг.», а также положений и заданий федеральных и республиканских целевых и межотраслевых программ, в частности, ФЦП «Юг России», «Социально-экономическое развитие Республики Ингушетия на 2010-2016 гг.» и др. В качестве базовых использовались материалы, предоставленные органами исполнительной власти Республики Ингушетия и её структурных подразделений, а также территориальным органом Федеральной службы государственной статистики по Республике Ингушетия.

В процессе разработки прогноза развития экономики города на расчетную перспективу принимались во внимание и отдельные специфические особенности:

- периферийное и отдаленное положение по отношению к наиболее развитым индустриальным базам, транспортным узлам и научно-исследовательским центрам Республики;

- относительное богатство при небольшой территории природно-ресурсным потенциалом;

- сильная зависимость города от дотаций из республиканского бюджета при ограниченных возможностях его пополнения за счет собственных поступлений;

- фактически полное отсутствие налаженной системы стабильного государственного заказа на отдельные виды производств и услуг;

- техническая и технологическая отсталость многих предприятий и производств;

- слабо развитая научно-исследовательская база и др.

Серьезным фактором, тормозящим функционирование экономики города в настоящее время и представляющим большую угрозу для её перспективного развития, выступает неблагоприятный инвестиционный климат. Этот фактор учитывается при разработке многих из прогнозных показателей.

Из составляющих инвестиционного потенциала только природно-ресурсный потенциал следует рассматривать как слабо поддающийся трансформации в положительную сторону на расчетную перспективу. Все остальные элементы инвестиционного потенциала уже в среднесрочной или даже в ближайшей перспективе могут быть существенно улучшены. В первую очередь это относится к производственному, финансовому, институциональному и туристическому показателям.

Схемой рассматриваются три прогнозных варианта перспективного развития экономики города: низкий (инерционный), средний (стабилизационный) и высокий (оптимистический).

При инерционном сценарии развития в основном сохранятся сложившиеся к настоящему времени методы, закономерности, тенденции, направления и темпы развития экономики на расчетную перспективу. Не претерпит существенных изменений в сторону оптимизации и отраслевая структура хозяйственного комплекса городского округа.

Данный сценарий закрепит дотационный характер формирования бюджета города. Инерционный вариант не приведет к существенным сдвигам в отраслевой структуре производственных секторов экономики, не обеспечит их модернизацию, рост конкурентоспособности и т.д. Слабое развитие наукоёмких отраслей в промышленности будет сочетаться с технической и технологической отсталостью и малой эффективностью традиционных её производств.

Некоторый рост объемов производства продукции сельского хозяйства будет происходить преимущественно экстенсивным путем развития с сохранением полунатурального характера производства, низких производительности труда, урожайности земледельческих культур и продуктивности сельскохозяйственных животных. Как следствие, по многим видам продукции отрасли сохранится сильная зависимость от внешних её поставщиков.

Оптимистический сценарий предусматривает радикальные преобразования в экономике муниципального образования. В их составе достижение высоких темпов развития, оптимизация отраслевой структуры хозяйственного комплекса в пользу сферы услуг, а в материальном производстве – приоритетное развитие наукоёмких производств и техническое и технологическое перевооружение традиционных отраслей.

Оптимистический сценарий возможен при сочетании мобилизации внутренних резервов в лице её природно-ресурсного потенциала, хорошей количественной и качественной обеспеченности трудовыми ресурсами, созданного производственного и инфраструктурного потенциала.

В качестве промежуточного между инерционным и оптимистическим выступает стабилизационный сценарий развития экономики. Вероятность её перспективного развития по данному варианту весьма велика и в целом он вполне приемлем и реалистичен. Отличительными особенностями данного сценария будут относительно высокие темпы развития экономики, модернизация традиционных её отраслей, но без кардинальных сдвигов в их структуре и уровне развития.

По варианту активного экономического развития, разработанного Стратегией социально-экономического развития Республики Ингушетия, экономика города к 2030 году должна представлять собой комплекс рентабельных видов экономической деятельности, обеспечивающих не менее чем на 70% доходы консолидированного бюджета Республики налоговыми поступлениями.

В соответствии с проектом Стратегии «Стабилизация экономики – основа дальнейшего экономического роста» на первом этапе перспективного развития экономики Ингушетии (2009-2012 гг.) основные усилия должны быть направлены на остановку процесса экономической деградации. Без предварительной стадии стабилизации ориентация на строительство только новых объектов может привести к мультипликации нерентабельных производств.

И только на следующем этапе (2012-2020 гг.) приоритетной должна стать задача строительства новых и расширения действующих производственных мощностей и объектов. Помимо роста объемов производимой продукции и услуг это приведет к увеличению новых рабочих мест и перераспределению занятости из личных секторов в сфере общественной деятельности. К 2030 г. предполагается вовлечь в экономику до 60% населения.

При определении темпов и объемов промышленного производства, сдвигов в его отраслевой структуре на расчетную перспективу, пространственном размещении и т.д. схемой учитывались сложившиеся к настоящему времени сложные проблемы, стоящие перед данным сектором экономики региона. Основные из этих проблем представлены в разработанной Министерством экономики и промышленности Республики Ингушетия «Концепции промышленной политики Республики Ингушетия на 2009-2016 гг.»:

- полное отсутствие собственных источников электроэнергии;

- острый дефицит высококвалифицированных и узкоспециализированных рабочих;

- производство промышленной продукции носит высокозатратный характер;

- слабо диверсифицированная структура промышленности с доминирующим положением отрасли стройматериалов;

- недостаточный уровень загрузки производственных мощностей;

- высокая степень износа основных фондов, устаревшие технологии производства;

- хронический недостаток оборотных средств и дефицит внешних источников финансирования;

- слабая инвестиционная и инновационная активность;

- слабый уровень менеджмента и маркетинга.

Из показателей перспективного развития промышленного производства одним из наиболее важных и наглядных являются темпы производства промышленной продукции, в частности, индекс промышленного производства.

В условиях резких перепадов промышленного производства в последние десятилетия крайне сложно прогнозировать его перспективную динамику на расчетный период. Тем не менее, опираясь на основные положения Концепции промышленной политики Республики на 2009-2016 гг. и прогнозные показатели Стратегии социально-экономического развития Республики Ингушетия на 2009-2020 гг. и на период до 2030 г., а также с учетом тенденций и направлений развития промышленного комплекса страны, схемой прогнозируется примерно 1,5-2-кратный рост объема промышленной продукции к 2028 г. по отношению к соответствующему показатели 2007 г. по инерционному сценарию, 3,5-кратный по стабилизационному и 5-кратный по оптимистическому сценариям развития.

Высока вероятность перспективного развития промышленности города по стабилизационному сценарию. Сравнительно высокие темпы роста промышленного производства при данном варианте будут сочетаться с некоторыми качественными преобразованиями, что в итоге обеспечит относительно устойчивое развитие и сбалансированное соотношение между модернизированными традиционными и современными высокотехнологичными отраслями.

Серьезную трансформацию на расчетный период должен претерпеть топливно-энергетический комплекс. В настоящее время он находится в сложном положении:

- высокая степень выработанности месторождений нефти;

- сложные эксплуатационные условия нефтяных месторождений;

- отсутствие собственных мощностей по производству электроэнергии;

- высокая степень морального и физического износа подстанций и линий электропередач (60%) в сочетании со значительными техническими потерями в сетях (45%).

Особо актуальной для Ингушетии в целом, как и для города Карабулак в частности, на расчетную перспективу становится проблема создания собственных генерирующих мощностей по производству электроэнергии. Необходимые предпосылки для этого имеются, в частности, пригодные для освоения относительно крупные энергетические запасы горных рек и собственные углеводороды.

На решение этой задачи направлены основные положения Концепции промышленной политики и инвестиционные проекты ФЦП и Стратегии социально-экономического развития Республики. В их числе выделяется завершение строительства Ингушской газотурбинной электростанции в г.Карабулак проектной мощностью около 64 МВт и годовым отпуском тепловой энергии 30,5 Гкал. В процессе планируемого перевода электростанции в парогазовый цикл её мощность составит 100 МВт.

Реализация этого проекта позволит полностью покрыть потребности города в электроэнергии, а избыточную часть через сети РАО «ЕЭС России» поставлять потребителям соседних городов и районов.

В структуре отраслей промышленности города незаслуженно скромное место занимает пищевая промышленность. Всеми сценариями перспективного развития предусматривается резкое увеличение её доли в общей стоимости промышленной продукции региона. В качестве аргументов прогнозируемого роста данной отрасли выступают:

- необходимость уменьшить зависимость города от поставок многих видов продукции пищевой промышленности из Нальчика, Минеральных Вод;

- развитие пищевой промышленности будет выступать в качестве катализатора динамичного развития одного из важнейших видов экономической деятельности города – сельского хозяйства;

- способность пищевой промышленности более полно удовлетворить потребности населения в высококачественном и экологически чистом продовольствии.

Для решения данной задачи необходимо завершение строительства завода по розливу питьевой воды в г. Карабулак. Можно рекомендовать строительство бройлерной птицефабрики.

По всем сценариям перспективного развития сохранит свое лидирующее положение в структуре промышленного производства городского округа промышленность строительных материалов. Определяется это следующими основными факторами:

- богатство разнообразными видами природных строительных материалов;

- емкий внутренний рынок для реализации продукции, способный к перспективному росту по мере дальнейшего развития всех остальных видов экономической деятельности и уровня жизни населения;

- малая транспортабельность большинства видов продукции отрасли, что ограничивает ориентацию на внешние их поставки и стимулирует собственное производство.

Отмеченные и другие факторы предопределили повышенное внимание со стороны Концепции промышленной политики, ФЦП и Стратегии социально-экономического развития Республики к дальнейшему динамичному развитию промышленности строительных материалов путем осуществления следующих основных мероприятий и инвестиционных проектов:

- мероприятия по развитию ГУП «Ингушское карьероуправление»;

- строительство предприятия битумно-полимерных кровельных материалов в г.Карабулак мощностью 45 тыс. м3 в год.

Одной из отраслей, определяющих современный научно-технический прогресс и высокий уровень экономического развития в целом, является машиностроение. Однако, в структуре промышленного производства Ингушетии эта отрасль представлена весьма слабо – 1,9% от общей стоимости продукции всей промышленности региона в 2007 г.

В программных документах Республики и федерального центра, в рамках реализации этих направлений на ближне- и среднесрочную перспективу, уже заложен ряд мероприятий, в частности, строительство предприятия по производству медицинского оборудования и медтехники в г.Карабулак.

Дальнейшее развитие получит традиционная отрасль промышленного производства – лесная, деревообрабатывающая, целлюлозно-бумажная и полиграфическая промышленность. В то же время, данные производства не располагают в Республике особенно благоприятными предпосылками, что определяется следующими основными факторами:

- отсутствием собственных ресурсов на территории городского округа;

- жесткая конкуренция на рынке продукции отрасли, особенно мебели.

Тем не менее, Стратегией и ФЦП Республики предусмотрено осуществление ряда инвестиционных проектов, направленных на развитие данной отрасли, среди которых планируется строительство фабрики по производству картонных изделий в г. Карабулак мощностью около 20 тыс. тонн высококачественного картона в год.

Городской округ обладает необходимыми предпосылками для резкого улучшения ситуации в аграрном секторе, не только восстановления утерянного за годы рыночных преобразований сельскохозяйственного потенциала, но и заметного укрепления его позиций. Важную роль при этом могут сыграть благоприятные по основным параметрам природные условия и ресурсы.

Сельское хозяйство Ингушетии, как и других регионов страны, находится в сильной зависимости от природных условий, основные элементы которых, наряду с соответствующими видами природных ресурсов, учитывались при прогнозировании направлений перспективного развития отрасли, её структуры, объемов производства отдельных видов продукции, степени обеспеченности ими внутренних потребностей и т.д. Принимались во внимание и другие показатели развития отрасли, в частности:

- масштабы и уровень интенсификации отрасли в прошедшие десятилетия и в настоящее время;

- ретроспективные показатели посевных площадей, валового сбора и урожайности земледельческих культур;

- достигнутые в прошлом показатели поголовья с/х животных, их кормовая база, валовой объем продукции и продуктивность;

- ожидаемые сдвиги в рынках сбыта и в потреблении продукции отрасли и др.

Всеми сценариями развития сельского хозяйства на расчетную перспективу прогнозируются существенные изменения в масштабах производства основных видов продукции отрасли, в её структуре, направлениях и темпах развития. Прогнозируется и некоторое увеличение посевных площадей, весьма резко сократившихся за годы формирования рыночных отношений (таблицы 1.2.1-1.2.2). В то же время, потенциальные возможности роста обрабатываемых земель в регионе весьма ограничены.

Прогнозирование весьма скромного увеличения посевных площадей к концу расчетного периода объясняется рядом факторов:

- практически исчерпаны ресурсы целинных земель, пригодных для распашки и сельскохозяйственного использования;

- деградация земель в результате развития эрозионных процессов, засоления и осолонцевания земель, переувлажнения, дегумификации и других негативных процессов с соответствующим снижением плодородия почв и их потери для сельскохозяйственного использования;

- рост численности населения, развитие урбанизационных процессов, промышленности, транспорта, рекреационной деятельности будут сопровождаться выбытием обрабатываемых земель из сельскохозяйственного оборота.

Таблица 1.2.1.

Прогноз развития основных показателей сельского хозяйства города Карабулак, все категории хозяйств, инерционный сценарий

|  | Ед. изм. | Годы | 2028г. в % к 2008г. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2008 | 2013 | 2018 | 2023 | 2028 |  |
| Посевные площади, всего, | тыс. га | 4,7 | 4,8 | 5,0 | 5,2 | 5,4 | 114,4 |
| в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |
| зерновые | тыс. га | 2,1 | 2,1 | 2,2 | 2,3 | 2,4 | 113,5 |
| технические, | га | 80 | 80,9 | 82,7 | 84,5 | 86,4 | 108,0 |
| Поголовье с/х животных |  |  |  |  |  |  |  |
| КРС, | гол. | 1345 | 1368 | 1401 | 1448 | 1494 | 111,1 |
| овцы и козы | гол. | 1385 | 1427 | 1490 | 1527 | 1563 | 112,9 |
| лошади | гол. | 170 | 172 | 172 | 179 | 179 | 105,5 |
| птица | тыс. гол. | 8 | 8,5 | 9,4 | 10,5 | 11,6 | 145,1 |

Поэтому главным направлением в обеспечении перспективного роста объемов производства продукции аграрного сектора города схемой рассматривается интенсификация производственных процессов. Уровень развития последней в регионе весьма низкий и широкомасштабное внедрение селекционного дела, специализаций и снижения устойчивого развития отрасли на расчетную перспективу.

Таблица 1.2.2.

Прогноз развития основных показателей сельского х-ва города Карабулак на расчетную перспективу, все категории хозяйств, оптимистический сценарий

|  | Ед. изм. | Годы | 2028г. в % к 2008г. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2008 | 2013 | 2018 | 2023 | 2028 |  |
| Посевные площади, всего, | тыс. га | 4,7 | 5,0 | 5,3 | 5,7 | 6,1 | 129,4 |
| в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |
| зерновые | тыс. га | 2,1 | 2,2 | 2,3 | 2,4 | 2,6 | 123,7 |
| технические, | га | 80 | 83,6 | 87,3 | 90,9 | 94,5 | 118,2 |
| Поголовье с/х животных |  |  |  |  |  |  |  |
| КРС | гол. | 1345 | 1401 | 1494 | 1588 | 1705 | 126,7 |
| овцы и козы | гол. | 1385 | 1490 | 1599 | 1781 | 1999 | 144,4 |
| лошади | гол. | 170 | 170 | 185 | 193 | 209 | 122,7 |
| птица | тыс. гол. | 8 | 10,2 | 12,3 | 14,5 | 17,4 | 217,6 |

По всем сценариям прогнозируется резкий рост производства мяса и мясопродуктов – по стабилизационному варианту в 1,75 раз, оптимистическому в 2,2 раза. Возрастет и степень обеспеченности за счет собственного производства. Однако, уровень её останется низким даже при оптимистическом сценарии, если исходить из сохранения на будущее современного нормативного показателя 78 кг/чел./год. В числе факторов такого неблагоприятного положения выделяются весьма низкие уровень и масштабы развития отрасли в настоящее время, слабая кормовая база, высокие темпы роста населения, отсутствие скороспелой отрасли – свиноводства и др.

Таким образом, только по трем из основных видов с/х продукции (картофель, молоко и шерсть) город может добиться в ближайшие десятилетия полного самообеспечения или даже поставлять избыточную их часть на внешний рынок. По другим видам продукции будет решаться задача максимального снижения зависимости от внешних поставок.

### Прогноз перспективного развития социальной сферы  г. Карабулак

Вследствие сильной зависимости социальной сферы от уровня развития экономики, направлений государственной социальной политики и ряда других факторов виды её деятельности трудно поддаются прогнозной количественной оценке. Следует иметь в виду и то, что темпы развития данной сферы в городе должны опережать соответствующие показатели развития производственной сферы.

Современное состояние экономической системы города Карабулак, как и в целом Республики Ингушетии, практически исключает ориентацию социальной сферы города только на собственные финансовые и материальные ресурсы. Поэтому на протяжении всего расчетного периода и по всем сценариям развития, включая и оптимистический, социальная сфера муниципального образования будет сохранять свою зависимость по дотационным поступлениям из федерального  и регионального центров.

В основу расчета прогнозных показателей развития видов деятельности социальной сферы города были положены анализ современного их состояния с последующей экстраполяцией на перспективный расчетный период. При этом учитывались разработанные Стратегией и схемой прогнозные показатели перспективной ситуации демографической и экономической подсистем, а также тенденции развития мировой и отечественной социальной подсистемы. Потребности Республики в обеспеченности социальной инфраструктурой и услугами определялись на основе нормативных показателей, заложенных в Распоряжение Правительства РФ от 14.07.2001 г. №942-р  «Социальные нормы и нормативы», а также соответствующего документа от 19 октября 1999 г. «Методика определения нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах социальной инфраструктуры».

Уровень развития социальной сферы города Карабулак характеризуется в настоящее время следующими недостатками:

- низкой фондовооруженностью;

- устаревшим оборудованием;

- низким уровнем зарплат;

- несоответствием сети учреждений и объемом оказываемых услуг отвечающим запросам населения.

Комплекс социальных проблем носит системный и практически повсеместный характер. В этих условиях обеспечение устойчивого развития социальной сферы и повышение уровня и качества жизни населения является приоритетной задачей, стоящей перед городом и Республикой на расчетный период. На её решение и направлены ряд федеральных и республиканских целевых национальных программ и проектов, призванных повысить инвестиционную привлекательность социальной сферы и обеспечить динамичное её развитие.

Схемой рассматриваются, как и для экономической подсистемы, три возможных сценария перспективного развития социальной сферы города: инерционный, стабилизационный и оптимистический. Первый из них – инерционный вариант – предполагает сохранение сложившихся тенденций развития социальной сферы на неприемлемо низком уровне. Вероятность его развития вполне реальна при консервации кризисных явлений в экономике города, отсутствие крупных инвестиционных проектов, недостаточном внимании к состоянию и развитию отрасли со стороны институциональных структур и т.д.

Наиболее приемлемым для муниципального образования является оптимистический сценарий развития социальной сферы. Он предусматривает глубокие преобразования отрасли и выход её на качественно новый уровень, сопоставимый с современными стандартами данной сферы, сложившимися в экономически высокоразвитых странах мира.

Исходя из современного состояния и сложившейся тенденции развития социально-экономической системы г. Карабулак, можно прийти к заключению, что наиболее вероятным из возможных сценариев развития социальной сферы на расчетную перспективу является стабилизационный вариант. Он предполагает приведение основных показателей данной подсистемы в приемлемое состояние, обеспечивающее заметное повышение как уровня, так и качества жизни населения.

Уровень и качество жизни населения

В качестве индикатора социально-экономического развития любого региона выступают уровень и качество жизни населения. Существенный их рост на расчетную перспективу прогнозируется всеми сценариями развития, особенно оптимистическим.

В качестве важнейшего показателя уровня жизни населения выступают среднедушевые денежные доходы, по которым Ингушетия занимает одно из последних (84-е) место среди регионов России – 4,0 тыс. рублей в месяц в 2007 г, что в 3 раза уступало среднероссийскому показателю.

Уровень безработицы, зарегистрированный в городе, приблизился к 48%. К концу расчетного периода прогнозируется резкое уменьшение этого показателя – до 10% по инерционному сценарию развития, 5% по стабилизационному.

Весьма существенный рост прогнозируется и по уровню зарплаты, составлявшей в 2008 г. величину (6161,5 рублей в месяц) в 2 раза меньшую средней по Российской Федерации (13,6 тыс. рублей). По инерционному сценарию к 2028 году этот показатель в городе возрастет в 4 раза, по стабилизационному в 6 раз и оптимистическому в 10 раз. В то же время, это обеспечит лишь сокращение, а не полную ликвидацию отставания г. Карабулак от многих других городов Ингушетии (таблица 1.3.1).

Таблица 1.3.1.

Сценарии прогнозируемого повышения уровня и качества жизни населения г. Карабулак

| Показатели | 2008 | Сценарии развития |
| --- | --- | --- |
|  |  | Инерционный | Стабилизационный | Оптимистический |
|  |  | 2018 | 2028 | 2018 | 2028 | 2018 | 2028 |
| Среднемесячная начисленная зарплата, рублей | 6161,5 | 12 323 | 24 646 | 18 485 | 36 969 | 24 646 | 61 615 |
| Жилищный фонд, (тыс. м2) | 300,7 | 380,3 | 554,3 | 509,6 | 787,1 | 646,0 | 991,0 |
| Средняя обеспеченность жильем, (м2/чел) | 8,6 | 10 | 14 | 13 | 18 | 16 | 22 |
| Соотношение среднемесячной зарплаты и величины прожиточного минимума трудоспособного населения | 1,5 | 2 | 2,4 | 2,4 | 3 | 3,5 | >4 |

Основной целью оптимистического сценария социального развития города Карабулак  является достижение европейских стандартов уровня и качества жизни населения. Для этого помимо указанного роста уровня зарплаты должны быть повышены социальные выплаты: пенсии, детские пособия, пособия по безработице и т.д.

Одной из целей развития социальной сферы на расчетную перспективу должно стать заметное увеличение численности и удельного веса слоя населения, составляющего средний класс ( до 1/3 от всего населения к концу прогнозируемого срока. Одновременно при оптимистическом сценарии развития удельный вес населения, находящегося за чертой бедности необходимо снизить в 2-2,5 раза, доведя данный показатель до уровня менее 10% от общей численности населения.

Инерционный вариант развития оставит открытой проблему недостаточной обеспеченности жильем население поселения. В то же время оптимистический вариант позволит приблизиться к среднероссийским показателям обеспеченности жильем (более 20 м2/чел). Одновременно форсированное развитие сферы коммунального хозяйства заметно повысит уровень благоустройства жилого фонда, достигнув 98 и более процентов при оптимистическом сценарии развития для всех категорий благоустройства.

В целом, для обеспечения показателей повышения уровня и качества жизни, предусмотренных оптимистическим сценарием перспективного развития, необходимо осуществить ряд следующих мероприятий:

- содействовать росту заработной платы, в том числе необходимо провести:

- повышение минимального размера оплаты труда, приближение минимального размера оплаты труда к прожиточному минимуму трудоспособного населения;

- увеличение уровня заработной платы работников федеральных бюджетных организаций с целью сближения среднего размера оплаты труда бюджетников с размерами заработной платы, сложившимися во внебюджетной сфере;

- совершенствование систем оплаты труда работников федеральных бюджетных организации.

- содействовать улучшению пенсионного обеспечения и развитию пенсионного страхования, в том числе необходимо провести:

- повышение уровня пенсионного обеспечения с целью доведения к концу прогнозируемого периода размера среднегодовой социальной пенсии до уровня прожиточного минимума пенсионера;

- стимулирование граждан к активному участию в дополнительном пенсионном страховании;

- развитие системы негосударственного пенсионного обеспечения населения и профессиональных пенсионных систем.

- развивать систему государственной поддержки граждан, нуждающихся в социальной защите, содействие усилению адресности социальной помощи, оказываемой муниципальным образованием.

Достижение данных целей в полном объеме возможно только при устойчивом экономическом росте, снижении темпов инфляции, проведении сбалансированной налоговой политики. Уровень достижения цели зависит также от своевременного выделения в полном объеме бюджетных средств (как из федерального, так и из республиканского бюджетов), предусмотренных на реализацию соответствующих программ, средств государственных внебюджетных фондов (Пенсионного фонда Российской Федерации, Фонда социального страхования Российской Федерации). Повышение благосостояния населения в значительной степени связано с ситуацией на рынке труда и занятостью населения.

Также необходимо провести следующие мероприятия:

- стимулирование жилищного строительства, развитие системы жилищного кредитования;

- ликвидация ветхого и аварийного жилья;

- улучшение жилищных условий молодых семей;

- доведение показателей благоустройства жилого фонда до среднероссийского  уровня и др.

Образование

Развитие образования на расчетную перспективу останется приоритетным для города Карабулак. К основным проблемам, с которыми столкнется город в указанный временной период, можно отнести:

- необходимость развития начального образования;

- необходимость повышения уровня охвата населения всеми видами образовательного процесса;

- неудовлетворительное техническое состояние многих из зданий образовательных учреждений и потребность в их дополнительном строительстве;

- проблема повышения качества образования всех его ступеней;

- неудовлетворительное состояние материально-технической базы ряда образовательных учреждений и др.

Из проблем развития дошкольного образования, которые предстоит решать уже в ближайшую перспективу, следует выделить невысокий современный охват детей дошкольным образованием (при 1473 детей дошкольного возраста только 286 имеет возможность посещать детсады при наличии мест), неудовлетворительное техническое состояние многих из зданий, построенных более тридцати лет назад.

Контингент лиц дошкольного возраста будет резко различаться, в зависимости от сценария, по которому пойдет развитие поселения на период до 2028 года. Учет возможных вариаций весьма важен при решении вопросов управления дошкольным образованием (таблица 1.3.2).

Таблица 1.3.2.

Прогнозная оценка количества детей дошкольного возраста (1-6 лет) г. Карабулак по сценариям развития

| годы | сценарии развития |
| --- | --- |
|  | инерционный | стабилизационный | оптимистический |
|  | число детей в дошкольном возрасте, чел | в т.ч. % от всего населения | число детей в дошкольном возрасте, чел | в т.ч. % от всего населения | число детей в дошкольном возрасте, чел | в т.ч. % от всего населения |
| 2008 | 1473 | 4,11% | 1473 | 4,11% | 1473 | 4,11% |
| 2013 | 1462 | 3,96% | 1478 | 3,99% | 1495 | 4,01% |
| 2018 | 1626 | 4,28% | 2112 | 5,35% | 2597 | 6,43% |
| 2023 | 1753 | 4,49% | 2499 | 5,99% | 3246 | 7,50% |
| 2028 | 1702 | 4,30% | 2280 | 5,32% | 2858 | 6,34% |

По всем сценариям развития благодаря высокой рождаемости и положительному сальдо миграции будет намечаться рост численности детей дошкольного возраста вплоть до 2023 года, затем намечается некоторый спад в связи со вступлением в детородный возраст женщин, родившихся после 2008 года. На это повлияет большое число смертей в детском и младенческом возрасте девочек.

При стабилизационном сценарии развития число детей дошкольного возраста возрастет к 2028 году в два раза. В связи с этим необходима реконструкция нефункционирующих на данный момент дошкольных учреждений: «Рябинка» - проектное число мест 120, «Колосок» - 60, и ДУ№1 – 120 мест по проекту, либо строительство новых детсадов с общим проектным числом мест не менее 400.

Дальнейшее развитие дошкольного образования связано в первую очередь с необходимостью возрастания охвата детей в возрасте 1-6 лет детскими дошкольными учреждениями.

С учетом нормативного распределения мест по детским садам, и среднего показателя охвата детей в Южном Федеральном округе (43,5%), необходимо построить в городе Карабулак (при установлении стабилизационного сценария развития):

- детские сады с проектной мощностью 240 мест – 3 МДОУ;

либо

- детские сады с проектной мощностью 90 мест – 8 МДОУ.

С учетом того, что большинство детских дошкольных учреждений в городах Республики Ингушетия имеют по проекту 115 мест, то можно рекомендовать данную проектную мощность и для новых сооружений дошкольного образования. В этом случае городу необходимо 7 новых детских садов.

В целом, для обеспечения показателей охвата детей в возрасте 2-6 лет детскими дошкольными учреждениями необходимо осуществить ряд следующих мероприятий:

- развитие различных форм организации дошкольного образования, в том числе и на платной основе, – это образовательные услуги дошкольных учреждений по обучению на дому и расширению количества групп на платной основе;

- принятие конкретных мер по повышению престижа деятельности работников дошкольных учреждений: снижение продолжительности рабочего времени воспитателя, изменение статуса помощника воспитателя, решение проблем подготовки для дошкольных учреждений квалифицированных специалистов;

- обеспечение межведомственного взаимодействия по повышению качества медицинского обслуживания дошкольников, работа по обеспечению безопасных условий жизнедеятельности детей в дошкольных учреждениях;

- укрепление материально-технической базы дошкольных учреждений в соответствии с современными требованиями и создание условий для организации безопасной жизнедеятельности детей;

- выделение постоянного финансирования на материально-техническое оснащение образовательного процесса дошкольных учреждений, продолжение реализации мероприятий по их выведению из приспособленных зданий, проведению текущих и капитальных ремонтов;

- повышение уровня профессиональной компетентности педагогов дошкольных учреждений путем сохранения квалифицированного кадрового педагогического потенциала дошкольных учреждений и решения комплекса мер по повышению престижа педагогической деятельности в дошкольных учреждениях;

- издание методических материалов по методике оценки управления качеством дошкольного образования, оценки здоровьесберегающей системы в дошкольных учреждениях и др., эффективность которых подтверждена в деятельности республиканских экспериментальных и инновационных площадок.

Серьезные трансформации на прогнозируемый период ожидают систему среднего образования. В значительной степени они будут определяться предстоящим резким уменьшением контингента лиц школьного возраста, о чем наглядно свидетельствуют данные таблицы 1.3.3.

При установлении инерционного сценария развития численность лиц школьного возраста в городе к 2028 году уменьшится в два раза по сравнению с 2008 годом. К тому же обвальное сокращение данной категории населения произойдет уже к 2013 году ( на 27%. В меньших масштабах это явление будет иметь место и при всех остальных сценариях развития, включая и оптимистический.

Таблица 1.3.3.

Прогнозная оценка количества лиц школьного возраста (7-16 лет) г. Карабулак

| годы | сценарии развития |
| --- | --- |
|  | инерционный | стабилизационный | оптимистический |
|  | кол-во лиц школьного возраста, чел | в т.ч. % от всего населения | кол-во лиц школьного возраста, чел | в т.ч. % от всего населения | кол-во лиц школьного возраста, чел | в т.ч. % от всего населения |
| 2008 | 7175 | 20,03% | 7175 | 20,03% | 7175 | 20,03% |
| 2013 | 5227 | 14,16% | 5239 | 14,13% | 5251 | 14,09% |
| 2018 | 3494 | 9,19% | 3532 | 9,02% | 3570 | 8,84% |
| 2023 | 3124 | 8,00% | 3648 | 8,82% | 4171 | 9,64% |
| 2028 | 3368 | 8,51% | 4631 | 10,80% | 5895 | 13,09% |

При таком развитии демографической ситуации нет необходимости строительства новых общеобразовательных учреждений, при условии работы учреждений по-прежнему в две-три смены. Если же придерживаться нормативных актов и перейти в школах на обучение только в одну смену, то в городе к 2028 году необходимо будет построить новые общеобразовательные учреждения с общим число мест не менее 1000 при инерционном сценарии и не менее 2000 мест при стабилизационном.

С учетом нормативного распределения мест по учреждениям образования, необходимо построить в городе Карабулак (при установлении стабилизационного сценария развития):

- школы с проектной мощностью 900 мест – 3;

либо

- школы с проектной мощностью 600 мест – 5.

В ближайшей и среднесрочной перспективе экономикой города будет предъявляться повышенный спрос на высококвалифицированные рабочие кадры. Это предполагает значительное повышение внимания к поднятию престижа рабочих профессий. Система профессионального образования в городе должна быть приведена в соответствие с запросами современной экономической системы.

В числе основных мероприятий по развитию системы образования г. Карабулак на расчетную перспективу необходимо выделить следующие:

- совершенствование сети образовательных учреждений, обновление и приведение в соответствие с нормативными и санитарно-гигиеническими требованиями материально-технической базы образовательных учреждений и их зданий;

- провести модернизацию учебного, учебно-производственного оборудования и материально-технической базы образовательных учреждений, включая закупки компьютерной техники, школьных автобусов, спортивного инвентаря и оборудования, учебного и лабораторного оборудования, мебели, медицинского оборудования и др.;

- обновление содержания, форм, методов и технологий образования с целью повышения его качества;

- повышение охвата детей всеми видами образования, развитие профильного обучения;

- разработка новой системы и повышение оплаты труда работникам образовательной сферы;

- приведение системы образования в соответствие с запросами современной и перспективной системы хозяйства.

Здравоохранение

Перед здравоохранением города стоит ряд серьезных проблем, решение которых возможно лишь при оптимистическом варианте развития:

- высокий уровень смертности, особенно лиц в трудоспособном возрасте;

- дефицит финансовых и материально технических средств;

- высокий уровень заболеваемости «болезнями социального неблагополучия»;

- высокая младенческая смертность.

Исходя из нормативных показателей, принятых в настоящее время и прогнозной численности населения поселения на расчетные периоды, схемой определены нормативные потребности в медицинском персонале, койко-местах и амбулаторно-поликлинических учреждениях по трем сценариям развития (табл. 1.2.4).

В основу расчетов взяты социальные нормативы системы здравоохранения, принятые в Российской Федерации:

численность врачей на 10000 жителей – 41;

численность среднего медицинского персонала на 10000 жителей ( 114,3;

обеспеченность населения больничными койками на 10000 жителей ( 134,7

мощность врачебных амбулаторно-поликлинических учреждений, посещений в смену ( 181,5

Следует иметь в виду при этом, что приведенные нормативные показатели в средне- или тем более дальнесрочной перспективе, по мере снижения или увеличения реальной обращаемости населения в объекты здравоохранения, могут быть изменены.

Таблица 1.3.4.

Прогнозные расчеты перспективной потребности в медицинском персонале и объектах здравоохранения г. Карабулак на  10000 жителей

|  | 2008 год | прогнозная потребность |
| --- | --- | --- |
|  | фактическое наличие, оценочно | нормативная потребность | 2013 | 2018 | 2023 | 2028 |
|  | инерционный сценарий |
| Численность врачей | 71 | 147 | 151 | 156 | 160 | 162 |
| Численность среднего медицинского персонала | 170 | 409 | 422 | 435 | 446 | 453 |
| Обеспеченность населения больничными койками | 106 | 482 | 497 | 512 | 526 | 533 |
| Мощность врачебных амбулаторно-поликлинических учреждений, посещений в смену | 497 | 650 | 670 | 690 | 709 | 719 |
|  | стабилизационный сценарий |
| Численность врачей | 71 | 147 | 152 | 161 | 169 | 174 |
| Численность среднего медицинского персонала | 170 | 409 | 424 | 448 | 470 | 484 |
| Обеспеченность населения больничными койками | 106 | 482 | 500 | 528 | 554 | 570 |
| Мощность врачебных амбулаторно-поликлинических учреждений, посещений в смену | 497 | 650 | 673 | 712 | 747 | 768 |
|  | оптимистический сценарий |
| Численность врачей | 71 | 147 | 153 | 166 | 177 | 185 |
| Численность среднего медицинского персонала | 170 | 409 | 426 | 461 | 495 | 515 |
| Обеспеченность населения больничными койками | 106 | 482 | 502 | 544 | 583 | 607 |
| Мощность врачебных амбулаторно-поликлинических учреждений, посещений в смену | 497 | 650 | 676 | 733 | 786 | 818 |

Система здравоохранения г. Карабулак на расчетную перспективу нуждается в серьезном реформировании и совершенствовании. В качестве первоочередных мероприятий дальнейшего развития следует рассматривать:

- повышение эффективности функционирования системы здравоохранения, в том числе

- завершить на основе стандартизации отработку финансирования, в первую очередь, стационарных медицинских учреждений с ориентацией на конечный результат, с поэтапным переходом на преимущественно одноканальное финансирование;

- выработать механизм взаимодействия федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и муниципальных образований в сфере управления здравоохранением и источников финансирования здравоохранения на основе системы персонифицированного учета расходов в сфере социального страхования, связанного с медицинской, санаторно-курортной, лекарственной помощью населению.

- обеспечение доступности и качества медицинской помощи, в том числе

- осуществление ежемесячных денежных выплат врачам общей (семейной) практики, врачам-терапевтам участковым, врачам-педиатрам участковым и медицинским сестрам  врачей общей (семейной) практики, врачей-терапевтов участковых, врачей-педиатров участковых, медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медсестрам  скорой медицинской помощи с учетом объема и качества оказываемой медицинской помощи;

- дополнительная подготовка врачей по специальностям «общая врачебная практика (семейная медицина)», «терапия», «педиатрия»;

- оснащение амбулаторно-поликлинических учреждений муниципального уровня диагностическим оборудованием, службы скорой медицинской помощи санитарным автотранспортом;

- проведение дополнительной иммунизации населения в рамках Национального календаря профилактических прививок, в том числе против гриппа;

- проведение мероприятий по профилактике, выявлению и лечению инфицированных вирусом иммунодефицита человека, гепатитом В и С;

- введение дополнительных скрининговых программ обследования новорожденных детей на галактоземию, муковисцидоз и адреногенитальный синдром;

- проведение диспансеризации работающего населения по дополнительным программам, в том числе занятых на производствах с вредными и (или) опасными производственными факторами;

- дополнительная оплата первичной медико-санитарной помощи, оказываемой работающим гражданам и неработающим пенсионерам.

- обеспечение качественными и безопасными лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения

- предупреждение болезней и других угрожающих жизни и здоровью состояний, в том числе

- комплексные профилактические мероприятия по снижению уровня заболеваемости неинфекционными болезнями на основе динамического наблюдения за состоянием здоровья населения и факторами среды обитания;

- мероприятия по обеспечению государственного санитарно-эпидемиологического надзора за соблюдением санитарного законодательства;

- надзор за соблюдением законодательства Российской Федерации в области защиты прав потребителей;

- контроль за соблюдением правил продажи, отдельных видов товаров, выполнения работ, оказания услуг;

- медико-санитарные мероприятия, направленные на спасение жизни, сохранение здоровья населения при авариях, катастрофах и других чрезвычайных ситуациях;

- работа по гигиеническому воспитанию и обучению граждан, включая профессиональную гигиеническую подготовку и аттестацию должностных лиц и работников организаций, деятельность которых связана с производством, хранением, транспортировкой и реализацией пищевых продуктов и питьевой воды, воспитанием и обучением детей, коммунальным и бытовым обслуживанием населения.

В городе Карабулак необходимо построить ряд учреждений здравоохранения, которые позволят уменьшить смертность, увеличить рождаемость и обеспечить развитие стабилизационного сценария демографического прогноза:

- городская больница, проектная мощность более чем 300 больничных коек, должна иметь перинатальное  и педиатрическое отделения;

- станция скорой помощи, рассчитанная на 5 машин;

- городская поликлиника на 370 посещений в смену.

Также обеспечению развития стабилизационного сценария до 208 году будут способствовать выполнение ряда целевых республиканских программ, направленных на оздоровление нации:

- Приоритетный национальный проект «Здоровье». Цель - укрепить материально-техническую базу учреждении первичного звена и скорой помощи, отделении оказывающих специализированную медицинскую помощь за счет оснащения медоборудованием и санитарным транспортом. Возможность своевременного лабораторно-диагностического обследования больных позволит улучшить качество оказываемых медицинских услуг, что снизит показатели материнской и младенческой заболеваемости, повысит уровень обеспеченности населения высокотехнологичными видами медицинской помощи.

- Республиканская целевая программа «Сахарный диабет». Цель – снижение уровня заболеваемости сахарным диабетом,  совершенствование мер профилактики его осложнений.

- Республиканская целевая программа «Артериальная гипертония». Цель – снижение числа заболеваний расстройства головного мозга вследствие артериальной гипертонии и снижение смертности от ее осложнений.

- Республиканская целевая программа «Вакцинопрофиклактика».

- Республиканская целевая программа «Туберкулез».

- Республиканская целевая программа «Онкология».

- Республиканская целевая программа «Инфекции, передаваемые половым путем».

- Республиканская целевая программа «Здоровое поколение». Ожидаемые результаты:

- улучшение качества здоровья детей;

- снижение показателя младенческой смертности до 17,1 на 1000 родившихся;

- материнской смертности - до 22,0 ч. 100000 родившихся живыми;

- снижение уровня смертности детей в возрасте 0-4 года (включительно) до  18,0 на 1000;

- увеличение доли детей 1 группы здоровья до 29% от общего числа детей;

- снижение показателя первичного выхода на инвалидность детей в возрасте 0-17 лет (включительно) до 35,0 на 10 тыс. детей;

- строительство перинатального центра на 160 коек и 100 посещений в смену.

Культура

Одна из функций государственной политики в области культуры - это обеспечение культурных прав человека, условий для реализации его творческих возможностей, многообразных культурных потребностей, культурных интересов различных субкультур и т.д.

Проведем  расчет потребности в структурных сооружениях культуры на 2028 год в г. Карабулак (таблица 1.3.5).

Исходя из расчетов, в городе необходимо построить ряд сооружений, которые могли бы не только удовлетворить потребности горожан в учреждениях культуры, но и повысить уровень качества жизни.

Таблица 1.3.5.

Потребность города Карабулак в учреждениях культуры на 2028г.

| Наимено-вание учреждения культуры | Единица измерения | Норма * | Требуемое количество (мощность)** | В наличии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Услуги библиотек | Общедоступная библиотека | 1 | 1 | 1 |
|  | Детская библиотека | 1 | 1 | - |
|  | Юношеская библиотека | 1 | 1 | - |
|  | Объемы книжного фонда при открытии новой библиотеки | 225 книг на 1 тыс. человек | 512 книг для детской библиотеки 1042 для юношеской библиотеки | - |
| Услуги культурно-досуговых учреждений | Городской дом культуры | 50 зрительских мест на 1 тыс. жителей | 2100 зрительских мест | 80 |
| Услуги парков культуры и отдыха | Парк культуры и отдыха | 1 | 1 | - |
| Услуги музеев | Музеи | 2-3 | 2-3 | 1 |
| Услуги выставочных залов, картинных галерей | Выставочные залы, галереи | 1 | 1 | - |

* Распоряжение Правительства Российской Федерации  от 13 июля 2007 года N 923-р

** оценка мощности рассчитывалась по прогнозному показателю численности населения в 2028 году по стабилизационному варианту.

Анализируя данные, представленные в таблице 1.3.5, необходимо отметить следующее:

- соответствует норме наличие публичной библиотеки, однако емкость хранения в ней составляет 11,0 тыс. единиц, что составляет около 300 ед. на 1000 жителей (по норме для городского округа на 1000 человек должно быть около 4 тыс. ед. хранения);

- необходимо строительство детской и юношеской библиотек;

- городской Дом культуры (1959 года постройки) не в состоянии удовлетворить потребности жителей города в качественных услугах культурно-досуговых учреждений. Необходимо строительство нового Дома культуры, в котором возможно размещение двух  зрительных  залов на 800 посадочных мест, выставочного зала и детской библиотеки;

- необходимо строительства парка культуры и отдыха;

- в городском округе с числом жителей более 30 тыс. рекомендовано иметь 2-3 музея. Это могут быть краеведческие или мемориальные музеи, музеи изобразительных искусств, технические, исторические, этнографические, литературные и др. Можно рекомендовать  строительство  краеведческого музея.

Реформирование в сфере культуры является прямым следствием происходящих экономических и политических преобразований. Необходим поиск таких решений, которые позволили бы, с одной стороны, обеспечить сохранность культурных ценностей, а с другой, - создать экономические механизмы, позволяющие культуре эффективно развиваться в новых рыночных условиях.

Важным фактором, способствующим развитию отрасли, является создание институтов государственно-частного партнерства, которое предусматривает:

- развитие меценатства и благотворительности в сфере культуры;

- развитие рынка культурных ценностей, совместное участие государства и бизнеса в развитии этого рынка, а также в экономически эффективных проектах в сфере культуры.

В годы формирования рыночной экономики усилилось социальное расслоение общества, ослабли межнациональные и межрегиональные связи, что привело к сокращению устоявшихся культурных связей, ослаблению традиций, замене социальных ориентиров и ценностей.

Формирование единого культурного пространства, создание условий для обеспечения выравнивания доступа к культурным ценностям и информационным ресурсам различных групп граждан предполагает:

- увеличение количества фестивалей, театральных гастролей, выставок;

- разработку, внедрение и распространение новых информационных продуктов и технологий в сфере культуры и массовых коммуникаций;

- развитие инфраструктуры отрасли, укрепление ее материально-технической базы.

В основе успешного развития отрасли лежит человеческий фактор. В сфере культуры, где ведущая роль отводится творчеству, этот фактор имеет особое значение. Создание условий для сохранения и развития культурного потенциала нации предполагает:

- выявление и поддержку молодых дарований в сфере культуры и массовых коммуникаций;

- поддержку перспективных творческих проектов в отрасли;

- преодоление существующих тенденций по оттоку талантливых деятелей культуры и искусства из Республики и города Карабулак;

- поддержку проведения конкурсов, фестивалей и других культурных мероприятий в городе.

Физкультура и спорт

Проведем  расчет потребности в физкультурно-спортивных сооружениях на 2028 год (таблица 1.3.6). Исходя из расчетов, в городе необходимо построить ряд сооружений, которые могли бы не только удовлетворить потребности горожан в физкультурно-спортивных сооружениях, но и повысить уровень качества жизни.

Таблица 1.3.6.

Потребность поселения в физкультурно-спортивных сооружениях на 2028г.

| Наименование сооружения | Норма РНГП РО | Требуемое количество (мощность)* | Имеется в наличии на 2008г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Плоскостные спортивные сооружения | 700-900 м2 на 1000 жителей | 29 -36 тыс. м2 | 4,1 тыс. м2 (включая оценку существующей площади спортивных ядер школ) |
| Спортивные залы общего пользования | 60 м2 площади пола на 1000 жителей | 2,5 тыс. м2 | 1,9 тыс.м2 (оценка существующей площади спортивных залов школ) |
| Спортивно-тренажёрные залы повседневного обслуживания | 70 м2 общей площади на 1000 жителей | 2,9 тыс. м2 | 120 м2 (оценка существующей площади залов в ФОК и отдельно) |
| Бассейны крытые и открытые общего пользования | 20 м2 зеркала воды на 1000 жителей | 846 м2 | данный вид сооружений отсутствует |
| Детско-юношеские спортивные школы (ДЮСШ) | 10 м2 площади зала на 1000 жителей | 423 | 1008 м2 |

* оценка мощности рассчитывалась по прогнозному показателю численности населения в 2028 году по стабилизационному варианту.

### Базовый сценарий развития территории

На основе прогноза развития демографической ситуации в городе и прогноза развития экономики Карабулака определяется базовый сценарий развития территории, включающий в себя все аспекты её развития – и социальной, и экономической, и экологической, и пространственной системы.

Сегодня перед городом стоит сложная задача: приступить к реструктуризации существующей (в основном сегодня не работающей) промышленности и определить вектор дальнейшего развития экономики.

При реализации базового сценария развития городской округ Карабулак ждёт поступательное развитие во всех отраслях экономики и социальной жизни, связанное с развитием города из моноструктурного центра добывающей промышленности и «спального» города для центра РИ в современный полифункциональный город с диверсифицированной экономикой и более высокой долей сферы услуг и нематериального производства. В основу базового сценария положено достижение показателей целевого прогноза развития экономики и стабилизационного прогноза развития демографической ситуации.

Основой реализации базового сценария развития станет проведение комплекса работ по нескольким направлениям:

- Диверсификация экономики города.

Поскольку г. Карабулак был городом с моноэкономикой, где доминировала нефтедобывающая и химическая промышленность, важнейшей сердцевиной программы экономического развития сегодня (при обвальном объеме нефтедобычи) является задача развития многопрофильной экономики в городе.

Для создания многопрофильного экономического потенциала рассматриваются все существующие пути, а именно: расширение и реформирование существующих предприятий города; создание новых производств; развитие малого бизнеса; расширение и развитие предприятий торговли и сферы услуг.

Карабулак не успел сформулировать миссию города в будущей системе мироустройства. Для развития экономики города, имеющего многопрофильный характер производства, определённый как: пищевая промышленность, лёгкая промышленность, промышленность строительных материалов, машиностроение, химическая промышленность необходимы значительные инвестиции, полный комплекс которых в условиях кризиса невозможен. Необходимо из всех имеющихся предпосылок развития экономики выбрать наиболее реальные. Одним из главных направлений здесь должна стать интеграция в планируемые к развитию региональные кластеры (см. ниже).

- Интеграция в Магасско-Назрановскую агломерацию.

Магасско-Назрановская агломерация – уникальное образование в планировочной структуре Республики Ингушетия. Комплекс проблем социально-экономического развития, с которым пришлось столкнуться всем городам и населенным пунктам центральной части РИ проще преодолевать вместе. Стратегией социально-экономического развития РИ до 2030 г. закреплена необходимость комплексной реструктуризации промышленных территорий и формирование Магасско-Назрановской агломерации, включающей:

разработку и реализацию совместной стратегии развития, в которой города и территории будут функционализированы по отношению к развитию республики в целом и по отношению друг к другу;

формирование благоприятных условий для проживания населения и ревитализация территории (разработка и реализация экологических программ, формирование системы рекультивации ландшафтов, поддержка предприятий при переходе на новые (ресурсосберегающие и экологически безопасные) технологии и т.д.);

формирование совместно с муниципальными образованиями и бизнес-сообществом кадрообразовательной программы, направленной на устранение дисбаланса на рынке труда;

повышение инвестиционной привлекательности территорий и активный рекрутинг новых предприятий;

развитие инженерной и транспортной инфраструктуры;

развитие социальной инфраструктуры и реализация новых социокультурных проектов (развитие системы подготовки кадров, формирование современных спортивно-рекреационных зон и т.д.).

- Оздоровление городской среды

В первую очередь – это борьба с последствиями долгих лет загрязнения водных ресурсов, атмосферы и почв отходами химической промышленности и нефтедобывающего производства. Главным направлением для действий здесь должна стать борьба с вредным воздействием отстойников, продуктами горения и специфической пылью.

Большинство задач, определённых данным пунктом, достаточно дорогостоящи в реализации, а потому их осуществление должно проводиться за счёт федеральных и региональных бюджетов. Со стороны органов местного самоуправления городского округа должна проводиться систематическая работа по содействию в осуществлении этих программ.

- Развитие транспортной инфраструктуры.

Комплексная реконструкция улично-дорожной сети должна проводиться по всему городу. Главная её цель – обеспечение устойчивых связей между отдельными городскими районами. Для этого наиболее актуальным является строительство поперечных магистралей, т.е. направленных перпендикулярно к основной системе двух дублирующих магистралей по ул. Осканова и Джабагиева – по Кирова и по системе улиц от пер. Заводской. Увеличение числа поперечных связей должно способствовать разнообразию формирующихся передвижений на территории. Это же косвенно будет способствовать более гибкому формированию рынка труда в городе, активизации трудовых, культурно-бытовых связей внутри города, и, в конечном счёте, повышению качества городской среды и его привлекательности для проживания.

- Развитие логистических функций на территории.

Развитие логистических функций на территории города естественным образом проистекает из особенностей его географического положения. Расположение в центре РИ, наличие транспортной федеральной магистрали и участка железной дороги с развитыми подъездными путями дают городу логистические преимущества. Это позволит в перспективе активно развивать логистические функции в городе, включая его экономику в межрегиональные связи.

- Формирование приоритетных производственно-коммунальных зон.

Производственно-коммунальные зоны представляют собой сбалансированные планировочные образования, в пределах которых располагаются наравне промышленные и коммунальные предприятия, класс вредности которых устанавливается на основном чертеже проекта генерального плана города. Всего в городе формируются две основных производственно-коммунальных зоны. Необходимо задать изначально и поддерживать специализацию производственно-коммунальных зон исходя из выбранной стратегии диверсификации производственного комплекса города.

- Активное развитие пищевой промышленности в городе.

Это сценарий для первого этапа развития города по стратегии выхода из кризиса. Пищевая промышленность – наиболее мобильный вид производства, не требующий во многих случаях значительных капиталовложений, ориентированный на малый и средний бизнес и тесно связанный с окружающей город сельской местностью как с источником поступления сырья. Также налицо и стабильный рынок сбыта в виде городов и других населённых центральной части РИ. Размещение предприятий переработки сельхозпродукции может носить дисперсный характер, и быть приближено к местам проживания. Преобладающим типом таких предприятий могут быть малые предприятия с численностью работающих до 50 чел. Развитие пищевой промышленности на начальном этапе позволит создать основу для формирования новых отраслей производства и создаст довольно большую группу собственников и работников малых и средних предприятий. Инвестирование строительства подобных предприятий носит характер «коротких плеч инвестиций». Поставка сырья для пищевой промышленности ещё более усилит связь города с прилегающей территорией и усилит его роль на расчетную перспективу с расширением зоны влияния города и углубления его взаимосвязей с окружающей территорией.

- Интеграция в региональный кластер промышленности строительных материалов.

Кластер промышленности строительных материалов также один из основных, которые планируется развивать в регионе. Ключевыми направлениями развития кластера производства строительных материалов в регионе,  должно стать продолжение процесса обновления мощностей и материально-технической инфраструктуры строительного комплекса с переходом на более высокий уровень технической оснащенности промышленности строительных материалов и стройиндустрии, организация выпуска высококачественных строительных материалов и конструкций, способных конкурировать с импортной продукцией, техническое перевооружение и реконструкция действующих карьеров и пр. с учетом требований строительных предприятий региона к качеству сырья (для повышения эффективности производства нерудного сырья и потенциала его кластеризации), создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в строительную индустрию, а также для развития потенциала промышленного строительства, эффективной эксплуатации активов стройиндустрии, внедрение инновационных технологий, снижение энергоемкости, материалоемкости, трудоемкости производства/продукции, формирование системы кадрового обеспечения строительной отрасли, укомплектование организаций и предприятий стройиндустрии квалифицированными кадрами.

- Привлечение крупных инфраструктурных инвестиций в «знаковые» проекты.

Крупные проекты по развитию производства, логистики и т.п. способны не только создать новые рабочие места, повысить доходность городского бюджета, но и создают положительный образ города как места, где оказывается особое внимание бизнесу. Реализация крупных инвестиционных проектов позволяет значительно повысить уровень инфраструктуры – как инженерной, так и транспортной, чем воспользуется малый и средний бизнес, приходящий в город.

Территориально осуществление крупных инвестиционных проектов в строительство, транспорт и промышленность можно осуществлять на двух площадках: в районе северной промышленной зоны с созданием нефтеперерабатывающего производства с тесной интеграцией собственной нефтедобывающей отрасли и промышленности и вторая площадка – это  территория в юго-западной части города, формируемая строящейся газотурбинной ТЭЦ. Здесь возможно размещение энергоёмких и теплоемких предприятий.

- Создание благоприятной среды для бизнеса.

Предполагает проведение сразу нескольких разноплановых мероприятий. Это и привлечение разнообразных инвестиций в производственный комплекс города и сферу услуг посредством популяризации города, его возможностей, создания позитивного образа Карабулака как полифункционального города. Это выделение свободных площадок для застройки производственными предприятиями, предприятиями логистического комплекса, транспорта и т.п. Это и привлечение в город предпринимателей благодаря относительно недорогим кадровым ресурсам и другие направления деятельности.

- Создание общегородского центра и иных общественных городских пространств.

Эти мероприятия должны стать одной из главных составляющих программы «Карабулак – город для жизни». Создание общегородского центра, доступного в равной мере из разных частей города, содержащего в себе общегородские объекты социальной инфраструктуры – образования, физкультуры и спорта и т.п., позволит сформировать единый городской организм на основе города, который в силу своей типологической специфики получил дисперсную структуру расселения. Формирование общественных пространств, являющихся центром притяжения всех жителей города, способствует самоощущению горожанами себя жителями большого города, в противоположность «поселковой» ментальности, свойственной им в настоящее время. В целом это будет способствовать повышению качества городской среды и реабилитации образа города как места, пригодного для жилья. Изучение зарубежного опыта показывает, что наилучшим образом для формирования общественных пространств подходят торгово-развлекательные общественные центры, сочетающие в себе магазины, в т.ч. довольно крупные («якорные»), маленькие кафе, кинотеатры, танцевальные залы, небольшие музеи, аттракционы, иногда – спортивно-зрелищные объекты. Почти все из них возможно объединить под одной крышей и создать универсальный центр, где собирались бы горожане для досуга и общения. Развитие общественной застройки (офисов, контор, банков и т.п.) также позволит привлечь бизнес, не связанный с материальным производством.

- Реконструкция жилой застройки.

Одна из главных составляющих программы оздоровления городской среды. Предусматривает проведение как комплексной реконструкции жилых кварталов, так и массовое новое жилищное строительство. Помимо этого необходимо планомерно проводить работы по благоустройству городских территорий - восстановлению твёрдых покрытий на улицах и проездах, реконструкции освещения, устройства систем водоотведения и дренажа, озеленение территорий. К реконструкции жилой застройки необходимо отнести новое строительство, реконструкцию и обновление систем коммунально-бытового обслуживания населения, социальной инфраструктуры. Это школы, детские сады, участки которых нуждаются в дополнительном озеленении, благоустройстве и т.п.

## Формирование целей и задач территориального планирования. Обоснование вариантов решения задач территориального планирования

Территориальное планирование является основой для пространственного закрепления социально-экономического развития территории. Это следует из положений Градостроительного кодекса РФ (статья 9), обязывающего разрабатывать документы территориального планирования исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях обеспечения устойчивого развития территорий, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений, Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, что на практике означает работу над такими документами во взаимоувязке со стратегическими направлениями социально-экономического развития.

Стратегия социально-экономического развития городского округа в настоящее время не принята, поэтому для формирования целей и задач территориального планирования необходимо напрямую пользоваться республиканской Стратегией «Социально-экономическое развитие Республики Ингушетия на 2009-2020 гг. и на период до 2030 года»

- Создание эффективной инновационной экономики и высокоразвитой социальной сферы

- Пространственное развитие городов и районов региона:

- Повышение уровня и качества жизни населения:

-повышение капитализации человеческих ресурсов;

-обеспечение сбалансированности рынка труда в регионе, приведение системы профобразования к запросам рынка труда;

-улучшение уровня жизни и повышение инфраструктурной обеспеченности.

Генеральный план как документ территориального планирования городского округа должен следовать в определении целей территориального планирования- канве, заданной стратегией социально-экономического развития всего региона. Вместе с тем, стратегия социально-экономического развития региона – рамочный документ, лишь задающий общий тон и вектор развития всего региона и при переносе её целей на уровень территориального планирования муниципального образования в отсутствие стратегии социально-экономического развития самого города приходится дифференцированно подходить к учёту и реализации целей.

Главная цель территориального планирования муниципального образования городской округ Карабулак проистекает из самого определения территориального планирования как осуществляющегося «в целях устойчивого развития территорий»:

Главная цель:

Пространственная организация территории муниципального образования городской округ Карабулак в целях обеспечения устойчивого развития территории.

Цели территориального планирования носят несколько второстепенный характер и отражают «привязку» главной цели территориального планирования к конкретной городской территории:

- Формирование города как полифункционального промышленного центра.

- Повышение уровня жизни населения. Формирование городской среды, привлекательной для проживания.

- Повышение инвестиционной привлекательности территории.

Задачи территориального планирования определяются на основе базового сценария развития территории. Задачами территориального планирования являются:

- Стимулирование средствами территориального планирования и градостроительного зонирования территорий опережающего развития производственной, образовательной, культурной, транспортной составляющей городской системы.

- Обеспечение роста нефтедобывающей, нефтеперерабатывающей промышленности, промышленности строительных материалов, создание энергогенерирующих источников, легкой и пищевой промышленности, непроизводственного сектора как основы диверсификации экономики города и замены исторически сложившейся специализации города.

- Модернизация существующего производственного комплекса города за счёт развития инновационного производства и формирования приоритетных производственно-коммунальных зон на его территории.

- Комплексное оздоровление окружающей среды посредством содействия работам по рекультивации нарушенных территорий, расчистке, оздоровлению водоёмов и т.п.

- Обеспечение планировочного единства городской территории посредством формирования нового общегородского центра и нового центрального жилого микрорайона.

- Формирование средствами территориального планирования и градостроительного зонирования системы городских и районных общественных центров.

- Оптимизация и дальнейшее развитие сети образовательных учреждений.

- Оптимизация и дальнейшее развитие сети учреждений здравоохранения.

- Комплексное развитие жилых территорий и подготовка площадок для увеличения объемов жилищного строительства с учетом повышения комфортности жилой среды, ликвидация ветхого и аварийного жилищного фонда города.

- Модернизация и развитие транспортной и инженерной инфраструктуры. Строительство новых городских магистралей. Содействие в реконструкции региональных автодорог на территории города.

- Формирование устойчивой системы ландшафтно-рекреационных территорий на основе сохранения озелененных территорий, парков, освоения под озеленение новых территорий.

- Экологическая безопасность, сохранение и рациональное развитие природных ресурсов при осуществлении градостроительной деятельности.

- Снижение риска возможных негативных последствий чрезвычайных ситуаций на объекты производственного, жилого и социального назначения, окружающую среду.

Цели и задачи территориального планирования реализуются посредством осуществления органами местного самоуправления своих полномочий по принятию плана реализации генерального плана, принятию и реализации муниципальных целевых программ, подготовке правил землепользования и застройки города. По проектным решениям генерального плана, осуществление которых выходит за пределы их полномочий, органы местного самоуправления выходят с соответствующей инициативой в органы государственной власти Республики Ингушетия.

## Архитектурно-планировочная организация города (обоснование предложений по территориальному планированию, этапы их реализации)

### Границы муниципального образования

Городской округ Карабулак в настоящее время не имеет территориальных споров со смежными муниципальными образованиями.

В существующих границах городского округа достаточно резервов для развития, но в настоящее время на границе с городским округом на расстоянии 500-800 метров от селитебных территорий города на землях сельского поселения Яндаре осуществляется строительство среднеэтажной жилой группы с примерной численностью населения 2,5-3 тыс. человек. Строящееся жилое образование отделено от села Яндаре федеральной автодорогой М-29 «Кавказ», запитано от инженерной инфраструктуры города Карабулак и в силу планировочных особенностей расположения объективно тяготеет к городу. Учитывая планируемое влияние друг на друга города Карабулак и строящегося жилого образования «Яндаре», их возможные взаимосвязи учтены в проекте генерального плана.

Проектом рассмотрено 2 варианта развития, касающиеся границ городского округа:

- Оставить границы городского округа без изменения, так как в городе имеются значительные резервы для внутреннего развития, которые и предполагается задействовать для застройки.

- В порядке, определенном действующим законодательством, и с согласия населения сельского поселения Яндаре рассмотреть возможность включения в границы городского округа жилого образования «Яндаре» и резервов территории для строительства его 2 очереди.

Окончательное решение должно быть принято представительным органом городского округа Карабулак по итогам согласования проекта генерального плана.

В настоящее время границы населённого пункта город Карабулак приняты по границам городского округа, что предполагает отнесение всех земель внутри границы округа к категории земель населённых пунктов.

Проектом генерального плана в целях предотвращения изъятия из сельскохозяйственного оборота сельскохозяйственных угодий и повышения инвестиционной привлекательности сельскохозяйственного производства, предлагается выделение в границах городского округа земель населенного пункта г. Карабулак. В графической части проекта генерального плана отображена городская черта г. Карабулак (в данном случае в границах городского округа будут земли сельскохозяйственного назначения, промышленности, населенных пунктов, запаса).

### Приоритеты в развитии городских территорий

Определение приоритетов развития городских территорий – одна из наиболее важных и сложных задач территориального планирования.

В соответствии с заявленными целями территориального планирования, на основе комплексного анализа развития городских территорий и учёта существующих предпосылок пространственного развития в генеральном плане предложены следующие приоритеты в развитии отдельных территорий, инженерной и транспортной инфраструктуры (на расчётный срок и перспективу):

- Установление границ населенного пункта г. Карабулак в границах городского округа.

- Формирование нового жилого образования «Новый город» на землях сельскохозяйственного использования севернее ул. Степная с расчетной численностью населения 8,5 тыс. чел.

- Формирование нового общегородского центра в районе проектируемого нового жилого образования «Новый город» на пересечении с ул. Промысловой с совмещением административных, культурных, социальных и торговых функций.

- Реконструкция исторически сложившегося центра города, кварталов, прилегающих к ул. Осканова, Джабагиева от ул. Кирова до ул. Промысловой с возможностью повышения этажности застройки до 3-х этажей.

- Реновация производственных площадок, в т.ч. бывших химических предприятий под новое производство (за исключением площадки птицефабрики «Ингушетия») с классом вредности согласно определённым в настоящем генеральном плане.

- Экологическая оптимизация существующих отстойников и нарушенных территорий. Предполагает проведение необходимых работ по определению уровня загрязнения территории и выполнение рекультивации территорий отстойников и нарушенных земель в соответствии с действующими санитарными нормами.

- Комплексное освоение территорий, отведенных и планируемых для использования в целях индивидуального жилищного строительства.

- Реконструкция системы внутригородских магистралей с формированием направления, параллельного федеральной автотрассе и устройством сети магистралей, проходящих в меридиональном направлении и обеспечивающих поперечные связи.

- Формирование системы рекреационных территорий общегородского и районного значения. Предполагает создание единой системы озеленённых территорий общего пользования, пронизывающих всю территорию города. Основным элементом этой системы должен стать общегородской парк, формируемый в пойме р. Сунжа.

- Формирование сети обслуживании населения в соответствии со ступенчатой моделью обслуживания.

- Формирование главного индустриального района города севернее железнодорожной линии Назрань – Грозный в районе пересечения существующей ул. Промысловой  и региональной автодороги Средние Ачалуки - Карабулак с учётом размещения как новых предприятий, так и подлежащих выносу из селитебной части города.

### Функциональное зонирование

В основе трансформации функционального зонирования города лежат следующие главные предпосылки:

1) Необходимость посредством функционального зонирования территории города создать основу для сбалансированного развития городских территорий.

2) Необходимость обеспечить территории под реконструкцию и новое жилищное строительство с целью реализации национального проекта «Доступное и комфортное жильё – гражданам России».

3) Необходимость обеспечить требуемую по социальным нормативам обеспеченность учреждениями социальной сферы, а также учреждениями обслуживания, находящимися в коммерческом секторе.

4) Необходимость проведения комплекса мероприятий по оздоровлению городской среды и улучшению экологической ситуации.

5) Актуальность формирования системы непрерывных зелёных насаждений общего пользования, проходящих через весь город.

6) Необходимость реструктурировать промышленные и коммунальные территории в городе.

7) Необходимость содействовать средствами территориального планирования опережающего развития малого и среднего бизнеса на территории города.

8) Необходимость посредством установления границ функциональных зон и параметров функционального использования территорий создать базу для градостроительного зонирования территории города – установления границ территориальных зон и градостроительных регламентов.

Всего с учётом особенностей планировочной структуры города на территории городского округа выделено 26 типов функциональных зон.

#### Жилые зоны

Жилые зоны доминируют в проектной структуре селитьбы, занимая 806,25 га или 30,55% территории г. Карабулак.

В проектных решениях генерального плана предусмотрено дробление жилых зон на четыре вида.

Зона индивидуальной жилой застройки.

Включает в себя территории, занятые существующей и проектируемой застройкой индивидуальными жилыми домами с приусадебными участками, занятыми садами, огородами, хозяйственными постройками, гаражами, площадками для стоянки автомобилей, саунами и т.п.

На территории жилых зон предусмотрено устройство детских садов и школ.

С целью организации полноценного обслуживания населения на территории жилых зон могут быть размещены объекты торговли, коммунально-бытового обслуживания.

С целью сохранения разнообразия городской среды и сбалансированности размещения рабочих мест допускается размещение в жилой зоне офисов, банков, контор различных организаций и т.п.

В общем виде регламент функционального использования территории выглядит следующим образом (таблица 3.3.1.1).

Таблица 3.3.1.1.

Рамочный регламент функционального использования зоны индивидуальной жилой застройки.

| Преобладающие виды функционального использования | Допустимые виды функционального использования |
| --- | --- |
| индивидуальные жилые дома | гостиницы |
| блокированные жилые дома с приусадебными участками | офисы, отделения банков |
| здания органов государственной власти и местного самоуправления, суды, прокуратура | клубы (дома культуры), центры общения и досуговых занятий, залы для встреч, собраний, занятий детей и молодёжи, взрослых многоцелевого и специализированного назначения |
| общеобразовательные учреждения | предприятия общественного питания, в т.ч. встроенные и пристроенные к зданиям иного назначения |
| дошкольные образовательные учреждения | магазины торговой площадью 50 м2 и более, |
| специальные и специализированные образовательные учреждения | службы доставки питания по заказу |
| справочные бюро; библиотеки; | временные (сезонные) павильоны розничной торговли и обслуживания населения |
| салоны сотовой связи, фотосалоны, пункты продажи сотовых телефонов и приёма платежей | бани, сауны общего пользования, фитнес-клубы |
| амбулаторно-поликлинические учреждения, пункты оказания первой медицинской помощи, санитарно-эпидемиологические станции, центры медицинских консультаций населения, молочные кухни | автомойки мощностью не более двух постов |
| медицинские кабинеты, аптеки, аптечные пункты | приёмные пункты вторичного сырья |
| отдельно стоящие и встроенные приёмные пункты и мастерские по мелкому бытовому ремонту (ремонту обуви, одежды, зонтов, часов и т. п.); пошивочные ателье и мастерские; парикмахерские, косметические салоны, салоны красоты; прачечные и химчистки | физкультурно-спортивные комплексы без включения в их состав открытых спортивных сооружений с трибунами для размещения зрителей |
| магазины продовольственные и промтоварные торговой площадью не более 50м2 | общественные бассейны, в т.ч. с открытыми (летними) ваннами |
| отделения связи, почтовые отделения, телефонные и телеграфные станции и переговорные пункты | открытые площадки для занятий групповыми видами спорта |
| ветеринарные лечебницы для мелких домашних животных | автостоянки и гаражи на отдельных земельных участках |
| здания и помещения для размещения подразделений органов охраны правопорядка | здания и сооружения культовых учреждений |
| пожарные части, здания и помещения для размещения подразделений пожарной охраны | мемориальные комплексы, монументы, памятники и памятные знаки |
| аварийно-диспетчерские службы организаций, осуществляющих эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения города |  |
| сооружения и устройства сетей инженерно-технического обеспечения, общественные туалеты, объекты гражданской обороны, зелёные насаждения, объекты пожарной охраны (гидранты, резервуары и т.п.) |  |

Максимальная этажность для такой зоны – 3 этажа для индивидуальных жилых домов и столько же для общественных зданий.

Высота построек колеблется от 3 м над уровнем земли до 12 м. Понятие «высота построек» определяется в соответствии с требованиями действующих нормативов.

Для сохранения традиционного уклада организации частного домовладения проектом предусмотрена возможность строительства ограждений земельных участков и ворот до 3-4 метров. На территории города необходимо принять местные нормативы градостроительного проектирования, учитывающие сложившиеся особенности жилищного строительства и национальную типологию жилища.

Процент застройки на расчётный срок определён с учётом существующего землепользования и традиций пространственной организации домовладений и колеблется в зависимости от градостроительной ценности территорий от 30% до 70%.

Плотность жилого фонда брутто по обмеру опорного плана в такой зоне в настоящее время  колеблется от 1000 до 2000 м2/га.

На расчётный срок предполагается увеличение плотности жилого фонда за счёт реконструкции существующей индивидуальной застройки силами самих домовладельцев. До 2019г. плотность жилого фонда необходимо довести до 1500 – 2200 м2/га.

При разработке проектов реконструкции должна учитываться конкретная демографическая ситуация, которая позволит уточнить потребность в учреждениях образования и дошкольного воспитания.

В части обеспеченности инженерным оборудованием сохраняется ориентация на локальные системы теплоснабжения, предусмотрена полная газификация индивидуальной жилой застройки.

Всего зона индивидуальной жилой застройки с приусадебными участками в соответствии с проектом будет занимать 687,07 га, или 26,03% от всей территории города, т.е. её территория увеличится в 1,7 раза.

Зона высокоплотной малоэтажной застройки блокированного типа.

Включает в себя только вновь освоенные и застроенные территории, частично – территории реконструкции. На опорном плане не выделялась. Высокоплотная малоэтажная застройка рассматривается как один из наиболее перспективный видов городской застройки, сочетающий в себе все достоинства комфортного городского жилья и преимущества индивидуальной жилой застройки – маленький (100-150 м2) приусадебный участок, гараж, собственный вход.

В этой зоне допускается (при наличии соответствующей планировочной ситуации) размещение малоэтажных секционных домов.

На территории зон высокоплотной малоэтажной застройки предусмотрено устройство детского сада.

С целью организации полноценного обслуживания населения на территории этих зон могут быть размещены объекты торговли, коммунально-бытового обслуживания.

С целью сохранения разнообразия городской среды и сбалансированности размещения рабочих мест допускается размещение в этой зоне офисов, банков, контор различных организаций и т.п.

В общем виде регламент функционального использования территории выглядит следующим образом (таблица 3.3.1.2).

Таблица 3.3.1.2.

Рамочный регламент функционального использования зоны высокоплотной малоэтажной  застройки блокированного типа.

| Преобладающие виды функционального использования | Допустимые виды функционального использования |
| --- | --- |
| индивидуальные жилые дома | гостиницы |
| блокированные жилые дома с приусадебными участками | офисы, отделения банков |
| блокированные жилые дома без приусадебных участков (коттеджи) | малоэтажные жилые дома секционного типа |
| здания органов государственной власти и местного самоуправления, суды, прокуратура общеобразовательные учреждения дошкольные образовательные учреждения | клубы (дома культуры), центры общения и досуговых занятий, залы для встреч, собраний, занятий детей и молодёжи, взрослых многоцелевого и специализированного назначения |
| специальные и специализированные образовательные учреждения справочные бюро; библиотеки; | предприятия общественного питания, в т.ч. встроенные и пристроенные к зданиям иного назначения |
| салоны сотовой связи, фотосалоны, пункты продажи сотовых телефонов и приёма платежей | магазины торговой площадью 50 м2 и более, службы доставки питания по заказу |
| амбулаторно-поликлинические учреждения, пункты оказания первой медицинской помощи, санитарно-эпидемиологические станции, центры медицинских консультаций населения, молочные кухни | временные (сезонные) павильоны розничной торговли и обслуживания населения бани, сауны общего пользования, фитнес-клубы |
| медицинские кабинеты, аптеки, аптечные пункты | автомойки мощностью не более двух постов, |
| отдельно стоящие и встроенные приёмные пункты и мастерские по мелкому бытовому ремонту (ремонту обуви, одежды, зонтов, часов и т. п.); пошивочные ателье и мастерские; парикмахерские, косметические салоны, салоны красоты; прачечные и химчистки | физкультурно-спортивные комплексы без включения в их состав открытых спортивных сооружений с трибунами для размещения зрителей общественные бассейны, в т.ч. с открытыми (летними) ваннами |
| магазины продовольственные и промтоварные торговой площадью не более 50м2 | автостоянки и гаражи на отдельных земельных участках |
| отделения связи, почтовые отделения, телефонные и телеграфные станции и переговорные пункты | открытые площадки для занятий групповыми видами спорта |
| ветеринарные лечебницы для мелких домашних животных | мемориальные комплексы, монументы, памятники и памятные знаки |
| здания и помещения для размещения подразделений органов охраны правопорядка | здания и сооружения культовых учреждений |
| пожарные части, здания и помещения для размещения подразделений пожарной охраны | приёмные пункты вторичного сырья |
| аварийно-диспетчерские службы организаций, осуществляющих эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения города |  |
| сооружения и устройства сетей инженерно-технического обеспечения, общественные туалеты, объекты гражданской обороны, зелёные насаждения, объекты пожарной охраны (гидранты, резервуары и т.п.) |  |

Максимальная этажность для такой зоны – 3 этажа для жилых домов и столько же для общественных зданий.

Высота построек колеблется от 3 м над уровнем земли до 14 м. Понятие «высота построек» определяется в соответствии с требованиями действующих нормативов.

Площадь земельных участков высокоплотной малоэтажной застройки может колебаться от 250 до 400 м2.

Процент застройки  на расчётный срок колеблется в зависимости от градостроительной ценности территорий от 50% до 80%.

До 2019г. плотность жилого фонда принята в интервале 3000 – 3500 м2/га. Это соответствует плотности жилой застройки в размере 4000 – 4700 м2/га.

При разработке проектов реконструкции должна учитываться конкретная демографическая ситуация, которая позволит рассчитать потребность в учреждениях образования и дошкольного воспитания.

Учитывая, что в настоящее время в РИ отсутствует опыт строительства данного вида жилья (за исключением г. Магас) и население не привыкло к такому типу жилья, проектом не предусматривается значительной площади для его размещения. В случае востребованности такого типа жилья на жилищном рынке города возможно использование для размещения высокоплотного малоэтажного строительства части территории, предназначенной для малоэтажного жилищного строительства.

Всего зона высокоплотной малоэтажной жилой застройки в соответствии с проектом будет занимать 13,44 га или менее 0,5% от территории города.

Зона малоэтажной и среднеэтажной многоквартирной жилой застройки.

Зона выделена на месте существующих жилых домов и в соответствии с генеральным планом и подлежит расширению за счет планируемого увеличения этажности жилых кварталов примыкающих к улицам: Промысловая, Джабагиева, Осканова, Кирова, в связи с проведением реконструкции занимаемых ею территорий с последующей возможной застройкой среднеэтажными  домами. Это кварталы в центре города. Также применительно к домам этой зоны будут наибольшими темпами проводиться мероприятия по реконструкции ветхого и аварийного жилого фонда.

Определяющим фактором для отнесения к данной зоне явилось наличие жилых домов, предназначенных для размещения нескольких квартир, объединённых общедомовыми коммуникациями – коридором или лестничной клеткой. Такие дома имеют обязательно двор общего пользования, т.е. формируют пространственную среду, отличную от индивидуальной жилой застройки. Такое же разделение сохранится и на проектный срок.

Рамочный регламент функционального использования зоны малоэтажной и среднеэтажной многоквартирной жилой застройки мало чем отличается от предыдущих функциональных зон  (таблица 3.3.1.3).

Таблица 3.3.1.3.

Рамочный регламент функционального использования зоны малоэтажной и среднеэтажной многоквартирной жилой застройки.

| Преобладающие виды функционального использования | Допустимые виды функционального использования |
| --- | --- |
| многоквартирные жилые дома | гостиницы офисы, отделения банков |
| здания органов государственной власти и местного самоуправления, суды, прокуратура общеобразовательные учреждения дошкольные образовательные учреждения | клубы (дома культуры), центры общения и досуговых занятий, залы для встреч, собраний, занятий детей и молодёжи, взрослых многоцелевого и специализированного назначения |
| специальные и специализированные образовательные учреждения справочные бюро; библиотеки; | предприятия общественного питания, в т.ч. встроенные и пристроенные к зданиям иного назначения |
| салоны сотовой связи, фотосалоны, пункты продажи сотовых телефонов и приёма платежей | магазины торговой площадью 50 м2 и более, службы доставки питания по заказу |
| амбулаторно-поликлинические учреждения, пункты оказания первой медицинской помощи, санитарно-эпидемиологические станции, центры медицинских консультаций населения, молочные кухни | временные (сезонные) павильоны розничной торговли и обслуживания населения бани, сауны общего пользования, фитнес-клубы |
| медицинские кабинеты, аптеки, аптечные пункты | автомойки мощностью не более двух постов , |
| отдельно стоящие и встроенные приёмные пункты и мастерские по мелкому бытовому ремонту (ремонту обуви, одежды, зонтов, часов и т. п.); пошивочные ателье и мастерские; парикмахерские, косметические салоны, салоны красоты; прачечные и химчистки | физкультурно-спортивные комплексы без включения в их состав открытых спортивных сооружений с трибунами для размещения зрителей общественные бассейны, в т.ч. с открытыми (летними) ваннами |
| магазины продовольственные и промтоварные торговой площадью не более 50м2 | автостоянки и гаражи на отдельных земельных участках |
| отделения связи, почтовые отделения, телефонные и телеграфные станции и переговорные пункты | открытые площадки для занятий групповыми видами спорта |
| ветеринарные лечебницы для мелких домашних животных | мемориальные комплексы, монументы, памятники и памятные знаки |
| здания и помещения для размещения подразделений органов охраны правопорядка | здания и сооружения культовых учреждений |
| пожарные части, здания и помещения для размещения подразделений пожарной охраны | приёмные пункты вторичного сырья |
| аварийно-диспетчерские службы организаций, осуществляющих эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения города |  |
| сооружения и устройства сетей инженерно-технического обеспечения, общественные туалеты, объекты гражданской обороны, зелёные насаждения, объекты пожарной охраны (гидранты, резервуары и т.п.) |  |

Максимальная этажность для такой зоны – 3 этажа для жилых домов и столько же для общественных зданий. Возможно устройство мансард над жилыми домами.

Высота построек колеблется от 3 м над уровнем земли до 18 м. Понятие «высота построек» определяется в соответствии с требованиями действующих нормативов.

Обязательна организация дворов общего пользования по действующим нормативам с высокой долей озеленения.

Площадь земельных участков в этой зоне не нормируется и определяется на основе анализа планировочной ситуации и расчётов по нормативам.

Процент застройки на расчётный срок колеблется в зависимости от градостроительной ценности территорий от 40% до 70%.

До 2019г. плотность жилого фонда принята в интервале 2000 – 3500 м2/га. Это соответствует плотности жилой застройки в размере 2700 – 4700 м2/га. Территория данной зоны составит 49,65га или 1,9 % территории города.

При разработке проектов реконструкции должна учитываться конкретная демографическая ситуация, которая позволит рассчитать потребность в учреждениях образования и дошкольного воспитания.

Зоны многоэтажной жилой застройки.

Выделены на территориях, занимаемых преимущественно четырёх- пятиэтажными жилыми домами с сопутствующими видами функционального использования.

По проекту многоэтажная жилая застройка составляет ядро формируемого РГР «Новый город».

На территории многоэтажных жилых зон предусмотрено устройство детских садов и школ. Здесь также могут быть размещены объекты торговли, коммунально-бытового обслуживания.

Допускается размещение в жилой зоне офисов, банков, контор различных организаций и т.п.

В общем виде регламент функционального использования территории выглядит следующим образом (таблица 3.3.1.4).

Таблица 3.3.1.4.

Рамочный регламент функционального использования зоны многоэтажной жилой застройки.

| Преобладающие виды функционального использования | Допустимые виды функционального использования |
| --- | --- |
| многоквартирные жилые дома этажностью (4-5 эт.) | гостиницы офисы, отделения банков предприятия общественного питания, в т.ч. встроенные и пристроенные к зданиям иного назначения магазины торговой площадью 200 м2 и более службы доставки питания по заказу |
| жилые дома для малосемейных гостиничного типа |  |
| общежития |  |
| дома маневренного фонда, дома и жилые помещения для временного поселения вынужденных переселенцев и лиц, признанных беженцами |  |
| специализированные жилые дома для больных, нуждающихся в постоянном медицинском наблюдении, дома сестринского ухода, специальные дома системы социального обслуживания населения |  |
| здания органов государственной власти и местного самоуправления, суды, прокуратура | временные (сезонные) павильоны розничной торговли и обслуживания населения |
| общеобразовательные учреждения | бани, сауны общего пользования, фитнес-клубы ветеринарные лечебницы для мелких домашних животных приёмные пункты вторичного сырья |
| дошкольные образовательные учреждения |  |
| специальные и специализированные образовательные учреждения |  |
| клубы (дома культуры), центры общения и досуговых занятий, залы для встреч, собраний, занятий детей и молодёжи, взрослых многоцелевого и специализированного назначения, информационные, компьютерные (неигровые) центры, справочные бюро; архивы, библиотеки | физкультурно-спортивные комплексы без включения в их состав открытых спортивных сооружений с трибунами для размещения зрителей, крытые теннисные корты, купальные и спортивные плавательные бассейны общего пользования, микрорайонные (квартальные) спортивно-оздоровительные центры |
| салоны сотовой связи, фотосалоны, пункты продажи сотовых телефонов и приёма платежей центры по предоставлению полиграфических услуг, ксерокопированию и т.п., фотосалоны пункты обмена валюты | автостоянки и гаражи на отдельных земельных участках вместимостью не менее 20 машино-мест |
| амбулаторно-поликлинические учреждения, пункты оказания первой медицинской помощи, санитарно-эпидемиологические станции, центры медицинских консультаций населения, молочные кухни | здания и сооружения культовых учреждений |
| медицинские кабинеты аптеки, аптечные пункты | мемориальные комплексы, монументы, памятники и памятные знаки |
| молочные кухни и раздаточные пункты молочных кухонь; |  |
| отдельно стоящие и встроенные приёмные пункты и мастерские по мелкому бытовому ремонту (ремонту обуви, одежды, зонтов, часов и т. п.); пошивочные ателье и мастерские; прачечные и химчистки |  |
| магазины продовольственные и промтоварные торговой площадью не более 200 м2; |  |
| парикмахерские, косметические салоны, салоны красоты; |  |
| отделения связи, почтовые отделения, телефонные и телеграфные станции и переговорные пункты |  |
| здания и помещения для размещения подразделений органов охраны правопорядка |  |
| пожарные части, здания и помещения для размещения подразделений пожарной охраны |  |
| аварийно-диспетчерские службы организаций, осуществляющих эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения города |  |
| пристроенные жилые помещения, пристроенные кухни и санузлы в существующих индивидуальных домовладениях площадью не более 50м2 сооружения и устройства сетей инженерно-технического обеспечения общественные туалеты объекты гражданской обороны зелёные насаждения объекты пожарной охраны (гидранты, резервуары и т.п.) |  |

Этажность для такой зоны колеблется от 4 до 5 этажей для жилых домов и столько же для общественных зданий.

Высота построек колеблется от 3 м над уровнем земли до 22 м. Понятие «высота построек» определяется в соответствии с требованиями действующих нормативов.

В кварталах многоэтажной жилой застройки предусмотрено создание комфортной жилой среды с дворами общего пользования, большим процентом озеленения и т.п.

Параметры земельных участков определяются проектным решением на основе действующих нормативов. Нормировать их в Правилах застройки или отдельных нормативных актах нерационально.

На расчётный срок предполагается увеличение плотности жилого фонда по сравнению с существующей многоэтажной застройкой до 4000 – 6000 м2/га. Это соответствует плотности жилой застройки в размере 5300 – 8000 м2/га.

При разработке проектов реконструкции должна учитываться конкретная демографическая ситуация, которая позволит рассчитать потребность в учреждениях образования и дошкольного воспитания.

В части обеспеченности инженерным оборудованием сохраняется ориентация на автономные системы теплоснабжения, использующие газовое топливо.

Всего зона многоэтажной жилой застройки в соответствии с проектом существенно увеличится и будет занимать 56 ,09га, или 2,1% от всей территории города, т.е. её территория увеличится в 8 раз. Проектом предлагается организовать новый РГР «Новый город» на землях сельскохозяйственного использования, полностью предназначенный для многоэтажного жилищного строительства.

Зоны застройки домами выше 5 этажей в проекте генерального плана не выделены, т.к. не предусмотрено их строительство. Доминирующий вид нового жилищного строительства – многоэтажное и индивидуальное с приусадебными земельными участками.

#### Общественные зоны

Одна из главных особенностей современного Карабулака - незначительное количество общественных зон, что естественным образом обусловлено монофункциональной промышленной ориентацией города на протяжении всей его истории и приобретением статуса города только в 1995г.

Всего в проекте предлагается повысить площадь общественных зон почти в 5 раз, в т.ч. общественно-деловых и коммерческо-торговых в 5,1 раза.

Проектом выделены следующие общественные зоны:

- общественно-деловые;

- коммерческих и торговых объектов;

- объектов здравоохранения и социального обеспечения;

- зоны объектов образования;

- культовых объектов.

Общая площадь общественных  зон  составит 79,98 га (3%) городской территории.

Общественно-деловые зоны.

Выделены на месте формируемых общегородского и микрорайонных центров, включают в себя территории существующего и нового планируемого административных центров города, центров расчетных градостроительных районов, территории, преимущественно занимаемые офисами, банками, гостиницами, культурно-развлекательными объектами, кинотеатрами, клубами, зданиями органов государственного и муниципального управления, предприятиями общественного питания, магазинами. Примерный регламент функционального использования общественно-деловых зон приведён в таблице 3.3.2.1. В общественно-деловых зонах, как и в любых других видах общественных зон не предусмотрено выделение допустимых видов функционального использования. Общественная зона – центр деловой активности, и здесь нет смысла дополнительно ограничивать виды застройки.

Таблица 3.3.2.1.

Рамочный регламент функционального использования общественно-деловых зон.

Виды функционального использования:

здания органов государственного управления и местного самоуправления, суды, прокуратура

гостиницы

офисы, отделения банков

учреждения высшего, среднего специального и начального профессионального образования (независимо от форм собственности и административной подчинённости)

предприятия общественного питания, в т.ч. встроенные и пристроенные к зданиям иного назначения

театры, кинотеатры, концертные залы, залы для встреч и собраний, универсальные зрительные залы

клубы (дома культуры), центры общения и досуговых занятий, залы для встреч, собраний, занятий детей и молодёжи, взрослых многоцелевого и специализированного назначения

ночные клубы, залы для аттракционов и развлечений, танцевальные залы и дискотеки, развлекательные комплексы, помещения для игр в боулинг, бильярд, активных детских игр информационные, компьютерные (неигровые) центры, справочные бюро; архивы, библиотеки;

салоны сотовой связи, фотосалоны, пункты продажи сотовых телефонов и приёма платежей центры по предоставлению полиграфических услуг, ксерокопированию и т.п., фотосалоны, пункты обмена валюты

выставочные залы и комплексы

научно-исследовательские учреждения без производственной базы, либо с базой, не требующей установления санитарно-защитной зоны

амбулаторно-поликлинические учреждения, пункты оказания первой медицинской помощи, санитарно-эпидемиологические станции, центры медицинских консультаций населения,

медицинские кабинеты, аптеки, аптечные пункты

пошивочные ателье и мастерские; прачечные, химчистки

парикмахерские, косметические салоны, салоны красоты;

бани, сауны общего пользования, фитнес-клубы

магазины продовольственные и промтоварные площадью торгового зала до 5000 кв.м. универсальные магазины (смешанная торговля промышленными и продовольственными товарами)

специализированные промтоварные магазины, мебельные и автомобильные салоны

службы доставки питания по заказу

отделения связи, почтовые отделения, телефонные и телеграфные станции и переговорные пункты

здания и помещения для размещения подразделений органов охраны правопорядка

автостоянки и гаражи на отдельных земельных участках вместимостью не менее 20 машиномест

физкультурно-спортивные комплексы, в т.ч. с трибунами для размещения зрителей, крытые теннисные корты, купальные и спортивные плавательные бассейны общего пользования, спортивно-оздоровительные центры

рынки продовольственных и непродовольственных товаров площадью до 3000 кв.м., площадки для торговли «с колёс» до 1000 кв.м.

диспетчерские пункты и иные сооружения для организации движения общественного транспорта

сооружения и устройства сетей инженерно-технического обеспечения

общественные туалеты

объекты гражданской обороны

мемориальные комплексы, монументы, памятники и памятные знаки

Параметры общественной застройки нет смысла так строго нормировать, как параметры жилой среды. Вместе с тем, исходя из общей установки на отсутствие в городе новых зданий этажностью выше 5 этажей, необходимо этот высотный параметр задать и для общественных зданий, трансформировав его в высоту в метрах, поскольку для общественных зданий характерны более разнообразные типологические и конструктивные схемы. Таким образом, предельная высота застройки общественно-деловых зон может составить 22м. (за исключением культовых, культурных и административных зданий). Максимальный процент застройки не нормируется и определяется проектным решением при соблюдении нормативов по инсоляции жилых зданий, противопожарных, санитарных и других норм.

При реализации проекта застройки РГР «Новый город» и нового городского центра в его составе будет создан один из главнейших элементов общегородского центра – наиболее привлекательное общественное пространство.

Площадь общественно-деловых зон – 17,61 га

Коммерческие и торговые зоны.

По проекту именно они будут в числе наиболее активно развивающихся общественных зон. Среди коммерческо-торговых зон наибольшее развитие получат следующие территории:

на ул. Джабагиева на пересечении с ул. Промысловой с реконструкцией существующих рынков и предприятий торговли с реконструкцией и сносом существующих строений и строительством новых благоустроенных торговых комплексов;

на ул. Промысловой на пересечении с ул. Степной  формированием нового общегородского многофункционального торгово-развлекательного центра;

Проектом генерального плана предусмотрена организация в каждом  РГР (микрорайоне) города коммерчески-торгового центра микрорайонного уровня (обозначены в графической части проекта).

Для западных районов города часть функций торговой зоны возьмут на себя планируемые к размещению на территории завода ЖБИ предприятия оптовой и мелкооптовой торговли.

Рамочный регламент функционального использования территории коммерческо-торговой зоны приведён в таблице 3.3.2.2:

Таблица 3.3.2.2.

Рамочный регламент функционального использования коммерческо-торговых зон.

Виды функционального использования:

рынки продовольственных и непродовольственных товаров площадью не менее 1500 кв.м, площадки для торговли «с колёс»

гостиницы

выставочные и торгово-выставочные залы и комплексы торговой и (или) выставочной площадью более 2000 м2

предприятия общественного питания, в т.ч. встроенные и пристроенные к зданиям иного назначения

салоны сотовой связи, фотосалоны, пункты продажи сотовых телефонов и приёма платежей

центры по предоставлению полиграфических услуг, ксерокопированию и т.п., фотосалоны

аптеки, аптечные пункты

пункты обмена валюты

отдельно стоящие и встроенные приёмные пункты и мастерские по мелкому бытовому ремонту (ремонту обуви, одежды, зонтов, часов и т. п.)

пошивочные ателье и мастерские;

парикмахерские, косметические салоны, салоны красоты;

прачечные и химчистки, в т.ч. прачечные самообслуживания

магазины продовольственные и промтоварные;

гипермаркеты и торговые центры общей торговой площадью не менее 5000 кв.м

универсальные магазины (смешанная торговля промышленными и продовольственными товарами)

специализированные промтоварные магазины, мебельные и автомобильные салоны

ночные клубы, залы для аттракционов и развлечений, танцевальные залы и дискотеки, развлекательные комплексы, помещения для игр в боулинг, бильярд, активных детских игр

службы доставки питания по заказу

отделения связи, почтовые отделения, телефонные и телеграфные станции и переговорные пункты

здания и помещения для размещения подразделений органов охраны правопорядка

автостоянки и гаражи на отдельных земельных участках вместимостью не менее 50 машиномест

диспетчерские пункты и иные сооружения для организации движения общественного транспорта

сооружения и устройства сетей инженерно-технического обеспечения

общественные туалеты

объекты гражданской обороны

Параметры застройки не нормируются в рамках регламентов и должны соответствовать нормативно-техническим документам в целом.

Ограничение по этажности – 3 этажа.

Площадь коммерческо-торговых зон составляет 17,05 га.

Зоны объектов здравоохранения и соцобеспечения.

Выделены на участках, занятых соответствующими объектами. Развитие их предполагается в основном за счёт освоения новой площадки выделяемой под размещение объектов здравоохранения в восточной части города по ул. Джабагиева, на которой предлагается разместить комплекс городской больницы и ССМП, поликлинику и отдел республиканского кожно-венерологического диспансера. Занимают 13,77 га территории.

Зоны объектов образования.

Выделены на участках, занятых соответствующими объектами системы образования и занимают территорию в 28,23 га. Существенным прибавлением к зоне объектов образования станут участки будущих школ, детских садов и объектов дополнительного образования.

Зона культовых объектов.

Выделена на участках, занятых существующими и планируемыми  культовыми объектами. В центральной части всех  жилых  районов города предлагается разместить мечети. Главную городскую мечеть планируется разместить на центральном бульваре района «Новый город».

Культовые объекты  представлены также новым христианским храмом в районе христианского кладбища.

Площадь данной зоны составляет 3,32 га.

#### Промышленные зоны

Исторически г. Карабулак развивался как один из основных промышленных центров РИ. На территории города в настоящее время можно выделить две производственно-коммунальных зоны: «Восточная» и «Западная (формирующаяся)». Указанные промзоны объединяют чуть более половины промышленных и коммунально-складских предприятий, при этом среди оставшихся половину занимают предприятия, занимающие большие участки, но не использующие их в полной мере.

Федеральной целевой программой «Юг России» предусмотрено выделение средств на развитие производственной инфраструктуры г. Карабулак на земельном участке площадью 50 Га.

Промышленные территории сводятся в две крупных производственно-коммерческих зон (ПКЗ), выделенных как по условиям перспективного развития промышленности в городе, так и по сложившимся связям существующих предприятий.

Характеристики ПКЗ представлены в таблице 3.3.3.1.

Таблица 3.3.3.1.

Характеристики формируемых производственно-коммунальных зон

| Наименова-ние | Площади, га | Наличие жел. дор. | Перспективы развития, проектная специализация |
| --- | --- | --- | --- |
|  | сущ. предпр. | проектная |  |  |
| ПКЗ «Восточная» | 81,43 | 114,50 | Есть сущ. подъездные пути от р. Карабулакский | Дальнейшее развитие Карабулакского НГДП, возможное строительство нефтеперерабатывающего завода и иных новых предприятий. У зоны нет чёткой специализации, в любом случае – это предприятия с большими и средними источниками вредностей. В западной части ПКЗ зарезервированы места для птицеводческих предприятий выносимых с селитебных территорий города. |
| ПКЗ «Западная» | 23,22 | 50,09 | В непосредственной близости | Перспективная ПКЗ, формируется на базе строящейся Карабулакской ГТЭС, дальнейшее развитие ориентировано на создание здесь комплекса энергоемких предприятий пищевой промышленности. |

ПКЗ станут одним из главных направлений развития промышленного комплекса города, и имеют хороший выход на внешние автодороги и ориентированы на работу в тесной интеграции с комплексом предприятий центральной части Республики Ингушетия.

В целях создания более благоприятных условий для развития новых промышленных предприятий и снижения налоговой нагрузки предлагается в границы города Карабулак не включать часть земель Восточной ПКЗ (восточнее региональной автодороги Ср. Ачалуки – Карабулак и севернее железнодорожной линии Назрань – Грозный) с их отнесением к категории земель – «земли промышленности».

Территория в настоящее время неработающего предприятия «Химреагент» подлежит реконструкции с размещением производств с санитарно-защитной зоной не более 300 метров. В расчетный срок генерального плана предлагается осуществить вынос с селитебной территории города птичников птицефабрики «Ингушетия» и племенной станции.

После проведения инженерных изысканий по определению уровня загрязнения территории бывших отстойников завода Химических реагентов, возможно использования территории для размещения объектов промышленности (в том числе технопарка, бизнес-инкубатора)  с санитарно-защитной зоной до 300м (в случае, если данные территории будут непригодны для жилищного и гражданского строительства).

Проектом генерального плана предлагается перепрофилирование ЖБИ и территорий, к нему примыкающих для организации коммунально-складской зоны республиканского значения с размещением предприятий оптовой и мелкооптовой торговли.

Всего производственные территории займут 206,84 га, при этом 105,82 га будут ещё дополнительно зарезервированы под развитие промышленности, в основном, в восточной части города.

При наличии инвестора на перспективные промышленные площадки, их можно отводить под строительство новых промпредприятий и до истечения расчётного срока.

#### Рекреационные зоны

Рекреационные зоны включают в себя три вида:

- зона многолетних насаждений;

- зона парков, скверов, бульваров;

- зона объектов физкультуры и спорта;

- зона природных ландшафтов;

- зона массового летнего отдыха.

Количественные характеристики роста рекреационных зон приведены в таблице 3.3.4.1. Подробное описание развития зелёных насаждений в городе отражено в разделе 9.3. «Озеленение территории».

Таблица 3.3.4.1.

Количественные характеристики роста числа рекреационных зон

| Наименование территорий | Значение |
| --- | --- |
|  | Исходный год | Расчётный срок |
|  | площадь, га | удельный вес, %* | площадь, га | удельный вес, %** |
| зона многолетних насаждений; | З2,16 | 1,33% | 26,12 | 0,1% |
| зона парков, скверов, бульваров; | 7,0 | 0,68% | 259,46 | 9,83% |
| зона объектов физкультуры и спорта; | 2,3 | 0,06% | 17,26 | 0,65% |
| зона природных ландшафтов; | 884,0 | 11,52% | 223,8 | 8,48% |
| зона массового летнего отдыха | 5,29 |  | 6,53 | 0,25% |

*- в % от застроенной территории

**- в % от  территории населённого пункта г. Карабулак

#### Зоны сельскохозяйственного использования

Зона сельхозпроизводства уменьшится за счёт изъятия земель в  целях жилищного, гражданского и промышленного строительства.

Таблица 3.3.5.1.

Проектный баланс зон сельскохозяйственного использования.

| Наименование функциональных зон | Территории |
| --- | --- |
|  | исходный год, га | расчётный срок, га | удельный вес в городской территории, % |
| Зона сельскохозяйственного использования (назначения) в границах городского округа | 5632,4 | 5366,2 | - |
| Зона сельскохозяйственного использования в границах г. Карабулак | - | 336,42 | 12,75 |
| в т.ч. зарезервированная для жилищного строительства | -- | 115,0 | 4,4 |
| в т.ч. зарезервированная для промышленного строительства | -- | 185,0 | 70 |

Зона сельхозугодий составит 336,42 га и значительно сократится по сравнению с 2008 г. за счёт застройки земель северной части города. Помимо этого, более 300 га территории, занимаемой сельхозугодиями, будет зарезервирована для дальнейшей промышленной и жилищной застройки.

В целях сохранения сельскохозяйственных угодий проектом генерального плана предлагается выделение из земель населенного пункта г. Карабулак земель сельскохозяйственного назначения в границах городского округа (отображено в графической части проекта).

#### Баланс территорий (проектный)

Таблица 3.3.6.1.

| № п.п. | Наименование |  | Существующее | Проектное |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ед. изм. | Площадь | % | Площадь | % |
| 1. | Общая площадь МО городской округ Карабулак | Км2 | 8300 | 100 | 8300 | 100 |
| 2. | Земли сельскохозяйственного назначения | Га | - | - | 5366,2 | 64,65 |
| 3. | Земли промышленности … | Га | - | - | 294.8 | 3.55 |
| 4. | Территория г. Карабулак (застроенная территория)* | Га | 2411,9* | 29.06 | 2639 | 31,80 |
| 5. | Площадь жилой застройки всего: в том числе: -одноэтажная застройка (включая ИЖС) -малоэтажная высокоплотная -среднеэтажная застройка -многоэтажная застройка | Га | 406,91 393,4 4,4 2,0 7,1 | 16,87** 16,31** 0.18** 0.09** 0,29** | 806,25 687,07 13,44 49,65 56,09 | 30,55** 26,04** 0,5** 1,88** 2,13** |
| 6. | Общественно-деловая (зона городского центра) | Га | 0,6 | 0,02** | 79,98 | 3,03** |
| 7. | Промышленная и коммунально-складская зоны | Га | 212,0 | 8,79** | 312,66 | 11,85** |
| 8. | Земли общего пользования | Га | 1034,0 | 42,89** | 572.14 | 21,68** |
| 9. | Зеленые насаждения общего пользования | Га | 41,36 | 1,71** | 285,62 | 10,82** |
| 10. | Зоны транспорта, связи, инженерных коммуникаций | Га | 10,67 | 0,44** | 60.33 | 2,29** |
| 11. | Сельскохозяйственные и прочие территории | Га | 706,36 | 29,29*8 | 522,02 | 19,78** |

*- по причине отсутствия городской черты территория  определена в условных границах по застроенной территории.

**- в % от  территории населённого пункта г. Карабулак

## Жилищное строительство (обоснование предложений по территориальному планированию, этапы их реализации

### Основные направления жилищного строительства

Проектом предлагаются следующие принципы реконструкции существующего жилого фонда и нового жилищного строительства:

- Комплексная реконструкция и благоустройство существующих кварталов и микрорайонов - ремонт и модернизация жилищного фонда; реконструкция ветхого жилого фонда, снос аварийного жилого фонда с отселением граждан в новые жилые дома, реконструкция инженерных сетей и улично-дорожной сети; озеленение территории; устройство спортивных и детских площадок.

- Комплексность застройки новых жилых районов – строительство объектов социальной инфраструктуры параллельно с вводом жилья; организация торговых и обслуживающих зон.

- Строительство разнообразных типов жилых домов с учетом потребностей всех социальных групп населения, осуществление строительства социального жилья. Ориентация на преимущественную застройку следующими видами жилых зданий:

- индивидуальные жилые дома с высотой не более трёх этажей при наличии приусадебных земельных участков;

- многоэтажная жилая застройка – многоквартирные жилые дома высотой не более пяти этажей.

- Ограничение высоты жилой застройки пятью этажами, обусловленное высокой сейсмичностью территории городского округа до 8-9 баллов.

- Индивидуальный подход к реконструкции и застройке различных районов города; отказ от унифицированных архитектурно-планировочных приемов; переход к проектированию и строительству разнообразных типов жилых объектов, жилых комплексов, групп домов, жилых кварталов.

- Формирование комфортной архитектурно-пространственной среды жилых зон; переход к более мягкому масштабу застройки, формирование дворовых пространств как единой системы.

- Выявление приоритетов реконструкции городских территорий под жилищное строительство, планомерное планировочное сопровождение реконструктивных мероприятий.

- Улучшение экологического состояния жилых зон, вынос за пределы селитебных территорий ряда производственных, коммунальных и прочих объектов, а также вывод с территории жилых кварталов транзитного и грузового автотранспорта.

Для определения размеров строительства нового жилого фонда и потребностей в территориях для нового жилищного строительства и реконструкции проектом использованы целевые показатели, установленные в следующих документах:

- федеральной целевой программе «Жилище» на 2002 – 2010 гг. (в ред. постановления Правительства РФ от 23 декабря 2009 г.);

- схеме территориального планирования Республики Ингушетия (СТП РИ).

Федеральная целевая программа «Жилище» в редакции 2009 г. предусматривает в качестве одного из основных целевых индикаторов обеспеченность населения страны жильём в размере 21,7 м2 на человека к 2010 году.

Схемой территориального планирования Республики Ингушетия предполагается развитие жилищного строительства в регионе в целом по следующим направлениям: строительство социального жилья за счет бюджетных и внебюджетных источников финансирования, реконструкция государственного, муниципального и частного жилищных фондов, выведение ветхих и аварийных помещений из жилого фонда.

В качестве основных ориентировочных показателей жилищной обеспеченности схемой территориального планирования приняты:

- при стабилизационном сценарии развития 10,4 м2 на человека к 2018 г. и 16,0 м2 на человека к 2028 г.;

- при оптимистическом сценарии развития 12,8 м2 на человека к 2018г. и 20,0 м2 на человека к 2028 г.

Таким образом, в городе Карабулак для расчёта потребности в перспективном жилом фонде приняты в качестве базовых следующие целевые показатели:

- жилищная обеспеченность на расчетный срок (2018 год) – 18,0 м2/чел. (стабилизационный сценарий развития) и 20,0-22,0 м2/чел. (оптимистический сценарий развития);

- жилищная обеспеченность за расчётный срок (2028 год) – 20,0 м2/чел. (стабилизационный сценарий развития) и 24,0 м2/чел. (оптимистический сценарий развития).

Убыль жилого фонда по ветхости принята 5687 тыс. м2 на расчётный срок с учётом полного вывода из эксплуатации аварийного и ветхого жилого фонда.

Исходя из вышеуказанных показателей, объём жилого фонда в городе характеризуется следующими показателями:

2008 год (существующее положение): 	300,7 тыс. м2;

2018 год (расчетный срок)			705,7 тыс. м2;

2028 год (за расчётный срок)			1015,6 тыс. м2.

Прирост жилого фонда на перспективу должен составить 714,9 тыс. м2.

Основными источниками финансирования жилищного строительства должны быть внебюджетные средства, в первую очередь средства граждан, банковские кредиты, жилищные сертификаты, ипотечное кредитование.

Т. к. территория г. Карабулак расположена в районе сейсмичностью 8-9 баллов, в соответствии с требованиями СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» возможно строительство только одно-, двухсекционных жилых зданий высотой не более 4 этажей, а также малоэтажной застройки с приусадебными и приквартирными участками.

В целях повышения архитектурно-художественной выразительности населенного пункта допускается повышение этажности многоквартирных жилых домов до пяти этажей в расчетном градостроительном районе «Новый город».

Здания и сооружения следуют разделять антисейсмическими швами. Расстояние между жилыми зданиями, а также между жилыми и общественными зданиями следует увеличить на 20% от нормативно нормируемой величины (СНиП II-7-81* «Строительство в сейсмических районах»).

### Площадки жилищного строительства

Решения генерального плана по реорганизации территорий жилой застройки и новому жилищному строительству опираются на комплексный градостроительный анализ территории: градостроительная ценность среды и фонда; техническое состояние и строительные характеристики фонда; распределение жилья по планировочным районам; динамика и структура жилищного строительства; современные тенденции в жилищном строительном комплексе.

При размещении площадок нового комплексного жилищного строительства учтены требования, связанные с экологическими ограничениями, инженерно-строительными условиями.

Генпланом учтены существующие проекты планировки по новому жилищному строительству.

Данные по площадкам нового жилищного строительства сведены ниже в таблицу.

Табл. 4.2.1.

Площадки жилищного строительства

|  | Расчетный срок | За пределами расчетного срока |
| --- | --- | --- |
|  | Площадь жилых зон, га | Площадь жилых зон, га |
|  | индивидуальная | многоквартирная застройка | индивидуальная | многоквартирная застройка |
| 1 РГР | 29,23 | - | - | - |
| 2 РГР | 20,22 | - | - | - |
| 3 РГР | 43,50 | - | - | - |
| 4 РГР | 88,00 | - | 114,99 | - |
| РГР НГ | - | 37,10 | - | 11,50 |

Генеральным планом предусматривается увеличение плотности жилого фонда города за счёт реконструкции существующей индивидуальной застройки силами самих домовладельцев. Мероприятия по реконструкции предусматривают:

- подключение коммуникаций;

- замену несущих конструкций;

- пристройку или надстройку жилых помещений.

Данные мероприятия позволят увеличить степень благоустройства жилья, капитальность зданий и показатель жилищной обеспеченности.

В части обеспеченности инженерным оборудованием сохраняется ориентация на локальные системы теплоснабжения.

Развитие жилищного строительства будет зависеть от фактического сценария развития населенного пункта.

- При инерционном сценарии развития на расчетный срок и за его пределами будут осваиваться существующие отводы под строительство, это I РГР, II РГР, III РГР и восточная часть IV РГР.

- При стабилизационном сценарии развития на расчетный срок и за его пределами будут осваиваться существующие отводы под строительство, I РГР, II РГР, III РГР, восточная часть IV РГР и новый район - РГР «Новый город».

- При оптимистическом сценарии развития на расчетный срок и за его пределами будут осваиваться существующие отводы под строительство, I РГР, II РГР, III РГР, восточная часть IV РГР, и новые районы - РГР «Новый город» и западная часть IV РГР.

При разработке генерального плана МО городской округ Карабулак предлагаются следующие мероприятия по реконструкции существующего жилого фонда и нового жилищного строительства в целях обеспечения жителей населенного пункта жильем:

  - разработка проектно-сметной документации на освоение территории под строительство индивидуальных и многоэтажных домов, а также на реконструкцию жилого фонда;

  - освоение 218 га под жилищное строительство, из них на строительство частных домов высотой не более 3-х этажей при наличии приусадебных земельных участков более 180 га, на строительство многоквартирных домов – более 37 га (расчетный срок);

  - освоение около 126,5 га под жилищное строительство, из них на строительство частных домов высотой не более 3-х этажей при наличии приусадебных земельных участков около 115 га, на строительство многоквартирных домов – 11,5 га (перспектива);

  - комплексная реконструкция и благоустройство существующих кварталов и микрорайонов - ремонт и модернизация жилищного фонда;

  - реконструкция ветхого жилого фонда и снос аварийного жилого фонда с отселением граждан в новые жилые дома.

В рамках реализации данных мероприятий запланировано увеличение жилищной обеспеченности жителей г. Карабулак на 2028 год от 18 до 24 м2/чел. в зависимости от фактического сценария развития города.

## Обслуживание населения (обоснование предложений по территориальному планированию, этапы их реализации).

Проектом генерального плана предлагается территориально размещать объекты социального обслуживания населения на компактной территории, что позволяет сформировать планировочное ядро РГР. Размещение микрорайонных объектов инженерной инфраструктуры (ТП/РП, ШРГП, котельная и т.п.) предусматривается на той же территории. Данное решение позволит значительно сэкономить на инженерной и транспортной инфраструктуре при строительстве объектов обслуживания.

Решения генерального плана по реорганизации территорий жилой застройки и новому жилищному строительству опираются на комплексный градостроительный анализ территории: градостроительная ценность среды и фонда; техническое состояние и строительные характеристики фонда; распределение жилья по планировочным районам; динамика и структура жилищного строительства; современные тенденции в жилищном строительном комплексе.

При размещении площадок нового комплексного жилищного строительства учтены требования, связанные с экологическими ограничениями, инженерно-строительными условиями.

Генпланом учтены существующие проекты планировки по новому жилищному строительству.

Данные по площадкам нового жилищного строительства сведены ниже в таблицу.

Табл. 5.1.

Площадки жилищного строительства

|  | Расчетный срок | За пределами расчетного срока |
| --- | --- | --- |
|  | Площадь жилых зон, га | Площадь жилых зон, га |
|  | индивидуальная | многоквартирная застройка | индивидуальная | многоквартирная застройка |
| 1 РГР | 29,23 | - | - | - |
| 2 РГР | 20,22 | - | - | - |
| 3 РГР | 43,50 | - | - | - |
| 4 РГР | 88,00 | - | 114,99 | - |
| РГР НГ | - | 37,10 | - | 11,49 |

Генеральным планом предусматривается увеличение плотности жилого фонда города за счёт реконструкции существующей индивидуальной застройки силами самих домовладельцев. Мероприятия по реконструкции предусматривают:

- подключение коммуникаций;

- замену несущих конструкций;

- пристройку или надстройку жилых помещений.

Данные мероприятия позволят увеличить степень благоустройства жилья, капитальность здания и показатель жилищной обеспеченности.

В части обеспеченности инженерным оборудованием сохраняется ориентация на локальные системы теплоснабжения.

Развитие жилищного строительства будет зависеть от фактического сценария развития населенного пункта.

- При инерционном сценарии развития на расчетный срок и за его пределами будут осваиваться существующие отводы под строительство, это I РГР, II РГР, III РГР и восточная часть IV РГР.

- При стабилизационном сценарии развития на расчетный срок и за его пределами будут осваиваться существующие отводы под строительство, I РГР, II РГР, III РГР, восточная часть IV РГР, и новый район - РГР «Новый город».

- При оптимистическом сценарии развития на расчетный срок и за его пределами будут осваиваться существующие отводы под строительство, I РГР, II РГР, III РГР, восточная часть IV РГР, и новые районы - РГР «Новый город» и западная часть IV РГР.

При разработке генерального плана МО городской округ Карабулак предлагаются следующие мероприятия по реконструкции существующего жилого фонда и нового жилищного строительства в целях обеспечения жителей населенного пункта жильем:

- разработка проектно-сметной документации на освоение территории под строительство индивидуальных и многоэтажных домов, а также на реконструкцию жилого фонда;

- освоение 218 га под жилищное строительство, из них на строительство частных домов высотой не более 3-х этажей при наличии приусадебных земельных участков более 180 га, на строительство многоквартирных домов – более 37 га (расчетный срок);

- освоение около 126,5 га под жилищное строительство, из них на строительство частных домов высотой не более 3-х этажей при наличии приусадебных земельных участков около 115 га, на строительство многоквартирных домов – 11,5 га (перспектива);

- комплексная реконструкция и благоустройство существующих кварталов и микрорайонов - ремонт и модернизация жилищного фонда;

- реконструкция ветхого жилого фонда и снос аварийного жилого фонда с отселением граждан в новые жилые дома.

В рамках реализации данных мероприятий запланировано увеличение жилищной обеспеченности жителей г. Карабулак на 2028 год от 18 до 24 м2/чел. в зависимости от фактического сценария развития города.

## Обслуживание населения (обоснование предложений по территориальному планированию, этапы их реализации)

### Учреждения образования

Детские дошкольные учреждения

Расчетное количество необходимых мест в детских дошкольных учреждениях выполнено в разделе 1.3. настоящего тома. Проектом генерального плана предлагается следующее территориальное размещение земельных участков детских садов (отображено в графической части проекта), выполненное в соответствии с рекомендуемыми СНиП  2.07.01-89* радиусами обслуживания.

В первую очередь необходимо осуществить резервирование земельных участков для последующего строительства дошкольных учреждений. Очередность строительства детских дошкольных учреждений в районах города выполняется соответствии с фактической демографической ситуацией и востребованностью их услуг на территории селитебных районов города.

Предлагается осуществить следующие мероприятия:

    - Строительство детского сада на 90-160 мест в I РГР в створе ул. Южная (территория птицефабрики);

    - Строительство детского сада на 90-160 мест в новом микрорайоне «Новый город» на проектируемом центральном бульваре;

    - Строительство детского сада на 90-160 мест в новом микрорайоне «Новый город» на проектируемом центральном бульваре;

    - Строительство детского сада на 90-160 мест в новом микрорайоне «Новый город» восточнее ул. Промысловой;

    - Строительство детского сада на 90-160 мест в IV РГР между ул. Достоевского  и Толстого;

    - Строительство детского сада на 90-160 мест в I РГР в створе с ул. Мира в районе новой индивидуальной жилой застройки;

    - Строительство детского сада на 90-160 мест по ул. Джабагиева в восточной части города;

    - Строительство детского сада на 90-160 мест в ЦРГР  по ул. Степная в проектируемом квартале высокоплотной жилой застройки;

    - Строительство детского сада на 90-160 мест в II РГР по ул. Новая Нефтяная;

    - Реконструкция и капитальный ремонт детского сада «Малышок»;

    - Реконструкция и капитальный ремонт детского сада №1;

    - Реконструкция и капитальный ремонт детского сада «Колосок».

Представленные выше мероприятия являются оценочными для определения приблизительного объёма строительства детских дошкольных учреждений. При последующем проектировании на стадии проектов планировки необходимо производить расчёт в соответствии с уточнёнными данными по фактической и проектной численности населения, а также в соответствии с будущими расчетными показателями региональных нормативов градостроительного проектирования для более рационального распределения проектируемых учреждений по территории городского округа.

Необходимо активно развивать и внебюджетные учреждения дошкольного воспитания. В первую очередь это касается мини-детсадов вместимостью 15-20 человек, которые планируется строить в районах существующего малоэтажного жилищного строительства и на новых площадках, и в районах индивидуальной жилой застройки. Такие учреждения могут располагаться как в специально построенных, так и в приспособленных малоэтажных зданиях. Также частными детскими садами возможно обеспечить и другие микрорайоны. С целью снижения затрат муниципального бюджета на содержание детских садов следует довести суммарную вместимость частных детских учреждений до 20% от проектной вместимости детских садов.

Общеобразовательные школы

Расчетное количество необходимых мест в школах выполнено в разделе 1.3. настоящего тома. Проектом генерального плана предлагается следующее территориальное размещение земельных участков новых школ (отображено в графической части проекта), выполненное в соответствии с рекомендуемыми СНиП  2.07.01-89* радиусами обслуживания.

В первую очередь необходимо осуществить резервирование земельных участков для последующего строительства общеобразовательных учреждений. Очередность строительства новых школ в районах города выполняется в соответствии с фактической демографической ситуацией на территории селитебных районов города.

Предлагается осуществить следующие мероприятия:

    - Строительство общеобразовательной школы в I РГР в створе ул. Южная на 550-700 мест (территория птицефабрики);

    - Строительство общеобразовательной школы на 550-700 мест в новом микрорайоне «Новый город» на проектируемом центральном бульваре;

    - Строительство общеобразовательной школы на 550-700 мест в II РГР между ул. Ахриева и ул. Новая Нефтяная;

    - Строительство общеобразовательной школы на 550-700 мест в IV РГР между ул. Толстого и ул. Пушкина;

    - Строительство начальной школы-детского сада на 220 мест в IV РГР между ул.Грушевая и ул. Ореховая;

    - Строительство общеобразовательной школы на 550-700 мест в IV РГР между ул.Виноградная и ул. Ореховая за расчетный срок.

Представленные выше данные являются оценочными для определения приблизительного объёма строительства средних образовательных учреждений. При последующем проектировании на стадии проектов планировки расчётных градостроительных районов необходимо производить расчёт в соответствии с уточнёнными данными по фактической и проектной численности населения и в соответствии с нормами региональных нормативов градостроительного проектирования.

Учреждения высшего и среднего специального образования

Учреждения среднего специального и высшего образования находятся в ведении федеральных органов власти и Правительства РИ, вопросы их развития должны быть отражены соответственно в документах территориального планирования Российской Федерации и Республики Ингушетия.

На момент разработки проекта генерального плана схема территориального планирования Российской Федерации не была разработана.

Схема территориального планирования РИ не предполагает каких-либо мероприятий по развитию учреждений образования, находящихся в собственности РИ и расположенных в пределах города Карабулак.

Учитывая территориальные особенности РИ и сравнительно небольшие расстояния между г. Карабулак и городами Магас, Назрань и ст. Орджоникидзевской, население пользуется услугами учреждений среднего специального и высшего образования, расположенных в указанных городах. Вместе с тем, планируемое развитие города как полноценного промышленного центра РИ потребует размещение на его территории соответствующих образовательных учреждений. Появление новых образовательных функций может стать одним из катализаторов развития города в будущем и послужить формированию одной из новых градообразующих функций города в системе агломерации  городов РИ.

Ввиду наличия в городе значительных территориальных резервов проектом предлагается развивать в инициативном порядке образовательные учреждения республиканского и федерального уровней и выходить для этого с законодательной инициативой в республиканские органы власти.

### Учреждения здравоохранения и социального обеспечения

Учреждения здравоохранения стационарного типа

Город Карабулак недостаточно обеспечен стационарными лечебными учреждениями, как муниципальными, так и находящимися в ведении РИ. Ввиду этого, в проекте генерального плана предусмотрено строительство новой больницы и иных стационарных лечебных учреждений. Существующие здания больницы предлагается реконструировать под иные нужды здравоохранения.

    - Резервирование земельного участка для строительства отдела республиканского кожно-венерологического диспансера в восточной части города в районе ул. Джабагиева;

    - Резервирование земельного участка и последующее строительство городской больницы со ССМП в г. Карабулак в восточной части города в районе ул. Джабагиева (состав отделений и количество койко-мест определяется в задании Министерства здравоохранения РИ).

Учтены предварительные проработки по размещению отдела республиканского кожно-венерологического диспансера в соответствии с ФЦП «Социально-экономическое развитие РИ». Отдел диспансера предполагается разместить на обособленном земельном участке, на смежном земельном участке с проектируемой городской больницей.

Амбулаторно-поликлинические учреждения

В рамках действующих национальных проектов, федеральных и республиканских целевых программ уделяется приоритетное внимание стационарзамещающим формам медицинского обслуживания, прежде всего развитию поликлинической сети и формированию специализированных диагностических и консультационных центров.

В томе I отмечалось, что город не имеет достаточной сети поликлинических учреждений. Норматив обеспечения населения амбулаторно-поликлиническими учреждениями не выполняется. С ростом города в  территориальном распределении будут наблюдаться диспропорции. В связи с новым жилищным строительством и реконструкцией обширных территорий проектом предусмотрено строительство новых зданий амбулаторно-поликлинических учреждений.

    - Строительство поликлиники на 100 п.с. в г. Карабулак в восточной части города в районе ул. Джабагиева (в едином комплексе с новой городской больницей);

    - Реконструкция зданий городской больницы по ул. Рабочая, 8 для последующего размещения филиала поликлиники и диагностического центра.

За расчетный срок возможно потребуется строительство поликлиники (филиала поликлиники) в РГР «Новый город».

Скорая медицинская помощь

Потребность города в автомобилях скорой помощи определена в соответствии с приложением  рекомендуемым СНиП  2.07.01-89*.

Коэффициент выхода на линию принят 0,85.

Таким образом, при норме в 0,1 автомобилей на 1000 жителей на расчётный срок необходимое количество машин на линии – 4, инвентарных – 5.

Указанные показатели не соответствуют современному положению.

При этом участок станции скорой помощи не соответствует нормативному показателю площади в 0,25 га, занимая 0,09 га. Проектом предусмотрено на расчётный срок строительство ССМП в едином комплексе с проектируемой городской больницей. В настоящее время необходимо выполнить капитальный ремонт занимаемых помещений.

Учреждения социального обеспечения.

В соответствии с требованиями приложения СНиП  2.07.01-89*на территории Карабулака должны быть размещены следующие учреждения социального обеспечения:

Таблица 6.2.1.

Существующее наполнение учреждений социального обеспечения и нормативная потребность в них

| Наименование учреждения | Вместимость |
| --- | --- |
|  | Исходный год | Расчётный срок |
|  | Проектн. | Факт. |  |
| Дом-интернат для престарелых с 60 лет и инвалидов | данный вид учреждений отсутствует | 180 |
| Психоневрологический интернат | данный вид учреждений отсутствует | 100 |
| Специальные жилые дома и группы квартир для ветеранов войны и труда и одиноких престарелых | данный вид учреждений отсутствует | 384 |
| Специальные жилые дома и группы квартир для инвалидов на креслах-колясках и их семей | данный вид учреждений отсутствует | 20 |

Действующим законодательством социальное обеспечение отнесено к полномочиям субъекта федерации. Со стороны органов местного самоуправления должно оказываться содействие в размещении подобных учреждений, в частности, на уровне документов территориального планирования должны учитываться потребности в необходимой площади земельных участков.

Специфика домов-интернатов способствует размещению их в стороне от жилых районов, в непосредственной близости от рекреационных зон и пригородных территорий.

Схема размещения объектов федерального, регионального и местного значения не содержит указаний на размещение таких объектов, поскольку на момент разработки проектного плана отсутствуют решения об их размещении в городе Карабулак. В дальнейшем возможно пересмотреть решение о размещении указанных объектов в городе в случае, если этот вопрос будет положительно решён на последующих стадиях проектирования.

Во исполнение вышеперечисленных мероприятий осуществляется резервирование зон для строительства объектов социальной сферы (сроки строительства, параметры сооружений, границы земельных участков, отводимых под них, необходимо уточнить в документации по планировке территории).

### Учреждения культуры и искусства

В соответствии с требованиями приложения СНиП 2.07.01-89* на территории г. Карабулак должны быть размещены следующие учреждения культуры и искусства:

Таблица 6.3.1.

Существующее наполнение учреждений культуры и искусства и нормативная потребность в них

| Наименование учреждения | Мощность |
| --- | --- |
|  | Исходный год | Первая очередь | Расчётный срок |
|  | Проектн. | Факт. |  |  |
| Помещения для культурно-массовой, политико-воспитательной работы, досуга и любительской деятельности | н/д | н/д | 1850м2 | 2340м2 |
| Танцевальные залы | н/д | н/д | 222 места | 234 места |
| Клубы | 191 | 2960 места | 3120 места |
| Кинотеатры | данный вид учреждений отсутствует | 925 мест | 1365 мест |
| Лектории | данный вид учреждений отсутствует | 74 место | 78 место |
| Библиотеки | 11,5 тыс. ед. хран. н/д | 148 тыс. ед. хран. 74 места | 156 тыс. ед. хран. 78 место |

Помещения для культурно-массовой, политико-воспитательной работы, досуга и любительской деятельности проектируются в составе проектов планировки территорий и не рассматриваются детально в проекте генерального плана.

Рекомендуется формировать комплексы из указанных видов помещений, а также спортивно-тренажёрных залов повседневного пользования и включать их в состав микрорайонных (квартальных) центров досуга. Также возможна интеграция их в школьные здания. В микрорайонах (кварталах) среднеэтажной застройки и застройки домами квартирного типа рекомендуется привлекать к этому застройщиков. В кварталах индивидуального жилищного строительства и существующей усадебной застройке размещение подобных центров необходимо вести в соответствии со специально разработанной программой, осуществляемой за счёт средств бюджета и привлечённых средств инвесторов.

Танцевальные залы, кинотеатры, клубы, лектории, видеозалы рекомендуется объединять в культурно-развлекательные центры. При этом около 40% их вместимости планируется отводить для центров районного значения.

Культурно-развлекательный центр по своей типологии относится к многофункциональным общественным центрам, предоставляющим посетителю массу разноплановых услуг.

К объектам на первую очередь отнесены общегородской культурно-развлекательный центр в комплексе с проектируемым торгово-культурно-развлекательным комплексом, предполагаемым к размещению на пересечении ул. Промысловой и ул. Степной и культурно-развлекательный центр на ул. Джабагиева в районе рынка.

Строительство культурно-развлекательных, а в особенности, торгово-культурно-развлекательных центров должно вестись с активным привлечением частных инвестиций.

Библиотеки. В городе расположена 1 муниципальная библиотека, что недостаточно для города. Потребность в дополнительных единицах хранения составляет 144,5 тыс.

Проектом генерального плана предусмотрено строительство новой городской библиотеки в едином комплексе с городским домом культуры и строительство 3-х библиотек соответственно в I, II и IV РГР. При этом предлагается активно развивать современные формы хранения информации и предоставления доступа к ней – выход в интернет, создание медиатеки, развитие других современных технологий информационного обслуживания в едином комплексе с библиотекой.

Проектом генерального плана предлагается выполнить следующие мероприятия по развитию объектов культуры:

    - Новое строительство городского Дома культуры с помещениями для центральной библиотеки и выставочного зала в новом микрорайоне «Новый город» на проектируемой центральной городской площади;

    - Строительство центра творчества для детей и юношества в новом микрорайоне «Новый город» на проектируемом центральном бульваре;

    - Строительство школы искусств на 200 мест в новом микрорайоне «Новый город» на проектируемом центральном бульваре;

    - Строительство здания детской библиотеки в новом микрорайоне «Новый город» на проектируемом центральном бульваре;

    - Строительство зданий 3-х библиотек соответственно в I, II и IV РГР.

Во исполнение вышеперечисленных мероприятий осуществляется резервирование зон для строительства объектов социальной сферы (сроки строительства, параметры сооружений, границы земельных участков, отводимых под них, необходимо уточнить в документации по планировке территории).

### Спортивные и физкультурно-оздоровительные сооружения

В соответствии с ФЦП «Развитие физической культуры и спорта в РФ на 2006-2015гг.» к 2015г. необходимо довести численность занимающихся физкультурой и спортом до 30% населения, или до 11,76 тыс. чел. применительно к г.Карабулак.

В соответствии с приложением к СНиП  2.07.01-89* потребность города на расчётный срок генерального плана в физкультурно-оздоровительных объектах составляет:

Таблица 6.4.1.

Потребность поселения в физкультурно-спортивных сооружениях на 2028г.

| Наименование сооружения | Норма РНГП РО | Требуемое количество (мощность)* | Имеется в наличии на 2008г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Плоскостные спортивные сооружения | 700-900 м2 на 1000 жителей | 29 -36 тыс. м2 | 4,1 тыс. м2 (включая оценку существующей площади спортивных ядер школ) |
| Спортивные залы общего пользования | 60 м2 площади пола на 1000 жителей | 2,5 тыс. м2 | 1,9 тыс.м2 (оценка существующей площади спортивных залов школ) |
| Спортивно-тренажёрные залы повседневного обслуживания | 70 м2 общей площади на 1000 жителей | 2,9 тыс. м2 | 120 м2 (оценка существующей площади залов в ФОК и отдельно) |
| Бассейны крытые и открытые общего пользования | 20 м2 зеркала воды на 1000 жителей | 846 м2 | данный вид сооружений отсутствует |
| Детско-юношеские спортивные школы (ДЮСШ) | 10 м2 площади зала на 1000 жителей | 423 | 1008 м2 |

* оценка мощности рассчитывалась по прогнозному показателю численности населения в 2028 году по стабилизационному варианту.

Проектом генерального плана предлагается выполнить следующие мероприятия по развитию объектов физической культуры и спорта:

    - Строительство универсального спортивного комплекса с крытым бассейном и комплексом открытых плоскостных спортивных сооружений (площадки для занятий мини-футболом, волейболом, теннисом) в западной части РГР «Новый город» в створе с проектируемым центральным бульваром в г. Карабулак;

    - Строительство 3-х физкультурно-оздоровительных комплексов на территории I, II, IV РГР (мощность объектов определить при рабочем проектировании);

    - Резервирование земельного участка и строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с помещениями детско-юношеской спортивной школы в районе проектируемого городского парка  западнее ул. Промысловой;

    - Реконструкция городского стадиона в расчетный срок и за пределами расчетного срока;

    - Установка и благоустройство спортивных площадок в каждом микрорайоне города.

Во исполнение вышеперечисленных мероприятий осуществляется резервирование зон для строительства объектов социальной сферы (сроки строительства, параметры сооружений, границы земельных участков, отводимых под них, необходимо уточнить в документации по планировке территории).

### Коммунальные объекты

Потребность в коммунальных объектах на расчётный срок выглядит следующим образом.

Таблица 6.5.1.

Существующие мощности предприятий коммунального обслуживания и нормативная потребность в них

| Наименование учреждения | Мощность |
| --- | --- |
|  | Исходный год | Первая очередь | Расчётный срок |
|  | Проектн. | Факт. |  |  |
| Банно-оздоровительные комплексы, помывоч. мест | н/д | н/д | 100 | 200 |
| Пожарное депо, авт. | н/д | 3 | 11 | 22 |
| Общественные уборные, 1 прибор | 0 | 0 | 20 | 45 |
| Кладбище, га | 7,9 (отвод участка) | 7,2 (под захоронениями) | 14,4 | 14,4 |

Бани.

На территории города находятся одна баня, данных о количестве помывочных мест не имеется. Проектом предусмотрено размещение новых бань вместе со спортивными учреждениями (как в рамках муниципальных программ, так и с привлечением частных инвестиций в строительство и эксплуатацию объектов).

Пожарные депо.

В рамках генерального плана предлагается провести анализ потребности в пожарных депо и дать предложения по площадкам для размещения сооружений депо с целью дальнейшей градостроительной подготовки участков и последующего строительства и содержания объектов пожарной охраны.

По нормам НПБ 101-95 для г. Карабулак на расчётный срок необходимо три пожарных депо на 22 машины (в одном 8 машин, в двух депо по 6 машин) в соответствии с приложением 7 к НПБ против современных 3. В соответствии с приложением 1, в городе необходимо иметь 2 специализированных пожарных автомобиля, один из которых должен быть оснащен автолестницей и автоподъемником, другой газодымозащитным оборудованием.

Проектом предусмотрено доведение общей ёмкости пожарных депо до требуемых 22 машин с учётом специфики города, имеющего рассредоточенную планировочную структуру.

Необходима реконструкция и доукомплектация существующего пожарного депо 5 автомашинами в соответствии с НПБ 101-95 и технического регламента о требованиях пожарной безопасности.

Предусмотрено строительство нового пожарного депо I типа в промзоне в западной части г. Карабулак, рассчитанного на 6 автомобилей. Депо будет обслуживать западную промышленную зону, а также первый, третий, четвертый и часть центрального градостроительного района. Требуемая площадь участка – 0,8 га.

Предусмотрено строительство нового пожарного депо I типа на 8 автомобилей (6 обычных, 2 специализированных) в промышленной зоне северо-восточной части г. Карабулак. Депо рассчитано на обслуживание северной  промышленной зоны, «Нового Города», второго, пятого РГР и части центрального градостроительного района. Требуемая площадь участка – 0,8 га.

Места размещения новых пожарных депо могут быть уточнены в разрабатываемых проектах планировки и межевания территорий.

Общественные уборные.

Сеть общественных уборных необходимо довести до нормативных 1 уборной на 1000 жителей или 40 мест на 2018 г. Размещение уборных необходимо регулировать в проектах планировки и межевания территорий, где необходимо определять места для размещения отдельно стоящих зданий или объекты общественного назначения, в которых устраиваются впоследствии общественные уборные.

Кладбища.

Город недостаточно (7,9 га против требуемых 8,6) обеспечен кладбищами, закрытие существующих кладбищ не планируется. Проектом предлагается увеличить территорию мусульманского кладбища до 9,9 га. Общая площадь 2 кладбищ достигнет 14,4 га, территорий кладбищ в соответствии с СНиП 2.07.01-89* будет достаточно в расчетный срок.

### Коммерческий сектор системы обслуживания населения

В размещении объектов торговли, бытового обслуживания и общественного питания проектные решения генерального плана исходят из того, что функционирование подобных объектов сегодня полностью находится в сфере частного предпринимательства, а, следовательно, потребность в них определит рынок, который и будет поддерживать равновесие в их численности. Существующая нормативная база не даёт объективной оценки в потребности в тех или иных учреждениях торговли, а у органов власти отсутствуют правовые рычаги воздействия на ситуацию, в которой, например, численность объектов торговли превысила норматив. Запретить открывать новые объекты торговли в такой ситуации закон не позволяет. Со стороны органов власти остаётся забота об отведении новых территорий под соответствующие функции и надзор за соблюдением порядка торговли в рамках, установленных законом полномочий соответствующего уровня.

Ввиду этого генеральным планом не предусмотрено мероприятий по развитию сети торговли, общественного питания, бытового обслуживания ввиду того, что такое развитие будет осуществляться в рамках рыночных механизмов с минимальным вмешательством органов власти.

Вместе с тем, используя различные механизмы градорегулирования, необходимо выполнять следующие мероприятия:

  - развивать формы торговли продуктами первой необходимости, в основном, за счёт мелких магазинов шаговой доступности;

  - развивать формы микрорайонной торговли, в основном, за счет совмещения нескольких различных магазинов на компактной территории;

  - формировать крупные торговые центры:

на ул. Джабагиева на пересечении с ул. Промысловой с реконструкцией существующих рынков и предприятий торговли с реконструкцией и сносом существующих строений и строительством новых благоустроенных торговых комплексов;

на ул. Промысловой на пересечении с ул. Степной  формированием общегородского многофункционального торгово-развлекательного центра;

  - стимулировать размещение предприятий торговли и обслуживания населения на первых этажах жилых зданий, расположенных на проектируемом центральном бульваре РГР «Новый город» и при реконструкции существующей застройки по ул. Осканова, Джабагиева, Кирова и Промысловой;

  - стимулировать развитие предприятий общественного питания, в т.ч. летних, в общественных центрах и парках, скверах и т.п.;

  - сформировать и внедрить в практику требования к архитектурно-художественному оформлению торговых точек, павильонов и т.п.

Особое внимание необходимо уделить развитию гостиничного бизнеса как основы для привлечения представителей иногороднего бизнеса, средства коммуникации и развития связей с другими регионами.

Для этого с привлечением частных инвестиций необходимо построить несколько гостиниц с общей вместимостью 270 мест. Наиболее предпочтительные места размещения в существующем и планируемом центре города и по ул. Промысловой.

## Транспортный комплекс (обоснование предложений по территориальному планированию, этапы их реализации)

### Приоритеты развития транспортного комплекса

Основными приоритетами развития транспортного комплекса города должны стать:

на первую очередь (2013г.):

- расширение основных существующих магистралей с целью доведения их до проектных поперечных профилей;

- ремонт и реконструкция дорожного покрытия существующей улично-дорожной сети;

- резервирование земельных участков для новых магистралей и транспортных развязок;

на расчётный срок (2018г.):

- дальнейшая интеграция в транспортный комплекс центральной части республики;

- упорядочение улично-дорожной сети в отдельных районах, решаемое в комплексе с архитектурно-планировочными мероприятиями;

- проектирование и строительство транспортных развязок в 1 уровне;

- пробивка новых магистралей;

- строительство на территории РГР «Новый город» с соответствующей улично-дорожной сетью;

- строительство тротуаров и пешеходных пространств (скверы, бульвары) для организации системы пешеходного движения в городе;

- внедрение системы мониторинга городского транспорта;

на отдалённую перспективу (после 2018г.):

- разработка комплексной транспортной схемы города;

- строительство пересечений с железнодорожными линиями в 2-х уровнях и завершения формирования системы магистралей посредством реконструкции существующих улиц;

- интеграция транспортной системы города с планируемой реконструкцией федеральной автодороги «Кавказ».

### Внешний транспорт

Железнодорожный транспорт.

Перспективы увеличения грузовой работы раз. Карабулакский связаны с восстановлением железнодорожного движения на участке ст. Слепцовская - ст. Грозный и с ростом промышленного и сельскохозяйственного производства на территории РИ, увеличением связей с Чечней, Дагестаном и странами Закавказья. Учитывая малое количество железных дорог и станций на территории РИ, разъезд Карабулакский с развитой системой железнодорожных подъездных путей планируется как один из основных узлов в границах РИ по организации работ по приему и отправке грузов железнодорожным транспортом. В первую очередь реализации генерального плана планируется восстановление пассажирской работы на разъезде с обслуживанием пригородных поездов и поездов дальнего следования.

Проектом СТП РИ в соответствии со Стратегией развития железнодорожного транспорта РФ предусмотрено строительство железнодорожной линии от ст. Орджоникидзевская до с. Галашки, что, соответственно, в последующем будет способствовать увеличению движения по раз. Карабулакский.

В расчетный срок проектом генерального плана предусмотрена реконструкция здания железнодорожного вокзала и привокзальной площади на раз. Карабулакский.

В целях обеспечения безопасности дорожного движения проектом генерального плана предусмотрено строительство пересечений городских магистралей железнодорожных линий в 2-х уровнях в расчетный срок и за пределами расчетного срока.

В остальном проектные мероприятия генерального плана не затрагивают существующую сеть железной дороги и полосу отвода за исключением строительства путепровода с двухуровневой развязкой в створе ул. Промысловой и в створе с ул. Кирова.

Внешний автомобильный транспорт.

Проектом СТП РИ предлагается в соответствии с основными направлениями социально-экономического развития региона создать новую автодорогу по маршруту Назрань – Ачалуки – Малгобек – Терек (КБР) для обеспечения кратчайших связей с транспортной системой регионов Северного Кавказа и Россией в целом. Строительство этой дороги позволит дать выход экономике региона непосредственно на магистральные направления опорного транспортного каркаса страны, минуя сопредельные субъекты федерации.

Ввиду значительного объёма капиталовложений в строительство, а также стратегического значения дороги предлагается провести комплекс мероприятий по включению данной дороги в перечень автодорог федерального значения и передачи её на баланс федеральных органов.

Проектируемую автодорогу планируется сформировать из нескольких участков, используя преимущественно уже существующие автодороги.

На первом этапе (до 2013г.) планируется реконструировать и передать на баланс федеральным структурам следующие участки существующих автодорог:

1) г.Терек – граница КБР (от существующей федеральной трассы, проходящей через г.Терек далее на восток мимо с.Тамбовского, с. Инарки, общей протяжённостью реконструируемого участка 26 км, нового строительства в районе обхода с. Инарки 3 км);

2) по территории т.н. «Моздокского коридора» - 5 км реконструируемого участка;

3) от границы Малгобекского района минуя г. Малгобек, до Ниж.Ачалуки, Ср.Ачалуки, до северо-восточной окраины с.Плиево с выходом на существующую автотрассу М-29 (общей протяжённостью реконструкции 50 км).

Реализация данного проекта позволит существенно разгрузить участок автодороги Ср. Ачалуки – Карабулак, проходящий по территории города.

Наиболее актуальной задачей в части развития внешнего автомобильного транспорта в городе остаётся формирование дублеров региональных автодорог, как в продольном, так и в меридиональном направлении в расчетный срок и за пределами расчетного срока.

Проектом генерального плана предлагается до 2013г. выполнить изменение схемы движения по региональной автодороге Назрань – Орджоникидзевская в границах города с организацией одностороннего движения по ул. Осканова и Джабагиева.

Автостанцию планируется разместить на въезде в город со стороны с. Яндаре и автотрассы М-29 по ул. Промысловой. По согласованию с администрацией сельского поселения Яндаре предлагается осуществить строительство автостанции на федеральной автодороге «Кавказ» в районе съезда к г. Карабулак и строящемуся жилому образованию «Яндаре» для остановок транзитного междугороднего и международного транспорта.

### Улично-дорожная сеть

В соответствии с определёнными выше приоритетами развития транспортного комплекса города, проектом генерального плана предусмотрены нижеописанные мероприятия по оптимизации улично-дорожной сети.

В основу построения магистральной улично-дорожной сети положена идея увеличения числа поперечных и продольных связей между существующими и планируемыми микрорайонами города. В настоящее время все основное движение как транзитное, так и внутригородское сосредоточено  на участках пересекающих город региональных автодорог.

При этом и в поперечном, и в продольном направлениях количество связей явно недостаточно. Это обусловлено рядом причин исторического характера, благодаря которым существующий транспортный каркас города недостаточно развит.

Увеличение числа поперечных и продольных связей позволит интенсифицировать внутригородские передвижения, связи между микрорайонами, создать основу для социальных коммуникаций. В значительной мере упорядочение транспортного каркаса будет способствовать сплачиванию города в единый организм, формированию общегородского центра, зон отдыха и т.п.

Наиболее крупные проекты в части реконструкции магистральной улично-дорожной сети г. Карабулак описаны ниже.

  - Расширение и реконструкция ул. Промысловой с доведением до требований магистральной улицы общегородского значения со строительством путепровода через железнодорожную линию Назрань – Грозный и строительством 3-х круговых развязок в 1 уровне на пересечении с ул. Степной, Вокзальной и промышленной зоне города. Реконструкция автодорожного моста через р. Сунжа по ул. Промысловой.

  - Расширение и реконструкция ул. Кирова с доведением до требований магистральной улицы общегородского значения и ее продолжения по территории IV РГР до региональной автодороги Ср. Ачалуки – Карабулак. Со строительством путепровода через железнодорожную линию Назрань – Грозный (в расчетный срок или за пределами расчетного срока) и строительством путепровода через железнодорожную ветку к территории ЖБК (за расчетный срок) и строительством 2-х круговых развязок в 1 уровне.

  - Расширение и реконструкция пер. Заводской с доведением до требований магистральной улицы общегородского значения и ее продолжения по территории IV РГР до региональной автодороги Ср. Ачалуки – Карабулак (за расчетный срок). Со строительством путепровода через железнодорожную линию Назрань – Грозный (за пределами расчетного срока).

  - Расширение существующих улиц, дорог и новое строительство для формирования сети магистральных улиц и дорог районного значения по ул. Балкоева, Южная, Белхороева, Колхозная, Луговая, Степная, Загородная, Революционная и новых автодорог в РГР «Новый город», IV РГР и промышленных зонах города.

В проекте генерального плана приведены поперечные профили магистралей городского и районного значения. Поперечные профили, приведенные в составе текстовых материалов, и схемы развязок, приведённые на основном чертеже, рассматриваются как регламентирующие положения при проведении дальнейших работ по планировке территории, проектированию дорог и могут уточняться. Неизменными должны остаться ширина проезжих частей, типы развязок и основные направления движения. При подготовке комплексной транспортной схемы города эти поперечные профили и схемы развязок могут быть откорректированы.

Протяжённость магистральной сети города на 2018г. составит 142,88 км (против современных 76,07 км), в т.ч. магистралей городского значения 67,26 км, районного 75,62 км.

Плотность сети магистралей, определённая как соотношение длины магистралей и застроенной части города составляет 3,88 км/км2, что выше рекомендуемых показателей.

В городе в настоящее время отсутствуют открытые общественные пространства (площади). Генеральным планом предусмотрено формирование ансамблей площадей на проектируемом бульваре в РГР «Новый город».

Главная городская площадь предусматривается на пересечении проектируемого городского бульвара и ул. Промысловой, периметр которой предлагается сформировать общественными зданиями общегородского значения.

В РГР «Новый город» предлагается кроме главной городской площади разместить еще три площади различного назначения.

Генеральным планом предусмотрено формирование пешеходно-транспортных улиц на основе главных городских улиц Джабагиева, Осканова, Промысловой и Кирова в существующем центре города. Необходимо провести мероприятия по благоустройству – мощению, строительству современных остановочных павильонов, освещению, что позволит притянуть сюда горожан и сформирует отдельную рекреационную зону.

Наиболее интенсивное пешеходное движение придётся на проектируемый бульвар в проектируемом РГР «Новый город».

### Городской транспорт

Автомобильный парк на расчётный срок принят 150 автомобилей на первую очередь (2013г.) и 200 автомобилей на 1000 жителей на расчётный срок.

Уровень обеспеченности легковым автотранспортом населения достиг 110 автомобилей на 1000 жителей, прогнозируется увеличение уровня обеспеченности легковым автотранспортом к 2013 году до 150 автомобилей и в расчетный срок (до 2018 года)  до 200 автомобилей на 1000 человек.

Значительное увеличение числа автомобилей потребует существенного расширения территорий, предназначенных для постоянного и временного хранения автотранспорта.

Удельный вес перевозок на индивидуальном автотранспорте несомненно возрастет, чему должно соответствовать развитие улично-дорожной сети. Вместе с тем, до разработки комплексной транспортной схемы некорректно оценивать и прогнозировать объёмы роста перевозок на индивидуальном автотранспорте.

Таблица 7.4.1.

Средний уровень автомобилизации в городском округе

| Транспортные средства | Кол-во транспортных средств на 1000 жителей | Население тыс. жителей | Транспортные средства, шт. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2013г. | 2018г. | 2013г. | 2018г. | 2013г. | 2018г. |
| Легковые авто. принадлежащие населению | 150 | 200 | 37,1 | 39,2 | 5565 | 7840 |
| Ведомственные, такси, прокат | 8 | 10 |  |  | 296 | 392 |
| Грузовые авто | 30 | 50 |  |  | 1110 | 1960 |

Общественный транспорт.

Развитие систем городского общественного транспорта непосредственно связано с ростом населения и освоением новых территорий для жилищного строительства, а также с формированием новых трудовых потоков в районы общественно-делового строительства.

Характер передвижений жителей города исторически был сбалансирован в пределах отдельных частей города. Основные места приложения труда – промпредприятия - находились в пределах пешеходной доступности от мест проживания, в отдалённые территории нефтедобычи людей доставляли вахтенными автобусами.

Регулярный внутригородской автобусный транспорт в настоящее время отсутствует, часть его функций выполняют пригородные и междугородние республиканские маршруты. Большинство же трудовых передвижений в городе приходилось на личный автотранспорт и пешеходные сообщения.

На данной стадии, до разработки комплексной транспортной схемы, в части развития городского общественного транспорта предусмотрены нижеописанные мероприятия на расчётный срок генерального плана.

Автобус и маршрутное такси на расчётный срок останутся основным видом общественного транспорта, однако их удельный вес в транспортной работе по городу будет неуклонно снижаться ввиду роста объёма перевозок индивидуальным автомобильным транспортом.

До 2013г. планируется открытие автобусного движения по вновь проектируемым или реконструируемым магистралям, которые будут сведены в следующие маршруты:

Таблица 7.4.2.

Планируемые маршруты автобусов на первую очередь реализации генерального плана (2013г.)

| № п/п | Пункт отправления | Путь следования | Конечная остановка | Протяжённость, км | Интервал, мин. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Промышленная зона города от здания Карабулакского НГДП | Ул. Промысловая – жилое образование «Яндаре» – автодорога «Кавказ» – с. Яндаре | с. Яндаре | 4,4 | 15-20 |
| 2 | Промжилбаза | Ул. Шосейная – ул. Джабагиева | граница ст. Троицкой | 5,8 | 15-20 |
|  | ВСЕГО: |  |  | 12,2 |  |

Исходя из определённых интервалов, длины маршрутов, введение указанных линий автобусов потребует 2-3 машины на линии, а с учётом коэффициента выхода на линию 0,8 – 3 в инвентаре.

В период 2013-2018гг. по мере роста подвижности населения, нового жилищного и промышленного строительства, освоения промышленной зоны в городе, строительства новых магистралей возможна организация 2-3 дополнительных автобусных маршрутов.

Приведённые выше данные по проектируемым автобусным маршрутам являются предложениями генерального плана и должны быть скорректированы как по мере ввода в строй отдельных автомагистралей, автодорог, так и по результатам мониторинга работы общественного транспорта и изучения транспортных потоков. В отсутствие результатов мониторинга пассажиропотоков невозможно прогнозировать конкретные интервалы движения.

При этом необходимо сохранить принципиальное начертание маршрутов с наибольшей вовлечённостью в перевозки маршрутов, проложенных по вновь сооружаемым магистралям.

Предполагается, что ведомственные и грузовые автомобили будут находиться на хранении в коммунально-складской и промышленной зонах города. Для постоянного и временного хранения легковых автомобилей населения в гаражах и  на открытых стоянках потребуется  к 2013г. 17 Га территории, к 2016г. еще 6,5 Га территории. Но, учитывая, что более 70% автопарка будет храниться на земельных участках индивидуальной застройки, для решения проблемы хранения предлагается организовать 5-7 платных охраняемых автостоянок, что позволит не только избежать неконтролируемой установки и строительства индивидуальных гаражей, но и пополнить поступления в бюджет города от арендной платы.

Необходимо предусматривать устройство нормативных гостевых автостоянок в жилой и общественно-деловой застройке и закрепить в местных нормативах градостроительного проектирования необходимость обеспечения новой и реконструируемой жилой застройки машино-местами в гаражах и на стоянках в пределах 500м по принципу: «одна квартира – одна машина».

## Инженерная инфраструктура (обоснование предложений по территориальному планированию, этапы их реализации)

### Водоснабжение

В настоящее время город Карабулак имеет централизованную систему водоснабжения, которая состоит из трех самостоятельных систем. Генеральным планом предусматривается строительство нового трубопровода с целью закольцовки имеющихся систем в единую систему водоснабжения.

Проектом также предлагается реконструкция водопроводных сетей и сооружений с заменой изношенных участков.

При расчёте потребности воды на расчетный срок для муниципального образования городской округ Карабулак на хозяйственно–бытовые нужды населения принимались нормы в соответствии со СНиП 2.04.02-84* с коэффициентом суточной неравномерности - 1,1, а также с учётом климатических условий и динамики изменения численности населения (стабилизационный вариант развития).

Расчетный суточный расход воды на хозяйственно-питьевые нужды рассчитан по формуле 1 СНиП 2.04.02-84*:

| Qсут. m= | Σ q N | , м3/сут , |
| --- | --- | --- |
|  | 1000 |  |

где:

q – удельное водопотребление;

N – расчетное число водопотребителей.

Удельное среднесуточное водопотребление на хозяйственно-питьевые нужды на 1 жителя принято согласно СНиП 2.04.02-84*, в зависимости от благоустройства зданий.

Степень благоустройства жилой застройки принята следующая: на расчётный срок – вся застройка оборудуется внутренним водопроводом и централизованной системой канализации с централизованным горячим водоснабжением.

Среднесуточное удельное водопотребление принимаем q=230 л/сут. на человека по табл.1 п.2.1 СНиП 2.04.02-84*:

Среднесуточное удельное водопотребление на поливку в расчёте на одного жителя принимаем 50 л/сут. (п.2.3, табл.3, прим.1 СНиП 2.04.02-84*).

Количество воды на нужды промышленности, обеспечивающей население продуктами, и на неучтённые расходы принимаем дополнительно в размере 10% суммарного расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды городского округа (п.2.1, табл.1, прим.4 СНиП 2.04.02-84*).

Расчетный расход в сутки наибольшего водопотребления определен по формуле 2 СНиП 2.04.02-84*:

Qсут. max= К сут. max Qсут. m , м3/сут,

где:

Ксут.max= 1,1 – коэффициент суточной неравномерности водопотребления, принимается по п. 2.2 СНиП 2.04.02-84*.

Расход воды на наружное пожаротушение и расчетное количество одновременных пожаров в городе принят в соответствии с нормами СНиП 2.04.02-84.

Расчетная продолжительность пожаров принимается 3 часа. На проектный срок принимается один пожар 55 л/сек. в населенном пункте и один пожар 30 л/сек. на производстве.

Потребный расход составит           (55 + 30) х 3 х36000   =  918 м³

1000

При возникновении пожара предусматривается его тушение из водопроводной сети за счет отключения водопотребления части жителей города Карабулак.

При реконструкции водопроводных сетей в соответствии с нормативными документами предусматривается установка пожарных гидрантов. Для нужд пожаротушения возможно дополнительно использовать открытые водоемы, необходимо при проведении работ по благоустройству территории предусматривать подъезды с твердым покрытием для возможности забора воды пожарными машинами непосредственно из водоема.

Данные по расходам воды жителями муниципального образования приведены ниже в таблице.

Табл. 8.1.1.

Расходы воды на расчетный срок 2018г.

| № п.п. | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Максимальная норма водопотребления, л/сут, К =1,1 | Максимальный суточный расход воды, тыс. м³/сутки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом, канализацией с централизованным горячим водоснабжением | тыс. чел. | 39,203 | 253 | 9,92 |
| 2. | Промышленность и иные объекты (вода питьевого качества из водопровода) | тыс. м³/сут. | 10% | - | 0,99 |
| 3. | Полив улиц, площадей и зеленых насаждений* | тыс. чел. | 39,203 | 50 | 1,96 |
| 4. | Неучтенные расходы | тыс. м³/сут. | 10% | - | 0,99 |
|  | Итого: |  |  |  | 13,86 |

- - осуществляется в весенне-летний период.

Максимальный суточный расход на расчетный срок составил 13,86 тыс. м³/сутки.

Расчётные расходы водопотребления населения на перспективу сведены в таблицу.

Табл. 8.1.2.

Расходы воды на перспективу 2028г.

| № п.п. | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Максимальная норма водопотребления, л/сут, К =1,1 | Максимальный суточный расход воды, тыс. м³/сутки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом, канализацией с централизованным горячим водоснабжением | тыс. чел. | 42,318 | 275 | 11,64 |
| 2. | Промышленность и иные объекты (вода питьевого качества из водопровода) | тыс. м³/сут. | 10% | - | 1,16 |
| 3. | Полив улиц, площадей и зеленых насаждений* | тыс. чел. | 42,318 | 50 | 2,11 |
| 4. | Неучтенные расходы |  | 10% | - | 1,16 |
|  | Итого: |  |  |  | 16,07 |

- - осуществляется в весенне-летний период.

Потребный расход хозяйственно-питьевой воды на перспективу составит 16,07 тыс. м³ в сутки, в том числе на производственные нужды предприятий, где требуется вода питьевого качества. Но, учитывая, что полив зеленых насаждений и улиц поселка осуществляется только в весенне-летний период, то для полива зеленых насаждений предусматривается использовать воду из открытых водоемов, поэтому максимальный суточный расход возможно принять в размере 13,96 тыс.м³/сутки.

С учетом мероприятий по ресурсосбережению максимальный суточный расход возможно уменьшить.

Проектом генерального плана предусматривается строительство водозаборных очистных сооружений в районе существующих скважин, расположенных на территории птицефабрики, а также резервуаров чистой воды.

Для предохранения имеющихся источников питьевого водоснабжения от возможного загрязнения предлагается выполнение комплекса мероприятий по приведению зон санитарной охраны до соответствия требованиям СанПиН 2.1.4.1110-02.

В 1-й пояс санитарной охраны включаются территории, на которых размещаются водозаборы, очистные сооружения, резервуары чистой воды с учетом их расширения. Территория 1 пояса ограждается и благоустраивается.

В зону 2-го и 3-го поясов подземных источников на основе специальных изысканий включаются территории, обеспечивающие надежную защиту водозабора от загрязнения.

В целях обеспечении населенного пункта новыми источниками питьевого водоснабжения необходимо продолжить изыскания и оценку запасов подземных пресных вод на территории населенного пункта и приступить к строительству новых скважин, водоводов, резервуаров чистой воды, обустройству охранных зон.

Прокладку новых водоводов предусматривается производить из труб ПНД, с гарантированным сроком службы 50 лет.

Учитывая сложившуюся схему водоснабжения города Карабулак, рельеф, изменение количества потребителей воды по состоянию на 1.01.2009 г. для обеспечения надёжного водоснабжения настоящими мероприятиями предлагается:

- В целях обеспечении населения новыми источниками питьевого водоснабжения необходимо начать изыскания и оценку запасов подземных пресных вод на территории и приступить к строительству новых скважин и резервуаров чистой воды.

- Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию существующих водопроводных сетей и сооружений.

- Разработка проектно-сметной документации на строительство (установку) ВОС в районе существующих скважин, расположенных на территории птицефабрики в г. Карабулак, и резервуаров чистой воды.

- Разработка проектно-сметной документации на строительство новых сетей водоснабжения.

- На основании разработанного проекта необходимо произвести строительство водозабора (скважин), ВОС и резервуаров в пойменной части города (место строительства уточнить при разработке схемы водоснабжения).

- Реконструкция существующих водопроводных сетей с заменой изношенных участков.

- Строительство около 41 км водопровода по улицам Малгобекская, Прохладная, Берда Евлоева, Краснодарская, Волгоградская, Грузинская, Адыгейская, Северная, Башкирская, Кирова, Степная, Промысловая, Джабагиева, Революционная, Фрунзе, Градусова, Дружбы, Южная, переулку Заводской (в пределах существующей и проектируемой застройки) с целью закольцовки системы водоснабжения.

- Для понижения давления в трубопроводах и нормализации свободных напоров, контроля и учёта расхода воды по потребителям, отключения участков, исключения гидравлических ударов установить регуляторы давления, узлы учёта, запорную арматуру и обратные клапаны.

- Проектируемую схему расположения водопроводных сетей рекомендуется откорректировать специализированной организацией.

- Разработка инвестиционной программы «Развитие систем технического водоснабжения г. Карабулак до 2016г.»

Благодаря поквартирной установке приборов учета водопотребления прогнозируется уменьшение общее водопотребление в городе.

Реализация мероприятий настоящего раздела позволит:

- обеспечить стабильным централизованным водоснабжением население города Карабулак;

- улучшить качество питьевой воды;

- снизить опасность возникновения и распространения заболеваний, вызываемых некачественной питьевой водой;

- повысить надежность систем водоснабжения и способствовать снижению потерь водных ресурсов;

- увеличить объем оказываемых населению коммунальных услуг, создать комфортные условия в сфере жилищно-коммунальных услуг населению.

### Водоотведение

В настоящее время централизованная система канализации в муниципальном образовании представлена существующим трубопроводом, проложенным в центральной части города. Существующие канализационные сети несовременны и изношены.

Сточные воды без предварительной очистки сбрасываются в открытую канаву. Данная ситуация оказывает отрицательное влияние на экологию, создает угрозу жизни и здоровью жителям населенного пункта.

Проектом генерального плана предусматривается реконструкция и развитие системы канализации в г. Карабулак. Прежде всего, это строительство новых канализационных сетей в неканализованных районах города, а также капитальный ремонтом существующих коллекторов.

В городском округе в настоящее время ведется строительство канализационных очистных сооружений, расположенных на территории Сунженского района, и главного канализационного коллектора по ул. Новая Нефтяная. Проектом генерального плана предусматривается завершение их строительства.

На расчетный срок предусматривается обеспечить централизованной канализацией центральную часть города. По отводящим трубопроводам сточные воды самотеком собираются на очистных сооружениях (ОС). На ОС стоки подвергаются очистке, после чего сбрасываются в р. Сунжа.

В соответствии с принятыми нормами водопотребления определяется количество отводимых хозяйственно-бытовых сточных вод. Ниже приводится таблица расходов стоков на расчетный срок при 70%-ом охвате централизованной канализацией города Карабулак.

Табл. 8.2.1.

Расчетные стоки на 2018 г.

| № п.п | Наименование | Един. изм. | Кол-во | Максимальная норма водоотведения в л/сут К =1,2 | Максимальный суточный расход стоков в тыс. м³/сутки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Застройка зданиями, оборудованными канализацией | т. чел. | 27,44 | 230 | 6,31 |
| 2. | Промышленность и иные объекты | т. м³ | Расчетное потребление воды -10% безвозвратные потери |  | 0,63 |
| 3. | Водоотведение иных объектов | т. м³ |  |  | 0,63 |
| 4. | Неучтенные расходы | % | 20% от всех расходов |  | 1,51 |
| 5. | Итого |  |  |  | 9,08 |

Общий объем канализационных стоков отводимых по централизованной системе водоотведения к 2018 году составит 9,08 тыс. куб. м в сутки.

Проектом предусматривается к 2028 году 100%-ый охват городского населения централизованной канализацией. Ниже приводится таблица расходов сточных вод.

Табл. 8.2.2.

Расчетные стоки на 2028 г.

| № п.п | Наименование | Един. изм. | Кол-во | Максимальная норма водоотведения в л/сут К =1,2 | Максимальный суточный расход стоков в тыс. м³/сутки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом, канализацией с ванными и местными водонагревателями | т. чел. | 42,32 | 230 | 9,73 |
| 2. | Промышленность и иные объекты | т. м³ | Расчетное потребление воды -10% безвозвратные потери |  | 0,97 |
| 3. | Водоотведение иных объектов | т. м³ |  |  | 0,97 |
| 4. | Неучтенные расходы | % | 20% от всех расходов |  | 2,33 |
| 5. | Итого |  |  |  | 14,00 |

Общий объем канализационных стоков, отводимых по централизованной системе водоотведения, к 2028 году составит 14,00 тыс. куб. м в сутки.

Для промышленной зоны г. Карабулак проектом предусматривается установка на предприятиях локальных очистных сооружений, с целью очистки промышленных стоков до требуемых норм и дальнейшим их сбросом в городскую канализационную сеть.

Основные решения по обеспечению всех объектов городского округа системой водоотведения предусматривают повышение уровня их благоустройства и охрану окружающей среды от сброса неочищенных или недостаточно очищенных сточных вод.

При разработке генерального плана МО городской округ Карабулак в целях обеспечения населения объектами водоотведения предлагается выполнить следующие мероприятия:

- Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию существующих канализационных сетей.

- Разработка проектно-сметной документации на строительство новых сетей водоотведения.

- Реконструкция существующих канализационных сетей с заменой изношенных участков.

- Завершение строительства канализационных очистных сооружений с полным циклом очистки в г. Карабулак до 2013 г.

- Расширение канализационной сети города:

- строительство более 24 км канализационных сетей по улицам Осканова, Бочалова, Балкоева, Колхозная, Дьякова, Ахриева, Новая Нефтяная, Промысловая, Джабагиева (расчетный срок);

- строительство более 23 км канализационных сетей по улицам Малгобекская, Берда Евлоева, Прохладная, Краснодарская, Волгоградская, Петербургская, Ростовская, Кирова, Степная (перспектива).

- Предлагаемую генеральным планом схему расположения канализационных сетей рекомендуется откорректировать специализированной организацией.

В рамках реализации мероприятий запланировано улучшение экологической ситуации в МО городской округ Карабулак, обеспечение возможности подключения к объектам водоотведения жителей населенного пункта, снижение опасности возникновения и распространения заболеваний, вызываемых выбросами неочищенных сточных вод, обеспечение надежности систем водоотведения, создание комфортных условий в сфере жилищно-коммунальных услуг населению.

### Газоснабжение

Проектные предложения

При проектировании системы централизованного газоснабжения г.Карабулак потребность в газе определяется по укрупненным показателям.

Расход газа на проектный срок рассчитан из условий полной газификации перспективной застройки города. Природный газ предусмотрено использовать по следующим направлениям:

- на приготовление пищи и горячей воды для хозяйственных нужд и санитарно-гигиенических нужд населения;

- на лечебные процедуры, лабораторные нужды, стирку белья в учреждениях здравоохранения и коммунально-бытовых предприятий;

- на отопление жилого и общественного фонда через отопительные котельные;

- на отопление, вентиляцию, горячее водоснабжение и технологические нужды сельскохозяйственных и промышленных предприятий.

Источником газоснабжения перспективной застройки г. Карабулак будет являться природный газ, транспортируемый по магистральному газопроводу-отводу через Моздокскую ГРС.

Проектом генерального плана к 2018 году предусматривается 100%-ый охват газоснабжением всех категорий потребителей г. Карабулак.

По стабилизационному сценарию развития численность населения г. Карабулак к 2018 году составит 39203 человек.

Расход газа на жилищно-коммунальные нужды при 100% охвате газоснабжением новых застраиваемых территорий принят из расчёта в среднем 300 м3 на человека в год и составит 11,761 млн. м куб.

Таблица 8.3.1.

Расход газа на жилищно-коммунальные нужды к 2018 г., тыс. м.³/год

| Населенный пункт | Численность населения, чел. | Потребность в газе на расчётный срок 2018г., тыс. куб. м |
| --- | --- | --- |
| г. Карабулак | 39203 | 11760,9 |
| Итого | 39203 | 11760,9 |

Годовые расходы газа на нужды предприятий торговли, бытового обслуживания непроизводственного характера и т.п. можно принимать в размере до 5 % суммарного расхода теплоты на жилые дома (СП 42-101-2003):

V= 11760900*0,05= 588045 м куб =0,59 млн. м куб.

Доля потребления газа промышленными предприятиями составляет 15% от общего объема газопотребления на жилищно-коммунальные нужды (расход газа по промышленности подлежит корректировке).

V = 11760900*0,15= 1764135 м3 =1,76 млн. м куб.

Суммарный расход газа составит:

V= 11,76+0,59+1,76= 2,016 млн. м куб.

Максимальный расчетный часовой расход газа , м3/ч, при 0°С и давлении газа 0,1 МПа (760 мм рт. ст.) на хозяйственно-бытовые и производственные нужды следует определять как долю годового расхода по формуле:

,

где  — коэффициент часового максимума (коэффициент перехода от годового расхода к максимальному часовому расходу газа);

Qy — годовой расход газа, м3/год.

м3/ч

Расчёты отображают суммарные расходы газа на жилищно-коммунальные нужды и промышленность существующей и планируемой застройки. Расход газа по промышленности выполнен приблизительно, по причине отсутствия информации о потреблении газа планируемыми к размещению предприятиями.

В настоящее время специализированным проектным институтом ГипроНИИГаз выполняется подготовка расчётной схемы газоснабжения города Карабулак.

Генеральный план учёл расчётную схему газоснабжения, выполненную Саратовским институтом ГипроНИИГаз, в свою очередь, институту были переданы проектные предложения генерального плана.

Для более эффективной работы газопроводов высокого давления требуется завершение строительства сети разводящих газопроводов с подключением новых потребителей.

Необходимо строительство газопроводов среднего давления, газорегуляторных шкафов и разводящих сетей низкого давления в проектируемых расчётных градостроительных районах с подключением к существующей системе газоснабжения города.

Целью мероприятий является создание условий для 100% газификации г. Карабулак.

Основной приоритет в развитии газоснабжения города необходимо направить на мониторинг за существующим газопроводом, изношенным более чем на 60%, обеспечение перспективной застройки централизованным газоснабжением.

Размещение наружных газопроводов по отношению к зданиям, сооружениям и параллельным соседним инженерным сетям следует производить в соответствии с требованиями СНиП 2.07.01, а на территории промышленных предприятий — СНиП II-89. Высоту прокладки надземных газопроводов следует принимать в соответствии с требованиями СНиП II-89.

Выбор месторасположения ГРПШ следует принимать в соответствии с требованиями СНиП 42-01-2002.

Схемой строительства системы газоснабжения на проектный срок предусматриваются следующие мероприятия:

- прокладка газопровода среднего давления;

- установка шкафных газорегуляторных пунктов;

- прокладка сетей низкого давления потребителям (в радиусе 0.6-0.7 км от газорегуляторных пунктов);

- необходимость проверки расчетом на пропускную способность существующих газораспределительных сетей с учетом их дальнейшего использования и развития.

### Энергоснабжение

Проектные предложения.

Основная цель мероприятий – создание комфортных условий проживания граждан, обеспечение деятельности предприятий и индивидуальных предпринимателей г. Карабулак путем  реконструкции электрических сетей и организации уличного освещения, приобретение оборудования (распределительные щиты, счётчики расхода электроэнергии, уличные фонари и др.).

Необходима модернизация опорных ПС, снабжающих г. Карабулак электроэнергией, реконструкция линий электропередач и разводящих сетей с применением новых энергосберегающих технологий и современных материалов.

На территории г. Карабулак  производится строительство Ингушской газотурбинной электростанции проектной мощностью около 64 МВт и годовым отпуском тепловой энергии 30,5 Гкал.

Проектом генерального плана предусматривается строительство узловой ПС 35/10 кВ при Ингушской газотурбинной электростанции.

Данное мероприятие направлено на устойчивое энергоснабжение проектируемых промышленных градостроительных районов и других расчётных градостроительных районов г. Карабулак.

Также генеральный план предусматривает возможность строительства при обоснованной необходимости дополнительных электроподстанций, ТП, КТП на территории проектируемых промышленных предприятий г. Карабулак.

Электрические нагрузки жилищно-коммунального сектора г. Карабулак определены по срокам проектирования на основе численности населения, принятой настоящим проектом и «Нормативов для определения расчетных электрических нагрузок» (квартир, коттеджей, микрорайонов, кварталов застройки и элементов распределительной сети), утвержденных приказом № 213 Минтопэнерго России 29 июля 1999 г. Указанные нормативы учитывают изменения и дополнения «Инструкции по проектированию электрических сетей РД 34.20.185-94».

Согласно нормативам укрупненный показатель удельной расчетной коммунально-бытовой нагрузки принят на расчетный срок для г. Карабулак с электроплитами 2100 кВтч/чел. в год при числе часов использования максимума электрической нагрузки 5300 ч./год, с последующим уменьшением использования электроплит до 5-10% от общего числа используемых плит на данный момент.

На первую очередь строительства норма удельного коммунально-бытового электропотребления принята 2100 кВтч/чел. в год, число часов использования максимума электрической нагрузки 5300 ч./год, показатель удельной расчетной коммунально-бытовой нагрузки 0,4 кВт на человека.

Нормы электропотребления жилищно-коммунального сектора включают расход электроэнергии на жилые и общественные здания, предприятия коммунально-бытового обслуживания, наружное освещение, рекламу, системы водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения (СНиП 2.07.01-93).

Таблица 8.4.1.

Электрические нагрузки жилищно-коммунального сектора г. Карабулак:

| № | Показатели | Ед.измерения | 1 очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Население | Тыс. человек | 37,086 | 39,203 |
| 2 | Годовое электропотребление | Млн. кВт. час | 77,88 | 82,33 |
| 3 | Максимальная электрическая нагрузка | МВт | 14,8 | 15,68 |

Электрические нагрузки промышленных предприятий г. Карабулак приняты с учетом анкетных данных, роста промышленного производства на первую очередь 5%, на перспективу 10 %.

Ингушская газотурбинная электростанция будет генерировать собственные мощности, что благополучно скажется на развитии промышленности не только в г. Карабулак, но и во всей РИ.

С учётом данных фактов будет происходить перерасчет существующих электрических нагрузок.

Суммарные электрические нагрузки по г.Карабулак приведены в таблице.

Таблица 8.4.2.

Суммарные электрические нагрузки г. Карабулак:

| № пп | Виды потребителей | 1 очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Год. расход эл.энергии, млн. кВт час | Максим. эл. нагр., МВт | Год. расход эл.энергии, млн. кВт. час | Макс. эл. нагр., МВт |
|  | Жилищно-коммунальный сектор | 77,88 | 14,8 | 82,33 | 15,68 |
|  | Промышленность и приравненные к ней потребители | 3,89 | 0,74 | 8,23 | 1,57 |
|  | Итого | 81,77 | 15,54 | 90,56 | 17,25 |

Максимальная электрическая нагрузка г. Карабулак на первую очередь равна 15,54 МВт, на расчетный срок составит 17,25 МВт. В настоящее время общая установленная мощность трансформаторов ПС Троицкая 1, ПС Троицкая 2, ПС Карабулак составляет 22,1 МВт, следовательно, на данный момент и в перспективе мощности трансформаторов достаточно для обеспечения г. Карабулак электроэнергией.

Настоящим генеральным планом предлагаются следующие мероприятия:

- завершение строительства Ингушской газотурбинной электростанции в г. Карабулак проектной мощностью около 64 МВт и годовым отпуском тепловой энергии 30,5 Гкал. В процессе планируемого перевода электростанции в парогазовый цикл её мощность составит 100 МВт;

- строительство узловой ПС 35/10 кВ при Ингушской газотурбинной электростанции, с распределением мощностей на ПС Плиево, ПС Троицкая и ПС Карабулак, в целях устойчивого энергоснабжения потребителей города и РИ;

- реконструкция изношенных участков ВЛ 10кВ и ТП 10/0,4 кВ;

- прокладка и строительство новых ВЛ 10 кВ, ТП 10/0,4 кВ в расчётных градостроительных районах, а также непосредственно в центрах обслуживания РГР;

- вынос участка ВЛ 35 кВ и ВЛ 10 кВ в северо-восточном промышленном градостроительном районе (ПГР) г. Карабулак с планируемой промышленной площадки;

- при проектировании новые ЛЭП в промышленных и других РГР г. Карабулак размещаются с учётом существующих и проектируемых кварталов, вдоль основных проездов с соблюдением охранных зон воздушных линий электропередачи;

- необходима реконструкция систем уличного освещения. Отсутствие освещения в темное время суток повышает травматизм, затрудняет посещение жителями культурно-массовых и спортивно-массовых мероприятий, ухудшает криминогенную обстановку;

- для освещения улиц города планируется строительство разводящих сетей освещения с применением новых энергосберегающих технологий с присоединением данных сетей к действующим и проектируемой подстанциям;

- применение новых технологий – однопроводная передача электроэнергии (самонесущий изолированный провод), что значительно сократит потери и улучшит качество электроэнергии.

Городу Карабулак рекомендуется заказать в специализированной проектной организации корректировку схемы сети 10 кВ и 6 кВ с указанием ТП и КТП, требующих реконструкции и мест установки, строительства новых ТП и КТП с учетом проектных решений части генерального плана.

### Теплоснабжение

Проектные предложения

Проектом генерального плана в части теплоснабжения предусматривается более широкое применение автономных систем теплоснабжения объектов промышленности и социальной сферы.

Для обеспечения теплоснабжением социальных объектов, а также малоэтажный и среднеэтажный жилой фонд проектной застройки г. Карабулак предлагается размещение дополнительно восьми новых источников тепла, блочных котельных в центрах обслуживания расчётных градостроительных районов (РГР):

- Двух блочных котельных для обеспечения теплом жилой застройки и объектов социальной сферы четвёртого расчётного градостроительного района.

- Блочной котельной для обеспечения теплом жилой застройки и объектов социальной сферы первого РГР.

- Трёх блочных мини-котельных для обеспечения теплом общественной и части жилой застройки микрорайона «Новый город».

- Двух блочных котельных для обеспечения теплом жилой застройки, а также объектов социальной сферы (больницы) во втором РГР.

Не предусматривается увеличение мощности существующих котельных и расширения сети теплотрасс. Основные мероприятия должны быть направлены на энергосбережение и реконструкцию генерирующих источников в зависимости от запросов потребителей тепла.

Основные направления развития теплоснабжения:

- применение систем индивидуального (автономного) теплоснабжения на мелких предприятиях, общественных зданиях и в жилом фонде;

- строительство (установка) современных тепло-энергоэффективных блочных котельных;

- замена изношенных теплопроводов;

- повышение эффективности использования котельных установок.

### Энергосбережение

Основные мероприятия в части развития инженерной инфраструктуры г. Карабулак должны быть направлены на энергосбережение.

23 ноября 2009 года вышел Федеральный закон №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», одобренный Советом Федерации 18 ноября 2009 года.

Энергосбережение - реализация организационных, правовых, технических, технологических, экономических и иных мер, направленных на уменьшение объема используемых энергетических ресурсов при сохранении соответствующего полезного эффекта от их использования (в том числе объема произведенной продукции, выполненных работ, оказанных услуг).

В соответствии со ст. 11 п. 1 Федерального закона №261-ФЗ здания, строения, сооружения должны соответствовать требованиям энергетической эффективности, установленным уполномоченным федеральным органом исполнительной власти в соответствии с правилами, утвержденными Правительством Российской Федерации.

Согласно гл. 7 ст. 24 п. 1 Федерального закона №261-ФЗ начиная с 1 января 2010 года бюджетное учреждение обязано обеспечить снижение в сопоставимых условиях объема потребленных им воды, дизельного и иного топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля в течение пяти лет не менее чем на пятнадцать процентов от объема фактически потребленного им в 2009 году каждого из указанных ресурсов с ежегодным снижением такого объема не менее чем на три процента.

В соответствии с гл. 10 ст. 48 п. 3 Федерального закона №261-ФЗ региональные, муниципальные программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности должны быть утверждены до 1 августа 2010 года.

Энергосбережение в водоснабжении и водоотведении.

Основные мероприятия по энергосбережению:

- оснащение потребителей современными приборами учета;

- установка энергосберегающего оборудования в водоснабжении и водоотведении.

Энергосбережение в энергоснабжении.

Энергосбережение ни в коем случае не предполагает ограничения энергоснабжения потребителей. Цель энергосберегающих программ – помочь оптимизировать потребление и исключить неоправданные затраты.

Основные мероприятия по энергосбережению:

- проведение мероприятий по энергосбережению в производстве и передаче электрической энергии (внедрение частотно-регулируемых электроприводов, оптимизация режимов работы оборудования и др.);

- оснащение участников рынка электрической энергии современными приборами учета энергии;

- проведение энергетических обследований электроподстанций;

- внедрение современных светодиодных энергосберегающих ламп;

- установка энергосберегающих газонаполненных ламп, применение новых технологий – однопроводная передача электроэнергии;

- установка реле, датчиков движения и звука, при срабатывании которых подается сигнал на включение или выключение электрической цепи.

В соответствии с Федеральным законом №261-ФЗ “Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации” гл. 7 ст. 24 п. 1 при осуществлении перечисленных энергосберегающих мероприятий и иных мер по энергосбережению суммарные электрические нагрузки города на расчётный срок должны уменьшиться на 15 % и составить (годовой расход эл. энергии) 69,5 млн. кВт час против 81,77 млн. кВт час.

Энергосбережение в газоснабжении.

За последние годы при реконструкции и ремонте газопроводов взят курс на применение новых энергосберегающих технологий.

Основные мероприятия по энергосбережению:

- протяжка полиэтиленовых труб внутри изношенных стальных - метод санирования внутренней поверхности стальной существующей трубы тканево-полиэтиленовым рукавом;

- оснащение участников рынка газоснабжения приборами учёта газа;

- применение домовых регуляторов газа;

- установка энергосберегающего газового оборудования.

В соответствии с Федеральным законом №261-ФЗ “Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации” гл. 7 ст. 24 п. 1 при осуществлении перечисленных энергосберегающих мероприятий и иных мер по энергосбережению в газоснабжении расход газа на жилищно-коммунальные нужды г. Карабулак на расчётный срок к 2018 году должен уменьшиться на 15 % и составить 9996,8 тыс. м3 против 11760,9 тыс. м3.

Энергосбережение в теплоснабжении.

Основные мероприятия по энергосбережению:

- оснащение участников рынка тепловой энергии современными приборами учета энергии;

- проведение обследований тепловых сетей;

- уплотнение топок и газоходов паровых и водогрейных котлов, что сокращает расход электроэнергии на привод дымососов и дутьевых вентиляторов, уменьшает тепловые потери;

- переход на более экономичное основное оборудование с более высоким КПД и соответственно с меньшими затратами условного топлива;

- внедрение теплопроводов с пенополиуретановой изоляцией.

Данные мероприятия значительно сократят потери при теплопередаче, а также приведут к энергосбережению.

Энергосберегающие технологии начинаются с оптимизации режимов работы оборудования. Вывод из работы малонагруженного, низкоэкономичного оборудования, разработка нормативно-технической документации и режимных карт обеспечивают значительное повышение энергоэффективности.

### Связь

Проектом генерального плана в расчетный срок предлагается способствовать дальнейшему расширению сети объектов, обеспечивающих стабильный доступ населения  к стационарной и мобильной связи и другим телекоммуникационным услугам.

Расчёт обеспеченности жителей города объектами связи в соответствии с нормативами приведён в таблице 8.7.1.

Таблица 8.7.1.

| № п/п | Показатели | Единица измерения | Исходный год | Первая очередь | Расчётный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Телефонная плотность фиксированной связи | номеров на 100 жит. | 2,4 |  |  |
| 2 | Уровень цифровизации местной телефонной связи | % | 100 | 100 | 100 |
| 3. | Проникновение подвижной связи | АУ/на 100чел. | 78* | 96* | 104* |
| 4. | Количество таксофонов | Шт. | 2 | 4 | 5 |
| 5. | Количество пунктов коллективного доступа к сети Интернет | Ед. | 1 | 1 | 2 |
| 6. | Количество пользователей Интернет | % от нас. города | 7 | 14 | 35 |
| 7. | Количество отделений почтовой связи | объект | 1 | 2 | 2 |
| 8. | Технический центр кабельного и спутникового телевидения | объект | - | 1 | 1 |

* - определено оценочно

На расчётный срок в проекте генерального плана предусмотрена установка АТС («Новый город») ёмкостью 5-7 тыс. номеров, что обеспечит нормативные показатели по обеспеченности телефонными номерами. Вместе с тем, предполагается, что при дальнейшем развитии сотовой связи количество абонентов стационарной проводной связи к 2018 году может вырасти всего на 30-75% или стабилизироваться на существующем уровне и даже уменьшиться, в зависимости от проводимой тарифной политики операторов сотовой и проводной связи. Необходимость строительства АТС на расчётный срок подлежит уточнению. Существенно улучшить обслуживание населения города услугами проводной связи поможет демонополизация данной отрасли и привлечение в город 1-2 независимых операторов проводной связи.

По этой же причине установку новых универсальных таксофонов, обеспечивающих доступ к международной, междугородней и местной связи предлагается произвести только на территории основных социальных объектов.

Учитывая стремительное развитие средств передачи данных и телематических услуг сети интернет, предполагается достижение обеспеченности доступа к сети не менее 50% семей, 100% хозяйствующих субъектов и юридических лиц к 2018 году. Продолжится выход на рынок информационных услуг новых хозяйствующих субъектов, предлагающих широкий спектр услуг в области связи и телекоммуникаций.

При комплексном освоении РГР «Новый город» необходимо предусмотреть размещение отделения почтовой связи.

В целях расширения спектра услуг возможно размещение в городе технического центра кабельного и спутникового телевидения.

## Инженерная подготовка и благоустройство территории (обоснование предложений по территориальному планированию, этапы их реализации)

### Инженерная подготовка

Инженерная подготовка территорий является одной из важнейших градостроительных задач.

Цель инженерной подготовки территории – улучшить физические характеристики территорий населенных пунктов, сделать их максимально пригодными и эффективными для промышленного и гражданского строительства, защитить от неблагоприятных физико-геологических процессов – карстовых явлений, затопления во время паводков, повышения уровня грунтовых вод, просадочных свойств грунта и т.п.

Первоочередной задачей инженерной подготовки является обеспечение поверхностного стока с территории города, предотвращение заболачивания территорий и образования на них пыли и грязи. Кроме придания проектируемым поверхностям требуемых уклонов и сооружения водоотводящих устройств необходимо предусматривать защиту почвенных слоев от размыва поверхностными водами, а также от выветривания грунтов, что достигается путем озеленения или устройства покрытий.

Общими мероприятиями по инженерной подготовке территории являются следующие:

- Организация поверхностного стока с территорий капитальной застройки или на участках, не имеющих стока поверхностных вод на соседние улицы;

- В районах усадебной застройки предусмотрена открытая водосточная сеть. Закрытая сеть водостоков предусмотрена только на пересечении с проезжими участками улиц с укладкой железобетонных труб или железобетонных лотков, перекрытых железобетонными плитами. Сброс поверхностных вод производится в водоёмы после обязательной очистки на очистных сооружениях;

- Вертикальная планировка территории для обеспечения необходимых уклонов для организации сброса поверхностных вод, а также засыпка ям и канав.

Организация поверхностного стока и понижения уровня грунтовых вод

Ливневая сеть водоотведения в г. Карабулак отсутствует.

Дождевые и паводковые воды с улиц населенного пункта по причине неровностей рельефа частично перемещаются в естественные понижения. Таковым в городе Карабулак является канава, которая имеет направление юго-запад - северо-восток.

Поверхностные стоки по канаве без очистки стекают в реку Сунжа. Вместе с потоком сточных вод в канаву попадает мусор. Необходимо проведение мероприятий по очистке канавы.

Ливневые и талые воды также образуют на улицах города лужи и подтапливают здания и сооружения.

Для г. Карабулак определены следующие мероприятия:

- благоустройство балок, озеленение откосов;

- организация поверхностного стока (открытые и закрытые водосточные лотки);

- защита территории от затопления;

- расчистка русла реки Сунжа;

- устройство дамб обвалования и подпорных стенок, берегоукрепление.

Вертикальная планировка должна предусматривать создание оптимальных продольных уклонов, обеспечивающих водоотвод с прилегающих к городским улицам и дорогам внутриквартальных территорий и создающих нормальные условия для работы городского транспорта, сохранение существующих дорожных покрытий на городских улицах, производство наименьшего объёма земляных работ как по улицам, так и по внутриквартальной территории.

Проектом генерального плана предусматривается проектирование сети дождевой канализации в муниципальном образовании городской округ Карабулак.

На первую очередь предполагается организовать дождевую сеть канализации центральной части населенного пункта, на расчетный срок и за его пределами – всей территории города.

В настоящем проекте даны предложения по организации системы дождевой канализации, посредством которой отводятся поверхностные стоки с поверхности улиц, а также с территорий жилых микрорайонов, общественных объектов застройки, с территорий производственно-коммунальных предприятий. Поверхностные воды системой закрытых трубопроводов (в районах многоэтажной застройки) и открытых водоотводных устройств (в районах малоэтажной застройки) собираются и отводятся на очистку.

Для сбора и отведения поверхностных стоков на территории существующей застройки предусматривается смешанная система водоотвода, при которой по улицам и в центральной части города устраивается закрытая водосточная (подземная) сеть, а на остальной территории – открытая (лотки, кюветы, канавы).

Дождевая сеть намечается с учётом границ водосборных бассейнов. Границы водосборов проведены по водоразделам. Территория города Карабулак существующим рельефом разделена на 7 бассейнов канализования поверхностных стоков. Каждый бассейн обслуживается сетью каналов и лотков.

Проектом генерального плана предусмотрено строительство 4 очистных сооружений дождевой канализации (ОСДК). Дождевой сток от дождей малой и средней интенсивности, а также наиболее грязная часть дождевого стока от больших дождей будет поступать на ОСДК. После очистки на локальных очистных сооружениях сточные воды будут сбрасываться в поверхностные водоемы.

На каждом промышленном предприятии следует организовать системы сбора и очистки дождевых и талых сточных вод, с использованием очищенных сточных вод после их обеззараживания как резерв технического водоснабжения для данного предприятия.

На территории производственных автотранспортных предприятий предусматривается очистка загрязнённых нефтепродуктами поверхностных вод нефтеловушками, после которых воды сбрасывают в общую систему дождевой канализации с последующим отведением их на очистные сооружения дождевых сточных вод.

На территории индивидуальной застройки, где позволяют уклоны, предусматривается сеть открытого типа, она может располагаться в газонах вдоль проезжей части улиц (в местах пересечения улиц с лотками устраиваются водопропускные бетонные трубы диаметром не менее 500 мм или мостики). На территории, застроенной многоэтажными и среднеэтажными зданиями, возможно применение сети закрытого типа.

Наименьший продольный уклон равен 3% для обеспечения незаиливающей скорости течения жидкости.

Лотки открытого типа могут одновременно служить как для отвода поверхностной воды, так и для осушения верхних слоёв грунта и выполняются с одеждой дна и откосов на песчано-гравийной подготовке или с фильтрующими прослойками из геотекстилей.

Дождевые стоки собираются и транспортируются системой самотечных коллекторов на очистные сооружения дождевой канализации.

Очистные сооружения поверхностных вод города устраиваются в пониженных местах рельефа.

Вероятностный характер выпадения атмосферных осадков и чрезвычайная нестационарность дождевого стока требуют усреднения его расхода и состава перед подачей на очистку.

С целью уменьшения размеров очистных сооружений и подачи на очистку наиболее загрязнённой части стока предусматривается регулирование дождевого стока. Регулирование расхода стока осуществляется за счёт устройства на коллекторах дождевой канализации в местах подключений боковых коллекторов разделительных водоперепускных камер (учитывая, что основная масса загрязнений с поверхности отводится в первые 20 минут отведения дождевых вод), через которые на очистные сооружения направляется сток от всех малоинтенсивных дождей и часть стока с определённым расходом от интенсивных дождей. Отведение условно чистых дождевых вод из водоперепускных камер осуществляется по ливнеотводу непосредственно в водоёмы или в пожарные накопительные емкости.

Концентрация основных примесей в поверхностном стоке зависит от производственных процессов на предприятиях, соотношения и проницаемости площадей стока и гидрометеорологических параметров выпадающих осадков (величины слоя за дождь, продолжительности и интенсивности дождя) и продолжительности предшествующего периода сухой погоды. Концентрация примесей тем выше, чем меньше слой осадков и продолжительнее период сухой погоды, и изменяется в процессе стекания дождевых вод, наибольшие концентрации имеют место в начале стока до достижения максимальных расходов, после чего наблюдается их интенсивное снижение.

Вся территория городского округа делится на бассейны канализования. Каждый из бассейнов канализования должен иметь свой главный коллектор, в который будет стекать вся вода со склонов, далее вдоль берега реки Сунжа необходимо проложить береговой коллектор в пределах бассейна канализования, к которому будут подходить главные коллекторы этого бассейна. Поступающая дождевая вода будет проходить по береговому коллектору на очистные сооружения дождевой канализации (ОСДК).

После очистки на очистных сооружениях сточные воды будут сбрасываться в р. Сунжа и водоотстойники.

На водоотводном устройстве предусматривается камера ливнеспуска (перед ОСДК) для сброса части дождевых вод от дождей большой интенсивности (но не более 30% объема годового стока).

Для очистки дождевых сточных вод гаражей, автостоянок, автозаправочных станций рационально применить установки «Свирь» (ООО «Инженерное оборудование»). Установка обеспечивает очистку сточных вод, загрязненных частицами глины, песка и нефтепродуктами до показателей, соответствующих нормативным требованиям к ПДК загрязнений в воде водоемов, что позволяет сбрасывать очищенные сточные воды непосредственно в водоем (на рельеф). Благодаря применению новых высокоэффективных технологий очистки возможна разработка замкнутых систем водного хозяйства, позволяющих многократно использовать очищенную воду в технологическом цикле.

В качестве блочно-модульных очистных сооружений на предприятиях могут использоваться различные установки, выпускаемые и успешно эксплуатирующиеся в России.

Благодаря применению новых высокоэффективных технологий очистки возможна разработка замкнутых систем водного хозяйства, позволяющих многократно использовать очищенную воду в технологическом цикле.

Основными достоинствами предлагаемого технического оборудования являются:

- высокая степень очистки стока при относительно небольших габаритных размерах сооружений;

- простота в обслуживании, высокая эксплуатационная надежность;

- стабильная работа при колебаниях расходных характеристик поступающих сточных вод.

Расход дождевых вод, направляемых на очистку, определяется согласно:

- СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения»;

- «Рекомендациям по расчёту систем сбора, отведения и очистки поверхностного стока с селитебных территорий, площадок предприятий и определению условий выпуска его в водные объекты» ФГУП «НИИ ВОДГЕО»;

- СНиП 23-01-99* «Строительная климатология»;

- СН 496-77 «Временная инструкция по проектированию сооружений для очистки поверхностных сточных вод».

Расчёт количественных характеристик поверхностного стока.

Согласно топографической съёмке по водоразделам определены площади бассейнов сбора (канализования) поверхностного стока с территории города. Для г. Карабулак назначено 7 бассейнов (канализования) поверхностного стока и принято 4 очистных сооружений.

Поверхностный сток отводится с территории в том числе:

- водонепроницаемой поверхности (кровли зданий, асфальтобетонных покрытий дорог);

- площади озеленения (газоны).

Годовые расходы поверхностных сточных вод.

Среднегодовой объём поверхностных сточных вод, образующихся на период выпадения дождей, таяния снега и мойки дорожных покрытий, определяется по формуле:

Wг = Wд +Wт+ Wм;

где:

Wд , Wт, Wм – среднегодовой объём дождевых, талых и поливомоечных вод, м³.

Среднегодовой объем дождевых (Wд) и талых (Wт) вод в м³ определяется по формулам (5) и (6) п. 5.1.2 «Рекомендаций по расчету систем сбора, отведения и очистки поверхностного стока с селитебных территорий, площадок предприятий и определению условий выпуска его в водные объекты» ФГУП «НИИ ВОДГЕО»:

Wд = 10  х  hд  x  Ψд  x  F, м³ /год;

Wт = 10  х  hт  x  Ψт  x  F, м³ /год;

где:

F – расчетная площадь стока, га;

hд – слой осадков, мм, за теплый период года, определяется по табл. 2 СНиП 23-01-99*; принимаем 367 мм.

hт - слой осадков, мм, за холодный период года, определяется по табл. 1 СНиП 23-01-99*; принимаем 128 мм.

Ψд, Ψт - общий коэффициент стока дождевых и талых вод, принимается согласно указаниям п.п. 5.13 – 5.15 и табл. 5 «Рекомендаций» и составляет:

Ψд - принимаем 0,3.

Ψт - принимаем 0,6.

Среднегодовой объём моечных вод, стекающих с площади водозабора, принимаем (для приближённых расчётов) 150-200 м³ с 1 га в год (СН 496-77).

Wм  = 150  x  F  м³;

где:

F – расчетная площадь стока, га.

Расчётные среднегодовые объёмы поверхностных сточных вод по бассейнам приведены в таблице 9.1.1.

Табл. 9.1.1.

Среднегодовые объёмы поверхностных сточных вод по бассейнам.

| № водосбор-ного бассейна | Общая площадь стока, га | Расчетные объемы дождевого стока, тыс.м3 | Мах. суточный объем талых вод, тыс.м3 | Среднегодовые объёмы поверхностных вод, тыс.м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | дождевые Wд | талые Wт | моечные Wм | суммар-ные Wг |
| I | 324,97 | 7,05 | 7,16 | 357,79 | 249,58 | 48,74 | 656,11 |
| II | 310,92 | 5,88 | 7,30 | 342,32 | 238,79 | 46,64 | 627,75 |
| III | 267,48 | 3,93 | 7,12 | 294,49 | 205,42 | 40,12 | 540,03 |
| IV | 364,38 | 4,85 | 10,71 | 401,18 | 279,84 | 54,81 | 735,83 |
| V | 485,12 | 5,10 | 15,46 | 534,12 | 372,57 | 72,77 | 979,46 |
| VI | 556,73 | 8,96 | 15,20 | 612,95 | 427,57 | 83,51 | 1124,03 |
| VII | 395,44 | 5,25 | 11,76 | 435,38 | 303,69 | 59,31 | 798,38 |
| Итого: | 41,02 | 74,71 |  |  |  | 5461,59 |

Определение расчётного объёма дождевого стока при отведении его на очистку.

Объём дождевого стока от расчётного дождя, отводимого на очистные сооружения с селитебных территорий и площадок предприятий, определяется по формуле:

Wоч = 10  х  hа  x  Ψmid  x  F,

где:

F – расчетная площадь стока, га;

hа – максимальный слой осадков за дождь, мм, сток от которого подвергается очистке в полном объёме, hа = 7мм;

Ψmid - средний коэффициент стока для расчётного дождя, (определяется как средневзвешенная величина в зависимости от постоянных значений коэффициента стока Ψi для разного вида поверхностей по табл. 11, п. 5.3.8) и принимается:

- для водонепроницаемых покрытий – 0,95;

- для щебеночных покрытий – 0,4;

- для зелёных покрытий – 0,1.

Максимальный суточный объём талых вод, отводимых на очистку в период снеготаяния – Wт.сут, определяется по формуле:

Wт.сут = 10  х  Ψт  Ку  x  F  x  hc,

где Ψт – общий коэффициент стока талых вод (принимается 0,5-0,7);

F – площадь стока, га;

Ку – коэффициент, учитывающий частичный вывоз и уборку снега, определяется по формуле:

Ку = 1-(Fу / F),

где Fу – площадь, очищаемая от снега (включая кровель оборудованных внутренними водостоками);

hc – слой талых вод за 10 дневных часов, мм, принимается в зависимости от расположения объекта (принимается- - 7мм).

С целью уменьшения производительности очистных сооружений производится регулирование стока по объёму путём устройства аккумулирующих резервуаров.

Полезный (рабочий) объем аккумулирующего резервуара для регулирования (в том числе вторичного) дождевого стока и последующего отведения его на сооружения глубокой очистки должен быть не менее объема дождевого стока Wоч от расчетного дождя. Следует учитывать необходимость создания дополнительного резерва объема для накопления и временного хранения выделяемого из сточных вод осадка. Полный гидравлический объем аккумулирующего резервуара для приема, усреднения и предварительной очистки загрязненной части поверхностного стока следует принимать в зависимости от конструктивных особенностей резервуара на 10-30 % больше расчетной величины объема стока от расчетного дождя. Одновременно производится проверочный расчет из условия приема в аккумулирующий резервуар суточного объема талого стока, образующегося в период интенсивного снеготаяния Wт.сут. К проектированию принимается наибольшая из двух величин.

Выбор конструкции аккумулирующего резервуара производится с учетом его назначения. При использовании аккумулирующего резервуара преимущественно для регулирования расхода отводимых на очистку сточных вод следует предусматривать специальные мероприятия по предотвращению отстаивания сточных вод (гидравлическое или пневматическое взмучивание). При использовании аккумулирующего резервуара не только для регулирования расхода сточных вод, но и для их предварительной механической очистки следует предусматривать эффективные и надежные технические решения для периодического сбора и удаления всплывающих веществ и оседающих механических примесей.

Из аккумулирующих ёмкостей стоки поступают на очистные сооружения в составе:

- отстойников (комбинированное отстаивание - гидравлическое и на тонкослойных модулях с применением реагентов);

- блока доочистки (доочистка на напорных фильтрах с керамзитовой, антрацитовой загрузкой и тонкой очисткой на фильтрах с сорбентной загрузкой);

- установки УФО (последующее обеззараживание очищенных поверхностных вод).

Глубина очистки поверхностных стоков должна соответствовать требованиям «Правил охраны поверхностных вод от загрязнения сточными водами».

Санитарно-защитная зона от очистных сооружений составляет 100 м.

На расчётный срок, как вариант, предлагается рассмотреть возможность повторного использования очищенного поверхностного стока в системах технического водоснабжения, в частности, для полива зелёных насаждений приусадебных участков. Экологическое преимущество использования очищенного поверхностного стока для технических нужд является и экономически выгодным, так как сокращается потребление чистой воды. Однако в связи с вероятностным характером образования поверхностного стока необходима аккумулирующая ёмкость, что требует отведения специальной площади. Степень очистки поверхностных вод определяется требованиями к качеству используемой воды.

Защита территории от затопления.

Особое значение в борьбе с наводнениями и подтоплениями имеют мероприятия, направленные на устранение противоэрозийной, противооползневой и противоселевой опасности, а также административные меры, направленные на ограничение застройки и хозяйственного освоения паводкоопасных территорий.

В целях защиты населения от вредного  воздействия паводковых вод в Республике Ингушетия принято Постановление №339 от 17.08.2002 г. “О запрете отвода земельных участков в зонах, подверженных затоплению и подтоплению”, также действует Постановление № 239 от 19.08.1998 г. “О водоохранных зонах (прибрежных защитных полос) рек, озер и водохранилищ Республики Ингушетия”.

Главным методом борьбы с наводнениями и в настоящее время является строительство вдольбереговых дамб. Этот метод - наиболее простой и распространенный тип защиты, имеет и существенный недостаток: русло реки, несущее большое количество наносов, рано или поздно оказывается выше своих первоначальных отметок, отчего опасность наводнения еще более усиливается. Поэтому этот метод обычно сочетают с комплексом работ по улучшению пропускной способности русел: спрямление и расширение, расчистка, отсечение рукавов.

Проектом генерального плана планируются берегоукрепительные работы на р. Сунжа, возведение дамб обвалования и подпорных стенок на следующих участках:

- берегоукрепление набережной вдоль ул. Балкоева;

- возведение дамбы обвалования от ул. Промысловая вдоль ул. Больничная;

- расчистка русла р. Сунжа.

Мероприятия по борьбе с оврагообразованием имеют преимущественно профилактический характер и включают организацию поверхностного стока; строительство нагорных канав со стороны повышения рельефа для перехвата стока с вышерасположенных участков; засыпку отвершков оврагов, укрепление их берегов и днища; устройство запруд, озеленение овражно-балочной сети.

Защита территории от карста сведена к проведению изыскательских работ на наличие карста, характера его проявления и установлению в соответствии с этим комплекса мероприятий.

Основные мероприятия по защите территории сводятся к предупреждению утечек из водопроводной сети, организации поверхностного стока, каптажу родников и благоустройству территории вокруг них.

Повышенная сейсмичность требует применения мероприятий по укреплению и усилению несущих конструкций зданий и сооружений и исключения строительства на разломах.

### Благоустройство территории

Работы, связанные с улучшением функциональных и эстетических качеств уже подготовленных в инженерном отношении территорий, относятся к работам по благоустройству. Значение благоустройства территорий очень велико. По уровню благоустройства можно судить не только о качестве инженерного обеспечения населенного пункта, но и о качестве работы органов исполнительной власти. Федеральный закон №131 от 6 октября 2003 года «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» закрепил ответственность органов местного самоуправления за благоустройство территории. Состояние благоустройства населенных пунктов выступает своеобразным «фасадом», по содержанию которого население определяет качество среды обитания и уровень работы органов исполнительной власти.

Многолетнее недофинансирование работ по содержанию существующих объектов благоустройства, отсутствие средств на строительство и приобретение новых элементов благоустройства требует особого внимания к данной сфере муниципального хозяйства.

Генеральным планом предусматриваются мероприятия как по эксплуатации существующих объектов благоустройства, так и по строительству новых объектов с применением  качественно новых материалов и технологий.

В расчетный срок работы по благоустройству предлагается выполнять в соответствии с проектными решениями генерального плана, проектами планировки и разработанными и утвержденными на территории города среднесрочными программами благоустройства и озеленения.

Особое внимание при проведении работ необходимо обратить на согласованность и последовательность действий органов власти, городских служб и застройщиков при строительстве и реконструкции зданий и сооружений, дорог, инженерной инфраструктуры и благоустройства. В целях исключения возможности разрушения и демонтажа объектов благоустройства и озеленения при проведении строительных и ремонтных работ.

Основным направлением будут выступать работы по реконструкции и ремонту существующих искусственных покрытий с более широким применением современных материалов и технологий. Необходимо существенно расширить номенклатуру применяемых видов покрытий в зависимости от назначения, интенсивности использования и места расположения покрытия, особенно в части тротуаров, пешеходных дорожек и площадок различного назначения. Покрытие детских площадок рекомендуется выполнять из песчано-гравийной смеси или специальных сертифицированных покрытий, что существенно снижает детский травматизм. Особое внимание при проектировании и выполнении работ необходимо обратить на рекомендуемые продольные и поперечные уклоны дорог, тротуаров и площадок, наличие водопропускных устройств, обеспечивающих отвод ливневых и паводковых вод. Проектирование, строительство и реконструкция тротуаров и пешеходных дорожек должно производиться с максимальным учетом сложившихся пешеходных связей и пожеланий населения.

Необходимо увеличить количество малых архитектурных форм, существенно расширяя имеющуюся номенклатуру как предметов утилитарного, так и декоративно-эстетического характера. Особое внимание необходимо обратить на установку малых архитектурных форм в городском центре и местах массового скопления людей.

Основные направления работы в части улучшения системы освещения города должны быть направлены на энергосбережение и совершенствование системы освещения. Необходимо добиться нормируемого уровня освещения городских улиц и дорог и выстроить соподчиненную систему освещения главных и второстепенных улиц. В расчетный срок необходимо выполнить мероприятия по реконструкции автоматической системы освещения в городе, работающей в различных режимах (сумерки, полное освещение, дежурное освещение).

Вторым направлением работ по освещению будет освещение территорий объектов социальной сферы и жилых кварталов; в первую очередь должны быть надлежаще освещены территории с пребыванием детей и подростков.

Отдельное направление в освещении - это декоративное и архитектурное освещение. Предлагается выполнить архитектурное освещение наиболее значимых зданий и объектов: жилые дома и общественные здания, здания городских мечетей, Администрации и ряд других. Ночное освещение коммерческих объектов (реклама, вывески, витрины, подсветка и т.п.) должно согласовываться с органами архитектуры.

### Озеленение территории

Основным направлением  работ по озеленению станет увеличение посадок зелёных насаждений общего пользования.

В соответствии с требованиями таблицы 3 СНиП 2.07.01-89* площадь зелёных насаждений общего пользования должна составлять для города Карабулак 39,2 га на расчетный срок. В настоящее время, как уже сказано выше, в городе имеется 41,3 га зелени общего пользования, что составляет 105,3% от норматива, но подавляющее количество зеленых насаждений не благоустроены, находятся в пойме р. Сунжа и слабо используются населением города. Площадь зеленых насаждений общего пользования (парки, скверы, бульвары) составляет 9,2 Га, многолетние зеленые насаждения, в основном, в пойме р. Сунжа занимают 32,2 Га, таким образом, общая площадь зеленых насаждений достаточна для города, но крайне неравномерно расположена в городе. В настоящее время на селитебной территории города участки зелени общего пользования представлены двумя небольшими участками и большая часть территории города не обеспечена зелеными насаждениями общего пользования. Существующее состояние зеленых насаждений города крайне неудовлетворительное и требует немедленного проведения работ по благоустройству территории.

Проектом предлагается выполнение следующих мероприятий:

    - Реконструкция существующих зеленых насаждений и организация городского парка в пойме р. Сунжа  с выполнением комплексного благоустройства территории и прилегающих водоёмов;

    - Реконструкция сквера по ул. Осканова, между ул. Запорожская и ул. Рабочая;

    - Реконструкция сквера по ул. Осканова, между ул. Зязикова и ул. Кирова;

    - Комплексное озеленение территории при освоении РГР «Новый город» с организаций городского бульвара и озеленение зоны размещения спортивных объектов;

    - Резервирование территории и последующее строительство бульвара от ул. Братской до ул. Южная, от ул. Южная по ул Петербургская до ул. Астраханская;

    - Благоустройство и расширение ул. Промысловая от ул. Градусова до р. Сунжа с выполнением работ по озеленению на всем протяжении улицы;

    - Выполнение озеленения при  освоении новых и реконструкции существующих жилых кварталов, с организацией скверов и выполнением уличного озеленения;

    - Посадка защитных лесополос по границе застроенной территории города.

Зелёные насаждения общего пользования в соответствии с проектом составляют единую систему - от зелёных насаждений городского значения (парков, скверов, бульваров) до зелени районного значения (районных скверов и бульваров) и озеленения улиц, дворовых пространств.

При освоении новых территорий необходимо резервировать земельные участки для размещения зеленых насаждений общего пользования (отображены в графической части генерального плана). Таким образом, необходимо дополнительно высадить ещё 244,16 га зелени.

Общая площадь зелёных насаждений общего пользования составит 285,62 га, в т.ч. парков, скверов, бульваров – 80,78 га, зелени иного специального назначения 86,4 га. Таким образом, минимальный нормируемый показатель площади зелёных насаждений на 1 чел. (8м2) будет превышен в 9 раз и составит 71,4 м2/чел. Такой высокий уровень озеленения призван компенсировать неблагоприятную экологическую ситуацию в городе, вызванную естественными природными факторами, наличием большого количества источников вредных выбросов в атмосферу, таких, как автотранспорт, промпредприятия и т.д.

### Санитарная очистка территории

Проектом принято на расчётный срок закрыть и рекультивировать территорию существующей городской свалки, расположенной в пойме р. Сунжа, в границах г. Карабулак (с нарушением п. 5 ст.12 ФЗ «Об отходах производства и потребления»). Проектом генерального плана предлагается в установленном порядке осуществить выбор земельного участка для организации нового полигона ТОПП в северо-восточной части промышленной зоны города, на землях промышленности, вне городской черты.

На территории города размещен новый мусороперерабатывающий (мусоросортировочный) завод, в настоящее время не работающий.

Необходимо принять решение об организации мусоропереработки на заводе, в том числе и для других городов и населенных пунктов центральной части РИ.

На первую очередь (до 2013г.) необходимо осуществить следующие мероприятия:

Необходимо выполнение следующих мероприятий:

- Запустить в эксплуатацию мусоросортировочный завод;

- Разработка генеральной схемы санитарной очистки города Карабулак;

- Осуществить выбор земельного участка и проектирование полигона по захоронению ТОПП;

- Ликвидация стихийных свалок;

- Приобретение основных фондов спецавтопарка, для обслуживания территории города.

В расчетный срок (до 2018г.) необходимо осуществить следующие мероприятия:

- Строительство полигона по захоронению ТОПП;

- Ликвидация стихийных свалок;

- Обезвреживание ранее накопленных ядохимикатов, запрещенных или непригодных к использованию;

- Организация раздельного сбора бытового мусора населением;

- Обеспечение использования не менее 50% промышленных и бытовых отходов как вторичного сырья для производства товаров народного потребления;

- Рекультивация земель, захламленных стихийными свалками;

- Закрытие существующего временного полигона захоронения ТБО с последующей рекультивацией земель;

- Организация санитарно-защитных зон полигонов размещения отходов;

- Обновление основных фондов спецавтопарка, обслуживающего территорию города.

### Экологические мероприятия

Для улучшения экологической ситуации на территории городского округа Карабулак необходимо сохранять и укреплять существующий экологический каркас, который образован рекой Сунжей, пойменными лугами и лесами, техногенными защитными лесными полосами, парками, аллеями и садами в черте города. Техногенная нагрузка на природные ландшафты (в первую очередь, сельскохозяйственная) не должна превышать экологической емкости угодий.

Следует от чисто природоохранного подхода при выделении территорий, выполняющих ландшафтные природоохранные функции, перейти к конструктивному, предполагающему активное создание инженерно-экологических территориальных систем на базе природных комплексов, например речных долин. При этом необходимо обеспечить сохранение основных природных потоков вещества и энергии и благоприятное состояние территории для выполнения рекреационных функций.

Очевидна необходимость организации системы мониторинга состояния и эволюции природных комплексов РИ (в том числе и на территории городского округа Карабулак) на основе принципиальных подходов: бассейнового (водосборного), экосистемного, биогеохимического, гидрогеологического и гидрохимического. Разовые замеры уровня загрязнения жизнеобеспечивающих сред – это всего лишь «срез» во времени, точка отсчета для последующих исследований. Только регулярные наблюдения при проведении экологического мониторинга позволяют получать достоверную оперативную информацию о состоянии окружающей среды и вовремя проводить профилактические работы по устранению или минимизации негативных последствий хозяйственной деятельности, улучшению экологического состояния техногенных и природных ландшафтов, сохранению их продуктивности и биоразнообразия, снижению уровня загрязнения атмосферы и водных объектов, по исключению возможности ухудшения здоровья населения, проживающего на данной территории.

Проектом предлагается выполнение следующих мероприятий:

- Проведения инженерных изысканий по определению уровня загрязнения территории бывших отстойников завода химических реагентов, и возможного дальнейшего использования территории.

- Снижение класса вредности предприятий, находящихся в пределах производственных зон и оказывающих влияние на существующую и проектируемую жилую застройку.

- Строительство и реконструкция транспортной системы города с целью сокращения вредных выбросов в атмосферу и улучшения шумового режима.

- Соблюдение экологических требований при строительстве и реконструкции объектов инженерной инфраструктуры.

- Сохранение зеленых насаждений.

- Содействие нормативному озеленению санитарно-защитных зон предприятий и коммунальных объектов.

- Комплексное благоустройство и озеленение территории, прилегающей к р.Сунжа на территории г.Карабулак, предусматривающее: расчистку водоёма, озеленение территории, устройство пешеходных дорожек, освещение и установку малых архитектурных форм.

- Создание пылезащитных лесополос по северной границе города вдоль автодороги Карабулак – Ср. Ачалуки.

- Расчистка естественного понижения рельефа, пересекающего город с севера-запада на юго-восток и используемого в настоящее время как открытый канализационный коллектор, с последующим оборудованием открытого главного ливневого коллектора города.

- Строительство перехватывающей «нагорной канавы» севернее региональной автодороги Ср. Ачалуки – Карабулак и отвода воды в р. Сунжа, через ливневые очистные сооружения.

## Правовое сопровождение градостроительной деятельности

### Градостроительное зонирование территории

В соответствии с Градостроительным кодексом РФ на основе утверждённого генерального плана города разрабатывается документ градостроительного зонирования территории «Правила землепользования и застройки города».

Правила разрабатываются с целью:

- создания условий для устойчивого развития территорий муниципальных образований, сохранения окружающей среды и объектов культурного наследия;

- создания условий для планировки территорий муниципальных образований;

- обеспечения прав и законных интересов физических и юридических лиц, в том числе правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства;

- создания условий для привлечения инвестиций, в том числе путём предоставления  возможности выбора наиболее эффективных видов разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строительства.

Правила включают в себя:

- порядок их применения и внесения изменений в указанные правила;

- карту градостроительного зонирования;

- градостроительные регламенты.

Действующий кодекс даёт следующее определение понятия «градостроительное зонирование» (статья 1): «зонирование территорий муниципальных образований в целях определения территориальных зон и установления градостроительных регламентов». Целями градостроительного зонирования являются: формализация в виде системы градостроительных регламентов основных проектных решений, содержащихся в документах территориального планирования и планировки территорий.

Отсюда следует и определение градостроительного регламента как перечня формализованных требований к организации градостроительной деятельности в пределах заданного элемента городской территории –  территориальной зоны (подзоны).

Структура градостроительных регламентов определяется кодексом в сочетании видов использования объектов недвижимости: разрешённых и требующих специального разрешения посредством публичных слушаний, каждый из которых в свою очередь имеет основной вид использования и вспомогательный.

Задачи градостроительного зонирования:

1. Деление территории города на территориальные зоны и подзоны.  Указанное деление происходит в соответствии с общим порядком, определённым Градостроительным кодексом на основе принципов зонирования территории в соответствии с тем примерным перечнем территориальных зон, который установлен кодексом. Деление на зоны осуществляется на основании генерального плана. Выделение подзон, т.е. уточнение параметров зонирования может быть растянутым во времени и производиться по мере уточнения параметров застройки конкретной территории в документах территориального планирования и планировки территорий.

2. Определение зон с особыми условиями использования территорий. Эта работа проводится путём нанесения на карту зон всевозможных ограничений, установленных законодательством, прежде всего связанных с обеспечением экологического благополучия территории, безопасности населения от опасных природных явлений, охраны историко-культурного наследия. Границы таких зон устанавливаются по нормам соответствующих отраслей права.

3. Определение перечня разрешённых видов использования в составе градостроительного регламента. Законодательством определён разрешительный характер градостроительного регламента, иными словами, перечень разрешённых видов использования недвижимости должен учитывать все без исключения виды использования недвижимости – т.е. предусматривать все виды проявления хозяйственной деятельности, свойственной той или иной территориальной зоне на данном этапе её градостроительного развития. Эта особенность градостроительного регламента выдвигает специфические требования к описанию видов использования недвижимости и формулировке иных составляющих регламентов.

4. Определение параметров использования земельных участков и объектов капитального строительства в составе градостроительного регламента.  Указанные задачи (2, 3, 4) являются частью работы над градостроительным регламентом. Зачастую невозможно единовременно разработать весь регламент в максимальном объёме и работа над каждой из задач представляет собой отдельный и весьма значимый этап. Такие его составные части, как параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства, в основном, могут быть определены только на основе проектов планировки.

5. Установление взаимосвязей планировки территорий и градостроительного зонирования. В данном случае планировка территорий понимается как средство для последующей корректировки и уточнения градостроительных регламентов. В документах градостроительного зонирования необходимо ясно и чётко закрепить процедуры корректировки регламентов по мере разработки новых проектов планировки и межевания территорий.

В общем виде основой для проведения градостроительного зонирования городов является статья 85 Земельного кодекса России, в которой говориться о необходимости проведения зонирования территорий поселений, а также упоминаются правила землепользования и застройки как основной документ, где «устанавливается градостроительный регламент для каждой территориальной зоны».

В развитие этого и принята система зонирования, установленная в Градостроительном кодексе.

### Мониторинг реализации генерального плана

Генеральный план города – это имитационная модель, имеющая различные временные состояния реализации. При этом город рассматривается как градостроительная система, состоящая из четырёх подсистем – социум, экономика, пространство и экология.

Сопровождение (мониторинг) реализации генерального плана города является перманентным процессом и направлено на определение состояния системы на определённый период. Основой для сопровождения реализации является сам генеральный план и его параметры, а также создаваемая информационная система обеспечения градостроительной деятельности – свод документированных сведений о развитии территорий, об их застройке, о земельных участках, об объектах капитального строительства и иных необходимых для осуществления градостроительной деятельности сведений (Ст. 56 ГрадК РФ).

Сопровождение генерального плана осуществляется службой главного архитектора города и созданным при службе специальным подразделением.

Необходимо создание такого подразделения, обеспечение его штатами, техникой, программным обеспечением.

Предложенная структура отражает деятельность информационно-аналитического центра созданного муниципалитетом с целью отслеживания реализации генерального плана города.

Структура пользователей информационной базы данных может быть разнообразной:

- органы государственной власти и самоуправления;

- органы контроля и надзора;

- собственники;

- проектировщики;

- инвесторы.

## Перечень мероприятий по территориальному планированию

Мероприятия по территориальному планированию в составе генерального плана муниципального образования городской округ Карабулак включают в себя:

- В части учётов интересов Российской Федерации, Республики Ингушетия, сопредельных муниципальных образований:

  - Реализация основных решений документов территориального планирования Российской Федерации, федеральных целевых программ и иных документов программного характера в области развития территорий, установления и соблюдения режима ограничений на использование территорий в пределах полномочий городского округа.

  - Реализация основных решений документов территориального планирования Республики Ингушетия, республиканских целевых программ и иных документов программного характера в области развития территорий, установления и соблюдения режима ограничений на использование территорий в пределах полномочий городского округа.

  - Учёт интересов сопредельных муниципальных образований, отражённых в соответствующих документах территориального планирования, и ограничений на использование территорий, распространяющихся на территорию муниципального образования городской округ Карабулак.

- В части оптимизации административного деления территории муниципального образования городской округ Карабулак:

  - Обоснование и подготовка при согласовании муниципальными образованиями Назрановского района и СП Яндаре изменения границы городского округа Карабулак с включением в границы городского округа и населенного пункта строящегося жилого многоэтажного образования «Яндаре» и резерва территории для возможного строительства 2 очереди.

  - Установление границы населенного пункта г. Карабулак, с разделением территории городского округа на земли населенных пунктов и иные категории земель.

  - Установление и закрепление административных границ городского округа и населённого пункта г. Карабулак, в соответствии с отображением на схеме границ земель, территорий и ограничений.

  - Проведение мероприятий по инструментальному закреплению границ городского округа и населённого пункта г. Карабулак.

- В части архитектурно-планировочной организации территории муниципального образования городского округа Карабулак:

  - Формирование микрорайонной планировочной системы города с условным выделением Расчетных градостроительных районов города (РГР):

    - «Центральный» РГР, объединяющий территорию в границах улиц:  Колхозная, Промысловая, Балкоева, Степная;

    - I РГР, объединяющий территорию в границах улиц: Шоссейная, Выгонная, территории западнее ж/д ветки на ЖБИ;

    - II РГР, объединяющий территорию в границах улиц: восточнее ул. Промысловой до границы с Троицким СП;

    - III РГР, объединяющий территорию в границах севернее земельного участка птицефабрики «Ингушетия» между железнодорожной линией  Назрань-Грозный  и ж/д веткой на ЖБИ;

    - IV РГР, объединяющий территорию в границах севернее железнодорожной линии Назрань-Грозный  в границах отвода под ИЖС с резервом для расширения;

    - «Заречный» жилой микрорайон, объединяющий территорию в границах строящегося жилого образования «Яндаре» и резерва территории для возможного строительства 2 очереди;

    - северной промышленной зоны на территориях севернее ул. Вокзальной до автодороги Карабулак – Ср. Ачалуки;

    - западной промышленной зоны на территориях, прилегающих к строящейся Ингушской газотурбинной электростанции;

    - южной коммерческо-складской зоны для организаций оптовой и мелкооптовой торговли городского и регионального значения;

    - зоны рекреации на территории поймы р. Сунжа.

  - Формирование нового РГР «Новый город» на незастроенных землях сельскохозяйственного использования, с размещением нового городского центра г. Карабулак с совмещением функций городского и микрорайонного центров, организацией главной городской площади на территории, примыкающей к ул. Промысловой;

  - Резервирование территории и последующее строительство 7-ми среднеэтажных (многоэтажных) жилых кварталов на незастроенных землях сельскохозяйственного использования в РГР «Новый город» с ориентировочной численностью населения 8,5 тыс. чел.

  - Изменение функционального назначения территории в границах улиц: Степная, Загородная, Бочалова, Московская для высокоплотного малоэтажного жилищного строительства с расчетной численностью населения 1,4 тыс. чел.

  - Комплексная реконструкция кварталов, примыкающих к улицам Промысловая, Кирова, Осканова, Джабагиева, Загородная с возможностью повышения этажности до 3-х этажей и размещением торговых и офисных зданий и помещений, в том числе в первых этажах жилых зданий;

  - Завершение освоения территорий I РГР с резервированием территорий для размещения общественных зданий центра микрорайона в районе восточнее пер. Заводской в створе с улицами Кооперативная и Мира;

  - Изменение функционального назначения промышленных территорий в районе завода ЖБИ в целях снижения санитарно-защитной зоны до 50-100м и содействие в организации южной коммерческо-складской зоны для организаций оптовой и мелкооптовой торговли городского и регионального значения;

  - Завершение освоения территорий II РГР с резервированием территорий для размещения общественных зданий и  центра микрорайона в районе пересечения ул. Промысловой и Джабагиева и территорией городской больницы, ССМП в районе ул. Джабагиева;

  - Изменение функционального назначения земельных участков в районе ул. Степная - Вокзальная для последующего среднеэтажного жилищного строительства;

  - Формирование нового городского общественно-торгового центра на пересечении ул. Степная и Промысловая – на первую очередь и расчётный срок;

  - Комплексное освоение территорий III РГР в целях малоэтажного жилищного строительства с резервированием территорий для размещения общественных зданий и центра микрорайона в районе проектируемой ул. Петербургская с рекультивацией нарушенных территорий;

  - Вынос с селитебной территории III РГР территории птицефабрики  в целях соблюдения санитарно-защитной зоны и санитарного разрыва от источников питьевого водоснабжения (скважин);

  - Комплексное освоение территорий IV РГР в целях малоэтажного жилищного строительства с резервированием территорий для размещения общественных зданий и центра микрорайона в районе пересечения  существующих ЛЭП и проектируемой улицей Малгобекская;

  - Резервирование территорий для возможного расширения территорий IV микрорайона в целях малоэтажного жилищного строительства за расчетный срок;

  - Завершение строительства жилого образования «Яндаре» в расчетный срок и освоение 2 очереди строительства за расчетный срок.;

  - Формирование на основе существующих промышленных территорий северной промышленной зоны города с реконструкцией  существующих промышленных предприятий и освоением свободных территорий для строительства новых предприятий и организаций;

  - Резервирование на территории бывших отстойников в восточной части города земельных участков для размещения бизнес-инкубатора, предприятий малого и среднего бизнеса с санитарно-защитной зоной до 300 метров с включением территории в границы северной промышленной зоны города;

  - Оказание содействия в рамках полномочий городского округа в завершении строительства Ингушской газотурбинной электростанции и формировании на ее основе «западной» промышленной зоны и размещением энергоемких и теплоемких предприятий (тепличный комплекс, холодильник, предприятия пищевой промышленности и т.п.);

  - Вынос в промышленную зону с селитебной части города птичников птицефабрики «Ингушетия» и племенной станции;

  - Размещение городского (районного) крытого спортивного центра с  бассейном на свободной территории в районе проектируемого нового городского центра;

  - Организация городского парка между ул. Заречная и Промысловая, реконструкция и благоустройство пруда с организацией городского пляжа.

- В части развития экономики:

  - Реанимация существующих промышленных площадок в промышленной зоне, с использованием существующей инженерной и транспортной инфраструктуры и привлечением производства с санитарно-защитной зоной не более 300-500м (в том числе и для размещения предприятий и организаций малого и среднего бизнеса);

  - Упорядочение существующей промышленной зоны в части застройки пустующих участков под малые и средние предприятия преимущественно IV и V класса вредности;

  - Зарезервировать территории для предоставления земельных участков в целях создания объектов недвижимости для субъектов малого предпринимательства в промышленной, коммунально-складской, общественно-торговой и иных зонах городского округа. Границы земельных участков определить при разработке проектов планировки, сроки выделения и количество потребных участков определить в соответствующей муниципальной программе;

  - Оказание содействия в рамках полномочий городского округа в завершение строительства Ингушской газотурбинной электростанции в г. Карабулак проектной мощностью около 64 МВт и годовым отпуском тепловой энергии 30,5 Гкал. В процессе планируемого перевода электростанции в парогазовый цикл её мощность составит 100 МВт;

  - Оказание содействия в рамках полномочий городского округа в завершение строительства  завода по розливу питьевой воды в г. Карабулак;

  - Оказание содействия в рамках полномочий городского округа в строительстве предприятия битумно-полимерных кровельных материалов в г. Карабулак (строительство производственного корпуса);

  - Оказание содействия в рамках полномочий городского округа в реконструкции предприятия по добыче и переработке нерудных строительных материалов г. Карабулак;

  - Оказание содействия в рамках полномочий городского округа в строительстве фабрики по производству картонажных изделий в г. Карабулак;

  - Оказание содействия в рамках полномочий городского округа в строительстве предприятия по производству медицинского оборудования и медицинской техники в г. Карабулак;

  - Резервирование территории для размещения нового торгово-коммерческого полифункционального центра (с современным рынком, торговым центром, специализированными и универсальными магазинами и иными предприятиями торговли и бытового обслуживания), в том числе для размещения предприятий субъектов малого предпринимательства на пересечении ул. Степная и Промысловая;

  - Оказание содействия в рамках полномочий городского округа по формированию на нарушенных землях бывших отстойников завода «Химреагент» площадок для размещения промышленных, коммунальных предприятий  и предприятий торговли, складской зоны и иных предприятий с санитарно-защитной зоной до 300 метров;

  - Зарезервировать земельные участки в северной промышленной зоне города для размещения откормочных площадок и иных производств птицефабрики «Ингушетия» и племенной станции (предусмотренных к выносу с селитебных территорий города).

- В части модернизации и развития транспортного комплекса:

  - Изменение схемы движения по региональной автодороге Назрань – Орджоникидзевская в границах города с организацией одностороннего движения по ул. Осканова и Джабагиева;

  - Реконструкция и новое строительство автодорог и инженерных сооружений на следующих улицах: Осканова, Джабагиева, Промысловая, Кирова и пер. Заводской в целях создания каркаса магистралей городского значения, и ул. Балкоева, Южная, Белхороева, Колхозной, Луговая, Степная, Загородная, Революционная для формирования магистралей районного значения, связи между микрорайонами города и оптимизацией системы движения;

  - Реконструкция автодорожного моста через р. Сунжа в створе с  ул. Промысловой;

  - Резервирование земельного участка и строительство пересечений в разных уровнях регулируемой магистрали общегородского значения с железнодорожной линией Назрань – Грозный в створе ул. Промысловой в расчетный срок;

  - Резервирование земельного участка и строительство пересечений в разных уровнях регулируемой магистрали общегородского значения с железнодорожной линией Назрань – Грозный в створе ул. Кирова в расчетный срок;

  - Резервирование земельного участка для строительства пересечения в разных уровнях проектируемой регулируемой магистрали общегородского значения  по ул. Кирова с железнодорожным подъездом от раз. Карабулакский в расчетный срок;

  - Резервирование земельного участка и строительство пересечений в разных уровнях регулируемой магистрали общегородского значения с железнодорожной линией Назрань – Грозный в створе пер. Заводской за расчетный срок;

  - Комплексное строительство дорог и тротуаров при освоении новых территорий для жилищного и промышленного строительства;

  - Проектирование и строительство пешеходного моста через р. Сунжа в створе с ул. Чкалова в расчетный срок;

  - По согласованию с администрацией сельского поселения Яндаре строительство автостанции на федеральной автодороге «Кавказ» в районе съезда к г. Карабулак и строящемуся жилому образованию «Яндаре»;

  - По согласованию с подразделениями ОАО «РЖД» принять участие в реконструкции железнодорожного вокзала и привокзальной площади на ж/д разъезде «Карабулакский»;

  - Оборудование остановочных площадок и установка павильонов;

  - Организация мест хранения индивидуального транспорта:

    - Устройство нормативных гостевых автостоянок в жилой и общественно-деловой застройке (при реконструкции и новом строительстве);

    - Закрепление в местных нормативах градостроительного проектирования необходимости обеспечения новой и реконструируемой жилой застройки машино-местами в гаражах и на стоянках в пределах 300м по принципу: «одна квартира – одна машина».

- В части оптимизации и дальнейшего развития сети объектов социальной сферы:

  - Резервирование земельных участков и строительство объектов образования:

    - Резервирование земельных участков и строительство детских дошкольных учреждений в районах города в соответствии с демографическим прогнозом и нормируемой доступностью с территории селитебных районов города:

    - Строительство детского сада на 90-160 мест в I РГР в створе ул. Южная (территория птицефабрики);

    - Строительство детского сада на 90-160 мест в новом микрорайоне «Новый город» на проектируемом центральном бульваре;

    - Строительство детского сада на 90-160 мест в новом микрорайоне «Новый город» на проектируемом центральном бульваре;

    - Строительство детского сада на 90-160 мест в новом микрорайоне «Новый город» восточнее ул. Промысловой;

    - Строительство детского сада на 90-160 мест в IV РГР между ул. Достоевского  и Толстого;

    - Строительство детского сада на 90-160 мест в I РГР в створе с ул. Мира в районе новой индивидуальной жилой застройки;

    - Строительство детского сада на 90-160 мест по ул. Джабагиева в восточной части города;

    - Строительство детского сада на 90-160 мест в ЦРГР  по ул. Степная в проектируемом квартале высокоплотной жилой застройки;

    - Строительство детского сада на 90-160 мест в II РГР по ул. Новая Нефтяная;

    - Реконструкция и капитальный ремонт детского сада «Малышок»;

    - Реконструкция и капитальный ремонт детского сада №1;

    - Реконструкция и капитальный ремонт детского сада «Колосок».

    - Строительство общеобразовательных школ в районах города в соответствии с демографическим прогнозом и нормируемой доступностью с территории селитебных районов города.

    - Строительство общеобразовательной школы в I РГР в створе ул. Южная на 550-700 мест (территория птицефабрики);

    - Строительство общеобразовательной школы на 550-700 мест в новом микрорайоне «Новый город» на проектируемом центральном бульваре;

    - Строительство общеобразовательной школы на 550-700 мест в II РГР между ул. Ахриева и ул. Новая Нефтяная;

    - Строительство общеобразовательной школы на 550-700 мест в IV РГР между ул. Толстого и ул. Пушкина;

    - Строительство начальной школы-детского сада на 220 мест в IV РГР между ул.Грушевая и ул. Ореховая;

    - Строительство общеобразовательной школы на 550-700 мест в IV РГР между ул.Виноградная и ул. Ореховая за расчетный срок.

  - Резервирование земельных участков и строительство объектов здравоохранения:

    - Строительство поликлиники на 100 п.с. в г. Карабулак в восточной части города в районе ул. Джабагиева (в едином комплексе с новой городской больницей);

    - Резервирование земельного участка для строительства отдела республиканского кожно-венерологического диспансера в восточной части города в районе ул. Джабагиева;

    - Резервирование земельного участка и последующее строительство городской больницы со ССМП в г. Карабулак в восточной части города в районе ул. Джабагиева (состав отделений и количество койко-мест определяется в задании Министерства здравоохранения РИ);

    - Реконструкция зданий городской больницы по ул. Рабочая, 8 для последующего размещения филиала поликлиники и диагностического центра;

  - Строительство объектов и реконструкции объектов культуры, что предполагает выполнение следующих мероприятий:

6.3.1.	Новое строительство городского Дома культуры с помещениями для центральной библиотеки и выставочного зала в новом микрорайоне «Новый город» на проектируемой центральной городской площади;

6.3.2.	Строительство центра творчества для детей и юношества в новом микрорайоне «Новый город» на проектируемом центральном бульваре;

6.3.3.	Строительство школы искусств на 200 мест в новом микрорайоне «Новый город» на проектируемом центральном бульваре;

6.3.4.	Строительство здания детской библиотеки в новом микрорайоне «Новый город» на проектируемом центральном бульваре;

6.3.5.	Строительство зданий 3-х библиотек соответственно в I, II и IV РГР;

6.4.	Развитие сети объектов физкультуры и спорта, что предполагает осуществление следующих мероприятий:

6.4.1.	Строительство универсального спортивного комплекса с крытым бассейном и комплексом открытых плоскостных спортивных сооружений (площадки для занятий мини-футболом, волейболом, теннисом) в западной части РГР «Новый город» в створе с проектируемым центральным бульваром в г. Карабулак;

6.4.2.	Строительство 3-х физкультурно-оздоровительных комплексов на территории I, II, IV РГР (мощность объектов определить при рабочем проектировании);

6.4.3.	Резервирование земельного участка и строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с помещениями детско-юношеской спортивной школы в районе проектируемого городского парка западнее ул. Промысловой;

    - Реконструкция городского стадиона в расчетный срок и за пределами расчетного срока;

    - Установка и благоустройство спортивных площадок в каждом микрорайоне города;

  - Строительство объектов органов власти и управления, что предполагает выполнение следующих мероприятий:

    - Резервирование земельного участка и строительство административного здания администрации городского округа в новом микрорайоне «Новый город» на проектируемой центральной городской площади (в расчетный срок и за пределами расчетного срока);

    - Оказание содействия в резервировании земельного участка для последующего размещения «Дома правосудия» в новом микрорайоне «Новый город» на проектируемой центральной городской площади или в восточном торце проектируемого центрального бульвара в расчетный срок и за пределами расчетного срока.

- В части развития социального жилищного строительства:

  - Комплексное освоение земельных участков в целях жилищного строительства, предусматривающее обязательное размещение объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур в соответствии с нормативами градостроительного проектирования;

  - Организационные мероприятия по созданию объединений застройщиков (ЖСК, ТСЖ) в целях совместного решения вопросов освоения земельных участков для индивидуального и среднеэтажного строительства;

  - Ликвидация аварийного и ветхого жилья с последующей застройкой освободившихся земельных участков среднеэтажными секционными жилыми зданиями в расчетный срок;

  - Строительство жилых домов (долевое участие в строительстве) для обеспечения жильем малоимущих граждан:

    - В проектируемом новом жилом квартале среднеэтажной застройки в новом микрорайоне «Новый город»;

    - В проектируемом новым жилом квартале малоэтажной индивидуальной застройки в IV микрорайоне.

- В части охраны исторического наследия:

  - Учет по согласованию с уполномоченным государственным органом Республики Ингушетия границ зон охраны объектов культурного наследия регионального значения, а также определение режима использования земельных участков, на которых они расположены – на расчётный срок;

  - Определение и учет по согласованию с уполномоченным государственным органом Республики Ингушетия границ зон охраны объектов культурного наследия муниципального значения, а также определение режима использования земельных участков, на которых они расположены – на расчётный срок.

- В части модернизации и развития инженерной инфраструктуры и инженерной подготовки территории муниципального образования:

  - Реконструкция существующих инженерных сетей с заменой изношенных участков;

  - Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию существующих водопроводных и канализационных сетей, сооружений;

  - Разработка проектно-сметной документации на строительство новых сетей водоснабжения и водоотведения;

  - Разработка проектно-сметной документации на строительство (установку) ВОС в районе существующих скважин, расположенных на территории птицефабрики в г. Карабулак;

  - Строительство 24,3 км водопровода по улицам Малгобекская, Прохладная, Берда Евлоева, Краснодарская, Волгоградская, Грузинская, Адыгейская, Северная, Башкирская, Кирова, Степная, Промысловая, Джабагиева, Революционная, Фрунзе, Градусова, Дружбы, Южная, переулку Заводской (в пределах существующей и проектируемой застройки) с целью закольцовки системы водоснабжения;

  - Строительство 16,1 км канализационных сетей по улицам Малгобекская, Берда Евлоева, Прохладная, Краснодарская, Волгоградская, Петербургская, Ростовская, Кирова, Степная, Промысловая, Джабагиева;

  - Для понижения давления в трубопроводах и нормализации свободных напоров, контроля и учёта расхода воды по потребителям, отключения участков, исключения гидравлических ударов установить регуляторы давления, узлы учёта, запорную арматуру и обратные клапаны;

  - В целях обеспечении населения новыми источниками питьевого водоснабжения необходимо начать изыскания и оценку запасов подземных пресных вод на территории и приступить к строительству новых скважин и резервуаров чистой воды;

  - Выполнение изыскательских работ по уточнению запасов  пресных подземных вод, пригодных для хозяйственно-питьевого водоснабжения в пойменной части городского округа и на прилегающих территориях;

  - На основании разработанного проекта необходимо произвести строительство водозабора (скважин), ВОС и резервуаров в пойменной части города;

  - Разработать проект зон охраны II пояса источников и объектов хозяйственно-питьевого водоснабжения на территории городского округа в расчетный срок;

  - Проектируемую схему расположения водопроводных и канализационных сетей рекомендуется откорректировать специализированной организацией;

  - Завершение строительства канализационных очистных сооружений с полным циклом очистки в г. Карабулак  и расширение канализационной сети города до 2013г.;

  - Завершение строительства главного канализационного коллектора;

  - Строительство локальных очистных сооружений канализации и канализационной сети на территориях, где отсутствует возможность подключения к централизованной канализации (до 2018г. и за расчетный срок);

  - Строительство ливневой канализации и очистных сооружений в городе Карабулак до 2018г.;

  - Строительство узловой ПС 35/10 кВ при Ингушской газотурбинной электростанции, с распределением мощностей на ПС Плиево и ПС Троицкая, в целях устойчивого энергоснабжения потребителей;

  - Реконструкция изношенных участков ВЛ 10кВ и ТП 10/0,4 кВ;

  - Прокладка и строительство новых ВЛ 10 кВ, ТП 10/0,4 кВ в расчётных градостроительных районах, а также непосредственно в центрах обслуживания РГР;

  - Вынос участка ВЛ 35 кВ и ВЛ 10 кВ в северо-восточном промышленном градостроительном районе (ПГР) г. Карабулак с планируемой промышленной площадки;

  - В соответствии с п. 3 ст. 48 Федерального закона №261-ФЗ разработать и утвердить муниципальную программу в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности  до 1 августа 2010 года.

- В части вопросов благоустройства территории.

  - Реконструкция системы уличного освещения; мероприятия по энергосбережению до 2013г.;

  - Реконструкция и содержание мест захоронения (кладбищ) с расширением территории мусульманского кладбища до 2018г.;

  - Обустройство территорий зеленых насаждений общего пользования:

    - Реконструкция существующих зеленых насаждений и организация городского парка в пойме р. Сунжа  с выполнением комплексного благоустройства территории и прилегающих водоёмов;

    - Реконструкция сквера по ул. Осканова, между ул. Загородная и ул. Рабочая;

    - Реконструкция сквера по ул. Осканова, между ул. Зязикова и ул. Кирова;

    - Комплексное озеленение территории при освоении РГР «Новый город» с организаций городского бульвара и озеленение зоны размещения спортивных объектов;

    - Резервирование территории и последующее строительство бульвара от ул. Братской до ул. Южная, от ул. Южная по ул Петербургская до ул. Астраханская;

    - Благоустройство и расширение ул. Промысловая от ул. Градусова до р. Сунжа с выполнением работ по озеленению на всем протяжении улицы;

    - Выполнение озеленения при освоении новых и реконструкции существующих жилых кварталов, с организацией скверов и выполнением уличного озеленения;

    - Посадка защитных лесополос по границе застроенной территории города;

  - Оборудование городского пляжа на берегу пруда;

  - Обустройство набережной на участке р. Сунжа от ул. Промысловая до ул. Кирова;

  - Строительство общественных туалетов в местах массового скопления населения города общей мощностью на 45 мест.

- В части экологической безопасности, сохранения и рационального развития природных ресурсов:

  - Проведения инженерных изысканий по определению уровня загрязнения территории бывших отстойников завода химических реагентов, и возможного дальнейшего использования территории;

  - Снижение класса вредности предприятий, находящихся в пределах производственных зон и оказывающих влияние на существующую и проектируемую жилую застройку;

  - Строительство и реконструкция транспортной системы города с целью сокращения вредных выбросов в атмосферу и улучшения шумового режима;

  - Соблюдение экологических требований при строительстве и реконструкции объектов инженерной инфраструктуры;

  - Сохранение зеленых насаждений;

  - Содействие нормативному озеленению санитарно-защитных зон предприятий и коммунальных объектов;

  - Комплексное благоустройство и озеленение территории, прилегающей к р.Сунжа на территории г.Карабулак, предусматривающее: расчистку водоёма, озеленение территории, устройство пешеходных дорожек, освещение и установку малых архитектурных форм;

  - Создание пылезащитных лесополос по северной границе города вдоль автодороги Карабулак – Ср. Ачалуки;

  - Резервирование территории для строительства полигона ТОПП в северо-восточной части промышленной зоны города в районе мусоросортировочного завода и последующее строительство;

  - Ликвидация стихийных свалок на территории города до 2012г.;

  - Ликвидация стихийных свалок на территории  городского округа в срок до 2014г.

  - Рекультивация земель, занятых стихийными свалками в период 2011-2016гг.;

  - Расчистка естественного понижения рельефа, пересекающего город с севера-запада на юго-восток и используемого в настоящее время как открытый канализационный коллектор, с последующим оборудованием открытого главного ливневого коллектора города;

  - Строительство перехватывающей «нагорной канавы» севернее региональной автодороги Ср. Ачалуки – Карабулак и отвода воды в р. Сунжа, через ливневые очистные сооружения.

- Снижение риска возможных негативных последствий чрезвычайных ситуаций на объекты производственного, жилого и социального назначения, окружающую среду в рамках полномочий местного самоуправления:

  - До выполнения специальных исследований по определению уровня 1% паводка на р. Сунжа в г. Карабулак, в соответствии с требованиями  п.8.6.СНиП 2.07.01-89*,  запретить строительство жилых и общественных зданий на территории поймы р. Сунжа в границах городского округа (обозначено в графической части проекта);

  - Резервирование территории (в западной и северной промышленных зонах) и последующее строительство двух пожарных депо с наличием 6 автомобилей в каждом из них, а также автомобиля специального назначения с автолестницей согласно НПБ 101-95 и технического регламента «Требования пожарной безопасности»;

  - Оказание содействия в реконструкции существующего пожарного депо по ул. Заводская, 1 и его доукомплектации в соответствии с НПБ 101-95 и технического регламента «Требования пожарной безопасности», а также установка пожарных гидрантов при реконструкции системы водоснабжения города до 2018г.;

  - Оказание содействия в рамках полномочий городского округа в завершении строительства берегозащитных сооружений левого берега р. Сунжа в г. Карабулак на участке от ул. Колхозной до ул. Чапаева в расчетный срок.

  - Организация централизованной системы оповещения населения для нужд ГО и ЧС  до 2010г.

- В части сопровождения реализации генерального плана  муниципального образования городского округа г. Карабулак:

  - Разработка и утверждение в соответствии с действующим законодательством проекта правил землепользования и застройки  муниципального образования городской округ г. Карабулак. Система градостроительного зонирования, вводимая правилами застройки, должна основываться на проектных решениях первой очереди и расчётного срока генерального плана с учётом реализации проектных предложений, данных на перспективу;

  - Правовое сопровождение реализации генерального плана посредством принятия нормативных актов, призванных стимулировать осуществление проектных мероприятий генерального плана;

  - Планировочное сопровождение градостроительного освоения территорий – планомерная разработка документации по планировке территорий (проектов планировки, межевания, градостроительных планов земельных участков):

    - На территорию проектируемого микрорайона «Новый город»;

    - На территорию IV РГР;

    - На рекреационные территории в пойме р.Сунжа;

    - На часть северной промышленной зоны, ранее занятой отстойниками завода химических реагентов;

    - На территорию западной промышленной зоны;

    - На территорию южной коммерческо–складской зоны;

  - Создание системы мониторинга реализации генерального плана с использованием информационных систем обеспечения градостроительной деятельности;

  - Корректировка настоящего генерального плана в период с 2018 по 2019гг. с определением основных сроков нового генплана: исходный год – 2018, первая очередь – 2023г., расчётный срок – 2028г.

## Приложения

# Footnotes

По завершении строительства новой городской больницы

Учитывая национальные традиции, вместимость учреждений социального обеспечения может быть уменьшена

См. приложение 1.

При условии согласования изменения границ городского округа.

В данном и последующих пунктах словосочетание комплексное освоение говорит о необходимости одновременно (а в ряде случаев и заблаговременно) выполнять строительство объектов и сетей инженерной и коммунальной инфраструктуры, автодорог и соцкультбыта.

При условии согласования изменения границ городского округа

По завершении строительства новой городской больницы

# Text boxes

Рис. 10.2.1.

Модель информационной системы сопровождения градостроительной документации

исходная информация

исходная информация

ИСС ТП

Работа с информацией:

- обработка

- систематизация

- анализ

- контроль

Распоряжение информацией

- формирование пакета

- предоставление данных

СФОРМИРОВАННЫЙ ПАКЕТ ДАННЫХ

оперативная информация

оперативная информация

положения о регулировании землепользования и застройки органами местного самоуправления;

положение об изменении видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства физическими и юридическими лицами;

положение о подготовке документации по планировке территории органами местного самоуправления;

положение о проведении публичных слушаний по вопросам землепользования и застройки;

положение о внесении изменений в правила землепользования и застройки;

иные положения

границы территориальных зон;

границы зон с особыми условиями использования территорий;

границы территорий объектов культурного наследия;

Правила землепользования и застройки

виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства;

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства;

ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Процедуры землепользования и застройки

Графическая

часть

Градостроительные регламенты

положения о регулировании землепользования и застройки органами местного самоуправления;

положение об изменении видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства физическими и юридическими лицами;

положение о подготовке документации по планировке территории органами местного самоуправления;

положение о проведении публичных слушаний по вопросам землепользования и застройки;

положение о внесении изменений в правила землепользования и застройки;

иные положения

границы территориальных зон;

границы зон с особыми условиями использования территорий;

границы территорий объектов культурного наследия;

Правила землепользования и застройки

виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства;

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства;

ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Процедуры землепользования и застройки

Графическая

часть

Градостроительные регламенты

Рис. 10.2.1. Модель информационной системы сопровождения градостроительной документации

исходная информация

исходная информация

ИСС ТП

Работа с информацией:

- обработка

- систематизация

- анализ

- контроль

Распоряжение информацией

- формирование пакета

- предоставление данных

СФОРМИРОВАННЫЙ ПАКЕТ ДАННЫХ

оперативная информация

оперативная информация